Wyciąg z projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Wyciąg sporządził:

Jacek Walski.

Ozimek, 2011 r.

SPIS TREŚCI OMAWIANEGO DOKUMENTU

01. Część ogólna

02.  Ogólna charakterystyka miasta

03.  Gospodarka cieplna

3.1.  Bilans potrzeb cieplnych - stan istniejący	1

3.2.  Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych 	19

3.3.  Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany 	21

3.5.  Ceny nośników energii cieplnej 	27

04.  Gospodarka elektroenergetyczna

405.  Paliwa gazowe

06.  Energia odnawialna

6.1. Wprowadzenie	1

6.2. Energia słoneczna 	3

6.3. Energia wodna 	8

6.4. Energia wiatru 	11

6.5. Energia geotermalna  	15

6.6. Biomasa 	20

6.7. Energia biogazu oraz odpadów bytowo -gospodarczych  	24

07.  Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

7.1. Wprowadzenie	1

7.2. Racjonalizacja użytkowania mediów energetycznych 	3

7.3. Efektywność energetyczna budynków komunalnych  	7

7.4. Termomodernizacja 	9

7.5. Propozycje usprawnień racjonalizujących	12

7.6. Kampania promocyjna na rzecz racjonalnego wykorzystania energii 	22

08.  Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
i energii

09.  Zakres współpracy z innymi gminami

10.  Nakłady na rozwój energetyki

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

- Umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Miasta Brzeg

Termin bezpieczeństwo energetyczne powinien ujmować z jednej strony analizę stanu technicznego systemów energetycznych wraz z istniejącymi potrzebami, a z drugiej strony analizę możliwości pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych.

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę stanu technicznego poszczególnych systemów energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), który określa poziom bezpieczeństwa energetycznego Brzegu.

Sporządzony bilans potrzeb energetycznych w zakresie ciepła oraz w zakresie energii elektrycznej i gazu oraz prognoza zapotrzebowania na nośniki energii dają obraz sytuacji w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz gaz.

Przedstawiony w opracowaniu obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe potrzeby energetyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia w nośniki energetyczne na terenie Miasta Brzeg.

- Obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Brzeg poprzez wskazanie optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych

Dla obniżenia kosztów rozwoju społeczno gospodarczego miasta konieczne jest lokowanie nowych inwestycji tam, gdzie występują rezerwy zasilania energetycznego.

Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nośniki energii nowych odbiorców pozwoli na zminimalizowanie nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją lub rozbudową poszczególnych systemów (ciepłowniczy, elektroenergetyczny i gazowniczy), co pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne. Inwentaryzacja stanu istniejącego systemu energetycznego Brzegu pozwala na określenie rezerw zasilania oraz wskazanie w których obszarach te rezerwy są największe 
i powinny zostać wykorzystane w sposób maksymalny.

- Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów w których istnieją nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych wynikających z kierunków rozwoju Miasta Brzeg.

- Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane 
ze środków publicznych

Przedstawiona analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na  ciepło i  energię elektryczną będą pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania inwestycji zapotrzebowania energetycznego, tym samym ułatwiając proces wyboru zgłaszanych wniosków o wsparcie.

- Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz  aspektów prawnych.

- Zwiększenie efektywności energetycznej

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 
a także podjęte działania termomodernizacyjne  sprowadzają się do poprawy efektywności energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

GOSPODARKA CIEPLNA

Na terenie miasta Brzeg funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy zarządzany przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – BPEC Sp. z o.o..

Na terenie działania BPEC Brzeg obejmującym swoim obszarem miasto Brzeg, eksploatowana jest jedna kotłownia miałowa – Kotłownia Centralna K – 202, zlokalizowana przy ul. Ciepłowniczej 11 o parametrach 150/70°C zasilająca miejski system ciepłowniczy.

Sieć cieplna BPEC wykonana jest w układzie promieniowo-pierścieniowym.

Sieć ciepłownicza wysokotemperaturowa w mieście Brzeg eksploatowana jest od 1973 r. Obecnie całkowita długość sieci wysokich parametrów wynosi 25,507 km z czego:

- Sieć napowietrzna o długości 1,752 km co stanowi (6,8 %) długości całkowitej sieci,

- Sieć tradycyjna kanałowa o długości 7,225 km co stanowi (28,44%) długości całkowitej sieci,

- Sieć preizolowana o długości 16,500 km co stanowi (64,69%) długości całkowitej sieci.

Sieć cieplna pracuje dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej tylko 
w sezonie grzewczym. Po zakończeniu sezonu grzewczego, dostarczana energia cieplna dla potrzeb c.w.u. następuje z lokalnych kotłowni gazowych. Wyłączenie sieci z eksploatacji umożliwia wykonanie planowanych remontów, modernizacji i inwestycji.

Węzłów ciepłowniczych na terenie Brzegu mamy 202.

Całkowite zapotrzebowanie  mocy cieplnej pokrywanej przez ciepłownię wynosi ok. 57,89 MW, co stanowi ok. 106% mocy ciepłowni. Poza sezonem grzewczym funkcję przygotowania ciepłej wody użytkowej przyjmuje 9 kotłowni gazowych o łącznej mocy zainstalowanej 1,698 MW.

Udział poszczególnych odbiorców w zapotrzebowaniu mocy cieplnej  (co+cwu) kształtuje się  następująco:

- budownictwo mieszkaniowe  - 37,8 MWt (65,3 %),

- przemysł – 4,2 MWt  (7,3%),

- usługi -  2,4 MWt (4,1%),

- inne – 13,5 MWt  (23,3%).

Pod pojęciem inne należy rozumieć: obiekty oświatowe, obiekty służby zdrowia, obiekty kulturowe, itp.

Kotłownie przemysłowe

Kotłownie przemysłowe to kotłownie zasilające bezpośrednio instalacje c.o., c.w.u. 
i wentylację obiektów (lub ich zespoły) przedsiębiorstw, firm, zakładów pracy, zlokalizowanych  na terenie miasta Brzeg.

Kotłownie przemysłowe usytuowane są na terenach zakładów przemysłowych, zaopatrujących   w ciepło obiekty zakładu. Koncesjonowane kotłownie spełniają wymagania obowiązujących przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet, oprócz centralnej ciepłowni miejskiej zasilającej przemysł oraz usługi ( ok. 6,6 MWt ) na obszarze miasta Brzeg zinwentaryzowano kotłownie przemysłowe których moc wynosi ok. 30,39 MWt. W ten sposób oszacowano, iż zapotrzebowanie mocy cieplnej zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta Brzeg wynosi ok. 36,99 MWt.

Ogrzewanie indywidualne

Przez ogrzewanie indywidualne należy rozumieć kotłownie zasilające jeden obiekt mieszkalny       ( wielorodzinny, jednorodzinny), a także paleniska indywidualne, ogrzewanie etażowe itp.

Odbiorcy indywidualni, którzy nie są podłączeni do centralnego systemu miejskiego wykorzystują do ogrzewania obiektów:  kotły lub paleniska indywidualne .

Kotłownie lokalne usytuowane są:

- na osiedlach i w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zaopatrujące w ciepło 
i ciepłą wodę mieszkańców,

- w obiektach użyteczności publicznej i  usługowych, wytwarzające ciepło na własne potrzeby.

Koncesjonowane kotłownie lokalne spełniają wymagania obowiązujących przepisów 
w zakresie emisji zanieczyszczeń.

Szacuje się iż, zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie indywidualne stanowi 25,5 MWt.

Na obszarze miasta Brzeg z takich źródeł  zasilana jest głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym szczególnie usytuowana na obrzeżach zabudowy miejskiej w południowej   i zachodniej części miasta. Zdecydowana większość kotłowni opalana jest paliwami stałymi – węglem i koksem.  Niewielka część odbiorców wykorzystuje do celów grzewczych energię elektryczną oraz gaz ziemny. Duża ilość źródeł ciepła na paliwa stałe, mało sprawnych i mało wydajnych, przyczynia się w okresie zimowym do zwiększenia niskiej emisji, szczególnie  w ścisłym centrum miasta i osiedlach  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W ostatnich latach, w rozwoju ciepłownictwa na terenie miasta Brzeg, wyraźne są tendencje do wzrostu liczby kotłowni opalanych paliwami niskoemisyjnymi, w tym szczególnie wykorzystujących jako paliwo gaz. To zjawisko jest niewątpliwie korzystne dla miasta ze względu na zwiększenie efektywności produkcji energii oraz zmniejszenie uciążliwości źródeł emisji (wskaźniki emisji dla kotłowni opalanych gazem są najniższe w porównaniu z opalanymi węglem, czy olejem). Zastosowanie gazu ziemnego zamiast węgla powoduje całkowitą eliminację emisji pyłów, sadzy i cząstek smolistych, SO2 i CO. Mniejsza jest także emisja CO2.

Bilans potrzeb cieplnych

Całkowite zapotrzebowanie ciepła miasta Brzeg uwzględniające budownictwo ogółem oraz zapotrzebowanie ciepła zakładów przemysłowych, określono na poziomie około 115,89 MW. Biorąc pod uwagę miasto Brzeg, ok. 78,90 MWt zapotrzebowania na ciepło pokrywane jest przez budownictwo ( ok. 68,1 % całkowitego zapotrzebowania na ciepło ), a ok. 36,99 MWt ( ok. 31,9% całkowitego zapotrzebowania na ciepło ) pokrywają zakłady  przemysłowe.

Na terenie miasta Brzeg w centralnej jego części dominują obszary budownictwa wielorodzinnego, dla którego gęstość cieplną określa się na około 15-25 MW/km2 , bloki mieszkalne o gęstości cieplnej 30-45 MW/km2. Na obrzeżach miasta przeważa zabudowa typu jednorodzinnego dla którego gęstość cieplną określa się na około 6-12 MW/km2

Charakter zabudowy miasta Brzeg z przewagą budownictwa wielorodzinnego o dużej gęstości cieplnej zdeterminował sposób zaopatrzenia w ciepło poprzez ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego,  indywidualne obiekty lub z kotłowni lokalnych i przemysłowych.

Gęstość cieplna terenów miasta Brzeg stwarza podstawy do rozbudowy zcentralizowanego systemu ciepłowniczego dla zabezpieczenia potrzeb grzewczych.

Obszarami uprzywilejowanymi dla dostaw ciepła z systemów ciepłowniczych są tereny 
o gęstości cieplnej powyżej 30 - 45 MW / km2.

Zapotrzebowanie na ciepło miasta Brzeg

| Gmina | Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MWt] | Roczne zużycie ciepła [TJ] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Brzeg | ogółem | budownictwo | zakłady | ogółem | budownictwo | zakłady |
|  | 115,89 | 78,90 | 36,99 | 988,54 | 568,0 | 420,54 |

Źródło: Opracowanie własne

Bilans potrzeb cieplnych miasta Brzeg

| Miasto Brzeg | Powierzchnia ogrzewana | Zapotrzebo- wanie mocy cieplnej | Roczne zużycie ciepła |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogrzewanie pomieszczeń | Przygotowanie cieplej wody | Ciepło technologiczne | Suma |
|  | tys.m2 | MWt | TJ /a` | TJ /a | TJ /a | TJ /a |
| Budownictwo mieszkaniowe | 578,45 | 63,60 | 367,0 | 92,0 | - | 458,0 |
| budynki jednorodzinne | 91,2 | 10,00 | 58,0 | 14,0 | - | 72,0 |
| budynki wielorodzinne | 487,22 | 53,60 | 309,0 | 77,0 | - | 386,0 |
| Budownictwo pozostałe | 138,43 | 15,20 | 88,0 | 22,0 | - | 110,0 |
| Budownictwo ogółem | 716,90 | 78,90 | 454,0 | 114,0 | - | 568,0 |
| Zakłady | 36,99 | 78,63 | 3,0 | 301,92 | 420,54 |
| Razem | 115,89 | 532,63 | 117,00 | 301,92 | 988,54 |

Źródło: Opracowanie własne

Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych

Bilans potrzeb cieplnych miasta Brzeg

| Miasto Brzeg | Powierzchnia ogrzewana | Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MWt] |
| --- | --- | --- |
|  |  | Prognoza – 2025 r. |
|  | tys.m2 | Stan istniejący | Wariant pesymist. | Wariant realistyczny | Wariant optymistyczny |
| Budownictwo mieszkaniowe | 578,45 | 63,60 | 70,7 | 77,1 | 78,7 |
| budynki jednorodzinne | 91,2 | 10,00 | 11,0 | 12,3 | 15,0 |
| budynki wielorodzinne | 487,22 | 53,60 | 54,6 | 55,9 | 58,7 |
| Budownictwo pozostałe | 138,43 | 15,20 | 16,9 | 18,4 | 18,6 |
| Budownictwo ogółem | 716,90 | 78,90 | 87,6 | 95,5 | 97,3 |
| Zakłady | 36,99 | 37,00 | 39,4 | 41,8 |
| Razem | 115,89 | 124,6 | 134,8 | 139,1 |

Źródło: Opracowanie własne

Zapotrzebowanie na ciepło terenów rozwojowych objętych aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg

| Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne | Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne | Usługi, Przemysł | Zapotrzebowanie na ciepło przy pełnym (100%) zagospodarowaniu terenów rozwojowych [kWt] |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia [ha] | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa [m2] | powierzchnia [ha] | Ilość mieszkań | Powierzchnia użytkowa [m2] | powierzchnia [ha] | Budownictwo jednorodzinne | Budownictwo wielorodzinne | budownictwo letn. – rekreac. | Budownictwo ogółem | Usługi, Przemysł | Ogółem |
| - | - | 9 500 | - | 1300 | 78 000 | 80,0 | 760 | 6240 | - | 7 000 | 20 000 | 27 000 |

Źródło:  Opracowanie własne

Do 2020 r. ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosną dla gospodarstw domowych o ok. 17-20% w stosunku do 2001 r. Wzrost będzie następował stopniowo i średniorocznie (rok do roku poprzedniego) wyniesie ok. 2,4%.

Ceny energii elektrycznej dla przemysłu powinny ulegać obniżeniu wraz z ujednolicaniem sytuacji na polskim rynku w stosunku do sytuacji na rynkach Unii Europejskiej. Relacja cen: energia elektryczna dla gospodarstw domowych – energia dla przemysłu wynosi obecnie w Polsce 1,6, a w UE 2,14. Spadek cen dla przedsiębiorców uwarunkowany jest wyeliminowaniem zjawiska subsydiowania skrośnego. Zadanie to możliwe będzie do wykonania po dokonaniu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, prawnym rozdzieleniu działalności przesyłowej operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz restrukturyzacja długoterminowych kontraktów.

GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA

Miasto Brzeg zaopatrywane jest w energię elektryczną z Krajowego Systemu Energetycznego za pomocą dwóch GPZ-ów, usytuowanych w granicach administracyjnych miasta, zapewniających dostawę mocy i energii elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i do drobnych odbiorców przemysłowych.

- GPZ Hermaonowice 110/30/15 kV - o  mocy  57,5 MVA, położony w południowej części miasta przy ul. Włościańskiej,  zapewniająca także zasilania trakcji kolejowej,

- GPZ Pawłów 110/15 kV - o mocy 50,0 MVA, położony we wschodniej części miasta przy ul. Saperskiej.

Łączna moc GPZ-ów wynosi – 107,5 MVA.   Stan techniczny obu GPZ –tów jest  dobry.

Stopień obciążenia stacji  GPZ Hermanowice wynosi ok. 70% (rezerwa ok. 30%), a stacji  GPZ Pawłów niecałe 40% (rezerwa ok. 60%), co zapewnia możliwość rozwoju miasta i  pokrycie znacznego  wzrostu zapotrzebowania na energią elektryczną.

Na obszarze miasta zlokalizowane są także dwie rozdzielnie sieciowe 15 kV:

- RS Siewniki – zasilane z GPZ Hermanowice,

- RS Brzeg Besel II – zasilane z GPZ Pawłów.

Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną z Krajowego Systemu Energetycznego nie powoduje ograniczeń w jego rozwoju w tym zakresie.

Za pośrednictwem dwóch ww. GPZ-tów  zasilana jest miejska sieć elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV o długości 89,128 km oraz niskiego napięcia  długości 176,6 km, zapewniająca dostawę energii do poszczególnych odbiorców.

Parametry techniczne linii elektroenergetycznych wysokich napięć przebiegających przez obszar miasta Brzeg

| Lp. | Relacja linii | Rodzaj linii | Długość linii na terenie miasta Brzeg | Przekrój przewodów roboczych | Ocena stanu Technicznego* | Właściciel linii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [ km ] | [mm2] |  |  |
| 1 | Hermanowice- Zacharzyce | 1-torowa | 0,02 | 240 | Planowana modernizacja | EnergiaPro S.A. |
| 2 | Hermanowice- Oława | 1-torowa | 0,02 | 240 | Planowana modernizacja | EnergiaPro S.A. |
| 3 | Dobrzeń- Hermanowice | 1-torowa | 0,02 | 240 | Stan techniczny linii średni, izolacja wymaga wymiany | EnergiaPro S.A. |
| 4 | Siołkowice- Pawłów | 1-torowa | 0,668 | 240 | Stan techniczny linii średni, izolacja wymaga wymiany | EnergiaPro S.A. |
| 5 | Groszowice- Hermanowice | 1-torowa | 0,0126 | 240 | Planowana modernizacja | EnergiaPro S.A. |
| 6 | Hermanowice- Pawłów | 1-torowa | 1,7727 | 240 | Stan techniczny linii średni, izolacja wymaga wymiany | EnergiaPro S.A. |
| 7 | Gracze- Hermanowice | 1-torowa | 0,0195 | 240 | Planowana modernizacja | EnergiaPro S.A. |

## Źródło: Ankieta Koncern Energetyczny EnergiaPro  S.A. Oddział w Opolu

Na terenie miasta Brzeg  pracują dwie stacje transformatorowe 110/15kV, tzw. GPZ-ty.

Odbiorcy z terenu miasta zasilani są z: GPZ 110/30/15 kV Hermanowice za pomocą transformatorów  TR1, TR2, TR3 oraz GPZ 110/15 kV Pawłów za pomocą transformatorów  TR1 oraz TR2.

Parametry techniczne stacji transformatorowej 110/30/15kV Hermanowice

| Lp | Nazwa stacji | Napięcia w stacji | Zainstalowane transformatory 110/SN | Aktualny Stopień obciążenia stacji | Układ pracy rozdzielni 110 kV | Stan techniczny rozdzielni 110 kV | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kV | MVA | MW |  |  |  |
| 1 | Hermanowice | 110/15 | TR1 -16 TR2 -16 TR3 -25 | 13,1 | 2 systemy szyn | dobry | EnergiaPro S.A. |

## Źródło: Ankieta Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu

Parametry techniczne stacji transformatorowej 110/15kV Pawłów

| Lp | Nazwa stacji | Napięcia w stacji | Zainstalowane transformatory 110/SN | Aktualny Stopień obciążenia stacji | Układ pracy rozdzielni 110 kV | Stan techniczny rozdzielni 110 kV | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kV | MVA | MW |  |  |  |
| 1 | Pawłów | 110/15 | TR1 -25 TR2 -25 | 12,5 | H5 | dobry | EnergiaPro S.A. |

Sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia

Na terenie miasta Brzeg zlokalizowane są dwie rozdzielnie sieciowe 15 kV:

- RS Siewniki,

- RS Brzeg Besel II.

RS Siewniki:

Rok budowy -1978 r.

Ilość pól: 12 liniowych, 2 transformatorowe, 2 pomiarowe, 3 rezerwowe, 2 sprzęgła

Wyposażona w urządzenia telemechaniki.

RS Brzeg Besel II:

Rok budowy -1973 r.

Ilość pól: 5 liniowych, 1 pomiarowe,

Wyposażona w urządzenia telemechaniki.

Sieci średniego napięcia pracują przeważnie w układzie pętlowym, zapewniającym możliwość drugostronnego zasilania awaryjnego.

Tylko część zabudowy mieszkaniowej, położonej  w zachodniej części miasta, zasilana jest jednostronnie.

Podstawową wadą konfiguracji sieci średnich napięć są zbyt duże obszary zasilania, które  w czasie awarii skutkują brakiem dostaw energii w niektórych częściach miasta.

W granicach administracyjnych miasta Brzeg usytuowanych jest 110 stacji transformatorowych, przy czym stacje miejskie stanowią ok. 96% (97 stacji jest własnością koncernu EnergiaPro S.A., pozostałe 13 szt. są własnością przedsiębiorstw).

Małe Elektrownie Wodne

Do sieci średniego napięcia podłączone są generatory elektrowni wodnych tzw. MEW, zlokalizowanych na rzece Odrze. Należą do nich:

- MEW Plac Młynów o mocy ok. 0,2 MW, własność prywatna,

- MEW Grobli o mocy ok. 1,5 MW, własność Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. ,

- MEW Kępa Młyńska o mocy ok. 0,2 MW, własność prywatna.

W chwili obecnej jedynie MEW Grobli przyłączona jest do sieci EnergiiPro S.A.

MEW Plac Młynów oraz MEW Kępa Młyńska przechodzą proces podłączenia do sieci  EnergiiPro S.A. gdyż do tej chwili elektrownie te były nieużytkowane.

Łączna moc przyłączeniowa elektrowni –1,9 MW.

Sieć nN

Długość sieci niskiego napięcia [nN] 0,4 kV na terenie miasta Brzeg, w skład której wchodzą linie napowietrzne i kablowe, wydzielone linie oświetlenia ulicznego i przyłącza, wynosi 
176,6 km, w tym:

- sieć napowietrzna  –  11,6 km,

- sieć kablowa – 165,0 km.

## Oświetlenie uliczne

Miasto oświetlone jest 2 279 punktami świetlnymi, w tym 1623 punków świetlnych stanowi majątek EnergiiPro Grupa Tauron SA., a 656 własność miasta Brzeg. W celu zmniejszenia energochłonności oświetlenia miejskiego, na początku lat 90 ubiegłego wieku zmieniono sterowanie oświetlenia ze zmierzchowego na sterowanie zegarami astronomicznymi, natomiast na części ulic zmieniono oświetlenie rtęciowe na sodowe. Opracowano projekt modernizacji Starówki, który był realizowany od kilku lat. Dzięki temu zniknęły ze Starego Miasta archaiczne lampy na przewieszkach i nieestetyczne słupy betonowe. Dokonano w mieście wielu inwestycji w zakresie oświetlenia. Wybudowano nowe oświetlenie lub dokonano modernizacji istniejącego oświetlenia na 57 ulicach.

Struktura zużycia energii elektrycznej wg grup odbiorców na terenie Brzegu w 2009 r.

| Grupa odbiorców energii elektrycznej | Ilość odbiorców energii elektrycznej | Roczne zużycie energii elektrycznej [ MWh/rok] |
| --- | --- | --- |
| Gospodarstwa domowe | 14 281 | 25 310,541 |
| Przemysł | 11 | 13 570,869 |
| Usługi | 1 517 | 22 100,530 |
| Łącznie | 60 981,94 |

## Źródło: Ankieta Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu

Struktura zużycia energii elektrycznej wg grup taryfowych na terenie Brzegu  w 2009 r.

| Grupa odbiorców energii elektrycznej | Ilość odbiorców energii elektrycznej | Roczne zużycie energii elektrycznej [ MWh/rok] |
| --- | --- | --- |
| Grupa taryfowa B ( odbiorcy pobierający energię elektryczną na cele produkcyjne i usługowe na średnim napięciu) | 11 | 13 570,869 |
| Grupa taryfowa C ( odbiorcy pobierający energię elektryczną na cele produkcyjne i usługowe na niskim napięciu) | 1.517 | 22 100,530 |
| Grupa taryfowa G ( odbiorcy komunalno - bytowi na niskim napięciu) | 14.281 | 25 310,541 |
| Grupa taryfowa D ( oświetlenie uliczne) | 17 | 202,112 |
| Razem |  | 61 184,052 |

## Źródło: Ankieta Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu

Liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu  miasta Brzeg w latach 
           2005 – 2009

| Energia elektryczna w gospodarstwach domowych | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu [osoby] | 14798 | 14870 | 14883 | 14973 | 15 099 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 2009, 2010

Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu miasta Brzeg w latach 2005 – 2009

| Energia elektryczna w gospodarstwach domowych | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu [ MWh ] | 28375 | 28616,71 | 27660,45 | 28824,58 | 29 073,35 |
| Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca [ kWh ] | 737,1 | 747,1 | 726,7 | 763,8 | 773,1 |
| Zużycie energii elektrycznej na 1 korzystającego / odbiorcę [ kWh ] | 1917,5 | 1924,5 | 1858,5 | 1925,1 | 1925,5 |

Źródło: Roczniki Statystyczne GUS 2009, 2010

W ,, Planie rozwoju sieci 400 kV na obszarze działania Polskich Sieci Energetycznych – Operator S.A. do roku 2025’’ nie przewiduje się podjęcie działań inwestycyjnych na terenie miasta Brzeg. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta Brzeg, przewiduje się budowę linii energetycznej wysokiego napięcia 2 x 400 kV relacji Dobrzeń –Wrocław, której fragment będzie przebiegać przez gminę Olszanka ( w załączeniu projekt Koncepcja projektowanej trasy linii ).

W ,, Planie rozwoju Koncernu Energetycznego EnergiaPro S.A. na lata 2011 – 2015’’ przewiduje się podjęcie działań inwestycyjnych dotyczących miasta Brzeg:

Modernizacja linii 110 kV ( w tym wymiana przewodów na nowe segmentowe o przekroju 300 mm2 ) relacji:

- Hermanowice- Oława,

- Hermanowice- Zacharzyce,

- Groszowice- Hermanowice,

- Gracze- Hermanowice.

Wymiana izolacji w liniach 110 kV relacji:

- Dobrzeń- Hermanowice,

- Siołkowice- Pawłów,

- Hermanowice- Pawłów.

## Sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia

W ,, Planie rozwoju Koncernu Energetycznego EnergiaPro S.A. na lata 2011 – 2015’’ przewiduje się podjęcie działań inwestycyjnych w zakresie modernizacji linii średniego napięcia 15 kV  a także przebudowy linii niskiego napięcia 0,4 kV.

Planuje się zatem:

– budowę nowej rozdzielni 15 kV w GPZ Hermanowice,

– modernizację /wymianę stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

Ponadto zakłada się wzmocnienie zasilania w energię elektryczną takich terenów miasta Brzeg jak:

## Osiedle Południowe:

-  ul. Tuwima,

- ul. Struga,

- ul. Korfantego,

- ul. Dąbrowskiej,

- ul. Asnyka,

- ul. Tetmajera,

- ul. Orzeszkowej,

- ul. Kani.

## Osiedle Zachodnie:

-  ul. Wileńska,

- ul. Wojciecha,

- ul. Pomorska,

- ul. Dębowa,

- ul. Zielona.

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie miasta Brzeg

| Roczne zużycie energii elektrycznej [ MWh/rok] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wariant pesymistyczny | 60 981,94 | 61 286,84 | 61 593,28 | 61 901,25 | 62 210,75 |
| Wariant realistyczny | 60 981,94 | 61 591,75 | 62 207,67 | 62 829,75 | 63 458,05 |
| Wariant optymistyczny | 60 981,94 | 62 201,57 | 63 445,61 | 64 714,52 | 66 008,81 |

## Źródło: Ankieta Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu

Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie miasta Brzeg wg grup odbiorców

| Grupa odbiorców energii elektrycznej | Roczne zużycie energii elektrycznej [ MWh/rok] |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Gospodarstwa domowe |
| Wariant pesymistyczny | 25 310,541 | 25 437,093 | 25 564,279 | 25 692,100 | 25 820,561 |
| Wariant realny | 25 310,541 | 25 563,646 | 25 819,287 | 26 077,475 | 26 338,250 |
| Wariant optymistyczny | 25 310,541 | 25 816,751 | 26 333,086 | 26 859,748 | 27 396,943 |
| Przemysł |
| Wariant pesymistyczny | 13 570,869 | 13 638,723 | 13 706,916 | 13 775,451 | 13 844,328 |
| Wariant realny | 13 570,869 | 13 706,577 | 13 843,643 | 13 982,079 | 14 121,900 |
| Wariant optymistyczny | 13 570,869 | 13 842,286 | 14 119,132 | 14 401,514 | 14 689,545 |
| Usługi |
| Wariant pesymistyczny | 22 100,530 | 22 211,032 | 22 322,087 | 22 433,698 | 22 545,866 |
| Wariant realny | 22 100,530 | 22 321,535 | 22 544,750 | 22 770,198 | 22 997,900 |
| Wariant optymistyczny | 22 100,530 | 22 542,540 | 22 993,391 | 23 453,259 | 23 922,324 |
| Razem Roczne zużycie energii elektrycznej [ MWh/rok] |
| Razem Wariant pesymistyczny | 60 981,94 | 61 286,84 | 61 593,28 | 61 901,25 | 62 210,75 |
| Razem Wariant realny | 60 981,94 | 61 591,75 | 62 207,67 | 62 829,75 | 63 458,05 |
| Razem Wariant optymistyczny | 60 981,94 | 62 201,57 | 63 445,61 | 64 714,52 | 66 008,81 |

## Źródło: Ankieta Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu

PALIWA GAZOWE

Miasto Brzeg zasilany jest gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 doprowadzanym do miasta z magistrali gazociągu wysokoprężnego relacji Zdzieszowice – Opole – Wrocław DN350 CN 4,0 MPa. Gazociąg wybudowany w 1970 roku przebiega poza terenem administracyjnym miasta, po jego południowej stronie. Stan techniczny gazociągu magistralnego jest zły.  Z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław gaz ziemny, poprzez odgałęzienia do stacji redukcyjno-pomiarowych Io jest rozprowadzony na terenie miasta siecią gazową średniego ciśnienia oraz poprzez SRP IIo siecią niskiego ciśnienia, której administratorem na terenie województwa opolskiego jest Górnośląska Spółka Gazownictwa Oddział Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu należąca do Grupy Kapitałowej  PGNiG S.A.

Gazociąg wysokiego ciśnienia, zasila stacje redukcyjno – pomiarowe I stopnia (SPR Io):

- Brzeg – Skarbimierz o przepustowości 4 250 Nm3/h, usytuowanej poza obszarem administracyjnym miasta, o rezerwie przepustowości wynoszącej 10%,

- Brzeg – Pawłów o przepustowości 3 200 Nm3/h, usytuowanej w południowo-wschodniej części miasta w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego z drogą krajową nr 94, o rezerwie przepustowości 90%.

Stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia zasilają sieć średniego ciśnienia, która doprowadza gaz do stacji redukcyjno-pomiarowych II stopnia (SRP IIo), zasilających sieć niskiego ciśnienia.

Stan techniczny stacji redukcyjno-pomiarowych jest dobry i bardzo dobry.

Na koniec 2009 r. na terenie miasta Brzeg długość czynnej sieci gazowej ogółem wyniosła 
71 896  m. Długość czynnej sieci przesyłowej gazowej wyniosła 5 968 m.  Długość czynnej rozdzielczej sieci gazowej wyniosła 65 928 m. Czynne przyłącza gazowe do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wyniosły 2 336 szt.  Odbiorców gazu na koniec 2009 r. na terenie miasta było  – 13190 osób. Odbiorcy gazu ogrzewając mieszkania gazem stanowili liczbę –  3 369 osób. Zużycie gazu wyniosło w 2009 r. 6117,5 tys. m3. Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań wyniosło w 2009 r. 3435,2 tys. m3 . Ludność miasta Brzeg korzystająca 
z sieci gazowej – 35 814 osób.

Sieć gazowa wysokiego ciśnienia

W granicach administracyjnych miasta Brzeg, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  eksploatuje:

- w granicach administracyjnych miasta Brzeg sieć gazową wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice-Wrocław, odgałęzienie do SRP I° Brzeg-Pawłów a także stację gazową SRP I° Brzeg-Pawłów

- w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Brzeg sieć gazową wysokiego ciśnienia relacji: Zdzieszowice-Wrocław, Zdzieszowice-Wrocław odgałęzienie od SRP I° Brzeg-Pawłów oraz Zdzieszowice-Wrocław, odgałęzienie od SRP I° Brzeg-Skarbimierz a także stację gazową SRP I° Brzeg-Skarbimierz.

Sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia

Na terenie miasta Brzeg występuje sieć gazowa dystrybucyjna średniego i niskiego ciśnienia, która zaopatruje odbiorców w gaz ziemny wysokometanowy. Sieć średniego i niskiego ciśnienia eksploatuje Górnośląska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.

W roku 2011 i kolejnych latach planowane jest sukcesywne podłączanie nowych odbiorców na terenie Brzegu jednakże decyzje o doprowadzeniu gazu będą podejmowane w oparciu 
o rachunek ekonomiczny inwestycji.  Zarówno lokalizacja stacji redukcyjno – pomiarowych jak i ich przepustowość, zapewnia pełne pokrycie potrzeb w zakresie gazownictwa odbiorców z terenu miasta Brzeg. Stacje te posiadają pewne rezerwy, które stwarzają realną możliwość wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego, przy rozpatrywaniu jednego z wariantów ogrzewania odbiorców miejskich.

Zapotrzebowanie na paliwa gazowe w okresie najbliższych lat powinno utrzymywać się na zbliżonym poziomie z tendencją rozwojową około 1-2 % rocznie.

ENERGIA ODNAWIALNA

Energia słoneczna

Dla miasta Brzeg roczna gęstość promieniowania słonecznego waha się w granicach 962 – 985 kWh/m2.  Na terenie miasta Brzeg roczne sumy usłonecznienia faktycznego wynoszą 1500 h.

W Brzegu istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego przy dostosowaniu typu systemów i właściwości urządzeń wykorzystujących tę energię do charakteru, struktury i rozkładu w czasie promieniowania słonecznego. Największe szanse rozwoju w krótkim okresie mają technologie konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego, oparte na wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Ze względu na wysoki udział promieniowania rozproszonego w całkowitym promieniowaniu słonecznym, praktycznego znaczenia w naszych warunkach nie mają słoneczne technologie wysokotemperaturowe oparte na koncentratorach promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i do produkcji ciepłej wody. Z tego też względu wyróżniamy dwie metody jej przetwarzania: heliotermiczną oraz helioelektryczną.

W okresie od maja do września ciepło solarne jest w stanie zabezpieczyć prawie w pełni produkcję ciepłej wody użytkowej dla odbiorców małych i średnich , poczynając od domków jednorodzinnych aż po budynki użyteczności publicznej.

Obecne wykorzystanie energii słonecznej nie ma większego znaczenia w gospodarce energetycznej tak wojewódzkiej jak i w skali lokalnej. Jednak na terenie województwa opolskiego a tym samym miasta Brzeg powstają pierwsze instalacje wykorzystujące energię solarną. Przewiduje się, iż tego typu solarne instalacje będą jednym z kierunków rozwoju OZE na terenie miasta Brzeg.

Energia wodna

Na terenie miasta Brzeg zlokalizowane są instalacje OZE wykorzystujące energię wód               w postaci Małych Elektrowni Wodnych MEW.

Należą do nich:

- MEW Plac Młynów o mocy ok. 0,2 MW,

- MEW Grobli o mocy ok. 1,5 MW,

- MEW Kępa Młyńska o mocy ok. 0,2 MW.

Łączna moc przyłączeniowa elektrowni –1,9 MW.

Potencjalne realne wykorzystanie zasobów wodno-energetycznych wiąże się z wieloma ograniczeniami i stratami, z których najważniejsze to:

- nierównomierność natężenia przepływu w czasie,

- naturalna zmienność wysokości spadu,

- sprawność stosowanych urządzeń do przetwarzania energii wody w mechaniczną,

- bezzwrotne pobory wody dla celów nieenergetycznych,

- konieczność zapewnienia min. przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią.

Powyższe ograniczenia powodują, że rzeczywisty potencjał (zwany technicznym) jest znacznie mniejszy od teoretycznego. Stosunkowo duże nakłady inwestycyjne na budowę elektrowni wodnej powodują, że celowość ekonomiczna ich budowy szczególnie dla MEW (Małych Elektrowni Wodnych) na rzekach o małych spadkach jest często problematyczna.

Energia wiatru

Na terenie Brzegu nie zainstalowano jak do tej pory żadnej instalacji wykorzystującej energię wiatru Teren miejski, w tym teren miasta Brzeg jest niekorzystny dla takiego typu instalacji OZE i w przyszłości ten kierunek rozwoju OZE może być wielce utrudniony.

Energia geotermalna

Dla środkowo – zachodniego  obszaru województwa opolskiego, w tym gminy Izbicko poszukiwania wód geotermalnych należy prowadzić w obrębie miąższych poziomów piaskowcowych fliszu dolnokarbońskiego. Możliwym jest tu również dowiercenie się do węglanowych utworów dewonu na głębokości poniżej 3000 m.

Na terenie miasta Brzeg nie zainstalowano jak do tej pory żadnej instalacji geotermalnej gdyż obecny stan rozpoznania wód geotermalnych nie jest wystarczający dla określenia opłacalności inwestycji.

Geotermia niskotemperaturowa (płytka)

Można spodziewać się, że gdy w Polsce pojawią się skuteczne systemy wsparcia, a wtedy nastąpi znaczące przyspieszenie w instalowaniu pomp ciepła, w tym również na terenie miasta Brzeg.

Wykorzystanie biogazu z oczyszczalni ścieków WiK Brzeg Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wykorzystuje gaz 
z oczyszczalni ścieków do produkcji energii. Przedsiębiorstwo posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w agregatach prądotwórczych oczyszczalni, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/1129/18507/W/3/2008/MOS z 11.06.2008 r.

Biogazowa funkcjonuje w układzie:

- ujęcie biogazu,

- odwadnianie, oczyszczanie mikrobiologiczne ze związków siarki ,

- magazynowanie w zbiorniku biogazu,

- ostateczne wykorzystanie w agregatach prądotwórczych z odzyskiem ciepła ze spalin lub spalenie w pochodni (interwencyjne).

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPLA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH

Racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza się do poprawy efektywności ekonomicznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Do podstawowych strategicznych założeń mających na celu racjonalizację użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na obszarze gminy należą:

- dążenie do jak najmniejszych opłat płaconych przez odbiorców (przy spełnieniu warunku samofinansowania się sektora paliwowo - energetycznego),

- minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowo - energetycznego na obszarze gminy,

- zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Potencjalne możliwości realizacji tych celów są następujące:

W odniesieniu do źródeł ciepła

- Popieranie przedsięwzięć polegających na likwidacji małych lokalnych kotłowni węglowych i przebudowie ich na paliwo ekologiczne: gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny, paliwa odnawialne.

- Propagowanie  i  popieranie  inwestycji  budowy źródeł kompaktowych wytwarzających ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym (gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny, paliwa odnawialne).

- Dążenie do likwidacji indywidualnego ogrzewania węglowego poprzez rozbudowę systemu gazowniczego i stosowanie indywidualnych instalacji ogrzewania gazowego.

- Podejmowanie przedsięwzięć związanych z utylizacją i bezpiecznym składowaniem odpadów komunalnych (selekcja odpadów, kompostowanie oraz spalanie wyselekcjonowanych odpadów, wykorzystywanie ich jako surowce wtórne, spalanie gazu wysypiskowego z ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniem ich energii).

- Popieranie przedsięwzięć prowadzących do utylizacji odpadów przemysłowych, wykorzystywaniu energii odpadowej oraz skojarzonego wytwarzania energii.

- Wykonywanie wstępnych analiz techniczno ekonomicznych dotyczących możliwości wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych (energia wiatru, wodna, geotermalna, słoneczna, biomasy) na potrzeby gminy.

W odniesieniu do użytkowania ciepła

  - Podejmowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności wykorzystania energii cieplnej w obiektach gminnych (termorenowacja i termomodernizacja  budynków,  modernizacja  wewnętrznych  systemów ciepłowniczych oraz wyposażanie w elementy pomiarowe i regulacyjne, wykorzystywanie ciepła odpadowego) a także wspieranie organizacyjno -    prawne   przedsięwzięć   termomodernizacyjnych   podejmowanych   przez użytkowników indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa,  auditingu energetycznego).

  - Dla nowo projektowanych obiektów wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu uwzględniających proekologiczną i energooszczędną politykę państwa i gminy (np. użytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie energooszczędnych technologii w budownictwie i przemyśle, opłacalne wykorzystywanie energii odpadowej i inne).

  - Popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie czystszych rodzajów paliw lub energii elektrycznej albo energii odnawialnej.

W odniesieniu do użytkowania energii elektrycznej

  - Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczędnych źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej oraz do oświetlenia ulic, placów itp.

  - Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno - naprawczych i czyszczenia oświetlenia.

  - Dbałość kadr technicznych zakładów przemysłowych aby napędy elektryczne nie były przewymiarowane i pracowały z optymalną sprawnością oraz dużym współczynnikiem mocy czynnej.

  - Tam, gdzie to możliwe sterowanie obciążeniem polegające na przesuwaniu okresów pracy większych odbiorników energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym.

  - Stosowanie energooszczędnych technologii w procesach produkcyjnych.

Dokumenty strategiczne miasta Brzeg przewidują m.in. takie zadania inwestycyjne do realizacji, jak:

- przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych,

- elektryfikację terenów inwestycyjnych,

- ocieplanie budynków mieszkalnych,

- poprawę infrastruktury drogowej,

- poprawę infrastruktury oświaty, rekreacji i sportu.

Miasto Brzeg realizuje i planuje na przyszłość działania racjonalizujące użytkowanie ciepła 
w swoich obiektach. Prowadzone są działania zmierzające do minimalizacji strat ciepła budynków. Miasto podejmuje działania ukierunkowane na racjonalizację użytkowania energii elektrycznej.

Sukcesywnie budowane są nowe energooszczędne punkty świetlne. Ponadto w mieście na bieżąco prowadzone są prace konserwacyjno – eksploatacyjne oświetlenia ulicznego.

Miasto Brzeg jest zainteresowane poprawą stanu środowiska naturalnego podejmując
i planując na przyszłość na miarę dysponowanych środków finansowych działania ukierunkowane na racjonalizację użytkowania energii.

Ankietyzowane zakłady i instytucje również realizują i planują na przyszłość działania racjonalizujące użytkowanie energii.

Kontynuowane będą działania racjonalizujące użytkowanie energii poprzez między innymi: dalsze modernizacje kotłowni, wykorzystywanie na potrzeby grzewcze paliw ekologicznych     i energii odnawialnych, ocieplanie budynków, wymianę nieszczelnej stolarki okiennej                i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

Kontynuacja działań w zakresie racjonalizacji użytkowania energii przyniesie dalsze oszczędności energii oraz efekty ekologiczne.

Reasumując działania miasta Brzeg racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i gazu powinny koncentrować się wokół zagadnień dostarczania mediów  energetycznych wszystkim zainteresowanym odbiorcom oraz dbałość o wysoki standard czystości środowiska naturalnego i podniesienie walorów turystycznych gminy.

## Oświetlenie ulic i miejsc publicznych w technologii LED

Gmina Miasto Brzeg winna rozważyć w niedalekiej przyszłości wprowadzenie na swoim terenie oświetlenie ulic i miejsc publicznych z zastosowaniem technologii LED.

Celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz redukcja szkodliwych substancji do środowiska, jakie emitują źródła światła oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych na obszarze gminy. Energochłonne rtęciowe oraz sodowe  źródła światła, wysokie koszty energii oraz duże zanieczyszczenia środowiska to podstawowe przyczyny podjęcia realizacji zadania.

W wyniku emisji przez źródła światła oświetlenia ulicznego oraz miejsc publicznych, poprawie ulegnie środowisko naturalne w postaci zmniejszonej ilości takich zanieczyszczeń, jak:

– dwutlenek siarki SO2,

– dwutlenek węgla CO2,

– tlenki azotu NOx,

– tlenek węgla CO,

– benzo alfa piren B-a-P,

– pyły i żużle O2.

Wymiana lub zamiana lamp sodowych (HPS) oraz metalohalogenkowych na lampy LED niesie za sobą ciąg oszczędności i korzyści.

Eksploatacja i zarządzanie energią

Gospodarka energetyczna polegająca na niekontrolowanej konsumpcji kilowatogodzin, bądź gigadżuli z kilku powodów nie powinna już raczej funkcjonować w naszych obiektach:

po pierwsze: energia jest wprawdzie dostępna, ale stale drożeje, a zatem rosną koszty jej użytkowania;

po drugie: w większości obiektów istnieje potencjał energii możliwej do zaoszczędzenia ostrożnie szacowany na ok. 15% dotychczasowego zużycia;

po trzecie: oszczędzanie energii to nie tylko aspekt ekonomiczny, aczkolwiek jego znaczenie jest bardzo duże, ale również działanie proekologiczne.

To ostatnie jest szczególnie istotne jeśli uwzględnimy fakt, że nadal podstawowym paliwem jest węgiel kamienny, a zatem każda zaoszczędzona kilowatogodzina energii elektrycznej i każdy gigadżul energii cieplnej zmniejszają emisję pyłów, sadzy, CO2, SO2, NOX, benzo(α)pirenu i innych szkodliwych substancji w źródłach tejże energii.

Bezsprzecznie istotny wpływ na użytkowanie energii ma technika, jej poziom zaawansowania technologicznego i stan techniczny. To jednak od ludzi, czyli od eksploatacji, zależy czy urządzenia działają w sposób efektywny, zapewniając oczekiwany standard czy też nie, wywołując dyskomfort i niezadowolenie. Dla osiągnięcia znaczących efektów w racjonalizowaniu użytkowania energii niezbędne jest kompleksowe podejście.

Każdy samorząd szuka dobrych rozwiązań w zakresie zarządzania i ustala swoje struktury organizacyjne. Musimy sobie zdawać sprawę, że wszystkie systemy zarządzania muszą działać sprawnie. Dlatego ważna jest koordynacja miedzy strukturami organizacyjnymi samorządu, odpowiedzialnymi za dane systemy zarządzania.

Gmina Miasto Brzeg może być przykładem, gdzie zarządzanie energia może być powiązane 
z zarządzaniem środowiskiem.

W samorządzie może funkcjonować system zarządzania energią we wszystkich obiektach lub  wydzielonej grupie zadania te mogą być zlecane na zewnątrz.

Podjęcie decyzji o wprowadzeniu gminnego systemu zarządzania energią może przynieść

długofalowe ekonomiczne i ekologiczne korzyści w obszarze:

- ekonomizacji energetyki,

- racjonalizacji zużycia energii,

- wymuszania dbałości o środowisko naturalne,

- realizacji energetycznych potrzeb,

- wprowadzania nowych technologii,

- bezpieczeństwa energetycznego,

- edukacji społecznej.