Załącznik nr 4

do zgłoszenia o zamiarze realizacji

zamówienia publicznego.

Załącznik nr 1

do Umowy nr……….

z dnia ….. ….. 2014r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rewaloryzacja Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”.

- Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym danych wyjściowych do projektowania oraz danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Dane dotyczące parku.

Park Chrobrego stanowi południowo-zachodnią część Plant miejskich założonych na terenie fosy i zewnętrznej części terenu fortyfikacji.

Na początku lat 20-tych XIX wieku na terenie przylegającym do fosy, po zewnętrznej stronie, wysadzono dwa rzędy lip widocznych na planie miasta z 1823 roku. Aleja lipowa stanowi pierwotny drzewostan plant. W załamaniach alei lip ( wynikających z bastionowego zarysu dawnej twierdzy) w trójkątnych narożnikach wykonano grupowe nasadzenia drzew z nieregularnym przebiegiem alejek spacerowych. Proces kształtowania plant nasilił się około lat 60-tych XIX wieku. W tym to okresie urządzono teren obecnego parku, zwanym kiedyś Parkiem nad Fosą. Granicę parku stanowi aleja lipowa zwana promenadą.

Układ alejek, skład gatunkowy i rozmieszczenie drzewostanu nadają parkowi cechy kompozycji naturalistycznej. W latach 30-tych XX wieku w części środkowej parku rozpoczęto budowę amfiteatru plenerowego, który oddano do użytku w 1953 roku. W latach 60-tych umocniono brzegi i dno stawu, wykonano kamienne murki i schody terenowe przy stawie.

3.1.Stan istniejący terenu:

Granice południowo- wschodnią , południowo -zachodnią  i północno-zachodnią terenu stanowią zabudowania od strony ul. Armii Krajowej, ul. Robotniczej i ul. Partyzantów. Granicę wschodnią i północno-wschodnia wyznacza ul. B.Chrobrego, Amfiteatr miejski i ul. Wrocławska. Układ komunikacyjny przebiega obecnie od strony ul. Armii Krajowej, ul. B. Chrobrego, ul. Planty i ul. Lechickiej .

3.2. Sieci i przyłącza:

Na terenie parku przechodzą następujące sieci:

- kanalizacja deszczowa,

- energia elektryczna.

- Opracowana w ramach przedmiotowej umowy dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj.:

- projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymagane przepisami prawa warunki i zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania wraz z przeprowadzeniem postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zakończonego decyzją,

- projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem zamówienia swoim zakresem powinna obejmować teren następujących działek gruntowych nr 443,444/2, 457/2, 458/2, 462/1, 450/1, 453/2, 453/1, 455, 462/2 ( obręb Centrum, ark. mapy 7) zlokalizowanych pomiędzy ulicami Armii Krajowej, B. Chrobrego, Robotniczą, Partyzantów i Wrocławską.

Rewaloryzacja Parku Chrobrego powinna zawierać:

  - Projekt układu komunikacyjnego uwzględniający usytuowanie wszystkich alejek i ścieżek, placów, punktów widokowych, wzniesień, pochylni, schodów terenowych itp. z oznaczeniem szerokości alejek i ścieżek, rodzaju nawierzchni, spadków poprzecznych, przekrój konstrukcyjny alejek i ścieżek, schodów terenowych, nawierzchni całego układu komunikacyjnego, przebieg trasy rowerowej.

  - Projekt przebudowy zieleni uwzględniający operat inwentaryzacyjny drzewostanów parkowych wysokich i niskich z opisem taksacyjnym oraz wskazaniami gospodarczymi i ochronnymi, przebudowę drzewostanów parkowych i ich docelowych nasadzeń, ogólne zasady gospodarki drzewostanami z określeniem ich docelowej kompozycji, szczegółowe plany gospodarcze, określenie płaszczyzn trawnikowych różnych typów przeznaczonych do renowacji i uzupełnienia, w tym skarpy, określenie powierzchni runa parkowego przeznaczonych do renowacji i uzupełnienie z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia roślin okrywowych i kwietnika parterowego na „ Podkowie”, dokumentację fotograficzną szczególnie cennych egzemplarzy drzew, krzewów lub ich skupin wraz z projektem oznakowania tych egzemplarzy w terenie.

  - Projekt układu wodnego uwzględniający określenie stanu układu wodnego obejmującego zbiornik wodny, rowy i fontannę wraz ze wskazaniem obrysu i powierzchni, z zachowaniem istniejącej konfiguracji terenu i towarzyszących urządzeń melioracyjnych, system odwadniającego układ komunikacyjny na terenie parku, system melioracyjny na terenie parku w tym odwodnienia terenu od strony ul. Armii Krajowej, przebudowę rurociągu biegnącego pod „Amfiteatrem”, przebudowę zbiornika wodnego od strony ul. Wrocławskiej, przebudowę przepompowni, systemu wodnego i elektrycznego zasilającego fontannę, przebudowę systemu wodnego odprowadzającego wodę z fosy w kierunku Odry, przebudowę dwóch mostków zlokalizowanych nad rowem odwadniającym, budowę fontanny na „ Podkowie”.

  - Projekt elementów małej architektury uwzględniający określenie usytuowania i charakterystyki elementów małej architektury tj. ławek, koszy, tablic informacyjno – regulaminowych, stojaki na rowery, murków oporowych, stolików terenowych przeznaczonych do gier planszowych, zewnętrznej siłowni, pergoli przy zbiorniku wodnym przy ul. Wrocławskiej, wytyczenie i oznakowanie miejsc przeznaczonych tylko dla psów lub wprowadzenie na teren parku innych alternatywnych rozwiązań w tym zakresie, zabezpieczenie skarpy od strony parkingu przy budynku zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej i B. Chrobrego.

  - Projekt instalacji elektrycznych oświetlenia parkowego uwzględniający zasilanie i oświetlenie wokół zbiornika wodnego, zasilania i oświetlenia na „ Podkowie”, zasilania i oświetlenia części parku pomiędzy ul. Armii Krajowej i aleją z kostki kamiennej.

  - Projekt monitoringu parku.

  - Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany do:

- uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w zakresie umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,

- opracowania szczegółowej dokumentacji geologiczno – geotechnicznej w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenu oraz określenia cech fizyczno-mechanicznych gruntu,

- uzyskania, na mocy upoważnienia uzyskanego od Zamawiającego, wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, opinii, w tym: uzgodnień branżowych, warunków technicznych podłączeń i przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej, uzgodnień dokumentacji z właścicielami uzbrojenia podziemnego znajdującego się na przedmiotowym terenie, decyzji na wycinkę zieleni, uzgodnienia dokumentacji w Powiatowym Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, uzgodnienia dokumentacji z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskania pozwolenia wodno – prawnego oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i koniecznych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- uwzględnienia w dokumentacji projektowej wszelkiej koniecznej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej wraz z uzgodnieniem tych projektów z właścicielami infrastruktury podziemnej,

- wykonania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- zapewnienia udziału w opracowywaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

- zapewnienia sprawdzenia opracowanego projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- przygotowania materiałów i złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – dla całego zakresu projektu z uwzględniłem całego terenu objętego zadaniem.

- uwzględnienia dokumentacji projektowej pn. „ Projekt przebudowy ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu (Park Centralny, Park Chrobrego, Park nad Odrą)” w zakresie dotyczącym Parku im. Bolesława Chrobrego.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, z uwzględnieniem m.in.:

- ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla terenu objętego zadaniem ( Uchwała Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 06 lutego 2004r., Nr 7, poz. 121);

- przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

- - przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

- przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

- przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 145 z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

- przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi;

- przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz.462);

- innych właściwych przepisów szczególnych, w tym m.in., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), a także innych obowiązujących przepisów i norm.

- Dokumentację projektową należy opracować w następującej formie i liczbie:

  - Forma papierowa dokumentacji:

- wielobranżowy projekt budowlany w 4 egz. wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, określeniem warunków geotechnicznych i wszystkimi wymaganymi prawem prawomocnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami i decyzjami;

- branżowe projekty wykonawcze uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych – po 3 egz. z każdej branży;

- branżowe przedmiary robót budowlanych opracowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji projektowej – po 2 egz. z każdej branży;

- branżowe kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji projektowej – po 2 egz. z każdej branży

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla robót budowlanych wszystkich branż – w 2 egz.;

  - Forma elektroniczna dokumentacji:

- wielobranżowy projekt budowlany, branżowe projekty wykonawcze, branżowe przedmiary robót budowlanych, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – jako pliki *.pdf zapisane z nośniku danych (płyta cd lub inny nośnik danych)

- dodatkowo wszystkie przedmiary należy przekazać w formie elektronicznej, jako pliki zapisane w formacie oryginalnym programu kosztorysowego, np. *.ath

  - Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że jest w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Rozwiązania projektowe stanowiące podstawę do szczegółowego wykonywania dokumentacji projektowej wielobranżowej Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.