Załącznik nr 5 do zgłoszenia

o zamiarze realizacji zamówienia 								publicznego.

Załącznik nr 1

do umowy nr OR.IV………….

z dnia ………………….

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku Ratusza”, nr działki 151, obręb Centrum, budynek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych     województwa opolskiego w dniu 10.01.1964 r. pod nr 699/64.

- Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym danych wyjściowych do projektowania oraz danych wyjściowych do kosztorysowania.

- Stan istniejący:

  - Budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem, z wieżą zegarową i mniejszymi wieżami północną i południową. Ratusz stanowi budynek w kształcie lit. ”C” z wewnętrznym dziedzińcem i skrzydłami: północnym, południowym i zachodnim, a od strony wschodniej zamknięty łącznikiem.

  - Parter wykorzystywany na cele biurowe, salę ślubów, punkt informacji turystycznej,

  - W części piwnic znajduje się restauracja oraz pomieszczenia gospodarcze,

  - Na I piętrze mieści się siedziba Rady Miasta oraz sale konferencyjne,

  - Budynek wyposażony w instalacje:

- wodno - kanalizacyjną,

- elektryczną,

- wentylacyjną,

- ciepłowniczą,

- teletechniczne,

- hydrantową,

- Opracowana w ramach przedmiotowej umowy dokumentacja projektowa musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj.:

- projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymagane przepisami prawa warunki i zawierać wszystkie uzgodnienia, decyzje konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania,

- projekt wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

4.1 Zakres opracowań projektowych rewitalizacji  budynku Ratusza  polegać będzie na:

- wykonaniu izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych elewacji północnej, wschodniej oraz elewacji wokół wewnętrznego dziedzińca i wieży zegarowej,

- remoncie elewacji Ratusza z uwzględnieniem renowacji fryzów pod gzymsami i wokół okien, remoncie elewacji  wieży  północnej i południowej oraz wieży zegarowej,

- remoncie elementów kamiennych wokół loggii ( słupy, barierki, tralki itp.), wokół  okien i portali oraz innych elementów kamiennych elewacji oraz wież,

- remoncie posadzki granitowej loggii wraz z wykonaniem izolacji poziomowej i odwodnieniem,

- remoncie nawierzchni z kostki granitowej dziedzińca wewnętrznego wraz z wymianą istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- remoncie schodów wejściowych od strony wschodniej i dziedzińca do piwnicy ( wraz z   zadaszeniem)

- remoncie stalowych ( kutych) krat okiennych, bram  i kinkietów elewacyjnych,

- wymianie miedzianych parapetów zewnętrznych.

4.2. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany do:

- uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w zakresie umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,

- uzyskania, na mocy upoważnienia uzyskanego od Zamawiającego, wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnienia dokumentacji z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz koniecznych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- wykonania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- zapewnienia udziału w opracowywaniu dokumentacji projektowej osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

- zapewnienia sprawdzenia opracowanego projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,

- przygotowania materiałów i złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem całego terenu objętego zadaniem.

4.3. Inwentaryzacja obiektów istniejących.

Zamawiający jest w posiadaniu studium konserwatorskiego elewacji oraz programu    zewnętrznych detali architektonicznych Ratusza opracowanego w 2006 r.

Zamawiający posiada również dwa warianty propozycji kolorystyki elewacji  Ratusza

wykonane w 2006 r.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, z uwzględnieniem m.in.:

- ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla terenu objętego zadaniem (uchwała Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 6 lutego 2004r., Nr 7, poz. 121),

- przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r, poz. 1409 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z późn. zm.),

- przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

- przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.462)

- innych właściwych przepisów szczególnych, w tym m.in., Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), a także innych obowiązujących przepisów i norm

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109 poz. 719) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U. 178, poz. 1380 z 2009 r.).

- Dokumentację projektową należy opracować w następującej formie i liczbie:

6.1.Forma papierowa dokumentacji

- wielobranżowy projekt budowlany w 4 egz. wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i wszystkimi wymaganymi prawem prawomocnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami i decyzjami;

- branżowe projekty wykonawcze uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych – po 3 egz. z każdej branży;

- branżowe przedmiary robót budowlanych opracowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji projektowej – po 2 egz. z każdej branży;

- branżowe kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji projektowej – po 2 egz. z każdej branży

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla robót budowlanych wszystkich branż – w 2 egz.;

6.2. Forma elektroniczna dokumentacji:

- wielobranżowy projekt budowlany, branżowe projekty wykonawcze, branżowe przedmiary robót budowlanych, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- jako pliki *.pdf zapisane z nośniku danych (płyta cd lub inny nośnik danych)

- dodatkowo wszystkie przedmiary należy przekazać w formie elektronicznej, jako pliki zapisane w formacie oryginalnym programu kosztorysowego, np. *.ath

6.3.Do opracowanej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się dołączyć      pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że jest w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

    - Rozwiązania projektowe stanowiące podstawę do szczegółowego wykonywania dokumentacji projektowej wielobranżowej Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.