Opis Przedmiotu Zamówienia

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu-Osiedle

1.Stan istniejący

Drogi

Projektem przebudowy objęte następujące drogi:

- Droga zlokalizowana na działce nr 82 i części działki nr 95 – obręb Skarbimierz-Osiedle (ul. Opakowaniowa). Odcinek drogi przewidzianej do przebudowy ma długość ok. 2,1km. Istniejąca nawierzchnia betonowa o średniej szerokości 5,0m, stan nawierzchni zły (beton spękany, duże nierówności i ubytki), średnia szerokość pasa drogowego 30m, minimalna szerokość 14,0m. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną 102001O oraz drogą gminną 102016O (ul. Smaków). Początkowy odcinek drogi o długości ponad 200m został przebudowany (jezdnia asfaltowa o szer. 7,0m) i nie jest przedmiotem opracowania. Projektowany droga kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną 102017O (ul. Parkowa).

- Droga zlokalizowana na działce 184/32 – obręb Skarbimierz-Osiedle. Długość drogi 340m, istniejąca jezdnia o nawierzchni betonowej o średniej szerokości 12,0m, stan nawierzchni zły (beton spękany, duże nierówności i ubytki), szerokość pasa drogowego 15,0m. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą 102017O (ul. Parkowa), a kończy się na skrzyżowaniu z drogą zlokalizowaną na działce 184/2 – obręb Skarbimierz-Osiedle, będącej również przedmiotem zamówienia.

- Droga zlokalizowana na działce 184/2 – obręb Skarbimierz-Osiedle. Odcinek Długość drogi przewidzianej do przebudowy o długości 420m, istniejąca jezdnia o szczątkowej nawierzchni betonowej o średniej szerokości ok. 8,0m, stan nawierzchni bardzo zły (bardzo duże nierówności i ubytki), szerokość pasa drogowego 14,0m. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą zlokalizowaną na działce 184/32 – obręb Skarbimierz-Osiedle, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą zlokalizowaną na działce 105/8 – obręb Skarbimierz-Osiedle będącej również przedmiotem zamówienia.

- Droga zlokalizowana na działce 105/8 – obręb Skarbimierz-Osiedle. Długość drogi 370m, istniejąca jezdnia o nawierzchni gruntowej i pozostałościami betonowej o średniej szerokości 5,0m, stan nawierzchni bardzo zły (bardzo duże nierówności i ubytki), szerokość pasa drogowego 17,0m. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą zlokalizowaną na działce 184/2, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą zlokalizowaną na działce 184/2 – obręb Skarbimierz-Osiedle, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą gminną 102019O (ul. Pępicka).

Kanalizacja deszczowa

W obrębie planowanej rozbudowy brak jest istniejącej kanalizacji deszczowej.

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg zlokalizowanych wewnątrz terenów inwestycyjnych i obsługujących te tereny o długości ok. 3,3km oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 6,3km obsługującej tereny inwestycyjne w Skarbimierzu-Osiedle. Drogi przewidziane do przebudowy są obecnie drogami wewnętrznymi, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Skarbimierz (nie mają statusu dróg publicznych). Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego drogi na działkach nr 82, 184/2, 105/8 są klasy „Z” (zbiorcza), natomiast droga zlokalizowana na działce nr 184/32 jest klasy „D” (dojazdowa). Ponadto w ramach zadania należy zaprojektować rozbudowę kanalizacji deszczowej zlokalizowanej:

- w drodze gminnej nr 102016O ul. Smaków (działki nr 183/2, 184/11, 92/57) – odcinek o długości około 2,1km,

- w drodze gminnej nr 102027O ul. Biedronkowa (działka nr 184/107) – odcinek o długości około 1,1km,

- w drodze gminnej nr 102017O ul. Parkowa (działka nr 184/26) – odcinek o długości około 2,7km,

- w drodze gminnej nr 102018O ul. Motoryzacyjna (działka nr 184/29) – odcinek o długości około 0,5km.

W skład opracowania  będą wchodzić:

- projekt budowlany i wykonawczy część drogowa – przebudowa jezdni, wraz z systemem odwodnienia,

- projekt budowlany i wykonawczy - kanalizacja deszczowej obsługującej tereny inwestycyjne wraz z systemem odwodnienia istniejących dróg przy których będą zlokalizowane odcinki kanalizacji deszczowej,

- w projekcie należy uwzględnić przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego;

- projekt stałej organizacji ruchu,

- mapy do celów projektowych,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i materiałów do uzyskania decyzji (zgłoszenia) zezwalającej na przebudowę drogi,

- materiały do wystąpienia o decyzję środowiskową oraz uzyskanie decyzji (w tym raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku konieczności jego wykonania) lub uzyskanie stosownej opinii o braku jej konieczności,

- materiały do wystąpienia o pozwolenie wodno-prawne i uzyskanie pozwolenia (jeśli będzie wymagane);

- badania geotechniczne podłoża gruntowego. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Wykonawca jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej oraz zgłoszenia robót.

Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia tj.

1. projekty budowlano-wykonawcze należy dostarczyć dla Zamawiającego w 5 egzemplarzach tradycyjnych (papierowych) oraz wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie pdf. (zapisane na płycie CD w  sposób możliwy do kopiowania) - oddzielnie dla  każdej branży.

2. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiORB należy wykonać w 2 egzemplarzach tradycyjnych (papierowych) oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie .pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania) – oddzielnie dla każdej  branży i obiektu.

3. zbiorcze zestawienie kosztów w 2 egzemplarzach tradycyjnych oraz przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie pdf. (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania)- oddzielnie dla każdej branży.

3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

W zakresie dróg w ramach projektu należy ujednolicić szerokość jezdni – 7,0m z obustronnymi poboczami utwardzonymi.

3.2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcję nawierzchni (kategorię ruchu) ulicy należy zaprojektować jako KR-3. W konstrukcji nawierzchni proponuje się zastosowanie betonu asfaltowego.

3.3. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Projekt rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać w sposób zapewniający obsługę przyległych terenów inwestycyjnych oraz odwodnienie dróg przy których będą zlokalizowane odcinki kanalizacji deszczowej. Projektowane odcinki kanalizacji należy powiązać z istniejącym systemem kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku możliwości technicznych zaprojektować nowe odprowadzenie wód deszczowych do cieków wodnych zlokalizowanych w sąsiedztwie przedmiotowego terenu.

3.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem.

Uwzględnić w opracowaniu lokalizację przebudowywanych istniejących urządzeń niezwiązanych z projektowanymi drogami i kanalizacją deszczową, kolidujących z projektowanymi drogami i odcinkami kanalizacji.

3.5. Wymagania formalne.

Wersja  robocza projektu po zaakceptowaniu przez inwestora będzie podstawą dalszego opracowania i wystąpień.

Plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, ich numery oraz istniejące uzbrojenie w kolorystyce.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być przygotowana w sposób umożliwiający realizację inwestycji bez dodatkowych prac projektowych i uzgodnień w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy ewidencji gruntów.

Do opracowanej dokumentacji budowlanej należy dołączyć oświadczenia projektantów branżowych, że dokumentacja spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzeń dotyczą prace projektowe.

4. Część informacyjna.

1.Materiały posiadane przez Inwestora do wykorzystania przez projektanta:

-  obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194),

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
( DZ.U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity.)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 260.)

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430)

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r. z późn. Zm.)

- ustawa z dn. 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.)

- ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Nr 113 poz. 954 późn. zmianami)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 wraz z póżn. zm.)

- ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.),

- ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późn. zm.)

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

- Plan zagospodarowania przestrzennego.

- Inne obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy i normy, zasady wiedzy technicznej, przepisy związane z ochroną środowiska itd.