Opis Przedmiotu Zamówienia

Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.:

Rozbudowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu-Osiedle

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu-Osiedle zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 19/55 i 167/13. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Opracowanie (w 2 wariantach) koncepcji architektonicznej z propozycją zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i technologicznych oraz projektem zagospodarowania terenu wraz z szacunkowym kosztem i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego, odrębnie dla każdego z poniższych zadań.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z podziałem na dwa zadania:

- Zadanie 1 – projekt modernizacji istniejącego basenu z adaptacją na funkcję kąpielową wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym,

- Zadanie 2 – projekt budowy amfiteatru (scena z widownią) wraz z zapleczem.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejących obiektów, wykonanie badań geologicznych w razie konieczności, wykonanie przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzy stanu technicznego niecki basenu),

2)  mapy do celów projektowych,

3) sporządzenie koncepcji dla zadnia 1, w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, zawierającej: budowę budynku użytkowego, przebudowę stref basenu wraz ze zjeżdżalniami, budowę strefy regeneracyjnej, ogrodzenie wraz ze strefą wejścia na basen (budynek kasy/portierni), zagospodarowanie terenu z plażą, szczegółowy opis i schemat technologii oczyszczania wody. Koncepcję architektoniczną należy przedłożyć w 2 wariantach z propozycjami rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych, technologicznych, branżowych i materiałowych, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w wytycznych projektowych i wymaganiach Zamawiającego. Każda koncepcja winna składać się z części opisowej i części graficznej i zawierać co najmniej:

a) zwięzły opis

b) projekt zagospodarowania terenu,

c) rzuty obiektów,

d) przekroje charakteryzujące obiekty,

e) wizualizację obiektów,

f ) widoki elewacji,

g) szacunkowy koszt całej inwestycji.

Koncepcję należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej

4) sporządzenie koncepcji dla zadnia 2, w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, zawierającej: budowę amfiteatru, sceny, widowni, wraz z zapleczem. Koncepcję architektoniczną należy przedłożyć w 2 wariantach z propozycjami rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych, technologicznych, branżowych i materiałowych, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w wytycznych projektowych i wymaganiach Zamawiającego. Każda koncepcja winna składać się z części opisowej i części graficznej i zawierać co najmniej:

a) zwięzły opis

b) projekt zagospodarowania terenu,

c) rzuty obiektów,

d) przekroje charakteryzujące obiekty,

e) wizualizację obiektów,

f ) widoki elewacji,

g) szacunkowy koszt całej inwestycji.

Koncepcję należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej

4) opracowanie, na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiającego koncepcji, projektu budowlanego w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie pdf. (zapisane na płytach CD w  sposób możliwy do kopiowania) - oddzielnie dla każdej branży.

5) opracowanie projektów wykonawczych wielobranżowych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w ilościach:

-3 egzemplarzy projektów wykonawczych,

-3 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-2 egzemplarze przedmiarów robót,

-1 egzemplarza kosztorysu inwestorskiego,

całość również w wersji elektronicznej 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie pdf. (zapisane na płytach CD w sposób możliwy do kopiowania) - oddzielnie dla  każdej branży.

6) opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie pdf. (zapisane na płycie CD w  sposób możliwy do kopiowania).

7) uzyskanie niezbędnych warunków (wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej), uzgodnień, pozwoleń, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji (przygotowanie dokumentów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z obiektami planowanej inwestycji),

8) sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu wykonania robót budowlanych,

Wykonawca jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej oraz zgłoszenia robót.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego (MPZP).

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU

Działka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wodę i sieć energetyczną nn. Dodatkowo zaleca się wykonania inwentaryzacji uzbrojenia terenu.

Należy wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do mediów i uzyskać je od gestorów mediów w celu zaprojektowania odpowiednich sieci i przyłączy.

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW

Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na przedmiotowym terenie parku nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000.

3. Zadanie 1

Projekt modernizacji istniejącego basenu z adaptacją na funkcję kąpielową wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

3.1.Stan istniejący

Istniejący basen zlokalizowany jest na działce nr 19/55 – obręb Skarbimierz-Osiedle. W sąsiedztwie obiektu od strony południowej, na tej samej działce, zlokalizowany jest budynek gminnego gimnazjum wraz z namiotową halą sportową. Powierzchnia działki przeznaczonej na basen wraz z infrastrukturą wynosi około 1,37 ha. Basen ma powierzchnię ponad 5100m2, wymiary: szerokość: 50m, długość: 87-110m. Konstrukcja ścian basenu – żelbetowa. Dno naturalne, przepuszczalne. Basen pełni funkcję naturalnego zbiornika wodnego.

3.2.Założenia projektowe

1) budynek użytkowy, w którym znajdować się będą: przebieralnie z natryskami, toalety, bar - kawiarnia, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

2) modernizacja basenu (ścian i dna) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, proponuje się użycie najnowszych technologii oczyszczania i regeneracji wody w basenach kąpieliskowych, opartej na zasadach oczyszczania biologicznego wykorzystującego naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Strefa regeneracyjna potrzebna do przeprowadzenia procesu oczyszczania powinna stanowić atrakcyjny element krajobrazowy.

Należy zachować funkcję naturalnego zbiornika wodnego.

3) modernizacja istniejącego basenu kąpielowego obejmować będzie cztery strefy: strefę głęboką do pływania, strefę płytszą dla osób, które umieją pływać w stopniu zaawansowanym, strefę plaży, która będzie przeznaczona dla osób chcących przebywać w wodzie, ale niekoniecznie pływać oraz strefę dla dzieci.

4) atrakcje wodne w strefie dla dzieci – mini zjeżdżalnie, grzybek, itp.

5) atrakcje wodne w strefie płytszej – duże zjeżdżalnie,

6) strefa regeneracyjna basenu,

7) plaża,

8) wolnostojące przebieralnie – jako osłony wykonane z lekkich materiałów. Przebieralnie winny się składać z zespołu kilku kabin z możliwością zamknięcia, ławeczką do przebrania, wyposażone w haczyki do wieszania. Przebieralnie winny być rozlokowane równomiernie po całym terenie kąpieliska,

9) ogrodzenie obiektu wraz z budynkiem kasy/portierni przy wejściu na teren kąpieliska,

10) oświetlenie terenu całego kąpieliska,

11) wykonanie monitoringu wizyjnego terenu całego kąpieliska,

12) przebudowę i/lub modernizację istniejących przyłączy do sieci,

13) wykonanie instalacji wewnętrznych wraz z opomiarowaniem,

14) wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci),

15) wykonanie koniecznych nasadzeń wieloletnich,

16) inne zagadnienia techniczne niezbędne zdaniem Wykonawcy opracowania dla właściwego funkcjonowania obiektu.

4. Zadanie 2

Projekt budowy amfiteatru (scena z widownią) wraz z zapleczem

4.1.Stan istniejący

Planowane zadanie przewidziane jest do realizacji na wschodniej części działki nr 167/13 – obręb Skarbimierz-Osiedle. W odległości około 30m na północ od granic przedmiotowej działki, za ul. Akacjową, zlokalizowane są bloki mieszkalne. Na zachód od planowanego amfiteatru zlokalizowany jest plac zabaw.

4.2.Założenia projektowe

1) Scena – powierzchnia około 100m2, z zadaszeniem. Jej usytuowanie oraz kształt należy zaprojektować w taki sposób, aby ograniczyć i zminimalizować uciążliwości akustyczne dla sąsiednich bloków mieszkalnych. Scena powinna być wykonana z materiałów zmniejszających odbicia i rezonans dźwięku.

2) Obiekty zaplecza techniczno-socjalnego: w tym co najmniej garderoby i sanitariaty dla artystów, rozdzielnia prądu, podręczny magazyn sprzętu i inne niezbędne pomieszczenia dla prawidłowej obsługi amfiteatru oraz magazyny dla dodatkowych ławek, ogrodzeń, sanitariaty dla widzów.

3) Widownia na około 200 osób. Ukształtowanie widowni w ten sposób aby zapewnić właściwe kąty wizualne i akustyczne. Przewidzieć dodatkowe miejsca dla miejsc stojących.

4) Pomiędzy sceną a widownią należy usytuować podest (podłogę) do tańczenia.

5) Kratownice aluminiowe do oświetlenia scenicznego i efektowego podwieszone do konstrukcji zadaszenia nad sceną z funkcją opuszczania do poziomu sceny w ilości zapewniającej pokrycie sceny światłem.

6) Reżyserka czyli miejsce dla osób i sprzętu do realizacji dźwięku i oświetlenia scenicznego (tylko zadaszona) umieszczona symetrycznie w połowie widowni.

7) Ekrany akustyczne izolujące amfiteatr przed dźwiękiem zewnętrznym jak i na zewnątrz obiektu (jeśli konieczność ich zastosowania będzie wynikała z analiz akustycznych) lub innych rozwiązań zabezpieczających sąsiednią zabudowę mieszkaniową przed emisją hałasu.

8) Instalacja materiałów dźwiękochłonnych celem zmniejszenia odbić i czasu pogłosu na scenie.

9) System nagłośnieniowy i oświetleniowo-efektowy sceny.

10) Trasa do okablowania (korytka tunele itp.)do ułożenia połączeń kablowych urządzeń sceny z urządzeniami do realizacji imprezy (reżyserka).

11) Systemu monitoringu.

12) Teren na ustawienie tymczasowych obiektów firm sponsorujących imprezy plenerowe, takie jak: punkty wystawiennicze, punkty gastronomiczne

13) Inne zagadnienia techniczne niezbędne zdaniem Wykonawcy opracowania dla właściwego funkcjonowania obiektu.

5. Część informacyjna.

1) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

2) Projekt zagospodarowania terenu musi obejmować cały kompleks z uwzględnieniem dróg wewnętrznych, chodników, oświetlenia terenu, sieci infrastruktury technicznej, w tym wod.-kan., c.o., energetycznej, odwodnienia, systemu monitoringu. Projekt zagospodarowania terenu musi być poprzedzony opracowaniem koncepcji.

3) Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia w szczególności decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne oraz wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca.

4) Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst  jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623  z późn.  zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133).

5) Projekt wystroju wnętrz i wyposażenia – poza częścią rysunkową, wskazującą lokalizację poszczególnych elementów wyposażenia, oraz częścią opisową musi zawierać zestawienie wyposażenia z określeniem ilości, cech szczególnych i parametrów, tj. wymiarów elementów oraz parametrów umożliwiających jednoznaczne dokonanie zamówienia wyposażenia   rodzaje materiałów, oklein, dane techniczne, jednak bez podania nazw własnych i producentów, a także rysunki techniczne nietypowych elementów wyposażenia.

6) Projekt wystroju wnętrz musi zawierać: rysunki kolorystyki ścian i podłóg pomieszczeń budynku użytkowego basenu oraz obiektu zaplecza techniczno-socjalnego amfiteatru wraz z opisem zastosowanych materiałów i ich kolorów.

7) Opracowanie kosztowe, podzielone na części uzgodnione z Zamawiającym, w skład których wchodzą: kosztorysy inwestorskie szczegółowe z zestawieniem materiałów i sprzętu, przedmiary robót, kosztorysy uproszczone ofertowe, zestawienie kosztów wyposażenia, zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).

8) Kartę informacyjną przedsięwzięcia lub ewentualny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy opracować zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

9) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z innymi obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami związanymi z ochroną środowiska itd.

10) Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych etapów prac projektowych dotyczących ich zakresu, w tym szczególnie w zakresie aranżacji wnętrz i rozwiązań materiałowych wykończenia pomieszczeń.

6. Termin realizacji zamówienia – do dnia 10 czerwca 2015r., w tym :

a) opracowanie koncepcji - 50 dni od dnia podpisania umowy,

b) Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych na modernizacji istniejącego basenu z adaptacją na funkcję kąpielową wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowanie terenu - do dnia 10 czerwca 2015r.,

c) Zadanie 2 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych na budowę sceny, widowni wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie przyległego terenu - do dnia 10 czerwca 2015r.