Załącznik nr 1

Do zgłoszenia o zamiarze realizacji zamówienia

publicznego powyżej równowartości 30 000 EURO

Załącznik nr 1 do umowy

nr OR.IV. .......... 2014 z dnia ................ 2014r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława wraz z kompletem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego

Opracowanie projektu budowlanego budowy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława.

Zadanie 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oława obejmująca budowę drogi łączącej miejscowości Psary i Małujowice na terenie Gmin Oława i Skarbimierz.”

zakres rzeczowy :   - droga bez chodników o szerokości 6,0m

- długość ciągu - 1 300 m - opracowanie obejmuje odcinek drogi od m. Psary

do granicy administracyjnej Gminy Oława

- nawierzchnia asfaltowa

- odwodnienie nawierzchni na całej długości

- oświetlenie uliczne

Przedmiot zamówienia zadania obejmuje :

- Opracowanie map do celów projektowych.

- Opracowanie projektu odwodnienia dla każdej z dróg.

- Wykonanie badań geologicznych i hydrogeologicznych na terenie projektowanych dróg.

- Przygotowanie niezbędnych materiałów w imieniu Zamawiającego celem wydania decyzji uwarunkowań środowiskowych, decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, pozwolenia wodno prawnego, oraz innych niezbędnych materiałów w celu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę.

- Opracowanie projektu budowlanego	      - 5 egz.

- Opracowanie projektu wykonawczego  - 5 egz.

- Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich    - po 2 egz.

- Opracowanie STWiOR    - 2 egz.

- Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień do wykonania przedmiotu zamówienia w tym między innymi uzgodnienia ZUDP, itp.

- Dostarczenia na płytach CD opracowań dokumentacyjnych przedmiotu zamówienia.

- Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu na bazie wytycznych, które będą dotyczyły projektów

ubiegających się w latach 2014-2020 o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wymagania dodatkowe :

- Z uwagi opracowywanie dokumentacji projektowej budowy przedmiotowej drogi oddzielnie przez Gminy Oława i Skarbimierz w zakresie swoich granic administracyjnych, zakłada się konieczność współpracy projektantów obu odcinków drogi w zakresie zgodności opracowywanej dokumentacji zarówno w kątem technologii wykonania jak i zgodności parametrów technicznych.