Zał. nr 1 do Zgłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Zadania z zakresu: „Zielone Inwestycje Gminy Olszanka”. System efektywnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej.

CZĘŚĆ I

Kompleksowa termomodernizacja budynku PZSP w Olszance

- ocieplenie budynku + elewacja

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej

- aktualizacja:

a) projektu budowlanego x 5 egz.

b) kosztorysu inwestorskiego x 2 egz.

c) studium wykonalności inwestycji x 2 egz.

d) dokumentacji środowiskowej

e) audytu energetycznego x 5 egz.

- opracowanie:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych x 2 egz.

całość dokumentacji na płycie CD – 1 szt.

CZĘŚĆ II

Termomodernizacja budynku PZSP w Jankowicach Wielkich

- ocieplenie ścian budynku + elewacja - powierzchnia 460,40 m2

- opracowanie:

a) projektu budowlanego x 5 egz.

b) kosztorysu inwestorskiego x 2 egz.

c) studium wykonalności inwestycji x 2 egz.

d) audytu energetycznego x 5 egz.

e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych x 2 egz.

całość dokumentacji na płycie CD – 1 szt.

CZĘŚĆ III

Termomodernizacja budynku PZSP w Przylesiu

- ocieplenie ścian budynku + elewacja

- wymiana stolarki okiennej ok. 155,78 m2

- wymiana stolarki drzwiowej z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

- opracowanie:

a) projektu budowlanego x 5 egz.

b) kosztorysu inwestorskiego x 2 egz.

c) studium wykonalności inwestycji x 2 egz.

d) audytu energetycznego x 5 egz.

e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych x 2 egz.

całość dokumentacji na płycie CD – 1 szt.

CZĘŚĆ IV

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Olszance

- ocieplenie ścian budynku + elewacja

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki drzwiowej z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

- docieplenie stropu na poddaszu

- opracowanie:

a) projektu budowlanego x 5 egz.

b) kosztorysu inwestorskiego x 2 egz.

c) studium wykonalności inwestycji x 2 egz.

d) audytu energetycznego x 5 egz.

e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych x 2 egz.

całość dokumentacji na płycie CD – 1 szt.

Zadania z zakresu poprawy systemu komunikacyjnego poprzez remont i modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanka:

CZĘŚĆ V

Droga wewnętrzna nr 1 ( 4- odcinkowa) położona w Przylesiu

odcinek nr 1 - droga wewnętrzna, położona na działce nr 943/5 o długości 382 mb

odcinek nr 2 - droga wewnętrzna, boczna położona na działce nr 951 o długości 40 mb

odcinek nr 3 - droga wewnętrzna boczna, położona na działce nr 949 o długości 40 mb

odcinek nr 4 - droga wewnętrzna boczna, położona na działce nr 948 o długości 40 mb

- Łączna długość drogi:  502 mb

- Szerokość pasa jezdnego: 4 mb

- Istniejąca nawierzchnia zdekapitalizowana, bitumiczna

- Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje:

a) 	projekt udrożnienia i poprawy istniejącego odwodnienia

b) 	zaprojektowanie po śladzie istniejącym, jezdni bitumicznej z konstrukcją nawierzchni

c) 	obustronne odtworzenie poboczy w pasie drogowym kruszywem łamanym  	stabilizowanym mechanicznie

- Ilość egzemplarzy:

a)	projekt budowlany - w 5 egz.

b)	projekt docelowej organizacji ruchu – w 5 egz.

c)	kosztorys inwestorski na cały zakres – w 3 egz.

d)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.

e)	Dokumentacja geologiczna – w 1 egz.

f)	całość opracowania na płycie CD – 1 szt.

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia.

CZĘŚĆ VI

Droga wewnętrzna nr 2 ( 3 – odcinkowa) położona w Przylesiu

odcinek nr 1– droga wewnętrzna, położona na działce nr 943/5, część od skrzyżowania z drogą gminną do OSP:

- długość drogi: 180 mb

- szerokość pasa jezdnego: 4 mb

- istniejąca nawierzchnia mieszana bitumiczna oraz gruntowa ulepszona, zdekapitalizowana

odcinek nr 2 – droga wewnętrzna od OSP do stawu położonego na działce nr 956 i 963 o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej zdekapitalizowanej:

- długość drogi: 90 mb

- szerokość pasa jezdnego: zmienna – od 4 mb do 2,5 mb

- nawierzchnia drogi gruntowo – tłuczniowa zdekapitalizowana

odcinek nr 3 – droga wewnętrzna położona na działce nr 956

- długość drogi: 35 mb

- szerokość pasa jezdnego: 4 mb

- nawierzchnia gruntowo – tłuczniowa wykazuje liczne zniszczenia i znaczne ubytki uwagi na długotrwały okres eksploatacji, brak prawidłowego odwodnienia

Łączna długość drogi (odc. od I-III): 305 mb

- Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje:

a) 	projekt odwodnienia pasa drogowego

b) 	zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej z pasem jezdnym o szer. 4 m

c) 	obustronne pobocza w pasie drogowym z  kruszywa łamanego stabilizowanego 	mechanicznie

- Ilość egzemplarzy:

a)	projekt budowlany - w 5 egz.

b)	projekt docelowej organizacji ruchu – w 5 egz.

c)	kosztorys inwestorski na cały zakres – w 3 egz.

d)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.

e)	Dokumentacja geologiczna – w 1 egz.

f)	całość opracowania na płycie CD – 1 szt.

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia.

CZĘŚĆ VII

Droga wewnętrzna nr 3 ( 1- odcinkowa) położona w Przylesiu

1) droga wewnętrzna położona na działce nr 935/1

- Długość drogi: 185 mb

- Szerokość pasa jezdnego: od 3,5 mb – 5 mb

- Istniejąca nawierzchnia brukowa z licznymi zapadnięciami i nierównościami

- Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje:

a) przebudowę drogi – nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu o szerokości pasa jezdnego 	5 mb

b) jednostronny chodnik po stronie zabudowanej

c) zabudowa obustronna krawężników drogowych

d) przebudowa odwodnienia drogi uwzględniająca zabudowanie nowych wpustów 	deszczowych

- Ilość egzemplarzy:

a)	projekt budowlany - w 5 egz.

b)	projekt docelowej organizacji ruchu – w 5 egz.

c)	kosztorys inwestorski na cały zakres – w 3 egz.

d)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.

e)	Dokumentacja geologiczna – w 1 egz.

f)	całość opracowania na płycie CD – 1 szt.

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia.

CZĘŚĆ VIII

Droga wewnętrzna ( 7 odcinkowa) położona w Krzyżowicach

odcinek nr 1- droga wewnętrzna, położona na działce nr 7/2

- długość drogi: 256 mb

odcinek nr 2 - droga wewnętrzna położona na działce nr 370

- długość drogi: 199 mb

odcinek nr 3 - droga wewnętrzna położona na działce nr 5/2

- długość drogi: 174 mb

odcinek nr 4 - droga położona na działce nr 5/2

- długość drogi: 50 mb

odcinek nr 5 - droga wewnętrzna położona na działce nr 385

- długość  drogi: 114 mb

odcinek nr 6 - droga wewnętrzna położona na działce nr 5/28 i 5/2

- długość drogi: 63 mb

odcinek nr 7 - droga wewnętrzna położona na działce nr 370

- długość drogi: 212 mb

- Łączna długość drogi: 1068 mb ( 7 odcinków)

- Szerokość pasa jezdnego: 4 mb

- Istniejąca nawierzchnia tłuczniowo – gruntowa

- Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje:

a) zaprojektowanie odwodnienia, kanalizacja deszczowa

b) zaprojektowanie nowych jezdni bitumicznych z konstrukcją nawierzchni

c) ulepszenie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

- Ilość egzemplarzy:

a)	projekt budowlany - w 5 egz.

b)	projekt docelowej organizacji ruchu – w 5 egz.

c)	kosztorys inwestorski na cały zakres – w 3 egz.

d)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.

e)	Dokumentacja geologiczna – w 1 egz.

f)	całość opracowania na płycie CD – 1 szt.

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia.

CZĘŚĆ IX

Droga gminna nr G 102306 w Krzyżowicach

I. droga gminna nr G 102306  - do granicy administracyjnej z Gminą Skarbimierz

- Długość drogi: 2155 mb

- Istniejąca nawierzchnia tłuczniowo – gruntowa w złym stanie technicznym

- Szerokość pasa jezdni zmienna: od 4 mb do 5 mb

- odwodnienie powierzchniowe (rowy)

- Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje:

a) zaprojektowanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o szerokości 5 mb oraz 	obustronnymi ulepszonymi poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym 	stabilizowanym mechanicznie

b) odwodnienie pasa drogowego bez zmian – powierzchniowo, po uprzednim 	odbudowaniu rowów i oczyszczeniu przepustów

- Ilość egzemplarzy:

a)	projekt budowlany - w 5 egz.

b)	projekt docelowej organizacji ruchu – w 5 egz.

c)	kosztorys inwestorski na cały zakres – w 3 egz.

d)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.

e)	Dokumentacja geologiczna – w 1 egz.

f)	całość opracowania na płycie CD – 1 szt.

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia.

CZĘŚĆ X

Droga wewnętrzna ( 4 – odcinkowa) położona w Gierszowicach

odcinek nr 1 - droga wewnętrzna położona na działce nr 233

odcinek nr 2 - droga wewnętrzna położona na działce nr 215

odcinek nr 3 -  droga wewnętrzna położona na działce nr 249

odcinek nr 4 - droga wewnętrzna położona na działce nr 253

- Łączna długość drogi ( odcinki od I – IV) 1200 mb

- Istniejąca nawierzchnia w przeważającej części żużlowa i gruntowa

- Brak odwodnienia

- Szerokość pasa jezdnego zmienna: od 3 mb – 4 mb

- Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje:

a) budowa odwodnienia drogi (Kanalizacja burzowa)

b) nawierzchnia drogi z asfaltobetonu o szerokości 4 m

c) przebudowa słupów energetycznych

- Ilość egzemplarzy:

a)	projekt budowlany - w 5 egz.

b)	projekt docelowej organizacji ruchu – w 5 egz.

c)	kosztorys inwestorski na cały zakres – w 3 egz.

d)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.

e)	Dokumentacja geologiczna – w 1 egz.

f)	całość opracowania na płycie CD – 1 szt.

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę

CZĘŚĆ XI

Droga wewnętrzna (1 – odcinkowa) położona w Pogorzeli

1) droga wewnętrzna położona na działce nr 564/2

- Długość drogi: 125 mb

- Istniejąca nawierzchnia żużlowa

- Szerokość pasa drogi zmienna: od 3 mb – 4 mb

- Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje:

a) odwodnienie powierzchniowe

b) zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej

c) pobocza obustronne utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym 	mechanicznie

- Ilość egzemplarzy:

a)	projekt budowlany - w 5 egz.

b)	projekt docelowej organizacji ruchu – w 5 egz.

c)	kosztorys inwestorski na cały zakres – w 3 egz.

d)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.

e)	Dokumentacja geologiczna – w 1 egz.

f)	całość opracowania na płycie CD – 1 szt.

- Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia.

W odniesieniu do części zamówienia I - XI

1)  Dokumentacje projektowe mają zostać opracowane w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami i pozwoleniami. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w opracowaniu wszelkich uwag przedłożonych przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia.

2)  Dokumentacje winny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa określającymi sposób wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, normami i zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

W odniesieniu co części zamówienia V - XI

Gmina Olszanka nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie w/w dróg.