Brzeg, dnia 30 kwietnia 2015r.

# OR.IV.271.1.2.2015

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Przebudowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz

z budową zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej

w ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 24 i 29 kwietnia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podłogi na ruszcie drewnianym, podwójnie lub pojedynczo legarowanym z wierzchnią warstwą z parkietu dębowego gr. 22 mm, który następnie wykończony zostanie lakierami antypoślizgowymi dla podłóg sportowych, jednakże nie posiadającej certyfikatów wymienionych w pkt. 2.4.ST.

Zaznaczamy, ze tego typu system jest ogólnie przyjętym rozwiązaniem dla obiektów sportowych. Wszelkie atesty dopuszczające do wbudowania przypisane są do poszczególnych materiałów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w dokumentacji projektowej pkt. 11.10 i specyfikacji technicznej wyraźnie określił system, technologię, rodzaj materiałów oraz PN EN 14 904 jakim powinna odpowiadać projektowana podłoga sportowa.

Wszystkie elementy konstrukcji podłogi powinny być wykonane tak jak w projekcie z wysokiej klasy szlifowanego i impregnowanego drewna, a nawierzchnia dodatkowo z drewna litego.

Całkowita wysokość podłogi musi wynieść około 23 cm.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowej podłogi posiadającej wszystkie 
(13 pozycji) parametry obowiązującej normy PN-EN 14 904 dla nawierzchni sportowych o następującym przekroju:

- podkładki elastyczne 18x50x50 mm

- legar dolny 16x50 mm w rozstawie co 500 mm

- legar górny 16x50 mm w rozstawie co 312,5 mm

- płyta OSB lub P5 gr. 10 mm

- panel sportowy łączony dodatkowo na zatrzask, trójwarstwowy, dąb lub buk o grubości 15 mm

Podłoga posiada certyfikat PZKosz, znak CE, świadectwo Instytutu Technologii Drewna, certyfikat trudnopalności kasy CFL-S1.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający w dokumentacji projektowej pkt. 11.10 i specyfikacji technicznej wyraźnie określił system, technologię, rodzaj materiałów oraz PN EN 14 904 jakim powinna odpowiadać projektowana podłoga sportowa.

Wszystkie elementy konstrukcji podłogi  powinny być wykonane tak jak w projekcie z wysokiej klasy szlifowanego i impregnowanego drewna, a nawierzchnia dodatkowo z drewna litego.

Całkowita wysokość podłogi musi wynieść około 23 cm.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak