Brzeg, dnia 9 grudnia 2016r.

# OR.IV.042.8.2016

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr 3 w Brzegu

przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14, dz. Nr 385/2”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 2, 6 i 8 grudnia br. wpłynęły pytania od Wykonawców dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o podanie prawidłowej długości ogrodzenia terenu. W przedmiarze w poz. 133 jest tylko 
30 m2, zaś na rys. A1-74,64 + 124,42 = 199,05 mb.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ze względu na brak środków finansowych Zamawiający nie wykonuje pełnego zakresu robót objętych dokumentacją, dlatego w poz. 133 przyjęto tylko 30 m2 montażu ogrodzenia systemowego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję do wycinki drzew. W przypadku braku decyzji o wycince drzew, czy zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji inwestycji o czas uzyskania prawomocnej decyzji i kto ma się zwrócić o decyzję.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Oczywiście Gmina Brzeg posiada prawomocną decyzję na usunięcie drzew z dnia 29.01.2016 r.

Pytanie 3:

Prosimy o korektę w przedmiarze, w poz. 51 ilości koszy na śmieci. Na rys. A1 jest 6 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W przedmiarze ujęto 8 szt. koszy na śmieci, 6 zobrazowanych na rys A1 i 2 szt. dodatkowe, po jednej przy wejściu głównym do szkoły i przy placu apelowym. Należy przyjąć 8 szt., zgodnie z poz. 51.

Pytanie 4:

Prosimy o korektę poz. 83 w przedmiarze. Wg projektu przesadzeń żywopłotu jest 15 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W poz. 83 przedmiaru ujęto: przesadzenie 15 szt. żywotników, nasadzenie 8 szt. buku zwyczajnego Dawyck Purple (odmiana kolumnowa), i 20 szt. pnączy winobluszczu pięciolistkowego. Takie ilości należy przyjąć w ofercie.

Pytanie 5:

W przedmiarze nie ujęto nowych nasadzeń tj. 35 szt. pnączy i 8 szt. buku. Prosimy o dodanie nowej pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W ofercie należy przyjąć nasadzenia jak w poz. 83 w ilościach opisanych powyżej.

Pytanie 6:

Zamawiający podaje w SIWZ wymagania dotyczące nawierzchni pu:

“Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
1) Wydłużenie względne przy zerwaniu: 62 % -64%,
2) Wytrzymałość na rozdzieranie: 0,70- 072 Mpa,
3) Odkształcenie pionowe w temp. 23o C: 1,6-1,8 mm,
4) Tłumienie energii w temp. 23o C: 37-39%

5) Współczynnik tarcia (poślizg) kinetycznego EN 13036-4-FT:
- w stanie suchym: 0,83-0,85
- w stanie mokrym: 0,55-0,58
6) grubość nawierzchni: 14 mm.”

oraz

„Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia, że oferowane roboty
budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zostanie wezwany do
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów):
a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2015-02,
b) certyfikat IAAF CLASS 1 dla obiektu, na którym została zainstalowana oferowana nawierzchnia
    wymaganej grubości z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną grubością
    nawierzchni,
c) rekomendacja Techniczna ITB lub dokument równoważny wydany przez instytucję upoważnioną
    do badań nawierzchni sportowych w celu sprawdzenia wszystkich wymaganych parametrów
    proponowanej nawierzchni.
d) atest PZH lub dokument równoznaczny dla oferowanej nawierzchni,
e) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej, wydana wykonawcy i dotycząca
    przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,
f) badania potwierdzające trudno zapalność nawierzchni wg PN-EN13501.

Informujemy, że ww. wymagane parametry techniczne nawierzchni pu są niezgodne z aktualnie obowiązującą w Unii Europejskiej normą na nawierzchnie sportowe pu otwartych obiektów sportowych – norma PN-EN 14877:2014 oraz niezgodne z normą IAAF.

W tabeli poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

| parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | ( 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ( 40 |
| Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra | 80÷110 55÷110 |
| Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody) | ( 150 |
| Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g | ≤ 4 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie podczas zerwania, % - amortyzacja, % - multisport - lekkoatletyczna - odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm² - zmniejszenie wytrzymałości, % - wydłużenie podczas zerwania po kolcach, % - zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, % | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷44 typ SA35÷44 35÷50 typ SA35÷50 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm - zmiana barwy, stopnie skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - multisport | 35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - multisport - lekkoatletyczna | ≤ 6 ≤ 3 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport | ≥ 0,89/≥ 85 |

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podaje błędny opis normy „PN-EN 14877:2015-02”.

Właściwy opis normy to PN-EN 14877:2014.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg IAAF (International Association of Athletics Federations - pol. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych – jedyna na świecie jednostka upowaznioina do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych):

| parametr | wartość wymagna wg IAAF |
| --- | --- |
| Zmniejszenie siły (amortyzacja), % | 35÷50 |
| Odkształcenie pionowe, mm | 0,6÷2,5 |
| Tarcie (współczynnik tarcia) | ≥ 0,5 |
| Wytrzymałość na rociąganie, Mpa | ≥ 0,5 |
| Wydłużenie, % | ≥ 40 |

Powyższe dowodzi, ze wporwadzone przez Zamawiającego wymagania dotyczące parametrów są niezgodne z normą i wytycznymi IAAF.

Informujemy, że jeśli wg wyników badań (przeprowadzonych przez akredytowane przez IAAF laboratorium) będą spełnione ww. w tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje certyfikat IAAF (Product Certificate), który jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni na każdym stadionie lekkoatletycznym na świecie.

Informujemy, że wg wytycznych PZLA dot. nawierzchni dopuszczonych do zastosowania na obiektach lekkoatletycznych nawierzchnia musi być zgodna z normą PN-EN 14877 i wytycznymi IAAF.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu zamawianego (typu PEŁEN SYSTEM PU) o charakterystyce warstw zgodnie z opisem technicznym projektu pkt. 3.2.6, posiadających parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014 oraz posiadających parametry zgodne z wymogami IAAF oraz posiadających:

a) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014,

b) certyfikat IAAF (Product Certificate),

c) certyfikat IAAF CLASS 1 dla obiektu, na którym została zainstalowana oferowana nawierzchnia pu,

d) rekomendacja Techniczna ITB,

e) atest PZH lub dokument równoznaczny dla oferowanej nawierzchni,

f)  badania potwierdzające zgodność parametrów ekologicznych wg normy DIN 18035-6:2014,

g) badania potwierdzające trudno zapalność nawierzchni wg PN-EN13501.

h) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej, wydana wykonawcy i dotycząca

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko           o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014 oraz z standardami IAAF.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje wymagania i zapisy dotyczące nawierzchni poliuretanowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej błędnego opisu normy. Właściwy opis normy to EN 14877:2013 lub PN-EN 14877:2014-02.

Parametry wskazane przez Zamawiającego spełniają wymagania normy EN 14877:2013 / PN-EN 14877:2014-02 mieszcząc się w wymaganych wartościach. Zamawiający określił parametry nawierzchni w taki sposób, by mieć pewność, że otrzyma produkt wysokiej jakości spełniającej wymagania i potrzeby Zamawiającego.

Pytanie 7:

W odpowiedziach dla Wykonawców z dnia 06.12.2016r., w odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający prawdopodobnie omyłkowo udziela informacji na temat grubości nawierzchni lekkoatletycznej. Uprzejmie informujemy, że nie istnieje na rynku nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna, wylewana tzw. TARTAN FULL PUR o grubości 13 mm. Nawierzchnie wszystkich producentów mają minimalną grubość 14 mm i dla takiej grubości wykonywane są też badania i raporty.

Zwracamy także uwagę, że w opisie technicznym str. 14 punkt jest zapis:

3.2.6. NAWIERZCHNIA SPORTOWA, Zamawiający opisuje:

Projektowana bezspoinowa nawierzchnia sportowa, poliuretanowo -gumowa o grubości warstwy 
14 mm o jednolitej barwie przekroju poprzecznego, wykonywana bezpośrednio na placu budowy.

Podobnie w STWiOR str. 103:

2.2.2. Nawierzchnia.

Zastosować nawierzchnię poliuretanową sportową bez spoinową, z pełnego poliuretanu, grubość 
14 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Istotnie w odpowiedzi na pytania z dnia 06.12.2016r. omyłkowo opisano grubość nawierzchni jako 
13 mm, właściwa grubość nawierzchni to 14 mm. W ofertach należy przyjąć nawierzchnię o grubości 14 mm zgodnie z pkt. 3.2.6 opisu technicznego i pkt. 2.2.2. Specyfikacji STWiOR (str. 103).

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak