Brzeg, dnia 30 stycznia 2017r.

# OR.IV.271.1.2.2017

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 25 stycznia br. wpłynęły pytania od Wykonawców dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o określenie wymagań dla płytek ściennych oraz podłogowych- przykładowy produkt, wymiary, parametry, itp.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Płytki w pomieszczeniach sanitarnych układamy do wysokości min. 2,0m

Wymagania dla płytek ściennych:
- nasiąkliwość wodna 3%≤E≤6%
- wytrzymałość na zginanie (N/mm2) min 15
- odporność na ścieranie PEI 3-4
- odporność na szok termiczny – odporne
- odporność na środki czyszczące i sole – min. klasa GB
- odporność na plamienie min. kl. 3.

Wymagania dla gresów podłogowych :
przeciwpoślizgowości min. R10 - R11
- nasiąkliwość wodna  max 3 % lub mniejsza
- odporność na ścieranie min. PEI 4 lub większa
- wytrzymałość na zginanie (N/mm2) min 35
- odporność na działanie kwasów i zasad o słabym stężeniu: klasa ULA UHA
- odporność na środki czyszczące i sole – klasa UB.

Do wykonania posadzek gresowych używać płytek o wymiarach np. 30cm x 30cm  lub innych o podobnych wymiarach – kwadratowe.

Do wykonania ścian używać płytki o wym. 20 x 25 cm lub o podobnych wymiarach – prostokątne w układzie poziomym.

Ostatecznego wyboru koloru i wzoru płytek dokona Inwestor z asortymentu dostępnego i dopuszczonego do sprzedaży na rynku krajowym.

Zaleca się wykonanie płytek w kolorystyce jasnej pastelowej.

Pytanie 2

Proszę o określenie wymagań dla drzwi i ościeżnic wewnętrznych- przykładowy produkt, parametry, itp.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Drzwi do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, pełne w  kolorze białym.

Drzwi  wejściowe do pomieszczeń oraz pomiędzy przedsionkiem, a głównym pomieszczeniem wc 
w świetle ościeżnicy 90cm i wysokość 200 cm, drzwi do pomieszczeń wc w świetle ościeżnicy 80cm 
i wysokości 200cm.

W kolorze białym drzwi wewnętrzne, drzwi drewnopodobne wejściowe do pomieszczeń.

W dolnej części drzwi kratka nawiewna, otwory w drzwiach lub szczelina dolna o powierzchni min. 220 cm2.

Drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia.

Ościeżnica jeśli  metalowa, to  zabezpieczona antykorozyjnie.

Stosować produkt dostępny i dopuszczony do sprzedaży na rynku krajowym.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski