O G Ł O S Z E N I E

O  ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego.”

- Przedmiotem zamówienia jest: kod według CPV:  30231200-9.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego w trzech pakietach:

Pakiet nr 1

Dostawa siedemnastu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta w Brzegu  spełniających wymagania:

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Płyta główna | Wspomagająca technologię HT |
| Chipset | I915G lub spełniający te same wymagania, magistrala 800MHz |
| Procesor | z rodziny x86, 32-bitowy, wentylator procesora łożyskowany kulkowo. (dodatkowe wymaganie całego systemu określony wynik testów jednego z 4 programów testujących) częstotliwość 2800MHz |
| Pamięć RAM | 512 MB DDR SDRAM 400MHz; 4xDIMM |
| Kontroler HDD oraz Dysk twardy | Kontroler HDD ATA 133 oraz 4 porty SATA 150; HDD Min. 80 GB SATA z podziałem na partycje 50/50%; dysk w przypadku uszkodzenia pozostaje u użytkownika |
| Karta graficzna | Karta grafiki zintegrowana z płytą główną do 128MB |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97 6-kanałowa |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 WOL, zintegrowana z płytą główną |
| Porty | 1 x LPT; 2 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, |
| Sloty | 3x PCI, 1xPCIex16 |
| Klawiatura | Klawiatura – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej |
| Mysz | Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej |
| Napęd FDD | 3,5” 1.44MB, |
| Napęd CD-ROM | Nagrywarka DVDRW+- |
| Obudowa | Obudowa Midi TOWER, 1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5” po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 1 x3,5” zewn. na dodatkowy HDD Zasilacz 300W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania, odnotowujący zdarzenie również przy wyłączonym komputerze. Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np Kensington ). Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi. |
| Monitor | LCD 15” tego samego producenta co komputer |
| System operacyjny | MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera - instalujące się bez konieczności aktywacji |
| Dodatkowe oprogramowanie | Program antywirusowy z rocznym abonamentem, Nero min 6.0, Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci (hardware+software) – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej MS Office 2003 Basic Edition PL OEM |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty Głośność jednostki nie większa niż 33 dB w stanie Idle (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296) WYMAGANY CERTYFIKAT DOŁĄCZONY DO OFERTY |
| Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3 lata typu doodr to door Serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcy powinien posiadać certyfikat min. ISO9002 oraz min. 15 lokalizacji na terenie Polski – wymagany stosowny dokument dołączony do oferty |
| Listwa zasilająca | Z włącznikiem i 5 wejściami |

# Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem spełniający wymagania:

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Płyta główna | wspomagająca technologię HT oraz DualCore |
| Chipset | I945P lub spełniający te same wymagania, magistrala 1066MHz |
| Procesor | z rodziny x86, 32-bitowy, wentylator procesora łożyskowany kulkowo. (dodatkowe wymaganie całego systemu określony wynik testów jednego z 4 programów testujących) CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY 3GHz |
| Pamięć RAM | 2x512 MB DDR2 SDRAM 533Mhz (max 4GB – 4sloty – z czego 2 wolne) |
| Kontroler HDD oraz Dysk twardy | Kontroler HDD ATA 100 oraz 4xSATA 300 z możliwością skonfigurowania RAIDa 0, 1,5,10; HDD Min. 2 dyski twarde 160 GB SATA150 z podziałem na partycje 30/70%; dysk w przypadku uszkodzenia pozostaje u użytkownika |
| Karta graficzna | Karta grafiki niezintegrowana z płytą główną min 128 MB |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną Intel® High Definition Audio |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 WuOL, zintegrowana z płytą główną |
| Porty | 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy |
| Sloty | 4x PCI (33MHz/32Bit), 3xPCIex1, 1xPCIex16 |
| Klawiatura | Klawiatura – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej |
| Mysz | Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej |
| Napęd FDD | 3,5” 1.44MB, możliwość blokady zapisu na dyskietkach oraz całkowita blokada napędu FDD w BIOS-ie |
| Napęd CD-ROM | Nagrywarka DVDRW+- |
| Obudowa | Obudowa Midi TOWER, 1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5” po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 1 x3,5” zewn. na dodatkowy HDD Zasilacz 300W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania, odnotowujący zdarzenie również przy wyłączonym komputerze. Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np Kensington ). Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi. |
| System operacyjny | MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera - instalujące się bez konieczności aktywacji |
| Dodatkowe oprogramowanie | Program antywirusowy z rocznym abonamentem, Nero min 6.0, Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci (hardware+software) – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej MS Office 2003 Basic Edition PL OEM |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty Głośność jednostki nie większa niż 26,5 w stanie Idle/bezczynności (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296) WYMAGANY CERTYFIKAT DOŁĄCZONY DO OFERTY |
| Monitor | 15” LCD monitor powinien pochodzić od tego samego producenta co komputer |
| Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3 lata typu door to door Serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcy powinien posiadać certyfikat min. ISO9002 oraz min. 15 lokalizacji na terenie Polski – wymagany stosowny dokument dołączony do oferty |
| Listwa zasilająca | Z włącznikiem i 5 wejściami |

Drukarka o parametrach minimalnych (typu HP LaserJet 1022):

nominalna prędkość druku 18 str./min.

rozdzielczość w pionie1 200 dpi

rozdzielczość w poziomie 1 200 dpi

normatywny cykl pracy 8 000 str./mies.

pojemność podajnika papieru 260 szt.

zainstalowana pamięć 8 MB

prędkość procesora 266 MHz

maks. rozmiar nośnika A4
złącza zewnętrzne USB 2.0
obsługiwane języki HP PCL 5e

dołączony kabel do drukarki USB

gwarancja producenta

Pakiet nr 2

Dostawa pięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu spełniających następujące wymagania:

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Płyta główna | Wspomagająca technologię HT |
| Chipset | I915G lub spełniający te same wymagania, magistrala 800MHz |
| Procesor | z rodziny x86, 32-bitowy, wentylator procesora łożyskowany kulkowo. (dodatkowe wymaganie całego systemu określony wynik testów jednego z 4 programów testujących) częstotliwość 2800MHz |
| Pamięć RAM | 512 MB DDR SDRAM 400MHz; 4xDIMM |
| Kontroler HDD oraz Dysk twardy | Kontroler HDD ATA 133 oraz 4 porty SATA 150; HDD Min. 80 GB SATA z podziałem na partycje 50/50%; dysk w przypadku uszkodzenia pozostaje u użytkownika |
| Karta graficzna | Karta grafiki zintegrowana z płytą główną do 128MB |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97 6-kanałowa |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 WOL, zintegrowana z płytą główną |
| Porty | 1 x LPT; 2 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, |
| Sloty | 3x PCI, 1xPCIex16 |
| Klawiatura | Klawiatura – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej |
| Mysz | Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej |
| Napęd FDD | 3,5” 1.44MB, |
| Napęd CD-ROM | Nagrywarka DVDRW+- |
| Obudowa | Obudowa Midi TOWER, 1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5” po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 1 x3,5” zewn. na dodatkowy HDD Zasilacz 300W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania, odnotowujący zdarzenie również przy wyłączonym komputerze. Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np Kensington ). Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi. |
| Monitor | LCD 15” tego samego producenta co komputer |
| System operacyjny | MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera - instalujące się bez konieczności aktywacji |
| Dodatkowe oprogramowanie | Program antywirusowy z rocznym abonamentem, Nero min 6.0, Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci (hardware+software) – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej MS Office 2003 Basic Edition PL OEM |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty Głośność jednostki nie większa niż 33 dB w stanie Idle (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296) WYMAGANY CERTYFIKAT DOŁĄCZONY DO OFERTY |
| Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3 lata typu doodr to door Serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcy powinien posiadać certyfikat min. ISO9002 oraz min. 15 lokalizacji na terenie Polski – wymagany stosowny dokument dołączony do oferty |
| Listwa zasilająca | Z włącznikiem i 5 wejściami |

Drukarka o parametrach minimalnych (typu HP LaserJet 1320n):

# nominalna prędkość druku 21 str./min.

# rozdzielczość w pionie1 200 dpi

# rozdzielczość w poziomie 1 200 dpi

# normatywny cykl pracy 10 000 str./mies.

# gramatura papieru 60 - 163 g/m²

# pojemność podajnika papieru 250 szt.

# maks. pojemność podajników 500 szt.

# zainstalowana pamięć 16 MB

# maks. pojemność pamięć 144  MB

# prędkość procesora 133 MHz

# maks. rozmiar nośnika A4
złącza zewnętrzne USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps
obsługiwane języki HP PCL 6 HP PCL 5e
emulacje języków PostScript v2

# druk dwustronny [dupleks]

# praca w sieci [serwer wydruku]

# interfejs sieciowy (serwer druku)

dołączony kabel do drukarki USB

# gwarancja producenta

Pakiet nr 3

Dostawa ośmiu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem  dla Urzędu Miasta w Brzegu spełniających wymagania:

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Płyta główna | Wspomagająca technologię HT |
| Chipset | I915G lub spełniający te same wymagania, magistrala 800MHz |
| Procesor | z rodziny x86, 32-bitowy, wentylator procesora łożyskowany kulkowo. (dodatkowe wymaganie całego systemu określony wynik testów jednego z 4 programów testujących) częstotliwość 2800MHz |
| Pamięć RAM | 512 MB DDR SDRAM 400MHz; 4xDIMM |
| Kontroler HDD oraz Dysk twardy | Kontroler HDD ATA 133 oraz 4 porty SATA 150; HDD Min. 80 GB SATA z podziałem na partycje 50/50%; dysk w przypadku uszkodzenia pozostaje u użytkownika |
| Karta graficzna | Karta grafiki zintegrowana z płytą główną do 128MB |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97 6-kanałowa |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 WOL, zintegrowana z płytą główną |
| Porty | 1 x LPT; 2 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy, |
| Sloty | 3x PCI, 1xPCIex16 |
| Klawiatura | Klawiatura – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej |
| Mysz | Mysz optyczna USB – trwale oznakowana logiem producenta jednostki centralnej |
| Napęd FDD | 3,5” 1.44MB, |
| Napęd CD-ROM | Nagrywarka DVDRW+- |
| Obudowa | Obudowa Midi TOWER, 1 wolne miejsce na napęd zew. 5,25”oraz 1x3,5” po zainstalowaniu wszystkich wymaganych urządzeń, 1 x3,5” zewn. na dodatkowy HDD Zasilacz 300W (110-220V) spełniający normy EU55022/B, EU55024, EU60950, zasilacz z dwubiegowym wyłącznikiem Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem do zarządzania, odnotowujący zdarzenie również przy wyłączonym komputerze. Obudowa komputera musi mieć możliwość zamknięcia na kłódkę lub na linkę zabezpieczającą (np Kensington ). Obudowa zaprojektowana tak, aby można było niezależnie zdejmować lewy lub prawy bok obudowy bez używania narzędzi. |
| Monitor | LCD 15” tego samego producenta co komputer |
| System operacyjny | MS Windows XP Professional PL OEM sygnowany logiem producenta komputera - instalujące się bez konieczności aktywacji |
| Dodatkowe oprogramowanie | Program antywirusowy z rocznym abonamentem, Nero min 6.0, Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci (hardware+software) – oprogramowanie powinno być w polskiej wersji językowej MS Office 2003 Basic Edition PL OEM |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu. Certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego sprzętu z ww. systemem operacyjnym – wymagane stosowne dokumenty Głośność jednostki nie większa niż 33 dB w stanie Idle (pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296) WYMAGANY CERTYFIKAT DOŁĄCZONY DO OFERTY |
| Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3 lata typu door to door Serwis producenta lub jego autoryzowanego podwykonawcy powinien posiadać certyfikat min. ISO9002 oraz min. 15 lokalizacji na terenie Polski – wymagany stosowny dokument dołączony do oferty |
| Listwa zasilająca | Z włącznikiem i 5 wejściami |

Drukarka o parametrach minimalnych (typu HP LaserJet 1320n):

nominalna prędkość druku 21 str./min.

rozdzielczość w pionie1 200 dpi

rozdzielczość w poziomie1 200 dpi

normatywny cykl pracy 10 000 str./mies.

gramatura papieru 60 - 163 g/m²

pojemność podajnika papieru 250 szt.

maks. pojemność podajników 500 szt.

zainstalowana pamięć 16 MB

maks. pojemność pamięć 144 MB

prędkość procesora 133 MHz

maks. rozmiar nośnika A4
złącza zewnętrzne USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps
obsługiwane języki HP PCL 6,HP PCL 5e
emulacje języków PostScript v2
interfejs sieciowy (serwer druku)
dupleks (moduł druku dwustronnego)
opcje: Bluetooth, Wi-Fi (802.11g)

dołączony kabel do drukarki USB

# gwarancja producenta

Drukarka o parametrach minimalnych (typu HP LaserJet 1320):

# nominalna prędkość druku 21 str./min.

# rozdzielczość w pionie1 200 dpi

# rozdzielczość w poziomie 1 200 dpi

# normatywny cykl pracy 10 000 str./mies.

# gramatura papieru 60 - 163 g/m²

# pojemność podajnika papieru 250 szt.

# maks. pojemność podajników 500 szt.

# zainstalowana pamięć 16 MB maks.

# pojemność pamięć 144 MB

# prędkość procesora 133 MHz

# maks. rozmiar nośnikaA4
złącza zewnętrzne USB 2.0
LPT (IEEE 1284)
obsługiwane języki HP PCL 6, HP PCL 5e
emulacje językówPostScript v2
dupleks (moduł druku dwustronnego)
opcje: Wi-Fi (802.11g), interfejs sieciowy (serwer druku), Bluetooth

dołączony kabel do drukarki USB

# gwarancja producenta

Drukarka o parametrach minimalnych (typu HP LaserJet 3052):

# technologia druku: laserowa
maks. rozmiar nośnika A4

# rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi

# maks. szybkość druku mono 18 str./min.

# gramatura papieru 75 - 90 g/m²

# praca w sieci [serwer druku]

# typ skanera kolorowy
rozdzielczość skanera 600 x 600 dpi

# głębia koloru 24 bit

# obszar skanowania 216 x 381 mm

# rozdzielczość kopiarki 600 x 600 dpi

# funkcje specjalne kopiarki liczba kopii 1-99
interfejs USB 2.0
Ethernet 10/100 Mbps
inne cechy

# ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 30 arkuszy
podajnik na 150 arkuszy
tacka odbiorcza na 100 arkuszy
obsługiwane języki drukarek: HP PCL 6, HP PCL 5e; emulacje: PostScript Level 3
RAM 64 MB
normatywne obciążenie7 000 str./mies.

dołączony kabel do drukarki USB

# gwarancja producenta

5 (pięć) zasilaczy awaryjnych UPS  o parametrach minimalnych (typu APC Back-UPS CS 500VA):

Moc wyjściowa 500 VA

Moc wyjściowa 300 W

Napięcie wejściowe 230 V

Częstotliwość 50 Hz

Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny

Filtracja napięcia wyjściowego: filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik topikowy

Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe akumulatora

Czas podtrzymania 2,4 - 13,9 min.

Czas przełączania na UPS 5 ms

Ilość gniazd wyjściowych 3 szt.

Sygnalizacja optyczno akustyczna

Gwarancja producenta

- Wykonawca udziela na sprzęt komputerowy gwarancji, zgodnie z zapisami § 1 wzorów umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do:

- niezwłocznego usunięcia usterki lub wad

- podstawienia sprzętu zastępczego w przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia wady lub konieczności jej usunięcia w miejscu innym, niż miejsce, w którym znajdował się sprzęt komputerowy w chwili powstania wady

- wymiany sprzętu w razie stwierdzenia wad

- Wykonawca zapewni profesjonalny i solidny serwis w okresie gwarancji, działający w systemie door to door do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia oraz dyspozycyjność 24 godziny na dobę.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady w terminie 7dni od dnia jej pisemnego zgłoszenia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca musi złożyć ofertę obejmującą wszystkie trzy pakiety opisane w pkt. 3.

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:

Cena – 100%

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

# C min

An = ----------- x 100 pkt

# C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów wygrywa przetarg!

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Biurze Organizacyjno - Prawnym, ul. Robotnicza 12, pok. 107  (I piętro, bud. „A”)

Zamawiający prześle s.i.w.z. Wykonawcy pocztą na jego pisemny wniosek.

Wnioski należy przesyłać faksem na nr: 77/404 70 56 lub 77/ 416 99 52.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia :

Administrator Systemów Teleinformatyki  – Andrzej Hamulecki

Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. 113 (parter bud. „A”), tel.  (077) 416 02 33,

- w zakresie procedury przetargowej:

Inspektor ds. zamówień publicznych	– Anna Jabłońska

Urząd Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. nr 107 (I piętro, bud. “A”), tel. (077) 4047055 .

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego.”

i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, w terminie do dnia 30 maja  2006 roku, do godz. 8.30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2006 roku o godz. 9.15 w Urzędzie Miasta Brzeg przy     ul. Robotniczej 12, w pok. nr 105 na I piętrze w budynku „A”.

- Okres związania ofertą: do 28 czerwca 2006 roku.

- W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w  celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

        - Formularz oferty wg załączonego wzoru “OFERTA”,

        - Dane dotyczące wykonawcy:

- oświadczenie wykonawcy złożone na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych na zał. nr 1 do oferty, (w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia o treści podanej w niniejszym załączniku muszą złożyć wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę), Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw (licząc wstecz od dnia otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na zał. nr 2 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością. Załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w zał. nr 2 zostały wykonane z należytą starannością mogą być złożone w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę,

- specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wraz z opisem, podpisana przez wykonawców podpisujących ofertę,

- oświadczenie, że zaoferowany w specyfikacji technicznej sprzęt komputerowy posiada certyfikat zgodności CE, podpisane przez wykonawców składających ofertę,

        - parafowany wzór umowy nr 1, nr 2 i nr 3,

BRAK  KTÓREGOKOLWIEK  Z DOKUMENTÓW LUB  ZAŁĄCZNIKÓW  ALBO ZAMIESZCZENIE W NICH INNYCH DANYCH NIŻ WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO SPOWODUJE  ODRZUCENIE  OFERTY.

Burmistrz

(-) Wojciech Huczyński

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 15 maja 2006 roku

na okres 15  dni, tj. do dnia 30 maja 2006 roku.