KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| L.p. | Podst. | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROZBIÓRKA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0509-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 20,10*10,50 | m2 m2 | 211,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 211,05 |
| 2 d.1 | KNR 4-04 0403-02 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu na styk 211,05 | m2 m2 | 211,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 211,05 |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0403-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 211,05 | m2 m2 | 211,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 211,05 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2 5 | szt szt | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 5 d.1 | KNR 4-04 0102-02 | Rozebranie murów na zaprawie cementowo – wapiennej (10,50*6+20,00*2)*50*0,25-0,80*2,00*5*0,25 | m3 m3 | 62,38 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62,38 |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0301-02 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm 10,50*20,00*0,10 | m3 m3 | 21,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21,00 |
| 7 d.1 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko – ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 211,05*0,15+62,38+21,00 | m3 m3 | 115,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115,04 |
| 8 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg.1 km 115,04 | m3 m3 | 115,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115,04 |
| 9 d.1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowyład – dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność=7 115,04 | m3 m3 | 115,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115,04 |
| 10 d.1 |  | Opłata za wysypisko 115,04*2 | t t | 230,08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230,08 |
| 2. | BALUSTRADA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |  |  |  |
| 11 d.1 | KNR 2-02 1209-01 analogia | Balustrady stalowe malowane proszkowo wys.1,10 m z dwoma dodatkowymi pochwytami(na wys.0,70 i 0,90m) przeznaczona dla osób niepełnosprawnych 4,00 | m m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |