data: 10.2005 r

METRYKA   PROJEKTU

Nazwa obiektu i adres:	Przebudowa skweru miejskiego przy ul. Jana Paw³a II w Brzegu

– tzw. Skwer X - lecia

Stadium dokumentacji:	Projekt wykonawczy

Zamawiaj¹cy:            	Gmina Miasto Brzeg

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S³ownika Zamówieñ

45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parków

Projektant:

mgr in¿. arch.

Waldemar Adamski

upr. nr  102/92/OP

Opracowa³:

mgr in¿.

Marcin Czy¿owski

Sprawdzi³:

mgr in¿. arch.

Beata Domiñczyk - £yœniewska

upr. nr 290/94/OP

Zawartoœæ opracowania:

Wg spisu na treœci na stronie 2

Egzemplarz nr

2

Zawartoœæ projektu budowlanego

Czêœæ opisowa

Metryka projektu

Spis zawartoœci projektu

Oœwiadczenie

Wykaz uzgodnieñ i za³¹czników:

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg

2. Wypis uproszczony z ewidencji gruntów

3. Zaktualizowana mapa do celów projektowych

4. Notatka s³u¿bowa spisana z przedstawicielami Woj. Konserwatora Zabytków

Opis techniczny

Dokumentacja fotograficzna

Czêœæ graficzna:

Rys. nr 1	Plan  zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys. nr 2	Plan zagospodarowania terenu  –rys. wykonawczy powiêkszenie do skali 1:250

Rys. nr 3	Plansza inwentaryzacyjna zadrzewieñ i projektu nasadzeñ w skali 1: 250

Rys. nr 4	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni ci¹gów pieszych w skali 1:25

Opole,   12 - X - 2005 r.

OŒWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z póŸniejszymi zmianami )

OŒWIADCZAM

¿e projekt budowlano-wykonawczy  PRZEBUDOWY SKWERU X LECIA W BRZEGU na dzia³kach -obrêb Centrum karta mapy nr 8  - dzia³ki nr : 513, 510, 512/4

zosta³ sporz¹dzony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma s³u¿yæ

Projektant:								Sprawdzaj¹cy:

4

Wykaz uzgodnieñ i za³¹czników:

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg

2. Wypis uproszczony z ewidencji gruntów

3. Notatka s³u¿bowa spisana z przedstawicielami Woj. S³u¿by Ochrony Zabytków

4. Zaktualizowana mapa do celów projektowych

Opis techniczny

do projektu wykonawczego przebudowy skweru X Lecia w Brzegu

Spis treœci:

1. Podstawa, zakres i przedmiot opracowania

2. Istniej¹cy stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urz¹dzenia budowlane zwi¹zane

z obiektem, uk³ad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, ukszta³towanie terenu

i zieleñ.

3.1 Opis planu sytuacyjnego

3.2 Ci¹gi piesze

- Konstrukcja nawierzchni

3.3. Elementy m. architektury ogrodowej i wyposa¿enia terenu

- £awki parkowe

- Kosze na œmieci

3.4. Istniej¹ce zadrzewienia i nasadzenia uzupe³niaj¹ce

3.5. Wytyczne realizacji robót

4. Dane informacyjne czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany jest

wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleñ

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. Dane okreœlaj¹ce wp³yw eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia budowla-

nego znajduj¹cego siê w granicach terenu górniczego

6. Inne dane konieczne wynikaj¹ce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

lub robót budowlanych

7. Bilans powierzchniowy

8. Informacja BIOZ

9. Dokumentacja fotograficzna stanu istniej¹cego

1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Podstawê opracowania stanowi¹:

umowa z inwestorem nr UOŒ-2222-20/05 z 31-08-2005 r.

mapa do celów projektowych w skali 1:500

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy skweru miejskiego – Skwer X Lecia – przy ul. Jana Paw³a II w Brzegu. Obiekt nie jest  wpisanych do rejestru zabytków, jednak¿e na podstawie ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej B.

Zakres projektu obejmuje:

remont nawierzchni alejek

wymianê elementów ma³ej architektury – ³awek i koszy parkowych

projekt gospodarki istniej¹cym drzewostanem

wykonanie nasadzeñ uzupe³niaj¹cych z drzew i krzewów

Projektowany zakres prac zlokalizowany jest na dzia³kach – jedn. ewidencyjna Brzeg-Miasto, obrêb Centrum, karta mapy nr 8 - dzia³ki nr 510, 512/4, 513 . Dzia³ki te stanowi¹ w³asnoœæ gminy Miasto Brzeg i ich administratorem jest Urz¹d Miasta w Brzegu.

2. Istniej¹cy stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych

zmian

Teren objêty opracowaniem funkcjonuje jako otwarty i ogólnodostêpny skwer miejski, le¿¹cy w bezpoœrednim s¹siedztwie szkó³ oraz zabudowy us³ugowo mieszkalnej w Brzegu, i stanowi element zieleni izolacyjnej pomiêdzy rondem na skrzy¿owaniu ul. Jana Paw³a II i ul. Armii Krajowej a zabudow¹.

Przez teren skweru przebiega pieszy ci¹g komunikacyjny pomiêdzy ulicami Jana Paw³a II a Armii Krajowej.

Skwer w chwili obecnej stanowi miejsce wypoczynku biernego g³ównie dla m³odzie¿y szkolnej z pobliskich zespo³ów szkó³ oraz mieszkañców okolicznych budynków.

Teren skweru wyposa¿ony jest w elementy komponowanej zielni niskiej oraz wysokiej; elementy ma³ej architektury w postaci ³awek o konstrukcji betonowo-drewnianej, oraz blaszane kosze na odpadki, nie zwi¹zane trwale z pod³o¿em.

Nawierzchnia istniej¹cych alejek jest ¿wirowa, zniszczona, poprzerastana traw¹.

W ramach projektu przewidziano:

remont nawierzchni alejek

wymianê elementów ma³ej architektury – ³awek i koszy parkowych

projekt gospodarki istniej¹cym drzewostanem

wykonanie nasadzeñ uzupe³niaj¹cych z drzew i krzewów

3. Projekt zagospodarowania terenu w tym urz¹dzenia budowlane zwi¹zane z

obiektem, uk³ad komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu , ukszta³towanie

terenu i zieleni

3.1 Opis planu sytuacyjnego, funkcji i uk³adu przestrzennego

Projekt remontu nie zak³ada zmian w trasie ci¹gów pieszych, ani ich szerokoœci.

Projektuje siê wymianê istniej¹cej, zniszczonej ¿wirowej nawierzchni ci¹gów na:

nawierzchniê w uk³adzie trójpasmowym, z kostki bazaltowej oraz p³yt betonowych o fakturze ¿wirowej, p³ukanej – na g³ównym ci¹gu pieszym

now¹ nawierzchniê ¿wirow¹ na ci¹gach bocznych o zminimalizowanym ruchu.

Nawierzchnia ci¹gu pieszego przebiegaj¹cego pomiêdzy ul. Arm. Krajowej i Jana Pa³a II jest kontynuacj¹ trójpasmowego uk³adu nawierzchni na chodnikach przyulicznych istniej¹cych i projektowanych w ramach przebudowy skrzy¿owania na rondo.

ów pieszych. Zamiennie w uzgodnieniu z S³u¿b¹ Ochrony Zabytków z uwagi na po³o¿enie ci¹gu pieszego poza pasem ulicznym œrodkowy pas tworz¹ p³yty betonowe.

Uk³ad i przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rys. nr 4.

Usytuowanie alejek na planie przedstawiono na rys. nr 1 w skali 1:500 i rysunku wykonawczym nr 2 w skali 1:250.

3.2 Ci¹gi piesze

Uk³ad nawierzchni

W miejsce starej i wyeksploatowanej nawierzchni ¿wirowej, na g³ównym ci¹gu pieszym, ³¹cz¹cym ul. Ar. Krajowej z ul. Jana Paw³a II projektuje siê now¹ konstrukcjê nawierzchni w uk³adzie trójpasmowym nawi¹zuj¹cym do nawierzchni chodników ulicznych przyleg³ych do skweru.

Nawierzchniê tê, zalecon¹ przez Woj. Konserwatora Zabytków, tworz¹ :

w pasie œrodkowym p³yty betonowe 100*75*7,5 cm o fakturze z drobnego p³ukanego ¿wiru– nawi¹zuj¹ce do kamiennych ( granitowych ) p³yt na chodnikach ulicznych

pasy boczne z kostki bazaltowej 4/6 cm stanowi¹ce kontynuacjê do opasek z kostki bazaltowej przy chodnikach ulicznych

Boczne ci¹gi piesze o mniejszej intensywnoœci ruchu, projektuje siê o nawierzchni ¿wirowej z mieszanki kruszywa naturalnego 0 ÷ 8 mm 80%; piasku kopanego 0 ÷ 2 mm 20%; gliny 0 ÷ 5 kg/m2 nawierzchni; posypka 1 cm ze ¿wiru ozdobnego 0 ÷ 4 mm rozœcielana rêcznie, gruboœæ po zagêszczeniu 3 cm. Nawierzchniê ¿wirow¹ odtwarza siê na ci¹gu A-B i B-C.

Kolisty plac w centrum zieleñca otrzymuje nawierzchniê: pas o szer. 2 m z kostki kamiennej granitowej 8/10 cm w kolorze szarym z 2 opaskami o szer. 1 m z kostki bazaltowej 4/6 cm

Konstrukcja nawierzchni z p³yt bet. i kostki kamiennej

warstwa œcieralna p³yt betonowych 100*75*7,5 cm, kostki bazaltowej 4/6 cm i granitowej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego 0-32,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gruboœci po uwa³owaniu 10 cm

warstwa ods¹czaj¹ca z piasku œrednioziarnistego o gruboœci 10 cm

Konstrukcja nawierzchni ¿wirowej

-    Nawierzchnia ¿wirowa z mieszanki o sk³adzie: kruszywo naturalne 0 ÷ 8 mm 80%; piasek kopany 0 ÷ 2 mm 20%; glina 0 ÷ 5 kg/m2 nawierzchni; posypka 1 cm ze ¿wiru ozdobnego 0 ÷ 4 mm rozœcielanej rêcznie o gruboœæ po zagêszczeniu 3 cm

Nawierzchniê ¿wirow¹ nale¿y u³o¿yæ na warstwie uzupe³niaj¹cej istniej¹c¹ i oczyszczon¹ podbudowê, ze stabilizowanego mech. kruszywa ³amanego 0-32,5 mm gruboœci 5 cm po uwa³owaniu.

Profil pod³u¿ny ci¹gów pieszych  – wg. stanu istniej¹cego.

Spadki poprzeczne nawierzchni – dwustronny daszkowy 2 %

Odwodnienie nawierzchni na tereny zieleni.

Nawierzchnia ci¹gów jest ujêta w betonowe obrze¿a 6*20 cm uk³adane na ³awie z pospó³ki wg.  rys. nr 4.

Zestawienie odcinków remontowanych ci¹gów pieszych

Odcinek A - B		d³ugoœæ – 4,0 	szerokoœæ - 2,25 m

Odcinek B - C		d³ugoœæ - 35,5	szerokoœæ - 2,25 m

Odcinek D - E		d³ugoœæ – 23,5 	szerokoœæ - 2,25 m

Odcinek F - G		d³ugoœæ – 18,8 	szerokoœæ – 2,25 m

Odcinek H - I		d³ugoœæ – 4,35	szerokoœæ – 2,25 m

Odcinek J - K		d³ugoœæ – 16,8	szerokoœæ – 2,25 m

Kolisty plac wewnêtrzny o œred. wewnêtrznej 5 m i œred. zewnêtrznej 13m

Zestawienie rodzajów nawierzchni

p³yty betonowe 100*75*7,5 cm  ( szt 50)				-  38,0 m2

kostka kamienna bazaltowa 4*6 cm					- 125,5m2

kostka kamienna granitowa 8*10 cm				-   69,0 m2

nawierzchnia ¿wirowa							- 259,0 m2

Obrze¿a betonowe 6*20 cm 						-  337,0 mb

Razem 									- 491,5 m2

P³yta betonowa o fakturze ¿wirowej – p³ukanej, typu ‘Waletzko’:

3.3 Elementy ma³ej architektury ogrodowej i wyposa¿enia terenu

£awki parkowe –  14 sztuk

Projekt przewiduje wymianê istniej¹cych, zniszczonych ³awek o konstrukcji betonowo – drewnianej na ³awki o konstrukcji ¿eliwno drewnianej, trwale mocowane do pod³o¿a.

Proponuje siê zastosowaæ ³awki firmy Komserwis typu OSLO lub firmy Fampra Kluczbork typ 2.6.

£awki o wymiarach: dlugoœæ - 180 cm, szerokoœæ - 60 cm, wysokoœæ - 71 cm, przedstawiono na poni¿szym rysunku.

kosze parkowe – 18 sztuk

Projektuje siê wymianê istniej¹cych, blaszanych koszy na smieci nie przytwierdzonych do pod³o¿a na kosze stalowo-drewniane, na s³upku ¿eliwnym, na sta³e przytwierdzone do pod³o¿a.

Proponuje siê zastosowaæ kosze firmy Komserwis typu RATUSZ lub AGORA, b¹dŸ firmy Fampra Kluczbork typ 2.22.

Kosze o wysokoœci 1m i pojemnoœci minimum 35L przedstawiono na poni¿szym rysunku:

3.4 Inwentaryzacja drzewostanu wraz projektem gospodarki drzewostanem

3.4.1. Opis do inwentaryzacji szaty roœlinnej

3.4.2. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

3.4.2.1	Usuwanie drzew s³abych i zamieraj¹cych w ramach ciêæ sanitarnych

3.4.2.2	Zabiegi lecznicze i ciêcia pielêgnacyjne w koronach drzew

3.4.2.3.	Nasadzenia zamienne i uzupe³niaj¹ce

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

3.4.3. Za³¹czniki:

3.4.3.1 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyz¹ dendrologiczn¹

3.4.3.2 Wykaz materia³u nasadzeniowego

3.4.1	Opis do inwentaryzacji szaty roœlinnej

3.4.1.1 	Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania s¹ zadrzewienia zlokalizowane na terenie skweru miejskiego przy ul. Jana Paw³a II w Brzegu, tzw. Skwer X Lecia.

Rzeczowy zakres opracowania obejmuje inwentaryzacjê istniej¹cych zadrzewieñ wraz z opini¹ dendrologiczn¹ o ich stanie zdrowotnym i projektem gospodarki drzewostanem przewiduj¹cym wykonanie nasadzeñ zamiennych i uzupe³niaj¹cych oraz wykonanie prac pielêgnacyjnych na drzewach istniej¹cych. Ponadto przedstawiono projekt zabezpieczenia drzew i krzewów na czas prowadzenia prac budowlanych polegaj¹cych na wymianie nawierzchni istniej¹cych alejek.

3.4.1.2	Podstawa opracowania

- zlecenie UM Brzeg

- mapa syt-wys w skali 1: 500

- pomiary terenowe wykonane we wrzeœniu 2005r.

3.4.1.3. Opis do inwentaryzacji szaty roœlinnej z opini¹ dendrologiczn¹

Inwentaryzacj¹ zieleni objêto 25 sztuk drzew i krzewów ozdobnych oraz ich skupin, zlokalizowanych na terenie Skweru X Lecia w Brzegu. Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew i krzewów, pomiar ich parametrów oraz opis stanu zdrowotnego. Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadaj¹ liczby porz¹dkowe „Wykazu inwentaryzacyjnego”, który to zawiera szczegó³owy opis poszczególnych egzemplarzy wraz z  uwagami o stanie zdrowotnym.

Opinia dendrologiczna

Sk³ad gatunkowy - inwentaryzowane zadrzewienia reprezentowane s¹ przez gatunki drzew ozdobnych takich jak: Jab³oñ ozdobna  ( Malus sp.), d¹b szypu³kowy ( Quercus robur),), klon zwyczajny (Acer platanoides), jarz¹b pospolity (Sorbus aucuparia) oraz krzewy cisu pospolitego (Taxus baccata), ligustu pospolitego (Sligutrum vulgare). Ponadto wystêpuj¹ pojedyncze egzemplarze innych gatunków takich jak œliwa owocowa czy ja³owiec p³o¿¹cy.

Wœród inwentaryzowanych zadrzewieñ nie wystêpuj¹ egzemplarze drzew prawnie chronionych.

Wiek: zadrzewieñ pochodz¹ g³ównie ze wspó³czesnych, planowanych nasadzeñ i s¹ w wieku oko³o 15-20 lat. Ponadto wystêpuj¹ pojedyncze egzemplarze drzew starszych w wieku ponad 50 lat.

Ocena stanu zadrzewieñ – stwierdza siê, i¿ stan zdrowotny zadrzewieñ jest dobry. Stwierdzono wystêpowanie nielicznych zmian chorobowych g³ównie na drzewach najstarszych, i jest to typowy dla zadrzewieñ miejskich posusz ga³êziowy oraz egzemplarze jemio³y. Ponadto nasadzenia z jab³oni ozdobnej wykazuj¹ du¿e przerzedzenie koron oraz liczny posusz ga³êziowy

3.4.2 Opis do projektu gospodarki drzewostanem

3.4.2.1 	Usuwanie drzew s³abych,  zamieraj¹cych oraz nieprawid³owych w 			ramach ciêæ sanitarnych

Nie przewiduje siê usuwania istniej¹cych drzew ani krzewów.

Proponuje siê jedynie wyfrezowanie pniaka po wczeœniej usuniêtym drzewie, oznaczonego numerem:

| Nr Wykazu | Nazwa | Obwód | Pierœnica | Korona | Wysokoœæ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Pieñ |
| 70 |
|  | Do frezowania |

Zabiegi lecznicze i ciêcia pielêgnacyjne:

Ciêcia pielêgnacyjne w koronach drzew i krzewów nale¿y przeprowadziæ u egzemplarzy, wg. poni¿szej tabeli:

| Nr Wykazu | Nazwa | Obwód | Pierœnica | Korona | Wysokoœæ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jab³oñ ozdobna |
| 18 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 3 | Jab³oñ ozdobna |
| 19 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 4 | Jab³oñ ozdobna |
| 22+16 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 5 | Jab³oñ ozdobna |
| 25 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 6 | Jab³oñ ozdobna |
| 19 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 18 | Klon jawor |
| 55 | 12 | 19 | Drobny i œredni susz, w odziomku ubytek wgùæbny pnia z murszem miækkim ¸ 40 |
| 19 | Klon jawor |
| 30+29 | 10 | 18 | Nieliczny œredni susz |
| 20 | D¹b szypu³kowy |
| 72 | 14 | 22 | Liczny œredni i gruby susz |

Ciêcia te polegaæ maj¹ na usuwaniu susz ga³êziowego, kszta³towaniu nieprawid³owych, przerzedzonych koron.

Dodatkowo podczas przeprowadzania ciêæ w koronach drzew nale¿y str¹caæ sporadycznie wystêpuj¹ce egzemplarze jemio³y oraz owocniki grzybów paso¿ytniczych.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami sztuki ogrodniczej nie przewiduje siê oczyszczania ani leczenia ran i ubytków wg³êbnych drzew w celu unikn¹æ przesychania i pêkania drewna zdrowego.

Uwaga: jedynym parametrem kosztorysowym ciêæ pielêgnacyjnych w koronach drzew jest œrednica pierœnicy drzewa, bez wzglêdu na jego wysokoœæ oraz iloœæ i lokalizacjê posuszu.

3.4.2.3 Nasadzenia  uzupe³niaj¹ce:

3.4.2.3.1 Prace przygotowawcze:

- zakup oraz dowiezienie humusu i rozplantowanie na projektowanym kolistym klombie na powierzchni 20m2 warstw¹ gruboœci 20 cm

- przyjêto pe³n¹ zaprawê do³ów sadzeniowych ziemi¹ urodzajn¹

- usuniêcie darni pod nasadzenia zlokalizowane na trawnikach na powierzchni 64 m2

3.4.2.3.2 Nasadzenia:

Proponowane nasadzenia maja za zadanie wzbogaciæ sk³ad gatunkowy istniej¹cego drzewostanu, a tak¿e urozmaiciæ kompozycjê poprzez wprowadzenie gatunków zimozielonych oraz odmian kolorystycznych.

Ponadto s¹ dostosowane tak do warunków siedliskowych, jak i funkcji jak¹ pe³ni ogólnodostêpny skwer miejski.

Do nasadzeñ nale¿y stosowaæ materia³ sadzeniowy z bry³¹ korzeniow¹, o parametrach podanych w „Wykazie materia³u nasadzeniowego”. W wypadku krzewów nale¿y zastosowaæ materia³ nasadzeniowy dojrza³y,  z wykszta³conymi przynajmniej 3 pêdami.

Nasadzeñ nale¿y dokonywaæ w do³y sadzeniowe z pe³n¹ zapraw¹ ziemi w do³ach na urodzajn¹ oraz w wypadku drzew opalikowaniem 3 palikami na drzewo.

Sadzenie drzew liœciastych form piennych 	– 1 szt wysokoœci min 1,5m w dó³ 1/0,7 z opalikowaniem 3 palikami na drzewo

Sadzenie drzew iglastych	– 1 szt wysokoœci min 1m w dó³ 1/0,7

Sadzenia krzewów:

- sadzenie krzewów liœciastych w rów szer 40 cm 	–  163 szt krzewów

- sadzenie krzewów liœciastych w do³y 0,3/0,3m 	–  340 szt krzewów

- sadzenie krzewów liœciastych w do³y 0,5/0,5m 	–  21 szt krzewów

- sadzenie krzewów iglastych w do³y 0,5/0,5m 	–  33 szt krzewów

Po dokonaniu nasadzeñ glebê pod drzewami i krzewami nale¿y mulczowaæ drobno mielon¹ kor¹ drzew iglastych, na ³¹cznej powierzchni 84 m2 warstw¹ gruboœci 3 cm

3.4.2.3.3 Renowacja trawników:

Os³abione i przerzedzone trawniki na terenie skweru nale¿y poddaæ renowacji poprzez wykonanie krzy¿owej  aeracji wg³êbnej a nastêpnie dosiew nasion traw typowej mieszanki traw dywanowych w dawce 0,01g/m2 na powierzchni 1.088 m2

3.4.2.4 Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzonych robót budowlanych:

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasiêgów koron istniej¹cych drzew i krzewów nale¿y wykonywaæ rêcznie, w celu unikniêcia uszkodzeñ systemów korzeniowych.

Pnie istniej¹cych drzew w obrêbie placu budowy powinny zostaæ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznym poprzez ob³o¿enie ich deskami, do wysokoœci 2m. Dolne koñce desek powinny opieraæ siê na pod³o¿u, szalunek nale¿y opasaæ drutem b¹dŸ taœm¹ co 40-60 cm (min 3 razy), deski powinny œciœle przylegaæ do pnia, zamiast desek dopuszcza siê zastosowanie mat s³omianych, folii pêcherzykowej, juty.

Krzewy ¿ywop³otowe wzd³u¿ prowadzonych robót liniowych powinny zostaæ zabezpieczone poprzez odgraniczenie ich od terenu prac parkanem drewnianym wysokoœci min 1,2m.

Do zabezpieczenia na czas budowy wyznacza siê ¿ywop³oty o ³¹cznej d³ugoœci 234 mb oraz  drzewa o numerach: 14, 15, 17, 18, 19, 20

3.4.3.1 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyz¹ dendrologiczn¹

| Nr Wykazu | Nazwa | Obwód | Pierœnica | Korona | Wysokoœæ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klon jawor |
| 46+10 | 8 | 16 | Nekrozy liœci |
| 2 | Jab³oñ ozdobna |
| 18 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 3 | Jab³oñ ozdobna |
| 19 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 4 | Jab³oñ ozdobna |
| 22+16 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 5 | Jab³oñ ozdobna |
| 25 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 6 | Jab³oñ ozdobna |
| 19 | 5 | 7 | Korona mocno przerzedzona, bardzo liczny drobny susz, kszta³towaæ koronê |
| 7 | Ligustr pospolity |
| ¿yw | 0,9 | 1 | Uzupe³niæ luki 2 mb |
| 8 | Ja³owiec p³o¿¹cy |
| krz | 5 | 0,6 |
|  | 9 | Cis pospolity |
| krz | 2 | 1,5 | Strzy¿ony w formy kuliste |
| 10 | Cis pospolity |
| krz | 2 | 1,5 | Strzy¿ony w formy kuliste |
| 11 | Cis pospolity |
| krz | 2 | 1,5 | Strzy¿ony w formy kuliste |
| 12 | Ligustr pospolity |
| ¯yw | 0,8 | 1,1 |
|  | 13 | Ligustr pospolity |
| ¯yw | 0,9 | 1 |
|  | 14 | Œliwa ozdobna |
| 46 | 9 | 15 |
|  | 15 | Jab³oñ ozdobna |
| 21 | 6 | 5 | Po ciêciach |
| 16 | Pieñ |
| 70 |
|  | Do frezowania |
| 17 | Jab³oñ ozdobna |
| 15 | 4 | 5 | Drobny susz |
| 18 | Klon jawor |
| 55 | 12 | 19 | Drobny i œredni susz, w odziomku ubytek wgùæbny pnia z murszem miækkim ¸ 40 |
| 19 | Klon jawor |
| 30+29 | 10 | 18 | Nieliczny œredni susz |
| 20 | D¹b szypu³kowy |
| 72 | 14 | 22 | Liczny œredni i gruby susz |
| 21 | Jarz¹b pospolity |
| 21 | 7 | 13 |
|  | 22 | Ligustr pospolity |
| ¿yw | 0,7 | 1 | Zniszczony na odcinku 6 mb |
| 23 | Ligustr pospolity |
| ¿yw | 1 | 1 | Do uzupe³nienia 1,5 mb |
| 24 | Ligustr pospolity |
| ¿yw | 0,8 | 1 | Zniszczony na 3 mb |
| 25 | Ligustr pospolity |
| ¿yw | 0,8 | 1 | Do uzupe³nienia 3 mb |

3.4.3.2 Wykaz materia³u nasadzeniowego

| LP | Nazwa polska | Nazwa ³aciñska |
| --- | --- | --- |

Iloœæ

| sztuk | Obwód pnia | Forma szkó³karska | Wymiary do³ów sadzeniowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DRZEWA LIŒCIASTE |
| 1 | Magnolia Soulangeana | Magnolia x soulangeana | 1 | Min 9 cm | P (h=1,5) | 1,0/0,7 |
| KRZEWY LIŒCIASTE |
| 2 | Berberys thunberga ‘Atropurpurea Nana’ lub ‘Bagatelle’ | Berberis thunbergii ‘Atropurpurea nana’ lub ‘Bagatelle’ | 145 |
| DK (h= 0,3m) | 0,3/0,3 |
| 3 | Forsycja poœrednia | Forsythia x intermedia | 9 |
| DK (h=0,7m) | 0,5/0,5 |
| 4 | Irga rozes³ana | Cotoneaster radicans | 50 |
| DK | 0,3/03 |
| 5 | Jaœminowiec wonny ‘Aureus’ | Philadelphus coronarius ‘Aureus’ | 12 |
| DK (h= 0,7m) | 0,5/0,5 |
| 6 | Ligustr pospolity | Ligustrum vulgare | 163 |
| DK (h= 0,7m) | Rów szer 40 cm |
| 7 | Tawu³a japoñska ‘Goldflame’ | Spiraea japonica ‘Goldflame’ | 145 |
| DK (h= 0,3m) | 0,3/0,3 |
| KRZEWY IGLASTE |
| 8 | Cis pospolity | Taxus baccata | 7 |
| DK (h= 1,2m) | 0,5/0,5 |
| 9 | Cis pospolity odm. kolumnowa | Taxus baccata ‘Fastigiata’ | 16 |
| DK (h= 0,7m) | 0,5/0,5 |
| 10 | Ja³owiec ³uskowy ‘Blue carpet’ | Juniperus squamata ‘Blue carpet’ | 1 |
| DK | 0,5/0,5 |
| 11 | ¯ywotnik zachodni ‘Globosa’ | Thuja occidentalis ‘Globosa’ | 9 |
| DK (h=0,5m) | 0,5/0,5 |
| DRZEWA IGLASTE |
| 12 | Œwierk serbski odm. kar³owa | Picea omorika ‘Nana’ | 1 | Min 7 cm | P (h= 1-1,5m) | 1,0/0,7 |

3.5 Wytyczne realizacji robót.

Z uwagi na du¿y zakres robót nawierzchniowych, prace nale¿y prowadziæ przy ca³kowitym zamkniêciu alejek dla ruchu pieszego.

Urobek z wykopu pod koryta alejek nale¿y wywieŸæ na wysypisko miejskie.

Ustala siê nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ robót:

Wykonanie nawierzchni alejki

Monta¿ ³awek i koszy

Sadzenie drzew i krzewów

Oœ alejki nale¿y wytrasowaæ w oparciu o jej obecny przebieg.

4. Dane informacyjne czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany

jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na postawie

ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Skwer nie jest wpisany do Wojewódzkiego rejestru Zabytków. Na podstawie ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej B, i jako taki podlega ochronie Woj. Konserwatora Zabytków.

5. Dane okreœlaj¹ce wp³yw eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia

budowlanego znajduj¹cego siê w granicach terenu górniczego.

Skwer nie znajduje siê w granicach wp³ywu eksploatacji górniczej

6. Inne konieczne dane wynikaj¹ce ze specyfiki i charakteru obiektu

budowlanego lub robót budowlanych

Nie wystêpuj¹

8. INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotycz¹ce ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 126 ).

Obiekt:  przebudowa Skwer Dworcowego w Brzegu

1. Zakres projektowanych robót.

Zakres opracowania obejmuje:

wymianê nawierzchni alejek

monta¿ elementów ma³ej architektury ogrodowej

sadzenie drzew i krzewów

renowacja trawników przy uprawie rêcznej

2. Kolejnoœæ realizacji poszczególnych obiektów.

Roboty nale¿y realizowaæ w kolejnoœci:

remont nawierzchni alejki

monta¿ elementów m. architektury

sadzenie drzew i krzewów

zak³adanie trawników

3. Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych.

Na terenie skweru w granicach projektowanych robót nie wystêpuj¹ obiekty budowlane, objête ochron¹.

4. Elementy zagospodarowania dzia³ki lub terenu mog¹ce stanowiæ  zagro¿enie

bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem ewentualnego zagro¿enia w trakcie robót mo¿e byæ rejon w³¹czenia alejek skweru z chodnikiem ul. Piastowskiej oraz zejœcie z tarasu dworcowego na teren skweru

5. Przewidywane zagro¿enia w czasie realizacji robót budowlanych-drogowych.

Prowadzone roboty zwi¹zane z przebudow¹ alejek parkowych spowoduj¹ lokalne utrudnienie komunikacyjne i zwi¹zane z tym zagro¿enie bezpieczeñstwa.

Roboty drogowe nale¿y wykonaæ przy czasowym wygrodzeniu i oznakowaniu czêœci skweru gdzie pracowa³ bêdzie sprzêt mechaniczny. Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie jest potrzebny.

Wykopy korytowe nale¿y oznakowaæ w sposób trwa³y.

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym wykonane bêd¹ przy u¿yciu sprzêtu mechanicznego a w terenie uzbrojonym nale¿y prowadziæ roboty rêcznie.

W przypadku napotkania w czasie robót na uzbrojenie w lokalizacji innej ni¿ podano to na planie sytuacyjnym projektu przerwaæ roboty, powiadomiæ u¿ytkownika sieci i dalsze roboty prowadziæ pod jego nadzorem.

Roboty wykonane w pobli¿u przewodów linii energetycznych w odleg³oœci liniowej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni¿:

- 3,0 m dla linii o napiêciu znamionowym nie przekraczaj¹cym 1 KV nale¿y prowadziæ pod   nadzorem i wg zaleceñ Z.E. z uwagi na wysoki stopieñ zagro¿enia,

- 5,0 m dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 1 KV lecz nie przekraczaj¹cym 15 KV nale¿y  prowadziæ pod nadzorem i wg zaleceñ Z.E. z uwagi na wysoki stopieñ zagro¿enia.

6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹-

pieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni przed rozpoczêciem robót zostaæ przeszkoleni w zakresie bezpieczeñstwa i higieny robót z uwzglêdnieniem przewidywanego zakresu robót bran¿owych. Wszystkie roboty zwi¹zane z wykonaniem obiektów i z monta¿em sieci winny byæ prowadzone z zachowaniem przepisów BHP okreœlonych w rozporz¹dzeniu Min. Bud. i Przemys³u Mat. Bud. z 28.03.1972 w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano monta¿owych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 nr 13 poz. 93).

Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na:

-  bezpieczne prowadzenie robót ziemnych,

bezpieczne roz³adowanie i sk³adowanie materia³ów i elementów wielkogabary-

towych,

-  bezpieczne prowadzenie robót przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu do budowy,

transportu i monta¿u,

7. Œrodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom

podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagro¿enia.

Najwa¿niejszymi œrodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas prac w obiekcie s¹:

-  oznakowanie miejsca robót

-  protokolarne przyjêcie informacji o uzbrojeniu bran¿owym od u¿ytkowników sieci,

-  u¿ywanie w³aœciwych materia³ów i wyrobów zgodnych z dokumentacj¹ techniczn¹

posiadaj¹cych w³aœciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich

przeznaczeniem,

-  zatrudnienie pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi, przeszkolonych w

zakresie  technologicznym i bhp,

-  zapewnienie w³aœciwych technologii do rodzaju robót z zastosowaniem odpowied-

niego sprzêtu i narzêdzi oraz zabezpieczeñ osobistych,

-  zapewniæ bezpieczne przejœcia na budowie z uwzglêdnieniem dojœæ i dojazdów do

placów  budowy obiektów mieszkalnych,

-  ustalenie harmonogramu prac uniemo¿liwiaj¹cego powstanie spiêtrzeñ i nak³adania

siê prac bran¿owych,

-  zabezpieczenie budowy przed dostêpem osób trzecich.

8. Drogi ewakuacyjne.

W przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ dojazd do strefy robót i ewakuacja odbywaæ siê bêdzie ul. Piastowsk¹ i ul. Dworcow¹.

Opracowa³: