PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT:                Projekt oświetlenia Szkoły Podstawowej nr 3

# OBIEKT:               Budynek Szkoły Podstawowej nr 3

LOKALIZACJA:    Brzeg ul. Kamienna 5

INWESTOR:         Gmina Miasto Brzeg

## BRANŻA:              Elektryczna

PROJEKTANT:     mgr inż. Janusz Winiarski, 46-020 Czarnowąsy ul. Jagiełły 39B.

upr. bud. nr 334/94/OP

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:   1. Opis projektu wraz z rysunkami

### Opracowano lipiec 2006 r.

SPIS  TRE(CI

I. Opis techniczny

1.   Dane og(lne

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Podstawa opracowania

1.3 Zakres opracowania

2.   Dane techniczne

2.1 Instalacje wewnętrzne

2.1.1 Instalacja oświetlenia ogólnego

2.1.2 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

2.2  Uwagi końcowe

II. Zestawienie materiałów

III. Obliczenia

IV. Rysunki

1. Rzut II piętra - rys. nr 1

2. Rzut parteru  - rys. nr 2

3. Rzut I piętra  - rys. nr 3

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane oglne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nowego oświetlenia budynku szkoły

1.2 Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-wymagania inwestora

-obowiązujące normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

-dobór opraw oświetleniowych dla pomieszczeń parteru, I piętra, II pietra

2. Dane techniczne

2.1 Instalacja oświetleniowa

2.1.1  Instalacja oświetlenia ogólnego

Do obliczeń przyjęto wysokość płaszczyzny roboczej 85cm w salach lekcyjnych i 0cm w korytarzach oraz wymagane natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń wg PN-EN 12464-1. Wysokość pomieszczeń wynosi 6m, przyjęto wysokość montażu opraw 5m. Należy wszystkie oprawy montować na zwieszakach zachowując wysokość montażu 5m.

2.1.2 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z PN-EN 60598-2-22, PN-EN 1838 oraz zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie par. 181 zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

UWAGA! – treść piktogramów należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z upoważnionym przedstawicielem Inwestora!

2.2 Uwagi

Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z uwagami, opisem technicznym projektu i treścią uzgodnień w nim zawartych. Wszystkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z inwestorem oraz projektantem.

Po wykonaniu prac należy dokonać pomiarów sprawdzających tak instalację elektryczną jak i wymagane natężenia oświetlenia. Prace te może wykonać tylko osoba posiadająca stosowne uprawnienia wymagane odrębnymi przepisami.

II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

III. OBLICZENIA

IV. RYSUNKI