OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMAWIAJĄCY: Brzeskie Centrum Kultury, 49-300 Brzeg, ul. Mleczna 5, ogłasza

przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

“Zakup i dostawa przenośnego zadaszenia estradowego do miejskiego amfiteatru w Brzegu”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w urzędowych godzinach pracy. Specyfikacja jest bezpłatna.

Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: kod według CPV 4522 3220-4

zakup i dostawę konstrukcji przenośnego zadaszenia estradowego.

Warunki techniczne:

1/ Zadaszenie:

a/ wymiary 10m x 12m (głębokość x szerokość),

b/ wysokość słupów 7 - 9 m,

c/ konstrukcja zbudowana z belek i słupów wykonanych w systemie aluminiowych kratownic

przestrzennych typu “Quadro” uzupełnionych dźwigarami, które tworzą właściwą konstrukcję

dachu,

d/ obrys szczytu zadaszenia - trójkątny, spadzisty,

e/ konstrukcja musi być przygotowana do zawieszenia wewnątrz większej ilości sprzętu i

osprzętu oświetleniowego typu PAR - max udźwig 1400 kg,

f/ ma posiadać plandeki boczne i horyzontalną,

g/ ma mieć na wyposażeniu: odciągi 8 sztuk, sznury gumowe i pasy do umocowania pokrycia

i odsłon, skrzynkę narzędziową do montażu, pokrowce, nosidła do pokrycia i odsłon.

2/ Konstrukcja ma być wyposażona w:

a/ wózki służące do podnoszenia dachu,

b/ zawiasy umożliwiające pochylenie słupów,

c/ system odciągów kotwicznych w ziemi,

d/ konstrukcja górna zadaszenia ma być podnoszona za pomocą wciągarek łańcuchowych i wózkowych,

e/ całość konstrukcji ma być przykryta plandeką,

f/ wszystkie elementy stalowej konstrukcji zadaszenia mają posiadać atest – certyfikat bezpieczeństwa,

g/ mają być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowania galwaniczne.

3/ Materiały konstrukcyjne:

a/ elementy nośne zadaszenia jak i słupy podtrzymujące mają składać się z kratownic aluminiowych,

b/ kratownice i dźwigary mają być wykonane metodą spawania TIG z rur aluminiowych,

c/ podstawy słupów i zawieszenie wciągarek ma być wykonane z profili stalowych.

4/ Oplandekowanie:

a/ ma przykrywać zadaszenie i osłaniać wszystkie cztery boki górnej części konstrukcji zadaszenia,

b/ ma być wykonane z materiału poliestrowego pokrytego PCV o gramaturze 650 g/m w kolorze ciemnym,

c/ ma posiadać atest trudno zapalności.

5/ Dodatkowe zalecenia i wymagania Zamawiającego:

a/ Wykonawca winien przeprowadzić instruktażowy montaż i demontaż zadaszenia estradowego

b/ Obowiązkiem Wykonawcy jest przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu i demontażu  zadaszenia estradowego

c/ Wszystkie wyroby (materiały, urządzenia itp.)  przedmiotowego zamówienia powinny spełniać następujące warunki: posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, świadectwa jakości, atesty, aprobaty techniczne.

Przedmiotowa usługa ma być wykonana samodzielnie, bez udziału podwykonawców.

Termin wykonania zamówienia: do 28 kwietnia 2005 r.

WARUNKIEM DOPUSZCZAJĄCYM do udziału w postępowaniu jest spełnienia warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

# Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującym kryterium:

Cena – 100%.

Sposób oceny ofert:

1/ Cena - czyli proponowany całkowity koszt wykonania zamówienia (brutto) oceniony będzie na podstawie wypełnionego przez oferenta formularza oferty wg wzoru:

# P min

An = ----------- x 100 pkt

# P n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

n – numer oferty

P min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

P n – cena rozpatrywanej oferty.

Najniższa realna cena, która gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymuje 100 punktów.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej:

Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury  - Adam Bubiłek,

Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, telefon (077) 404-57-75 lub 404-57-76

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

oferta przetargowa na zadanie pn.:

“Zakup i dostawa przenośnego zadaszenia estradowego do miejskiego amfiteatru w Brzegu.”

Ofertę należy złożyć w Brzeskim Centrum Kultury w Brzegu, ul. Mleczna 5, w terminie do dnia 24 marca 2005 roku, do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2005 roku o godz. 9.30, w Brzeskim Centrum Kultury w Brzegu, ul. Mleczna 5, w pok. nr 401 na III piętrze.

Okres związania z ofertą: do 23 kwietnia 2005 roku.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w siedzibie Zamawiającego w dniu 8 marca 2005  roku na okres 16  dni, tj. do dnia 23 marca 2005  roku.

DYREKTOR

BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY

mgr Adam Bubiłek