Brzeg, dn. 29 listopada 2006 r.

OR.IV-341-1-89/06

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI 										            SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 									            WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowań na zadania pn.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Brzegu przy ul. Bohaterów Monte Cassino 14.

(organizowanych w trybie przetargów nieograniczonych)

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzegu –  udziela odpowiedzi na n/w zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyznacza nowe terminy:

- składania ofert – 8 grudnia 2006r. godz. 8.30

- otwarcia ofert – 8 grudnia 2006r godz.9.30

- okres związania oferta – do 6 stycznia 2006r.

- okres ważności wadium – do 6 stycznia 2006r.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie do zapisów SIWZ: W załączniku SIWZ Pt. Opis techniczny projektu jest zapisane „Do projektu została wybrana nawierzchnia T6 20” (podkreślone i tłustym drukiem). Poniżej znajduje się tabela pt. „Parametry trawy syntetycznej T615”. W pierwszej rubryce tabeli w parametrze: wysokość włosa – podano wartość 15 mm. Pozostałe parametry wymienione w tej tabeli dotyczą wyrobu oznaczonego symbolem T6 20, jak choćby następny parametr: całkowita długość włókna w tabeli jest 46 mm (pojedyncze włókno przetkane przez otwór macie daje w efekcie podwójny włos o dł. 20 mm). Można domyślać się więc, że błędnie podano symbol w nazwie tabeli oraz błędnie wpisano wysokość trawy 15 mm.

Należy zwrócić uwagę, że drugi człon symbolu oznacza wysokość włosa, w przypadku t6 20 jest to 20 mm. Dla pełnej jasności załączamy kartę techniczną wyrobu T6 20. Proszę o skorygowanie błędów oraz jednoznaczne określenie projektowanej trawy syntetycznej.

Odpowiedź:

Poprawna projektowana trawa jest opisana w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST – 05, B.05.00.00. Do wyceny należy przyjąć trawę T6 15 lub równoważną.

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej określono przykładowe parametry nawierzchni syntetycznej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sztucznej trawy o podobnych parametrach wymienionych poniżej?

- rodzaj włókna: proste, polipropylenowe, fibrylowane

- wysokość włosa: 18 mm

- gęstość: 39.055 pęczków/m2

- ciężar: 6.600 DTex

- ciężar całkowity: 2.130 kg/m2

- wytrzymałość na rozciąganie >  10 N/mm2

- wydłużenie względnie przy zerwaniu >  10%

- wytrzymałość na rozdzieranie >  70 N

Nadmieniamy, iż wyżej opisane trawa syntetyczna została z powodzeniem zastosowania na kilkudziesięciu obiektach sportowych w Polsce, posiada co najmniej nie gorsze parametry sportowe od nawierzchni określonej w projekcie, a ponadto posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o podanych parametrach:

- rodzaj włókna: proste, polipropylenowe, fibrylowane

- wysokość włosa: 18 mm

- gęstość 39.55 pęczków /m2

- ciężar całkowity: 2.130 kg/m2

- wytrzymałość na rozciąganie > 10 N/mm2

- wydłużenie względne przy zerwaniu > 10%

- wytrzymałość na rozdzieranie > 70 N

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga udokumentowania wartości parametrów oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przez załączenie do oferty atestu, certyfikatu, wyników badań lub innego wiarygodnego dokumentu wystawionego przez instytucję uprawnioną do certyfikacji (np. atest ITB lub rekomendacja ITB).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga udokumentowania wartości parametrów oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej przez załączenie do oferty wiarygodnego dokumentu np. atestu, certyfikatu (zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ust. 9 pkt. 4 lit. i.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o następujących parametrach:

Rodzaj włókna: polipropylen – polietylen – mononofil (niefibrylowane)

Wysokość włosa: 20 mm

Gęstość: 42 000 splotów/m2

Ciężar: 8800 Dtex

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania trawy syntetycznej z rodzajem włókna: polipropylen - polietylen (niefibrylowane).

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom  stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.