Załącznik nr 1 do umowy

nr ……………………….

z dnia ………………….

Zakres i sposób wykonywania prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu – Rejon I.

I. Szczegółowy zakres wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych form zieleni miejskiej obejmuje:

1. Pielęgnację drzew miejskich polegającą na:

1.1. cięciu drzew:

- cięcie redukcyjne - zagrażających bezpieczeństwu otoczenia konarów i gałęzi ( należy je wykonać natychmiast po zauważeniu lub w ciągu trzech dni od zgłoszenia przez Zamawiającego),

- cięcia korekcyjne polegające na odsłonięciu lamp oświetleniowych,

1.2. usuwaniu wywrotów samoistnych na terenach zieleni oraz porządkowaniu terenów po wywrotach,

1.3. usuwaniu odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych,

Uwaga: po wykonaniu każdego rodzaju cięć należy zabezpieczyć rany odpowiednimi preparatami!

2. Pielęgnację krzewów liściastych i iglastych polegającą na:

2.1. odchwaszczaniu i wykonaniu mis pod krzewami,

2.2. usuwaniu na bieżąco samosiewów bzu czarnego.

2.3. mulczowanie gleby i uzupełnienie ściółki pod krzewami rozdrobnioną korą.

2.4. cięcie krzewów należy wykonać jeden raz podczas trwania umowy, po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym, sposób i termin wykonywania cięć uzależniony jest od gatunku krzewu, w związku z powyższym cięcia powinny być wykonane następująco:

a) kwitnących wiosną, do których zalicza się m.in.: forsycje, derenie, wczesno kwitnące tawuły, migdałki, lilaki, wajgele, żylistki, pigwowce, jaśminowce - cięcia należy wykonać zaraz po kwitnięciu poprzez usuwanie starych i martwych pędów zachowując naturalny pokrój krzewu.

b) kwitnących od czerwca do września, do których zalicza się m.in.: hortensje, późno kwitnące tawuły, pęcherznice - cięcia należy wykonać w okresie bezlistnym. Zabiegi powinny polegać na usuwaniu suchych i krzyżujących się pędów oraz przycięciu zdrowych pędów zostawiając jedną czwartą do jednej trzeciej długości,

c) krzewów takich jak: berberysy, głogi, irgi, karagany, rokitniki, jabłonie krzewiaste itp. - cięcie należy wykonać raz na 2 do 3 lat w okresie bezlistnym, poprzez usunięcie pędów starych, uszkodzonych i nadmiernie zagęszczających krzew.Po przekwitnięciu wykonać cięcia regulujące.

d) liściaste zimozielone i iglaste - cięcia korekcyjne polegające na usunięciu pędów uszkodzonych, uschniętych i psujących pokrój rośliny,

3. Pielęgnację żywopłotów polegającą na:

3.1. oczyszczaniu żywopłotów z liści i zanieczyszczeń na bieżąco,

3.2. odchwaszczaniu żywopłotów ( min. 3 razy w sezonie wegetacyjnym tj. V, VII i IX),

3.3. cięciu letnim żywopłotów ( min. 7 razy w sezonie wegetacyjnym tj. od IV do IX).

3.4. obniżenie i odmładzanie żywopłotów w okresie bezlistnym ( min. 1 raz w okresie trwania umowy tj. w terminie od I do III),

4. Pielęgnację kwietników jednorocznych, bylinowych i nasadzeń stałych polegającą na:

4.1. wykonaniu nasadzeń roślin jednorocznych zakupionych przez Urząd:

- I obsada około 1.200 sztuk ( IV),

- II obsada około 8.000 szt. ( V/VI),

4.2. plewieniu roślin jednorocznych ( VI - IX = 5x),

4.3. likwidacji nasadzeń jednorocznych wraz z przekopaniem powierzchni kwietników ( X),

4.4. plewieniu kwietników bylinowych ( V - IX = 5x),

4.5. uporządkowaniu kwietników bylinowych ( X),

4.6. podlewaniu kwietników jednorocznych i bylinowych systematycznie w razie potrzeby ( koszty za zużytą do podlewania wodę ponosi Wykonawca),

4.7. usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów w nasadzeniach jednorocznych i bylinowych,

5. Koszenie trawników na skwerach i w parkach wraz z zagrabianiem (min 9 razy w sezonie wegetacyjnym).

a) uzupełnienie gruntem ubytków powierzchni trawnikowych terenów zielonych powstałych w wyniku wypłukań po opadach atmosferycznych i innych zdarzeniach.

6. Pielęgnację zieleni przyulicznej, której wykaz szczegółowo określono w załączniku nr 4, który stanowi integralną część niniejszej umowy, polegającą na:

6.1. Uczytelnianiu znaków drogowych ( w okresie bezlistnym, korekta w okresie wegetacji).

6.2. Usuwaniu odrostów korzeniowych oraz odrostów na pniu.

6.3. Korekcie korony pod kątem odsłonięcia lamp oświetleniowych.

6.4. Pielęgnacji żywopłotów obejmującej:

a) obniżanie i odmładzanie żywopłotów, wykaz ulic, na których prowadzone będą prace ustalany będzie do końca lutego każdego roku.

b) oczyszczanie żywopłotów z liści i nieczystości na bieżąco,

c) odchwaszczanie żywopłotów ( 3 razy w sezonie ),

d) cięcie letnie żywopłotów ( min. 7 razy w sezonie ).

6.5. Koszeniu trawników z zagrabianiem - 8 razy w sezonie.

6.6. Pielęgnacji nasadzeń irgi na ul. Wojska Polskiego ( 1.500 sztuk),

6.7. Pielęgnacji nasadzeń przy drzewach w Rynku, obejmującą odchwaszczanie, podlewanie i oczyszczanie kasetonów z nasadzeniami wokół drzew.

6.8. Formowanie koron drzew z gatunku klon: w Rynku, ul. Dzierżonia, Krzyszowica i Monte Casino.

II. Konserwacja i utrzymanie występujących na terenach zieleni elementów ich wyposażenia obejmuje wykonanie:

1. Konserwacji urządzeń zabawowych dla dzieci polegającej na:

1.1. dokonaniu przeglądu urządzeń pod kątem bezpieczeństwa dla korzystających z nich dzieci ( najpóźniej do końca marca każdego roku obowiązywania umowy),

1.2. sporządzeniu protokółu konieczności wykonania niezbędnych prac związanych z remontem urządzeń zatwierdzonych przez Zamawiającego,

1.3. przeprowadzeniu remontu urządzeń zabawowych, zgodnie z protokółem, do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy,

1.4. bieżącej konserwacji i naprawie uszkodzeń wraz ze smarowaniem elementów łożyskowych,

1.5. jednokrotnym malowaniu urządzeń zabawowych ( do końca kwietnia każdego roku obowiązywania umowy).

1.6. konserwacja i utrzymanie dotyczy urządzeń metalowych i drewnianych.

1.7. jednokrotna wymiana piasku w piaskownicach ( do 15 maja każdego roku obowiązywania umowy).

2. Konserwacji pozostałych elementów wyposażenia terenów zieleni polegającej na:

2.1 konserwacji ławek, których wykaz został szczegółowo określony w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej umowy, która obejmuje:

- wiosenny przegląd ławek,

- bieżącą naprawę, wymianę uszkodzonych bądź brakujących elementów drewnianych ławek,

- jednokrotne malowanie ławek ( do końca kwietnia każdego roku obowiązywania umowy),

- mycie ławek ( trzy razy w okresie od V do X),

- dbałość o odpowiednie ustawienie ławek.

2.2. konserwacji drewnianych pojemników na kwiaty na ul. Długiej, która obejmuje:

- jednokrotne malowanie przed dokonaniem I obsady,

- uzupełnianie podłoża,

- zdemontowanie na okres zimowy donic,

- rozstawienie donic wraz z napełnieniem donic podłożem przed wykonaniem I obsady kwiatowej ( IV lub V w zależności od warunków pogodowych).

2.3. konserwacji kamiennych pojemników na kwiaty na Rynku, która obejmuje:

- uzupełnienie podłoża w donicach w okresie wiosennym

- oczyszczenie ścian donic.

2.4. konserwacji ogrodzeń wokół obiektów na terenach zieleni, które obejmuje:

- wiosenny przegląd ogrodzeń,

- określenie zakresu prac do wykonania przez Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia ogrodzenia Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i dokonać jego naprawy.

2.5. konserwacji koszy parkowych, których wykaz został szczegółowo określony w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej umowy, która obejmuje:

- mycie koszy 1x w miesiącu,

- malowanie koszy w okresie wiosennym po dokonanym przeglądzie wiosennym,

- na okres zimowy na terenach zieleni pozostają kosze wzdłuż głównych ciągów pieszych.

2.6. konserwacji mostka nad fosą w Parku Centralnym, która obejmuje:

- malowanie,

- dokonanie niezbędnych napraw w okresie eksploatacji.

2.7. konserwacji ogrodzenia fosy, która obejmuje:

- malowanie,

- dokonanie niezbędnych napraw w okresie eksploatacji elementów metalowych i kamiennych.

2.8. konserwacji nawierzchni typu ogrodowego, która obejmuje:

a) nawierzchnie gruntowe - wyrównaniu nawierzchni dla ułatwienia spływu wód opadowych, likwidacji zastoisk wody, przeglądzie występujących obrzeży trawnikowych, wyrównanie ich przebiegu i wypoziomowanie,

b) nawierzchnie żwirowe, z kruszywa kamiennego – wyrównaniu nawierzchni dla ułatwienia spływu wody, likwidacji zastoiska wody, przeglądzie występujących obrzeży trawnikowych, wyrównanie ich przebiegu i wypoziomowanie,

2.9. konserwacji znaków i tablic, które wyznaczają przebieg tras rowerowych na terenie Parku Centralnego, która obejmuje:

a) dbałość o prawidłowe zamontowanie znaków i tablic,

b) dbałość o prawidłowe posadowienie słupków.

III. Porządkowanie terenów zieleni obejmuje wykonanie:

1. Prac porządkowych na skwerach i w parkach miejskich polegających na:

1.1. codziennym przeglądzie terenów zieleni i dokonaniu na nich:

a) zbierania papierów i innych nieczystości, w tym również zwłok zwierząt,

b) opróżniania koszy i wywozu nieczystości,

c) zamiatania alejek,

1.2. organizacja prac porządkowych polega na:

- codziennym sprzątaniu wszystkich terenów zlokalizowanych na rejonie I w godzinach porannych,

- tereny Parku Centralnego, skweru Dworcowego i Rynku będą dodatkowo sprzątane w godzinach od 13 do 14.

2. Sprzątania i bieżącego utrzymania alejek w parkach i na skwerach polegającego na:

2.1. gruntownym zamiataniu alejek asfaltowych i ziemnych ( 2 x w tygodniu),

2.2. gracowaniu alejek ziemnych oraz uzupełnienie powstałych w nawierzchni ubytków i wyboi,

2.3. usuwaniu liści z powierzchni alejek wraz z wywozem w okresie jesiennym

( IX-XI), które powinno obejmować:

a) oczyszczaniu z liści alejek i pasa o szerokości ok.0,5 m wzdłuż alejek asfaltowych,

b) grabieniu alejek ziemnych i wywóz liści,

3. Grabienia liści z powierzchni skwerów i parków polegającego na:

3.1. grabieniu liści ze wszystkich powierzchni trawnikowych wraz z wywozem w okresie wiosennym ( III ),

3.2. grabieniu liści z powierzchni skwerów oraz powierzchni płaskich na terenie parków wraz z wywozem w okresie jesiennym ( IX – XI).

4.Utrzymania alejek parkowych i skwerów w okresie zimowym:

4.1. Utrzymanie alejek parkowych i skwerów w okresie zimowym powinno odbywać się w technologii zimowej lub technologii zamiennej.

4.2. Technologię zimową Wykonawca zobowiązuje się stosować w dniach, w których występują warunki zimowe tj. temperatura poniżej +2 st.C i opady śniegu, zalegająca warstwa śniegu, gołoledź lub lodowica. W pozostałe dni Wykonawca zobowiązuje się stosować technologię zamienną.

4.3. Prace w technologii zimowej Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w systemie ciągłym, tj. w taki sposób, aby alejki objęte niniejszą umową były na bieżąco odśnieżane i uszorstniane, a prace w technologii zamiennej w systemie stałej czystości, tj. w sposób zapewniający stałe utrzymanie czystości na tych alejkach.

4.4. Utrzymanie alejek w technologii zimowej polega na:

a) odśnieżaniu alejek,

b) uszorstnianiu alejek położonych wzdłuż głównych ciągów pieszych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

4.5. Piasek wykorzystywany przez Wykonawcę w czasie stosowania technologii zimowej w całości dostarcza i zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. Piasek składowany na terenach parku Wykonawca zobowiązuje się przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Wykonawca zobowiązuje się nie składować piasku bezpośrednio na trawnikach i alejkach.

4.6. Wykonawca zobowiązuje się nie stosować do zwalczania śliskości soli i innych środków chemicznych.

4.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek nie utrzymania we właściwym stanie nawierzchni w okresie zimowym.

4.8. Utrzymanie alejek w technologii zamiennej polega na:

a) usuwaniu nadmiaru piasku powstałego w wyniku zimowego utrzymania alejek,

b) oczyszczaniu nawierzchni alejek z wszelkich nieczystości.

4.9. Prace w ramach utrzymywania czystości w technologii zimowej Wykonawca zobowiązany jest podjąć każdorazowo nie później niż w ciągu 1 godziny od wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających zastosowanie tej technologii.

4.10. Prace w ramach utrzymywania czystości w technologii zamiennej Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na bieżąco, niezwłocznie po ustaniu okoliczności uzasadniających zastosowanie technologii zimowej.

5. Oczyszczania pasów zieleni przyulicznej polegającego na:

5.1. Grabieniu liści z pasów zieleni przyulicznej:

a) w okresie jesiennym ( w m-cach IX i XI).

b) w okresie wiosennym ( III)

5.2. Usuwaniu nieczystości, gałęzi i wiatrołomów na bieżąco.

5.3. Oczyszczaniu opasek przy zieleni przyulicznej od strony jezdni polegające na ich odchwaszczaniu oraz oczyszczaniu przez cały okres trwania umowy.

5.4. Usuwaniu nadmiaru gruntu ( powstałego np. podczas akcji zima) oraz uzupełnianiu ubytków gruntu w pasach zieleni przyulicznej.

6. Zorganizowanie dyżurów w dni wolne od pracy i święta, podczas których wykonane będą niezbędne interwencyjne prace porządkowe na terenie parków i skwerów oraz zieleni przyulicznej.