Załącznik nr 1 do umowy

nr ……………………….

z dnia ………………….

Zakres i sposób wykonywania prac związanych z utrzymaniem, konserwacją i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej w Brzegu – Rejon II.

I. Szczegółowy zakres wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych form zieleni miejskiej obejmuje:

1. Pielęgnację drzew miejskich polegającą na:

1.1. cięciu drzew:

- cięcie redukcyjne - zagrażających bezpieczeństwu otoczenia konarów i gałęzi ( należy je wykonać natychmiast po zauważeniu lub nie później niż w ciągu dwóch dni od zgłoszenia przez Zamawiającego),

- cięcia korekcyjne polegające na odsłonięciu lamp oświetleniowych,

1.2. usuwaniu wywrotów samoistnych na terenach parków miejskich oraz porządkowaniu terenu po wywrotach,

1.3. usuwaniu odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych,

1.4. formowanie koron drzew z gatunku jabłoń purpurowa na terenie Dolnego Ogrodu Zamkowego.

Uwaga: po wykonaniu każdego rodzaju cięć należy zabezpieczyć rany odpowiednimi preparatami!

2. Pielęgnację krzewów liściastych i iglastych polegającą na:

2.1. odchwaszczaniu i wykonaniu mis pod krzewami,

2.2. usuwaniu na bieżąco samosiewów bzu czarnego.

2.3. mulczowanie gleby i uzupełnienie ściółki pod krzewami rozdrobnioną korą lub zrąbkami.

2.4. cięcie krzewów należy wykonać jeden raz podczas trwania umowy, po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym, sposób i termin wykonywania cięć uzależniony jest od gatunku krzewu, w związku z powyższym cięcia powinny być wykonane następująco:

2.4.1. kwitnących wiosną, do których zalicza się m.in.: forsycje, derenie, wczesno kwitnące tawuły, migdałki, lilaki, wajgele, żylistki, pigwowce, jaśminowce - cięcia należy wykonać zaraz po kwitnięciu poprzez usuwanie starych i martwych pędów zachowując naturalny pokrój krzewu.

2.4.2. kwitnących od czerwca do września, do których zalicza się m.in.: hortensje, późno kwitnące tawuły, pęcherznice - cięcia należy wykonać w okresie bezlistnym. Zabiegi powinny polegać na usuwaniu suchych i krzyżujących się pędów oraz przycięciu zdrowych pędów zostawiając jedną czwartą do jednej trzeciej długości,

2.4.3. krzewów takich jak: berberysy, głogi, irgi, karagany, rokitniki, jabłonie krzewiaste itp. - cięcie należy wykonać w okresie bezlistnym, poprzez usunięcie pędów starych, uszkodzonych i nadmiernie zagęszczających krzew. Po przekwitnięciu wykonać cięcia regulujące.

2.4.4. liściaste zimozielone i iglaste - cięcia korekcyjne polegające na usunięciu pędów uszkodzonych, uschniętych i psujących pokrój rośliny,

3. Pielęgnację żywopłotów polegającą na:

3.1. oczyszczaniu żywopłotów z liści i zanieczyszczeń na bieżąco,

3.2. odchwaszczaniu żywopłotów ( min. 3 razy w sezonie wegetacyjnym tj. V, VII i IX),

3.3. cięciu letnim żywopłotów ( min. 7 razy w sezonie wegetacyjnym tj. od IV do IX).

3.4. obniżenie i odmładzanie żywopłotów w okresie bezlistnym ( min. 1 raz w okresie trwania umowy tj. od I do III),

4. Pielęgnację pnączy polegającą na:

4.1. mulczowaniu i odchwaszczaniu podłoża pod nasadzeniami glicynii,

4.2. cięciu korekcyjnym roślin w okresie bezlistnym.

4.3. cięciu młodych pędów polegające na ograniczeniu ich rozwoju na piorunochrony i rynny.

5. Pielęgnację kwietników jednorocznych , bylinowych i nasadzeń stałych polegającą na:

5.1. wykonaniu nasadzeń roślin jednorocznych zakupionych przez Urząd:

- I obsada około 800 sztuk ( IV),

- II obsada około 8.000 szt. ( V/VI),

5.2. plewieniu roślin jednorocznych ( VI - IX = 5x),

5.3. likwidacji nasadzeń jednorocznych wraz z przekopaniem powierzchni kwietnika ( X),

5.4. plewieniu kwietników bylinowych ( V - IX = 5x),

5.5. uporządkowaniu kwietników bylinowych ( X),

5.6. podlewaniu kwietników jednorocznych i bylinowych systematycznie w razie potrzeby ( koszty za zużytą do podlewania wodę ponosi Wykonawca),

5.7. usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów w nasadzeniach jednorocznych i bylinowych,

6. Bieżące koszenie trawników na skwerach i w parkach wraz z zagrabianiem (min 9 razy w sezonie wegetacyjnym tj. w okresie od 15 kwietnia do 31 października ) oraz uzupełnianie gruntem ubytków powierzchni trawnikowych terenów zielonych powstałych w wyniku wypłukań po opadach atmosferycznych i innych zdarzeniach.

7. Pielęgnację zieleni przyulicznej polegającą na:

7.1. Odsłanianiu znaków drogowych ( w okresie bezlistnym, korekta w okresie wegetacji).

7.2. Usuwaniu odrostów korzeniowych oraz odrostów na pniu.

7.3. Korekcie korony pod kątem odsłonięcia lamp oświetleniowych.

7.4. Odchwaszczanie i wykonanie mis oraz uzupełnienie i spulchnianie podłoża wokół drzew rosnących na pasach zieleni przyulicznej.

7.5. Pielęgnacji żywopłotów obejmującej:

a) obniżanie i odmładzanie żywopłotów, wykaz ulic, na których prowadzone będą prace ustalony będzie do końca lutego.

b) oczyszczanie żywopłotów z liści i nieczystości na bieżąco,

c) odchwaszczanie żywopłotów ( 3 razy w sezonie ),

d) cięcie letnie żywopłotów ( min. 7 razy w sezonie ).

7.6. Koszeniu trawników z zagrabianiem - trawniki przyuliczne 8 razy w sezonie zgodnie z załącznikiem nr 3.

II. Konserwacja i utrzymanie występujących na terenach zieleni elementów ich wyposażenia obejmuje wykonanie:

1. Konserwacji i utrzymania metalowych i drewnianych urządzeń zabawowych dla dzieci polegającą na:

1.1. dokonaniu przeglądu urządzeń pod kątem bezpieczeństwa dla korzystających z nich dzieci ( najpóźniej do końca marca),

1.2. sporządzeniu przy udziale Zamawiającego protokółu konieczności wykonania niezbędnych prac związanych z remontem urządzeń zabawowych

1.3. przeprowadzeniu remontu urządzeń zabawowych zgodnie z zakresem określonym w  protokóle, o którym mowa w punkcie 1.2. powyżej, do 30 kwietnia,

1.4. bieżącej konserwacji i naprawie uszkodzeń wraz ze smarowaniem elementów łożyskowych,

1.5. jednokrotnym malowaniu urządzeń zabawowych ( do końca kwietnia).

1.6. dwukrotnej wymianie piasku w piaskownicach ( maj i sierpień).

2. Konserwacji pozostałych elementów wyposażenia terenów zieleni polegającej na:

2.1. konserwacji ławek, których wykaz został szczegółowo określony w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej umowy, która obejmuje:

- wiosenny przegląd stanu technicznego ławek,

- bieżącą naprawę, wymianę uszkodzonych bądź brakujących elementów drewnianych ławek,

- jednokrotne malowanie ławek ( do końca kwietnia),

- mycie ławek ( jeden raz w miesiącach od V do X tj. 6 razy),

- dbałość o odpowiednie ustawienie ławek.

2.2. konserwacji kamiennych pojemników na kwiaty na ul. Zamkowej i na pomniku na Placu Bramy Wrocławskiej, która obejmuje:

- uzupełnienie podłoża w donicach w okresie wiosennym

- oczyszczenie ścian donic.

2.3. konserwacji ogrodzeń wokół obiektów na terenach zieleni, które obejmuje:

- wiosenny przegląd stanu technicznego ogrodzeń,

- określenie zakresu prac do wykonania przez Wykonawcę, a  w przypadku stwierdzenia uszkodzenia ogrodzenia Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i dokonać jego naprawy.

2.4. konserwacji koszy parkowych których wykaz został szczegółowo określony w załączniku nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej umowy, która obejmuje:

- mycie wszystkich koszy 1x w miesiącu,

- malowanie wszystkich koszy w okresie wiosennym,  w terminie do 30 kwietnia,

2.5. konserwacji dwóch mostków nad fosą w Parku Chrobrego, która obejmuje:

- jednokrotne malowanie poręczy,

- dokonywanie  bieżących napraw w okresie eksploatacji.

2.6. konserwacji pergoli w Parku Chrobrego nad fosą, która obejmuje dokonywanie na bieżąco niezbędnych napraw.

2.7. konserwacji ogrodzenia fosy, która obejmuje:

- jednokrotne malowanie,

- dokonywanie bieżących napraw w okresie eksploatacji elementów metalowych i kamiennych.

2.8. konserwacji nawierzchni typu ogrodowego, która obejmuje:

nawierzchnie gruntowe - wyrównaniu nawierzchni dla ułatwienia spływu wód opadowych, likwidacji zastoisk wody, przeglądzie występujących obrzeży trawnikowych, wyrównanie ich przebiegu i wypoziomowanie,

nawierzchnie żwirowe, z kruszywa kamiennego – wyrównaniu nawierzchni dla ułatwienia spływu wody, likwidacji zastoiska wody, przeglądzie występujących obrzeży trawnikowych, wyrównanie ich przebiegu i wypoziomowanie,

2.8. konserwacja znaków i tablic, które wyznaczają przebieg tras rowerowych na terenie Parku Chrobrego i Parku nad Odrą, która obejmuje:

a) dbałość o prawidłowe zamontowanie znaków i tablic,

b) dbałość o prawidłowe posadowienie słupków.

III. Porządkowanie terenów zieleni obejmuje wykonanie:

1. Prac porządkowych na skwerach i w parkach miejskich polegających na:

1.1. codziennym przeglądzie terenów zieleni i dokonaniu na nich:

a) zbierania papierów i innych nieczystości, w tym również zwłok zwierząt,

b) opróżniania koszy i wywozu nieczystości,

c) zamiatania alejek,

1.2. organizacja prac porządkowych polega na:

- codziennym sprzątaniu wszystkich terenów zlokalizowanych na rejonie II w godzinach porannych, tj. między godziną 700 a godziną 1200,

- tereny Parku Chrobrego, Parku nad Odrą i skweru przy BGŻ będą dodatkowo sprzątane w godzinach od 1300 do 1400.

2. Sprzątania i bieżącego utrzymania alejek w parkach i na skwerach polegającego na:

2.1. gruntownym zamiataniu alejek asfaltowych i ziemnych ( 2 x w tygodniu),

2.2. gracowaniu alejek ziemnych oraz uzupełnienie powstałych w nawierzchni ubytków i wyboi,

2.3. usuwaniu liści z powierzchni alejek wraz z wywozem w okresie jesiennym

( X-XI), które powinno obejmować:

a) oczyszczaniu z liści alejek i pasa o szerokości ok.0,5 m wzdłuż alejek asfaltowych,

b) grabieniu alejek ziemnych i wywóz liści,

3. Grabienia liści z powierzchni skwerów i parków polegającego na:

3.1. grabieniu liści ze wszystkich powierzchni trawnikowych wraz z wywozem w okresie wiosennym ( III ),

3.2. grabieniu liści z powierzchni skwerów oraz powierzchni płaskich na terenie parków wraz z wywozem w okresie jesiennym ( IX – XI).

4.Utrzymania alejek parkowych i skwerów w okresie zimowym:

4.1. Utrzymanie alejek parkowych i skwerów w okresie zimowym powinno odbywać się w technologii zimowej lub technologii zamiennej.

4.2. Technologię zimową Wykonawca zobowiązuje się stosować w dniach, w których występują warunki zimowe tj. temperatura poniżej +2 st.C i opady śniegu, zalegająca warstwa śniegu, gołoledź lub lodowica. W pozostałe dni Wykonawca zobowiązuje się stosować technologię zamienną.

4.3. Prace w technologii zimowej Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w systemie ciągłym, tj. w taki sposób, aby alejki objęte niniejszą umową były na bieżąco odśnieżane i uszorstniane, a prace w technologii zamiennej w systemie stałej czystości, tj. w sposób zapewniający stałe utrzymanie czystości na tych alejkach.

4.4. Utrzymanie alejek w technologii zimowej polega na:

a) odśnieżaniu alejek,

b) uszorstnianiu alejek położonych wzdłuż głównych ciągów pieszych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

4.5. Piasek wykorzystywany przez Wykonawcę w czasie stosowania technologii zimowej w całości dostarcza i zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. Piasek składowany na terenach parku Wykonawca zobowiązuje się przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Wykonawca zobowiązuje się nie składować piasku bezpośrednio na trawnikach i alejkach.

4.6. Wykonawca zobowiązuje się nie stosować do zwalczania śliskości soli i innych środków chemicznych.

4.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek nie utrzymania we właściwym stanie nawierzchni w okresie zimowym.

4.8. Utrzymanie alejek w technologii zamiennej polega na:

a) usuwaniu nadmiaru piasku powstałego w wyniku zimowego utrzymania alejek,

b) oczyszczaniu nawierzchni alejek z wszelkich nieczystości.

4.9. Prace w ramach utrzymywania czystości w technologii zimowej Wykonawca zobowiązany jest podjąć każdorazowo nie później niż w ciągu 1 godziny od wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających zastosowanie tej technologii.

4.10. Prace w ramach utrzymywania czystości w technologii zamiennej Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na bieżąco, niezwłocznie po ustaniu okoliczności uzasadniających zastosowanie technologii zimowej.

5. Oczyszczania pasów zieleni przyulicznej polegającego na:

5.1. Grabieniu liści z pasów zieleni przyulicznej:

a) w okresie jesiennym ( w m-cach IX do XI).

b) w okresie wiosennym ( III)

5.2. Usuwaniu nieczystości, gałęzi i wiatrołomów na bieżąco.

5.3. Oczyszczaniu opasek przy zieleni przyulicznej od strony jezdni polegające na ich odchwaszczaniu oraz oczyszczaniu z papierów i innych nieczystości przez cały okres trwania umowy.

5.4. Usuwaniu nadmiaru gruntu ( powstałego np. podczas akcji zima) oraz uzupełnianiu ubytków gruntu w pasach zieleni przyulicznej.

6. Zorganizowanie dyżurów w dni wolne od pracy i święta, podczas których wykonane będą niezbędne interwencyjne prace porządkowe na terenie parków i skwerów oraz zieleni przyulicznej.