### PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR

### BUDOWLANY

mgr inż. Barbara Wojciechowska

49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 077-411-11-53

M E T R Y K A    P R O J E K T U

| OBIEKT | Pergola przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. |
| --- | --- |
| TEMAT ZADANIA | Projekt przebudowy pergoli |
| ZAKRES DOKUMENTACJI | Projekt przebudowy | tom 2 |
| ADRES | Brzeg ul. Plac Zamkowy , działki nr 89 AM4 i 90/1 AM4 obręb Centrum |
| INWESTOR | Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12 |
| STADIUM | Projekt budowlano-wykonawczy |
| BRANŻA | Budowlana |
| PROJEKTANT /branża architektoniczna/ | mgr inż. Michał Wyczałkowski | Upr. 73/93/UW |
| PROJEKTANT /branża konstrukcyjna/ | mgr inż. Barbara Wojciechowska | Upr. 257/92/Op |
| KONSULTACJA architektoniczna | mgr inż. arch. Janusz Szymański | Upr. |
| DATA OPRACOWANIA | Listopad 2005 |

EGZEMPLARZ NR :

Spis zawartości opracowania:

Strona tytułowa								str.1

Spis zawartości opracowania						str.2

Opis techniczny części architektonicznej				str.3

Opis techniczny części konstrukcyjnej					str.8

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 			str.16

Załączniki :

Wykaz właścicieli i władających 						str. 22

Wytyczne WUOZ w Opolu do remontu  z dnia 10.02.2005         	str. 24

Protokół  z dnia 10.10.2005						str. 25

Opinia ROBiDZ we Wrocławiu z dnia 03.11.2005-12-06		str. 26

Pozwolenie OWKZ w Opolu nr 588/N/2005 z dnia 16.11.2005 	str. 27

Pozwolenie OWKZ w Opolu nr 591/N/2005 z dnia 24.11.2005 	str. 29

# Część rysunkowa:

część architektoniczna

rys 1	Sytuacja								skala 1:500

rys 2	Elewacja pergoli i zamku						skala 1:100

rys 3	Elewacja, widok z góry pergoli					skala 1:100

rys 4	Rzut pergoli i ogrodu						skala 1:100

rys 5	Rzuty 1-1, 2-2 pergoli						skala 1:50

rys 6	Rzut 3-3, widok z góry pergoli					skala 1:50

rys 7	Elewacja pergoli 1, przekroje a-a, b-b				skala 1:50

rys 8	Elewacja pergoli 2, przekrój c-c					skala 1:50

rys 9	Szczegóły -  widok							skala 1:20

rys 10 Szczegóły - rzut							skala 1:20

rys 11 Szczegóły – przekroje						skala 1:20

rys 12 Szczegół zakończenia belki					skala 1:10

część konstrukcyjna

1/K    -   Rzut	 pergoli							skala 1:100

2/K    -   Słupy S1, S2, S3, S1.1, S1.2, S1.3, S3*  			skala 1:20

3/K    -   Łuki Ł1 , Ł1* ,Ł2 							skala 1:20

4/K    -   Zbrojenie głowicy słupów. Oparcie łuków na głowicach

słupów S1.1, S1.2,  S1.3,  S3*. 				skala 1:10

5/K    -   Elementy  kotwiące i łączniki rygli.  				skala 1:10/20/

6/K    -   Rygle R1 – R7. 							skala 1:20

7/K    -   Schemat szalowania i deskowania łuków 			skala 1:20

8/K    -   Zamocowanie desek D1 i D2 					skala 1:5

9/K    -   Wykaz  stali  profilowej  skala

10/K  -   Wykaz  stali  zbrojeniowej skala

11/K  -   Zestawienie  drewna

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

1.1.Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy  remontu i przebudowy pergoli znajdującej się przy elewacji zamku w Brzegu  w zakresie architektury, konstrukcji i zagospodarowania terenu.

1.2.Podstawa opracowania:

- 	zlecenie inwestora

- 	inwentaryzacja budowlana

- inwentaryzacja  fotograficzna

- dokumentacja archiwalna

- opracowania dotyczące historii zamku

- protokół z wizji z dnia 10.10.2005

- wytyczne do remontu  z dnia 10.02.2005

- uzgodnienie Regionalnego Ośrodka Badań Dokumentacji Zabytków

- uzgodnienie Konserwatora Zabytków w Opolu

- konsultacje z autorem projektu istniejącej pergoli

mgr inż.arch. Januszem Szymańskim

1.3. Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy pergoli 1: 176,1 m2

Powierzchnia zabudowy pergoli 2: 4,7 m2

Powierzchnia chodnika pod pergolą: 167,9 m2

Długość pergoli 1: 44,41 m

Wysokość pergoli 1: 5,69 m

Długość pergoli 2: 15,78 m

Wysokość pergoli 2: 5,91 m

2.0 Opis rozwiązań projektowych

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa.

# 2.1 Charakterystyka lokalizacji:

Projektowana do przebudowy pergola znajduje się na elewacji frontowej zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu , po prawej stronie portalu bramy wjazdowej.

# 2.2 Charakterystyka obiektu:

Pergola została wykonana w II-giej połowie lat 70 XX wieku z elementów żelbetowych. Pergola składa się ze słupów z głowicami i łuków.  Stan techniczny pergoli jest zły spowodowany niską jakością betonu , niewłaściwym wykonawstwem oraz zachodzącymi zmianami w strukturze betonu wywołującymi permanentny proces niszczenia  konstrukcji.  Najbardziej widocznym przejawem  występujących uszkodzeń jest odpadanie otuliny betonowej prętów zbrojeniowych , co grozi niebezpieczeństwem utraty zdrowia a nawet życia  dla osób przebywających pod konstrukcją. W wyniku analizy kosztowej remontu stwierdzono , iż koszt remontu przekracza wartość odtworzenia przedmiotowej konstrukcji co uzasadnia rezygnację  z jego przeprowadzenia  na rzecz  rozbiórki i odtworzenia budowli.

Chodnik pod pergolą wykonany został z płytek  z piaskowca i częściowo z płasko ułożonej cegły w miejscu dawnego ryzalitu. Mur fundamentowy  chodnika wykonany został z betonu widocznego od strony ogrodu.  Pergola obrośnięta jest  pnączami tworzącymi  masę zieleni zawieszonej na drewnianym ruszcie stropu pergoli. Przed pergolą znajduje się ogród o geometrycznym układzie alejek i żywopłotów.

Na podstawie oględzin w terenie stwierdzono że:

- krzewy glicynii rosną przy słupach „pergoli 1” /rys. nr 3/ w ilości 13 szt:

- krzewy suchodrzewu rosną przy słupach „pergoli 1” /rys. nr 3/ w ilości 2 szt. ,

- krzewy porastające konstrukcję tworzą mocno rozwiniętą formę , gęsto oplatając słupy łuki oraz belki podłużne ,

- przy „pergoli 2” /rys. nr 3/  nie wykonano nasadzeń.

3.0 Rozwiązania projektowe:

3.1 Forma projektowanej pergoli:

W celu określenia formy nowej pergoli przeanalizowano dokumentacje archiwalne i ma-teriały historyczne dotyczące zamku w Brzegu.  Analizowano kilka wersji wykonania no-wej pergoli różniących się formą, schematem konstrukcyjnym  i użytym materiałem.

Rozwiązania projektowe konsultowano z projektantem istniejącej pergoli mgr inż. arch Januszem Szymańskim w celu poznania założeń projektowych i materiałów źródłowych które były podstawą do wykonania pergoli istniejącej. Na podstawie analizy różnych wersji oraz w wyniku konsultacji  zaproponowano odtworzenie pergoli w istniejącej formie i z dotychczas użytych materiałów z wprowadzeniem niezbędnych ulepszeń konstrukcyjnych, wykończeniowych oraz zmiany materiału roślinnego.

3.2 Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe istniejącej pergoli:

Projektuje się rozebranie istniejącej konstrukcji pergoli z pozostawieniem istniejących stóp fundamentowych oraz wsporników żelbetowych osadzonych w ścianach zamku.

Przed rozbiórką pergoli konieczne będzie zdemontowanie i zmagazynowanie ławek kamiennych i rozebranie chodnika z piaskowca i cegły znajdującego się pod pergolą oraz rozebranie fragmentów nawierzchni jezdni z kostki granitowej przy trzech słupach wychodzących poza elewację zamku. W pergoli nr 2 należy zdemontować istniejące ogrodzenie i bramę w sposób umożliwiający ponowne zamontowanie w nowej pergoli.  Przed przystąpieniem do rozbiórki pergoli konieczne będzie usunięcie istniejącej roślinności i wykonanie wykopów dla usunięcia istniejących obrzeży trawnikowych. Roślinność przeznaczoną do zachowania, znajdującą się w pobliżu rozbieranej pergoli 2 narażoną na bezpośrednie uszkodzenie spadającymi odłamkami należy osłonić kozłami i blatami drewnianymi i siatką. Podobnie należy zabezpieczyć figurę oraz szafkę energetyczną znajdującą się w pobliżu pergoli nr 2.

Roślinność oddaloną ale również narażoną na  spadanie odłamków i zakurzenie należy osłonić siatką rusztowaniową.

3.3 Zieleń:

Istniejąca zieleń składająca się z glicynii i suchodrzewu całkowicie zakrywa arkadę per-goli  co wywołuje obciążenie poziome budowli. System korzeniowy pnączy spowodował też nierównomierne wypiętrzenie krawężników wokół miejsca zasadzenia pnączy. Zaprojektowano wykonanie nasadzeń  pnączy  Parthenocissus quinquefolia ulegających przebarwieniu w okresie jesiennym na kolor ciemnoczerwony. Zastowanie zieleni pnącej umożliwi obrośnięcie budowli zielenią z zachowaniem widocznej formy słupów i łuków oraz  umożliwi późniejsze obrośnięcie elewacji zamku co jest zgodne z intencjami dyrekcji zamku. Nasadzenia zaprojektowano obustronnie przy słupach pergoli nr 1 z wyjątkiem słupów skrajnych, gdzie projektuje się nasadzenie jednostronne przy skrajnym prawym słupie. Słup skrajny  od strony bramy wjazdowej pozostawia się bez nasadzeń. Również baz nasadzeń pozostawia się słupy pergoli nr 2 ze względu na otwarcie widokowe i na-wierzchnię z kostki granitowej u podstawy słupów.

Nasadzenia wykonywać w przygotowane miejsca  o wymiarach 80x30 gł 50 cm ograni-czone obrzeżami z piaskowca i fundamentem słupa całkowicie wypełnioną ziemią kom-postową.

3.4 Konstrukcja nowej pergoli:

Zaprojektowano przebudowę pergoli polegającą na rozbiórce istniejących słupów i łuków z zachowaniem dotychczasowych fundamentów. Nowa pergola projektowana jest z  be-tonu o składzie zapewniającym  odporność na warunki atmosferyczne z nieznacznym zwiększeniem przekrojów konstrukcyjnych. Dla posadowienia nowej pergoli planuje się wykorzystanie istniejących fundamentów. Istniejące w ścianach wsporniki betonowe projektowane są do naprawy za pomocą zapraw naprawczych wg technologii producenta. Użycie zapraw naprawczych przy remoncie wsporników pozwala na nieingerowanie  w ściany zamku co miałoby miejsce w przypadku stosowania innej technologii naprawy. Belki oparte na łukach i wspornikach, ruszt stropu pergoli i trejaż zaprojektowano z belek drewnianych z drewna sosnowego klasy K33 impregnowanego wysokociśnieniowo środkiem impregnacyjno-dekoracyjnym do ochrony drewna. Belki drewniane mocować uchwytami stalowymi do szczytu łuków. Zaprojektowano zastosowanie uchwytów niewidocznych od zewnątrz. W pergoli nr 1 w szczycie łuku występować będzie połączenie kolejnych odcinków belek. W pergoli nr 2 w szczycie łuku występować będzie mocowanie belki natomiast łączenie poszczególnych odcinków belek następować będzie w osi słupów znajdujących się poniżej. Łączenia belek w pergoli nr 2 powinny odpowiadać kątowi załamania kierunku pergoli. Mocowanie desek w pergoli nr 1 zaprojektowano do 2 belek opartych na łukach z jednej strony i na wspornikach w ścianie zamku z drugiej strony. Mocowanie trejażu w pergoli nr 2 odbywać się będzie do jednej belki zamocowanej w podłużnych osiach konstrukcyjnych pergoli. Dla uniknięcia wrażenia krzywego zamocowania desek trejażu do belki załamującej się w osiach konstrukcyjnych pergoli nr 2 zaprojektowano mocowanie belek w kierunku środka okręgu przechodzącego przez osie słupów pergoli nr 2.  Zakończenia desek pergoli  nr1 od strony łuków oraz zakończenia obustronne desek trejażu zaprojektowano z profilem dekoracyjnym. W pergoli nr 2 łuki żelbetowe ustawiać w odległości 5 cm od strony wewnętrznej pergoli. Od strony zewnętrznej odstęp między łukami ulega zwiększeniu odpowiednio do kąta załamania pomiędzy osiami łuków. Ze względu na projektowanie belki drewnianej na pergoli nr 2 na takim samym poziomie jak belka na pergoli nr 1 od strony ściany zamku,  pergola nr 2 jest wyższa o 27 cm niż pergola nr 1, co w połączeniu z ukształtowaniem terenu nadaje jej bardziej monumentalny charakter. W nowej pergoli nr 2 należy zamocować ogrodzenie i bramę wjazdową z demontażu z przystosowaniem do zmniejszonych wymiarów pomiędzy słupami. Pomiędzy belkami i na stykach pomiędzy belkami i elementami stalowymi należy wykonać uszczelnienia masami poliuretanowymi.

3.5 Posadzka :

Posadzka pergoli wykonana jest z płytek z piaskowca o wymiarach 66x38 i 38x32 oraz

w miejscu dawnego ryzalitu z ułożonej płasko cegły. Wzdłuż krawędzi posadzki przy słu-pach pergoli ułożone są płyty piaskowca o wymiarach 66x38 cm.  Płyty są  zanieczy-szczone i w wielu miejscach uległy pęknięciu i zapadnięciu. Posadzka podestu pergoli znajduje się na wysokości od 24 do 29 cm nad otaczającym terenem. Ze względu na wysokość posadzki pergoli oraz widoczny z boku  beton zaprojektowano remont posadzki polegający na  zasłonięciu widocznego z boku betonu płytami z piaskowca, wykonaniu dodatkowych nawierzchni kamiennych, nowym ułożeniu chodnika i osadzeniu nowych obrzeży oddzielających nawierzchnię gruntu od nawierzchni alejki ogrodu przy słupach pergoli. Należy stosować piaskowiec odporny na warunki atmosferyczne dopuszczony do stosowania na nawierzchnie chodnikowe ( duża wytrzymałość na ściskanie, mała nasią-kliwość, wytrzymałość na zamrażanie, na spoiwie krzemionkowym).

Pionowe płyty piaskowca mocować do podwaliny kompozycją klejącą elastyczną na wła-ściwie przygotowanym podłożu.  Dla przykrycia pionowo osadzonych płyt piaskowca  zaprojektowano ułożenie nowych płyt chodnikowych z piaskowcach o wymiarach  dł. 89,5 cm i szer. 45 cm na krawędzi posadzki. Przy słupach zaprojektowano ułożenie płyt piaskowca o wymiarach 39 x 41 cm. Przy układaniu płyt chodnikowych z piaskowca stosować fugi szerokości 0,8 cm. W płytach okładzinowych cokołu stosować fugę elastyczną. Płytki istniejącego chodnika , po wykonaniu demontażu chodnika , należy oczyścić z zanieczyszczeń poprzez piaskowanie techniką „miękkiego” piaskowania. Kolor nowoprojektowanych płytek dostosować do koloru oczyszczonych płytek. Płytki chodnikowe powinny być zaimpregnowane preparatem hydrofobizującym poprzez polewanie do stanu nasycenia. Fragment posadzki z ułożonej płasko cegły należy zdemontować na czas remontu i ułożyć w tym samym miejscu przy układaniu nowej posadzki. U podstawy ściany fundamentowej chodnika zaprojektowano nawierzchnię chodnikową   z piaskowca oraz obrzeża chodnikowe i trawnikowe. Obrzeża kamienne osadzać w gruncie na odpowiednio przygotowanej podsypce.  Powierzchnię chodnika zaprojektowano na poziomie istniejącego przy pergoli terenu. Wykonanie nawierzchni chodnikowej zabezpiecza podstawę chodnika przed wypłukiwaniem przez wodę spływającą z chodnika oraz kieruje wodę do miejsc nasadzeń pnączy. Pod pierwszym przęsłem pergoli nr 1 należy ułożyć 3 płyty chodnikowe rezygnując z nawierzchni gruntowej. Pod płytami chodnikowymi z piaskowca układanymi na gruncie należy wykonać zagęszczoną  podbudowę piaskową. Płyty piaskowca układane na podeście układać na zagęszczonej podsypce. Przyległe nawierzchnie alejek ogrodowych należy odtworzyć po zasypaniu wykopów i wysypać mieszanką grysu kamiennego w kolorze białym i czarnym.

Zestawienie nowych płyt chodnikowych z piaskowca:

89,5 x 45 x 4cm: 	46 szt.

89,5 x 32 x 4 cm: 	23 szt.

39 x 41 x 4 cm: 	11 szt.

47,5 x 45 x 4 cm :	1 szt.

45,8 x 45 x 4 cm :	1 szt.

40,2 x 45 x 4 cm:	1 szt.

30 x 41 x 4 cm: 	1 szt.

Zestawienie płyt piaskowca okładzinowych cokołu chodnika pod pergolą:

89,5 x 25 x 2,5 cm : 43 szt. 	lub 44,4 x 25 x 2,5 cm : 86 szt.

45,8 x 25 x 2,5 cm : 1 szt.

3.6 Kolorystyka :

Konstrukcję żelbetową pergoli projektuje się do pomalowania dwukrotnie  półprzeźroczystą /laserunkową/ powłoką malarską . Przed wykonaniem malowania powierzchnię betonową zaimpregnować zgodnie z technologią producenta farb.  Malowanie wykonywać na właściwie przygotowanym podłożu i po wyschnięciu materiału konstrukcji. Elementy drewniane , rygle oraz deski , należy zaimpregnować techniką próżniowo-ciśnieniową oraz pomalować środkiem impregnacyjno-dekoracyjnym  do drewna w kolorze ciemnobrązowym do wymalowań zewnętrznych zachowującą naturalny wygląd drewna.

Ogrodzenie po ponownym zamontowaniu do nowej pergoli pomalować farbą chlorokauczukową w kolorze czarnym.

opracowali:

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

1.0   Dane  ewidencyjne

1.1   Określenie  obiektu

Budowla ogrodowa.

1.2   Lokalizacja

Brzeg ul. Plac Zamkowy , działki nr 89 , 90/1 i 85 AM4 , obręb Centrum.

1.3   Inwestor

Gmina Miasto Brzeg ul. Robotnicza 12

1.4   Autor  opracowania

mgr inż.  Barbara  Wojciechowska

2.0   Materiały  wyjściowe

2.1   Dokumentacja projektowa pn „Remont pergoli przy zamku książąt brzeskich –

Muzeum Piastów Śląskich  w Brzegu” opracowana przez   mgr inż. Barbarę

Wojciechowską.

2.2   Projekt  architektoniczny  opracowany  przez  mgr inż. arch.  Michała

Wyczałkowskiego.

  - Projekt rozbiórki pergoli opracowany przez  mgr inż. Barbarę  Wojciechowską

stanowiacy  tom 1 .

2.4   Protokół uzgodnień rozwiązań  konstrukcyjno-materiałowych z dnia 10.10.2005.

  - Normy i przepisy budowlane

  - Literatura fachowa :

- Z. Ściślewski  „Trwałość konstrukcji żelbetowych”.

- B.Kopyciński , A.Florek , Z.Jamroży  -  „Beton zwykły”.

3.0  Opis  stanu  technicznego  budowli

Tematem  opracowania  jest  przebudowa budowli ogrodowej - żelbetowej pergoli zlokalizowanej przy zamku książąt brzeskich – Muzeum   Piastów Śląskich  w Brzegu.

Stan techniczny pergoli jest zły spowodowany niską jakością betonu , niewłaściwym wy-konawstwem oraz zachodzącymi zmianami w strukturze betonu wywołującymi perma-nentny proces niszczenia  konstrukcji.

Najbardziej widocznym przejawem  występujących uszkodzeń jest odpadanie otuliny betonowej prętów zbrojeniowych , co grozi niebezpieczeństwem utraty zdrowia a nawet życia  dla istot przebywających pod konstrukcją.

W wyniku analizy kosztowej remontu stwierdzono , iż koszt remontu przekracza wartość odtworzenia przedmiotowej konstrukcji co uzasadnia rezygnację z jego przepro-wadzenia  na rzecz  rozbiórki i odtworzenia budowli.

4.0   Opis konstrukcji

W  ramach  niniejszego opracowania  została  zaprojektowana  przebudowa słu-pów, łuków oraz rygli i desek  oraz remont wsporników pergoli.

Zaprojektowano odtworzenie układu konstrukcyjnego istniejącej pergoli to znaczy :

- belki podłużne – rygle R1 , R2 /oś „A” – pergola 1/ , wolnopodparte belki dre-wniane oparte na żelbetowych wspornikach osadzonych w ścianie zamku ,

- układ arkadowy  /oś „B” – pergola 1/ , żelbetowych słupów S1, S2, S3 opartych na zachowywanych stopach fundamentowych , zamocowanych w głowicach słupów żelbetowych łuków Ł1 oraz opartych na łukach Ł i słupkach S2 rygli R1, R2 – wolnopodpartych belek drewnianych ,

- układ arkadowy  /oś „A’” – pergola 2/ , żelbetowych słupów S  opartych na zachowywanych stopach fundamentowych , zamocowanych w głowicach słupów żelbetowych łuków Ł1*, Ł2 oraz opartych na łukach i słupkach S2 rygli R4, R5, R6 , R7 – wolnopodpartych belek drewnianych ,

- desek D1 – wolnopodpartych belek drewnianych opartych na ryglach w osiach „A” i „B” ,

- desek D2 – dwuwspornikowych belek drewnianych opartych na ryglach w osi „A’”.

Schemat statyczny łuków – łuki bezprzegubowe.

5.0  Materiały

5.1  Beton

Na podstawie  oceny warunków środowiskowych określono klasę środowiska pracy kon-strukcji na klasę 2b.

Na podstawie  norm i zaleceń ustalono następujące parametry betonu :

- Beton zwykły B20 F100 W8 PN-88/B-06250

- Minimalna ilość cementu 280 kg/m3

- Maksymalny w/c = 0,55

5.2  Stal  zbrojeniowa

5.2.1  Pręty nośne

Stal A-III  -  34GS

5.2.2  Strzemiona

Stal A-I  - St3SX-b

5.2.3  Drewno

5.2.3.1  Elementy konstrukcyjne pergoli - rygli i deski

Tarcica konstrukcyjna klasy K33 wg. PN-D-94021:1982.

5.2.3.2  Elementy deskowania

Drewno klasy K-27 wg. PN-D-94021:1982.

6.0  Opis  robót  konstrukcyjnych

Tolerancja wykonania elementów żelbetowych klasy N2.

6.1  Technologia wykonania robót betonowych i zbrojarskich

6.1.1  Deskowanie

Zaleca się zastosowanie deskowań uniwersalnych , drobnowymiarowych , które zapewnią uzyskanie dobrej jakościowo powierzchni betonu – licowej  - bez raków , pę-cherzy powietrznych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego , w któ-rych może następować przyśpieszona degradacja.

Przewidziano do zastosowania deskowania ramowe , lekkie do montażu ręcznego z ele-mentów , których ciężar 1 elementu nie przekracza 45 kg.

Poszycie deskowania ze sklejki wodoodpornej .

Deskowanie łuków przewidziano jak dla ścian z zastosowaniem indywidualnie wykona-nych krążyn, zewnętrznej i wewnętrznej , wykonanych z desek pokrytych sklejką.

Dopuszcza się zastosowanie deskowań systemowych do deskowania łuków.

W celu uzyskania bezpiecznych warunków pracy zaprojektowano zastosowanie , jako ele-mentu nośnego deskowania łuków oraz pomostu roboczego , deskowania stropowego w postaci poszycia z płyt laminowanych ułożonych na dźwigarach szalunkowych wspartych na podporach nastawnych .

Konstrukcję szalowania łuków należy usztywnić poprzecznie oraz podłużnie za pomocą systemowych skratowań i zastrzałów.

6.1.2  Zbrojenie

Pręty zbrojeniowe przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji powinny zostać

oczyszczone z kurzu , luźnych płatków rdzy oraz tłuszczu.

Cięcie prętów należy wykonywać mechanicznie.

Łączenie szkieletów przestrzennych /koszy/ należy wykonać przez zgrzewanie lub wią-zanie drutem miękkim.

Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojeniowych należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami z betonu grubości 3 cm.

6.1.3  Betonowanie

Zaleca się użycie betonu o konsystencji plastycznej , wyprodukowanego w wytwórni be-tonu spełniającego wymagania określone w punkcie 5.1 .

Dowóz masy betonowej mieszarkami samochodowymi tzw. „gruszkami”..

Transport masy betonowej i układanie masy betonowej w szalunkach za pomocą pompy do betonu.

Układanie masy betonowej bezpośrednio z węża pompy.

Zagęszczanie masy betonowej wykonać za pomocą wibratorów wgłębnych małej mocy /poniżej 2 KM/.

Przerwa robocza może wystąpić w miejscu zakończenia słupa /głowica słupa/.

Nawilgacanie betonu należy wykonywać przez co najmniej 7 dni.

Masę betonową w łukach należy układać symetrycznie od wezgłowi do klucza w taki spo-sób , aby zapewnione było utrzymanie niezmiennego kształtu deskowania w ciągu całego betonowania.

6.1.3  Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji może nastąpić po uprzednim

ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych   w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu.

Rusztowanie łuków należy demontować stopniowo , unikając jednoczesnego demontażu większej liczby podpór.

Można wstępnie przyjąć , że przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 150C dla betonów z cementu portlandzkich i hutniczych , przybliżone terminy usunięcia deskowań :

- słupy   -   4 dni lub   Rb = 5 MPa     ,

- łuki   -   10 do 12 dni lub  0,7Rb .

6.2  Słupy

Słupy  wykonać jako monolityczne  z  betonu B20 , zbrojone prętami podłużnymi ze stali 34GS /A-III/ oraz strzemionami ze stali St3SX-b /A-I/. Grubość otuliny 3 cm.

W celu uzyskania prawidłowej grubości otuliny betonowej  zaprojektowano  wysokość przekroju słupów S1 i S3  - 39 cm  oraz  S2 - 17cm.

Słupy  oprzeć na istniejących stopach fundamentowych.  Po wykonaniu rozbiórki istnie-jących słupów należy oczyścić wierzchnią warstwę stopy.

Zachowane odcinki zbrojenia słupów rozebranych należy oczyścić dokładnie z resztek be-tonu oraz rdzy a następnie wprowadzić do przekroju słupów nowoprojektowanych i połą-czyć na zakład ze zbrojeniem nowoprojektowanym.

W celu właściwego zamocowania łuków w głowicach słupów zaprojektowano pręty łącznikowe , które należy wbudować w część górną słupów a następnie połączyć na za-kład z prętami łuków.

W słupach S2 osadzić  marki stalowe /K3/ do mocowania rygli.

Słup S1 przylegający do ściany zamku zdylatować na wysokości głowicy 2 warstwami papy.

W słupach pergoli 2 pozostawić gniazda do osadzenia ogrodzenia na poziomie istnie-jących gniazd.

6.3  Łuki

Łuki  wykonać jako monolityczne  z  betonu B20 , zbrojone prętami podłużnymi ze stali 34GS /A-III/ oraz strzemionami ze stali St3SX-b /A-I/.

W celu uzyskania prawidłowej grubości otuliny betonowej zaprojektowano wysokość prze-kroju łuków do 17cm.  Grubość otuliny 3 cm.

Łuki oprzeć na głowicach słupów.  Pręty łuków połączyć na zakład z prętami łącznikowy-mi wyprowadzonymi ze słupów.

W „zwornikach” łuków osadzić  marki stalowe /K2/ do mocowania rygli.

6.4  Elementy  drewniane

6.4.1  Rygle

Rygle zaprojektowano z  drewna sosnowego klasy C30 , struganego 4-ro stronnie.

Przekrój rygli 180x240 mm.

Mocowanie rygli do elementów żelbetowych za pośrednictwem kotew stalowych K1, K2 ,K3.   Łączenie między sobą rygli w osi A’ za pomocą blach łącznikowych i śrub.

Rygle należy zaimpregnować metodą próżniowo-ciśnieniową środkiem zabezpie-czającym drewno przed działaniem grzybów i owadów technicznych szkodników drewna.

Z uwagi na klasę zagrożenia „3” minimalna  głębokość wnikania impregnatu 8 mm.

Styki elementów drewnianych z innymi elementami drewnianymi oraz elementami sta-lowymi uszczelnić masami uszczelniającymi poliuretanowymi w kolorze brązowym.

6.4.2  Deski

Deski zaprojektowano  z  drewna sosnowego klasy C30 , struganego 4-ro stron-nie.  Przekrój desek 80x180 mm.

Mocowanie desek do rygli  za pomocą wkrętów do drewna 300x12 ze stali ocynkowanej zgodnie z rys. 8/K.

Deski należy zaimpregnować metodą próżniowo-ciśnieniową środkiem zabezpie-czającym drewno przed działaniem grzybów i owadów technicznych szkodników drewna.

Z uwagi na klasę zagrożenia „3” minimalna  głębokość wnikania impregnatu 8 mm.

6.5  Elementy stalowe

W celu  właściwego zamontowania elementów drewnianych na elementach żelbe-towych oraz połączenia między sobą rygli w pergoli „2” zaprojektowano elementy stalowe ze stali St3SX.

Kotwy K1 i K2 osadzić w elementach monolitycznych w trakcie ich betonowania.

Kotew K3 osadzić w wyremontowanych wspornikach za pomocą stalowych kołków kot-wiących.

Połączenie rygli w pergoli „2” zaprojektowano w postaci blach łącznikowych BŁ1 do któ-rych przykręcone będą śrubami końce rygli.

Styki elementów drewnianych z elementami stalowymi uszczelnić masami uszczelnia-jącymi poliuretanowymi w kolorze brązowym.

7.0  Remont  wsporników

7.1  Uwagi wstępne

Przeprowadzone badania  stanowiące podstawę opracowania [2.1]  określiły , iż przyczyną powstawania uszkodzeń otuliny betonowej elementów konstrukcyjnych pergoli  i rozwoju korozji ich zbrojenia jest :

- zbyt niska jakość betonu /np. wysokie w/c /,

- lokalnie zbyt mała grubość otuliny zbrojenia głównego,

- zaawansowana karbonizacja betonu otuliny, powodująca utratę przez beton właści-

wości pasywacyjnych w stosunku do zbrojenia,

- brak powierzchniowego zabezpieczenia betonu przed oddziaływaniem czynników

atmosferycznych.

Po przeanalizowaniu rodzaju występujących uszkodzeń i ich wpływu na stan techniczny konstrukcji przewidziano zastosowanie nowoczesnych materiałów chemii budowlanej.

W celu uzyskania właściwej jakości robót należy zastosować zamknięty system napraw-czy , który posiada   udokumentowaną  skuteczność tych środków oraz  ich wzajemną zgodność.

Rozwiązanie projektowe związane z chemią budowlaną niezbędną do wykonania napraw betonu  oparto na analizie stosowanych systemów i zaleca się  programy , posiadające  świadectwa dopuszczenia do stosowania , porównywalnych pod  względem technologicznym systemów MC-Bauchemie , OMBRAN , REMMERS ,SIKA.

Przed przystąpieniem do prac na wykonawcy ciąży obowiązek zapoznania się z informacjami zawartymi w kartach techniczno-technologicznych  producenta materiałów ,  jak również  w aprobatach technicznych. Umieszczone są tam zalecenia, którym należy się bezwzględnie podporządkować.

7.2   Projektowany zakres robót

7.2.1  Prace przygotowawcze

1.  skucie otuliny z całej powierzchni elementów do głębokości ok. 3,5 cm oraz rozkucie betonu wokoło skorodowanych prętów ,

2. oczyszczenie powierzchni betonu i stali zbrojeniowej metodą piaskowania. Wymagane jest aby przy tego rodzaju pracach naprawczych zbrojenie było oczyszczone z rdzy do stopnia czystości Sa2 (PN-ISO 8501-0).

7.2.2	 Prace zasadnicze

W celu naprawy i zabezpieczenia wsporników żelbetowych pergoli należy przeprowadzić następujące prace:

1. zabezpieczanie antykorozyjne prętów zbrojeniowych niezwłocznie po ich oczyszczeniu  powłoką ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego poli-merami.

Należy przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjnego zabezpieczenia prętów zbrojeniowych:

- temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych + 5oC,

- wilgotność względna powietrza poniżej 95 %.

2. reprofilacja ręczna. Na powierzchnię ubytku przeznaczoną do reprofilacji należy nanieść (dobrze wetrzeć w podłoże przy użyciu pędzla) warstwę sczepną (tzw. pomost łączący) i wyprowadzić na około 1 cm poza obszar ubytku. W przypadku materiałów modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowiązują zasady obróbki jak w przypadku materiałów mineralnych, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zwilżenie podłoża oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej konsystencji. Warstwa sczepna (tzw. pomost łączący) zwiększa w sposób znaczący przyczepność zaprawy naprawczej do podłoża.

3. naniesienie metodą ręczną /na aktywną pod względem sklejenia warstwę sczepną/  zaprawę naprawczą typu PCC.

Uzupełnienie ubytków betonu i otuliny zbrojenia w zależności od ich głębokości można wykonać przy warstwach o grubości od 6 do 35 mm (zużycie teoretyczne 18,0 kg/m2/cm),

W polach gdzie strzemiona „prawie” licują z powierzchnią elementu pogrubić otulinę do 2cm.

Uwaga!

Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę sczepną.

W przypadku, gdy przeschnięcie nastąpiło, można nanieść ponownie warstwę sczepną (lecz tylko jeden raz) lub ponownie oczyścić powierzchnię ubytku.

4. naniesienie ręczne masy szpachlowej.

8.0  Izolacje

8.1  Izolacja przeciwwilgociowa

W ramach zadania należy wykonać izolację przeciwwilgociową pionową słupów od poziomu stopy fundamentowej do poziomu gruntu w postaci 3  warstw  Abizolu /R+2xP/.

8.2  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

Odtłuszczone i  oczyszczone  do II-ego  stopnia /wg PN-70/H-97050/   profile  sta-lowe  pomalować dwukrotnie  podkładem  alkidowym UNIKOR C  a  następnie  poma-lować 2-krotnie  emalią  chlorokauczukową CHLOROKAUCZUK C.

Minimalny  czas  sezonowania  podkładu  przed  nałożeniem  emalii wynosi 72 godziny.  Zabezpieczenie elementów stalowych wykonać przed osadzeniem w elementach żelbetowych.

#### 9.0  Kolejność wykonywania robót konstrukcyjnych

Roboty należy wykonać w następującej kolejności :

- wykonanie słupów ,

- wykonanie łuków do poziomu głowic ,

- wykonanie łuków i słupów S2 ,

- wykonanie izolacji słupów do poziomu terenu ,

- montaż rygli drewnianych w osiach B i A’ ,

- naprawa wsporników W ,

- montaż rygli w osi A ,

- montaż desek w osiach A, A’ i B.

#### Dopuszcza się wykonywania równoczesnego robót w osiach A i B pod warunkiem zachowania bezpiecznych metod pracy i zastosowania właściwego pod względem bhp „przesunięcia” działek roboczych.

#### 10.0  Zabezpieczenie istniejącej roślinności i obiektów

Z uwagi na możliwość uszkodzenia bądź zniszczenia roślinności lub obiektów znajdujących się w bezpośredniej bliskości przeprowadzanych robót budowlanych należy wykonać ich zabezpieczenie na czas budowy.

Zabezpieczenie krzewów na czas montażu szalowania i betonowania słupów przy per-goli 2  wykonać poprzez ustawienie pomiędzy słupami żelbetowymi tymczasowych „koziołków” murarskich na których należy ułożyć pełne blaty w rzucie przykrywającym krzewy i osłonięcie ich folią oraz siatką rusztowaniową do poziomu gruntu.

Figurę na postumencie oraz krzewy żywotnika /dz. Nr 90/1/ zabezpieczyć poprzez wykonanie ekranów osłonowych od strony pergoli w postaci płaszczyzn pełnych mo-cowanych do drewnianych słupów wbitych w grunt.

Krzewy usytuowane przy pergoli 1 zabezpieczyć poprzez ułożenie na nich , na całej długości pergoli 1 , siatki rusztowaniowej o szerokości ok. 6 m .

11.0   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane z dnia 7  lipca 1994r.  /Tekst  jednolity: Dz.U. z  2000r. Nr 106, poz. 1126  wraz z późniejszymi  zmianami  /artykuł  20.u.1.p.1b.  dla  objętych  zakresem projektu robót rozpatrzono  konieczność  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia 23 czerwca 2003r.  w  sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu bezpie-czeństwa i ochrony  zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/  stwierdzono , że  dla  specyfiki  projektowanych  robót    jest  wymagane sporządzenie planu bioz ze względu na możli-wość upadku z wysokości powyżej 5,0 m.

12.0  Uwagi końcowe

1. Roboty  prowadzić  pod  kierunkiem  osoby  uprawnionej  po  uzyskaniu  pozwolenia

na  budowę .

2. W trakcie  wykonywania  robót  przestrzegać  zasad  i  przepisów  bhp  zawartych w

Rozporządzeniu  ministra  Infrastruktury  z  dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie  bezpie-

czeństwa  i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych /Dz.U. nr 47 ,

poz.  401/.

3. Materiały  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  winny  posiadać  wymagane

aprobaty techniczne  /atesty/  i  odpowiadać  normom.

4.  O wszelkich niezgodnościach warunków istniejących z założeniami projektowymi,

należy niezwłocznie informować nadzór autorski.

5.  W  przypadku  niejasności  lub  wątpliwości  co  do  przyjętych   rozwiązań

należy  się zwrócić  do   autora  niniejszego  opracowania.

Opracowała :

| TEMAT | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |
| --- | --- |
| OBIEKT | Pergola przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu |
| INWESTOR | Gmina Miasto Brzeg Brzeg ul. Robotnicza 12 |
| PROJEKTANT | mgr inż. Barbara Wojciechowska zam. Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 |
| DATA OPRACOWANIA | listopad 2005 |

# OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach polegających na przebudowie budowli – pergoli żelbetowej.

- Dane  ogólne

  - Obiekt :  Budowla ogrodowa – pergola

  - Adres :    Brzeg ul. Plac Zamkowy

  - Lokalizacja : działki nr 89 , 85 , 90/1 AM4 obręb Centrum

  - Inwestor : Gmina Miasto Brzeg  -  Brzeg ul. Robotnicza 12

- Podstawa opracowania

  - Projekt budowlany na roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budowli – pergoli.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane /Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 , z późn. Zm./ - art. 21a ust. 4.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-czeństwa i ochrony zdrowia.

  - Warunki techniczne , normy.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia ze względu na specyfikę robót budowlanych  polegających na przebudowie budowli – pergoli .

- Opis usytuowania obiektu

Pergola usytuowana będzie przy wschodniej ścianie zamku książąt brzeskich –

Muzeum Piastów Brzeskich w Brzegu ul. Plac Zamkowy.

- Techniczna charakterystyka budowli

Konstrukcja żelbetowa o układzie arkadowym, której elementami nośnymi są:

monolityczne , istniejące stopy fundamentowe , słupy , łuki oraz drewniane belki  i deski.

- Zakres robót dla całego zamierzenia

Zakres robót budowlanych

- Przebudowa pergoli ,

- Ułożenie posadzki tarasu ,

- Montaż krat stalowych.

- Wykaz  istniejących obiektów budowlanych

  - Budynek Muzeum Piastów Śląskich

  - Droga dojazdowa do ogrodu

  - Szafka złącza energetycznego

  - Szafka przyłącza gazowego

  - Figura na postumencie

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu  , które mogą  stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące  elementy zagospodarowania  terenu  , które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są szafka złącza energetycznego oraz szafka gazowa .

Istniejące  elementy zagospodarowania  terenu  stwarzają warunki do obsługi transpor-towej budowy oraz zorganizowania placu budowy.

- Wskazanie  przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji robót.

Podczas realizacji robót  rozbiórkowych  nie  występują zagrożenia  wynikające z wy-

-konywania robót wymienionych  w par. 6  rozporządzenia [2.3].

Najczęściej występujące zagrożenia to :

- podrażnienia błon śluzowych ,

- uszkodzenia głowy ,

- upadek z wysokości ,

- uszkodzenia rąk i nóg.

- Wskazanie sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót  instruktaż  pracowników  przeprowadzić

instruktaż pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz. 401/.

- Wskazanie  środków  technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpie-

czeństwom  wynikającym z wykonywania  robót  budowlanych w strefach szcze-

gólnego  zagrożenia  zdrowia  lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniajacych  bez-

pieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek

pożaru , awarii  i innych zagrożeń.

11.1  Środki  techniczne

11.1.1  Rusztowania

11.1.1.1  Montaż , odbiór i eksploatacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz. 401/ rusztowania powinny  być  wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

11.1.1.2  Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją pro-jektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność  z wymagania-mi konstrukcyjnymi i materiałowymi , określonymi w kryteriach oceny  wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

      - Montaż , eksploatacja i demontaż rusztowań powinny być wykonywane zgodnie

instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

      - Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu  rusztowań powinny  posiadać

wymagane uprawnienia.

      - Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez

kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

      - Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokóle

odbioru technicznego zawierającym wszystkie istotne informacje dotyczące wykonanego rusztowania.

      - Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie  z przeznaczeniem.

      - Rusztowania powinny :

        - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonują-cych roboty oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

        - posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń ,

        - zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy ,

        - zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmier-nego wysiłku ,

        - posiadać poręcz ochronną o której mowa w par. 15 ust. 2 [2.3] ,

        - posiadać piony komunikacyjne.

      - Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym , ze

spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

    - Wyznaczenie stref niebezpiecznych i zabezpieczeń rusztowania

      - Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę

niebezpieczną , wynoszącą w poziomie 6,0 m.

      - Zrzucanie elementów demontowanych  rusztowań jest zabronione.

11.1.3  Deskowania

11.1.3.1  Montaż , eksploatacja i demontaż zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

11.1.3.2  Deskowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją pro-jektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność  z wymagania-mi konstrukcyjnymi i materiałowymi , określonymi w kryteriach oceny  wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

11.1.3.3 Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu deskowań powinny zostać

przeszkolone w ww. zakresie.

11.1.3.4 Użytkowanie deskowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez

kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

11.1.3.5 Deskowania powinny być wykorzystywane zgodnie  z przeznaczeniem.

11.1.3.6 Deskowania powinny :

        - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonują-

cych roboty oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

        - posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń

        - zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy ,

        - zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmier-nego wysiłku ,

        - posiadać poręcze ochronne ,

        - posiadać piony komunikacyjne.

      - Deskowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ,

ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

    - Wyznaczenie stref niebezpiecznych i zabezpieczeń deskowania

11.1.4.1 Przed montażem i demontażem deskowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną , wynoszącą w poziomie 6,0 m.

11.1.4.2 Zrzucanie elementów demontowanych deskowań jest zabronione.

11.2  Środki  organizacyjne

11.2.1  Zagospodarowanie placu budowy

11.2.2  Indywidualne środki ochrony pracowników

11.2.3  Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na placu budowy.

- Podstawowe dane o sposobie prowadzenia robót

Roboty należy prowadzić z zachowaniem staranności i przestrzeganiem  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , określonymi w :

12.1  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-stwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz. 401/.

  - Rozporządzeniem Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogól-

nych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy . /Dz.U. 1997r. Nr 129 , poz. 844/.

  - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- Tom I – Budownictwo ogólne

- Tom V – Instalacje elektryczne.

Opracowała :