### PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR

### BUDOWLANY

mgr inż. Barbara Wojciechowska

49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 077-411-11-53

M E T R Y K A    P R O J E K T U

| OBIEKT | Pergola przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. |
| --- | --- |
| TEMAT ZADANIA | Projekt przebudowy pergoli | tom 3 |
| ADRES | Brzeg ul. Plac Zamkowy , działki nr 89 AM4 i 90/1 AM4 obręb Centrum |
| INWESTOR | Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12 |
| STADIUM | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Barbara Wojciechowska | Upr. 257/92/Op |
| DATA OPRACOWANIA | Listopad 2005 |

EGZEMPLARZ NR :

SPIS  ZAWARTOŚCI  SPECYFIKACJI

1.  Część ogólna										str. 3

1.1.   Nazwa zamówienia									str. 3

1.2.   Przedmiot i zakres robót budowlanych							str. 3

1.3.   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych			str. 4

1.4.   Informacje o terenie budowy								str. 4

1.5.   Organizacja robót, przekazanie placu budowy 						str. 5

1.6.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich							str. 5

1.7.   Wymagania dotyczące ochrony środowiska						str. 5

1.8.   Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż na budowie				str. 6

1.9.   Warunki dotyczące organizacji ruchu							str. 6

1.10.  Ogrodzenie placu budowy								str. 6

1.11.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót					str. 6

1.12.  Określenia podstawowe									str. 7

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych					str. 8

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn							str. 9

4.  Wymagania dotyczące środków transportu							str. 9

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych					str. 10

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót  budowlanych					str. 11

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót						str. 12

8.  Odbiory robót budowlanych									str. 13

9.  Rozliczenie robót 										str. 15

10.  Dokumenty odniesienia									str. 15

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kod CPV 5111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Roboty  w zakresie usunięcia krzewów   					str. 22

Kod CPV 4511100-9    Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 4511220-6    Roboty w zakresie usuwania gruzu                              			str. 22

Kod CPV 45112712-9  Roboty w zakresie kształtowania ogrodów.  				str. 22

Kod CPV 45233222-1  Roboty w zakresie chodników - chodnik z płyt  kamiennych 		str. 25

Kod CPV 45233222-1  Roboty w zakresie chodników - obrzeża z płyt  kamiennych		str. 31

Kod CPV 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych 					str. 36

Kod CPV 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Kod CPV 45262110-5  Demontaż rusztowań

Kod CPV 45262120-8  Wznoszenie rusztowań 							str. 42

Kod CPV 45262310     Zbrojenie 								str. 48

Kod CPV 45262311     Betonowanie konstrukcji							str. 55

Kod CPV 45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu 					str. 72

Kod CPV 45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe 					str. 78

Kod CPV 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 							str. 87

Kod CPV 45421160-3   Instalowanie wyrobów metalowych					str. 90

Kod CPV 45442121-1  Malowanie budowli							str. 93

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa i adres inwestycji:

ROZBIÓRKA I PRZEBUDOWA PERGOLI PRZY ZAMKU KSIĄŻĄT BRZESKICH – MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU

BRZEG UL. PLAC ZAMKOWY ,   działki nr:  89 i 90/1 AM4

Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA MIASTO BRZEG    -       49-300 BRZEG UL. ROBOTNICZA 12

1.2.  Przedmiot i zakres robót

1.2.1.  Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka i przebudowa pergoli usytuowanej w ogrodzie przyzamkowym zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Przebudowa polega na odtworzeniu zasadniczej konstrukcji i remoncie zachowywanych elementów pergoli oraz przebudowie tarasu pod pergolą.

Zaprojektowano wykonanie nowych nasadzeń roślinnych oraz nawierzchnie kamienne przy tarasie.

1.2.2.  Rozwiązania architektoniczno-budowlane

Zaprojektowano odtworzenie pergoli w istniejącej formie i z dotychczas użytych materiałów z wpro-wadzeniem niezbędnych ulepszeń konstrukcyjnych, wykończeniowych oraz zmiany materiału roślinnego.

Zaprojektowano przebudowę nawierzchni tarasu z płyt kamiennych i cegły wraz z wykonaniem nowo-projektowanych chodnika i okładziny z kamienia oraz wymianą istniejącej roślinności.

1.2.3.  Zakres robót budowlanych

1.2.3.1.  Roboty rozbiórkowe

- rozebranie nawierzchni tarasu z płyt kamiennych i cegły ,

- usunięcie roślinności przewidzianej w dokumentacji projektowej do usunięcia ,

- demontaż ogrodzenia ,

- rozebranie konstrukcji pergoli.

      - Wykonanie żelbetowej konstrukcji pergoli

- odkopanie słupów do poziomu góry stóp fundamentowych ,

- wykonanie deskowań słupów do poziomu górnego głowicy ,

- wykonanie i montaż zbrojenia słupów

- betonowanie słupów betonem B20 ,

- wykonanie deskowań łuków i słupów S2,

- wykonanie i montaż zbrojenia łuków i słupów S2

- betonowanie słupów  i łuków betonem B20  z osadzeniem kotew stalowych ,

1.2.3.3.  Naprawa betonu wsporników żelbetowych

- skucie otuliny betonowej ,

- oczyszczenie powierzchni betonowej i zbrojenia metodą piaskowania ,

- wykonanie warstwy sczepnej na stali zbrojeniowej i powierzchni betonowej ,

- wykonanie reprofilacji zaprawami PCC

- wykonanie warstwy wygładzającej

- osadzenie kotew stalowych za pomocą kołków kotwiących 12 mm.

1.2.3.4.  Montaż elementów drewnianych

- montaż rygli poprzez przykręcenie śrubami do elementów żelbetowych za pomocą

kotew oraz blach łącznikowych i śrub ,

- montaż desek D1 do rygli za pomocą wkrętów do drewna ,

- montaż desek D2 do rygli za pomocą wkrętów do drewna .

1.2.3.5.  Montaż ogrodzenia

- osadzenie istniejącego ogrodzenia w pozostawione gniazda w słupach osi A’ ,

- wypełnienie gniazd zaprawą.

1.2.3.6.  Malowanie elementów drewnianych i żelbetowych

- malowanie dwukrotne środkiem impregnacyjno-dekoracyjnym rygli i desek .

Malowanie   wykonać na poziomie terenu.

- gruntowanie powierzchni elementów żelbetowych ,

- dwukrotne malowanie powierzchni elementów żelbetowych farbą laserunkową ,

- uszczelnienie styków elementów drewnianych i stalowych masą uszczelniającą

poliuretanową

1.2.3.7.  Wykonanie okładziny kamiennej

- montaż płyt okładzinowych z piaskowca techniką klejenia.

1.2.3.8.  Wykonanie nawierzchni tarasu

- wyrównanie i zagęszczenie istniejącego podłoża ,

- ułożenie nawierzchni z płyt kamiennych oraz cegły pełnej.

1.2.3.9  Opaska z płyt kamiennych przy tarasie

- wykonanie wykopu pod obrzeża betonowe oraz nawierzchnię opaski ,

- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 20x8cm na podsypce piaskowej

- wykonanie podsypki z piasku ,

- zagęszczenie podsypki

- ułożenie nawierzchni opaski z płyt kamiennych .

1.2.3.10  Wykonanie nasadzeń

-  wykonanie nasadzeń z krzewów liściastych

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do prac towarzyszących należy wytyczenie geodezyjne słupów żelbetowych.

Wykonanie ww. prac może być zlokalizowane wyłącznie na terenie objętym pozwoleniem na budowę.

Do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu jest zobowiązany zgodnie z artykułem 22 Prawa  Budowlanego kierownik budowy.

Wszystkie opracowania i czynności geodezyjne wykonywać mogą osoby posiadające uprawnienia  zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Geodeta potwierdza wykonanie prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy.

Do robót tymczasowych należą roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy:

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu  i wyznaczenie  stref niebezpiecznych ,

- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych ,

- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych ,

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów ,

- zabezpieczenie roślinności nieprzewidzianej do usunięcia ,

- wykonanie rusztowań.

1.4.  Informacje o terenie budowy

Budowla pergoli usytuowana jest na działkach nr 89 AM4 stanowiącego własność UM Brzeg oraz na działce nr 90/1 AM4 stanowiącego własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia  Świętego Krzyża w Brzegu.

Oprócz w/w działek teren budowy obejmie ponadto część działki nr 84/4 AM4.

Przez teren budowy przebiegają: przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy 100mm

150 i  250 mm , przyłącze wodne z budynku do fontanny , oraz podziemna linia energetyczna, niskiego napięcia.

Ogrodzenie placu budowy winno zabezpieczać teren budowy przed dostaniem się osób postronnych. Należy wykonać ogrodzenie  od strony północnej oraz południowej. Pomimo istnienia ogrodzenia ogrodu dolnego  uznano , iż teren budowy jest od strony północnej nieogrodzony z uwagi na czasowe wyko-nywanie prac pielęgnacyjnych w ogrodzie dolnym.

Należy wykonać nowe ogrodzenie terenu budowy , które powinno mieć charakter demontowalnych seg-mentów , przy czym elementy nośne ogrodzenia – słupki nie powinny być wprowadzane w podłoże.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i składowania materiałów należy chronić istniejącą zieleń - drzewa i krzewy wewnątrz ogrodzonego terenu.

Na zapleczu budowy powinno znajdować się przenośne WC , jadalnia , kontener na nieczystości stałe oraz magazynek narzędzi podręcznych.

Zaopatrzenie budowy w wodę i energię elektryczną , do celów budowlanych , zapewni Wykonawca.

Składowanie materiałów budowlanych w ilościach przekraczających dzienne zużycie proponuje się zorganizować poza terenem budowy.

Gruz z prac rozbiórkowych należy na bieżąco wywozić z terenu budowy.

Dozorowanie placu budowy poza godzinami pracy zapewnia Wykonawca.

1.5.  Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne oraz prze-każe dziennik budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili  odbioru końcowego robót.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-

sny koszt.

1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne - kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym         i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowla-nych.

1.7.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i norma-tywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i in-nych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)   lokalizację składowisk i dróg dojazdowych,

2)   środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)    możliwością powstania pożaru.

Wykonawca wykona zabezpieczenie roślinności znajdującej się na placu budowy w ramach uzgodnio-nego wynagrodzenia w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.8.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art, 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bud. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie  z za-leceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej  odległości od budynków i składowisk oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.9.  Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu  gruzu.

1.10.  Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do:

-  przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub

szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania  jego akceptacji,

-  ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,

-  właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i ele-

mentów budowlanych,

Teren budowy należy ogrodzić aby  uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.

Dozorowanie placu budowy poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy zapewnia Wykonawca.

1.11.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Grupy objęte zamówieniem:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budo-

wlanych

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych (obejmuje izolacje i ogrodzenia)

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy i kategorie robót objętych zamówieniem:

dla grupy 451:

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

Roboty  w zakresie usunięcia krzewów

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112712-9  Roboty w zakresie kształtowania ogrodów.

dla grupy 452:

45233222-1  Roboty w zakresie chodników - chodnik z płyt  kamiennych

45233222-1  Roboty w zakresie chodników - obrzeża z płyt  kamiennych

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5  Demontaż rusztowań

45262120-8  Wznoszenie rusztowań

45262300-4  Betonowanie

45262310-7  Zbrojenie

45262311-4  Betonowanie konstrukcji

45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu

45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe

dla grupy 453:

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

dla grupy 454:

45421160-3   Instalowanie wyrobów metalowych

45442121-1   Malowanie budowli

1.12.  Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwier-dzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwier-dzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporzą-dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzo-nym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniające-go. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ów-czesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspe-któw interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości  w przy-padku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez  osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie  będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem  i uporządko-waniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności techno-logicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod wzglę-dem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do sto-sowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

Właściwości wyrobów budowlanych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń prze-widywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z  Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

  - Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem   i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Miejsce do składowania materiałów i wyrobów na terenie budowy należy utwardzić i odwodnić.

W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów  magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający  możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.  Stosy materiałów workowych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

1)  0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań;

2)  5m - od stałego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii  elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne tylko przy użyciu drabiny lub schodni.

2.3.  Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudo-wane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

-  Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin prze-kazania informacji  o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót,  a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz  Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz spe-cyfikacjach technicznych. Konieczna jest  w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu  z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na  jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone  w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na  koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.  Transport poziomy

Wykonawca jest zobowiązany używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują  uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą  określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

4.2.  Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych

w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzga-dnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność  z doku-mentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz  poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu          i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych              w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,  a także w normach.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż   w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył po-mocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wy-znaczonych przez Wykonawcę.

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2.  Roboty rozbiórkowe

Teren, na którym prowadzi się roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi poniżej wykonywanych robót.

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Zabronione jest przewracanie elementów budowli przez podkopywanie i podcinanie.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć istniejącą roślinność oraz elementy małej architektury.  Zabezpieczenie istniejącej roślinności  ponosi Wykonawca robót.

5.3.  Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich ele-mentów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nad-zoru inwestorskiego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego , poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

5.4.  Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi     o porządku.

6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1.  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpo-wiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach techni-cznych.

Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach te-chnicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfika-cjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykony-wania konkretnych badań.

6.2.  Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-dobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy  nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specy-fikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi in-spektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów  z wynikami badań.

6.4.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynno-ściach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych  materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przy-padku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku  ko-szty te pokrywa Zamawiający.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru  inwe-storskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5.  Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

-  pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,

-  dziennik budowy,

-  protokoły odbiorów,

-  książkę obmiarów robót ,

-  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,

protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na  te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-cę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budo-wy.  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załą-cznika  i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-  uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  od-

biorów robót,

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z poda-

niem kto je przeprowadzał,

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

-  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspekto-rowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót  powinien określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją  techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót.

Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do  udo-kumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz zwią-zanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektu. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeo-czenie) w ilościach podanymw przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

Książka obmiaru będzie prowadzona w przypadku innej ilości i rodzaju robót niż w dokumentacji przetar-gowej  - w przedmiarach.

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach lub KNR-ach. Jednostki obmia-ru powinny być zgodne  z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestor-skiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez  cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wy-magają  akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4.  Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.  Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór w 1 roku użytkowania, odbiór w końcowej fazie okresu gwarancyjnego.

Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2.  Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie  prze-prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego po-stępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jedno-czesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje in-spektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót  budowlanych.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności inspektora nadzo-ru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z wynikami odbiorów organów wymienionych  w art.56 Prawa budowlanego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnie-niem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrą-ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

8.4.  Odbiór w I roku użytkowania

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów :

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli

były zgłoszone wady),

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.5.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Przegląd obiektu winien być dokonany w okresie trwania gwarancji.

Wykonawca przedłoży pismo w sprawie zwrotu pozostałej kwoty należytego zabezpieczenia realizacji umowy.

8.6.  Dokumentacja powykonawcza

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projekto-wej  umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  obiektu budowlanego.

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą:

1) pozwolenie na budowę , projekt budowlany i wykonawczy

2) pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,

4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

5) protokoły odbiorów końcowych,

6) wyniki badań ,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza ,

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania proje-

ktowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,  kierownika budowy i inspektora

nadzoru  inwestorskiego,

9) oświadczenie kierownika budowy o:

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowę oraz przepisami,

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania – uli-

cy,  sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

10) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla mater-

iałów.

8.7.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem  budowla-

nym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu

budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy,  sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt wykonawczy oraz inne projekty

specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie  wykonania robót,  potwierdzone

przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3. dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),

4. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami  te-

chnicznymi,

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpie-

czeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji.

9.  ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą płatności będzie oferta z przetargu z podziałem na rodzaje robót, ceny jednostkowe poszcze-gólnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w SST i w do-kumentacji projektowej.

Zasady rozliczania i płatności za wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających  zostaną określone w umowie

Dokumenty płatności:

- protokół odbioru wykonanych robót z akceptacją Inspektora nadzoru inwestorskiego

- faktury.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami ,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i tran-

sportu na teren budowy ,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami ,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny ,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku  VAT.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany

mgr inż. Barbara Wojciechowska

49-300 Brzeg ,  ul. Wierzbowa 16/5

tel./fax:  411-11-53,

e-mail:  baka99o@op.pl

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branż:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - branże:

ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA  - autorzy: mgr inż. arch. Michał Wyczałkowski ,

mgr inż. Barbara Wojciechowska

Jednostka autorska specyfikacji technicznych:

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Budowlany - mgr inż. Barbara Wojciechowska

49-300 Brzeg ,  ul. Wierzbowa 16/5

tel./fax:  411-11-53,

e-mail:  baka99o@op.pl

10.2.  Normy, akty prawne i inne dokumenty

Wykaz norm:

PN-77/B-02011  	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-80/B-02010  	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.

PN-82/B-02000  	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003  	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-81/B-03020  	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-90/B-03200  	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 : 2002  	Konstrukcje betonowe, żelbetowe, i sprężone. Obliczenia statyczne, projekto-

wanie.

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności.

PN-B-30000:1990 	Cement portlandzki.

PN-88/B-30001		Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 	Wapno.

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy.

PN-88/B-06250  	Beton zwykły

Inne dokumenty:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami,

- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-bioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego,

- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie wzorów   wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na  cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę,

- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacyji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- rozporządzenie Min. Infrastuktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych,

- rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

i roboty ziemne.  ROBOTY W ZAKRESIE USUNIĘCIA KRZEWÓW

1.	WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogrodniczych dla zadania :  „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-nanie usunięcia krzewów w ilości :

- glicynia – 12 szt. ,

- suchodrzew  - 2 szt..

1.4.	 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją proje-ktową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót poda-no w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2.	MATERIAŁY

Nie występują

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

Sprzęt używany przy wykonywaniu robót związanych z usunięciem krzewów : rusztowanie ramowe, piły mechaniczne oraz inny drobny sprzęt ogrodniczy.

Wszystkie rodzaje sprzętu - elektronarzędzi  powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP.

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.	TRANSPORT

Pnie , karpinę i gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Przewożony  ładunek   zabez-pieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące robót poda-no w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5.

5.2.	Zasady oczyszczania terenu z krzewów

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów , wywiezienie pni , karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce , zasypanie dołów. Nie dopuszcza się spalania pozostałości po wykarczowaniu na terenie placu budowy.

Teren pod wykonanie robót betoniarskich  powinien być oczyszczony z krzewów.

Wycinkę krzewów można wykonać po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na jej wykonanie wydanej przez właściwe organy.

5.3.  Usunięcie krzewów

Pnie krzewów znajdujące się przy słupach pergoli należy wykarczować.  Doły należy tymczasowo zabez-pieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania kompletności usunięcia roślinności , wykarczowania korzeni i zasypania lub zabezpieczenia  dołów.

7.     OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową usunięcia krzewów jest [szt.].

8.     ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i polega na spraw-dzeniu dołów po wykarczowanych krzewach.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 4511100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

Kod CPV 4511220-6 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

1.	WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania :  „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-nanie rozbiórek elementów drewnianych i żelbetowych konstrukcji pergoli , nawierzchni tarasu , nawierz-chni jezdni z kostki , ławek oraz ogrodzenia stalowego.

1.4.	 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

l.5   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót po-dano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2.	MATERIAŁY

  - Tarcica  , złącza

Dla robót wg niniejszej specyfikacji  materiały zgodnie z SST Wykonywanie konstrukcji dachowych.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

Sprzęt używany przy wykonywaniu robót rozbiórkowych powinien spełniać wymagania obowiązujące

w budownictwie ogólnym.

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu - elektronarzędzi  powinny być sprawne oraz posiadać fabry-czną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP.

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

Do wykonywania robót związanych z rozbiórką elementów drewnianych i żelbetowych konstrukcji pergoli , nawierzchni tarasu , nawierzchni jezdni z kostki , ławek oraz ogrodzenia stalowego  może być wykorzystany sprzęt podany niżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego :

- rusztowania ,

- elektronarzędzia /młotki udarowe , przecinarki itp./ ,

- narzędzia ręczne.

W celu bezpiecznego wykonywania rozbiórek elementów konstrukcyjnych należy wykonać drewniane  stemplo-wania zabezpieczające.

4.	TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony  ładunek   zabezpieczyć przed spa-daniem i przesuwaniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: -   teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymoga-mi BHP,  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną i instalację teletechniczną oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem w trakcie wykonywania robót  istniejące rury spustowe , okna i kraty , elementy małej architektury oraz istniejącą zieleń oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2.	Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.2.1.  Nawierzchnie

5.2.1.1.  Nawierzchnię tarasu z płyt kamiennych i cegły , nawierzchnie z kostki , obrzeża rozbierać rę-cznie. Materiał składować poza terenem budowy w uzgodnionym z Inwestorem miejscem przechowania w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5.2.1.2.  Elementy nawierzchni z kamienia  zostaną zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestor-skiego do oczyszczenia i  ponownego wbudowania.  Materiały nie zakwalifikowane do ponownego wbu-dowania wywieźć na wysypisko.

5.2.2.  Elementy pergoli

5.2.2.1.  Elementy drewniane

Deski rozebrać ręcznie.  Materiał posortować. Elementy porażone przez korozję biologiczną usunąć z placu budowy i spalić w miejscu wskazanym przez Straż Pożarną.

5.2.2.2  Elementy żelbetowe

Łuki oraz słupy rozebrać ręcznie do poziomu istniejących stóp fundamentowych.

Materiał z rozbiórki rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm i wywieźć na wysypisko. Pręty zbrojenia oczyścić  i wywieźć do skupu złomu.

5.3.  Ogrodzenie

5.3.1  Demontaż ogrodzenia wykonać ręcznie poprzez rozkucie betonu w miejscach osadzenia elemen-tów ogrodzenia /gniazdach/.

5.3.2 Zdemontowane ogrodzenie składować poza terenem budowy w uzgodnionym z Inwestorem miej-scem przechowania w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5.4.  Ławki

5.4.1 Demontaż ławek wykonać ręcznie poprzez demontaż siedzisk z listew drewnianych oraz demontaż podpór.

5.4.2 Zdemontowane ławki składować poza terenem budowy w uzgodnionym z Inwestorem miejscem przechowania w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

6.2  Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania rozbiórek , wywozu gruzu oraz zabezpieczenia elementów , które przewidziano do ponownego wbudowania zgodnie z punktami  5.1. do 5.4 niniejszej SST.

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

- rozbiórki nawierzchni – [ m2 ]

- rozbiórki elementów pergoli  - [m3]

- rozbiórki ogrodzenia  - [szt]

- rozbiórki ławek  - [szt]

8.     ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-D-95017      Surowiec drzewny. Drewno tartaczne ogólnego przeznaczenia

PN-D-96000      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane.  Gwoździe z trzpieniem gładkim , okrągłym i i kwadratowym.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45112712-9  Roboty w zakresie kształtowania ogrodów – nasadzenia

1.	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ogrodniczych dla zadania :  „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-nanie robót związanych z wykonaniem sadzenia krzewów liściastych w ilości 19 szt.

1.4. Określenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój

Materiał roślinny – sadzonki drzew , krzewów , kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna  -  forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m , z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewna utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją proje-ktową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót poda-no w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2.. MATERIAŁY

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 2.

2.2  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna , w zależności od miejsca pozyskania , powinna posiadać następujące charakterystyki :

- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach ,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana , przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie .

2.3  Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych /np. torfu , fekaliów , kory drzewnej , chwastów , plewów/  , przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w przyzmach , w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni , przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4  Materiał roślinny sadzeniowy - krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 , właściwie oznaczone  tzn. muszą mieć etykiety , na których podana jest nazwa łacińska , forma , wybór , wysokość pnia i numer normy.

Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy :

- pąk szczytowy powinien być wyraźnie uformowany ,

- przyrost ostatniego roku powinien  wyraźnie i prosto  przedłużać przewodnik ,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty , na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne ,

- pędy korony krzewów nie powinny być przycięte , chyba , że jest to cięcie formujące ,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty .

Wady niedopuszczalne :

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin ,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia ,

- ślady żerowania szkodników ,

- oznaki chorobowe ,

- zwiędnięcie i pomaszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych ,

- martwice i pęknięcia kory ,

- uszkodzenie pąka szczytowego ,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

  - Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu , z podanym składem chemicznym /zawartość azotu , fosforu , potasu – N.p./. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

Do wykonywania robót związanych z sadzeniem krzewów należy użyć drobny sprzęt ogrodniczy.

4.	Transport

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

4.2  Transport materiałów do wykonywania nasadzeń

Transport materiałów do wykonywania nasadzeń może być dowolny pod warunkiem , że nie uszkodzi , ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni          i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły lub być w pojemni-kach.  Rośliny po dostarczeniu na plac budowy winny być natychmiast sadzone.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące robót poda-no w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5.

5.2.	Krzewy – winobluszcz

5.2.1  Wymagania dotyczące sadzenia krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące :

- pora sadzenia – jesień lub wiosna ,

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie , zgodnie z dokumentacją projektową ,

- dołki pod krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną ,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się 5 cm głębiej jak rosła w szkółce ,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć ,

- korzenie roślin zasypywać ziemią sypką , a następnie ubić , uformować miskę i podlać.

5.2.2  Pielęgnacja po sadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym /w ciągu 2 lat po wykonaniu nasadzeń/ polega na :

- podlewaniu ,

- odchwaszczaniu ,

- nawożeniu ,

- usuwaniu odrostów korzeniowych ,

- poprawianiu misek ,

- okopczykowaniu krzewów jesienią ,

- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek ,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów ,

- przycięciu złamanych , chorych gałęzi.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6

6.2  Krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu :

- wielkości dołków pod krzewy ,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną ,

- zgodności realizacji wykonanych nasadzeń z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia , gatunków i odmian , odległości sadzonych roślin ,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań dotyczących systemu korzeniowego , pokroju , wieku , zgodności z normą PN-R-67023 ,

- opakowania , przechowywania i transportu materiału roślinnego ,

- odpowiednich terminów sadzenia ,

- wykonania prawidłowych misek ,

- wymiany chorych , uszkodzonych , suchych i zdeformowanych krzewów ,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych  krzewów dotyczy :

- zgodności realizacji wykonanych nasadzeń z dokumentacją projektową ,

- zgodności posadzonych gatunków , odmian oraz ilości krzewów ,

- wykonania misek przy krzewach ,

- jakości posadzonego materiału.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonania sadzenia krzewu jest sztuka [szt.].

8.     ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wynik pozytywny

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-R-67023        Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

BN-73/0522-01    Kompost fekaliowo-torfowy.

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45233222-1   ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW - CHODNIK Z PŁYT

KAMIENNYCH

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-bioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni - chodnika z płyt kamiennych dla zadania : „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2.  Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem na-wierzchni – chodnika z płyt kamiennych.

  - Określenia podstawowe

    - Płyty chodnikowe kamienne – elementy płytowe z kamienia naturalnego obcięte do określonych wy-miarów i kształtu oraz mające odpowiednią fakturę powierzchni , przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją proje-ktową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót poda-no w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2.	MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji techni-cznej - część ogólna pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są  płyty posadzkowe zewnętrzne  z  piaskowca  odpowiadające wymaganiom PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty posadzko-we zewnętrzne i wewnętrzne , żwir lub piasek do wykonania ław,

#### Właściwości materiału płyt kamiennych z piaskowca

| L.p. | Właściwości | Jedn. miary | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą , co najmniej | MPa | 40 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie po ba-daniu mrozoodporności , co najmniej | MPa | 32 |
| 3. | Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie nasycenia wodą najwyżej | mm | 8,8 |
| 3 | Nasiąkliwość zwykła , nie więcej niż | % | 5,0 |
| 4 | Mrozoodporność | 25 cykli | Bez uszkodzeń |

2.3. Oznaczenie  kamiennych płyty posadzkowej

Oznaczenie  płyty posadzkowej

PN-B-11202 Pz-P-grk-Pk- a x b x h

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt  -  ±1.

2.4.3.	Dopuszczalne  odchyłki i uszkodzenia płyt chodnikowych

Dopuszczalne odchyłki i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach.

| L.p. | Uszkodzenia | Odmiana groszkowana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skrzywienie , wichrowatość powierzchni mm | 1,0 |
| 2 | Odchyłki kątowe powierzchni stykowych w mm/m |  |
| 3 | Zmiany materiałowe | Wg PN-B-11200 |
| 4 | Rdzawe plamy | niedopuszczalne |

Dopuszcza się 2 szczerby na długości 1000mm krawędzi płyty o długości 5mm i głębokości 2mm.

2.4.4.	Składowanie

Płyty kamienne należy układać na podłożu równym i odwodnionym .   Płyty powinny być posegregowane wg odmian , rozmiarów , typów.  Płyty należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych zabezpieczając krawędzie przed uszkodzeniami.

2.5. Materiały na podsypkę

Piasek na podsypkę  powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

3.2.	Sprzęt do ustawiania płyt kamiennych

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu wibratorów płytowych , ubijaków ręcznych lub mechanicznych oraz drobnego sprzętu pomocniczego.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

4.2.	Transport obrzeży płyt kamiennych

Płyty kamienne chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu i po- winny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie tran-sportu.

4.3.	Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w specyfikacji technicznej - część og. pkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5.

5.2.	 Wykonanie koryta

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 wg normalnej metody  Proctora.

5.3.	Podsypka

Podsypka istniejąca , pod rozebraną nawierzchnią chodnika , oraz pod nowoprojektowaną nawierzchnię powinna zostać zwilżona wodą , zagęszczona i wyprofilowana.

5.4.	  Układanie płyt kamiennych

Kamienne płyty chodnikowe należy układać zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji technicznej lub w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pochylenie poprzeczne 1-2% a w uzasadnionych przypadkach 3%  zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Spoiny

Szerokość spoin powinna wynosić do 0,8cm.

Spoiny pomiędzy płytami , po ich oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość płyty.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wyniki badań materiałó przeznaczonych do budowy chodnika z płyt kamiennych :

- przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych płyt kamiennych  pochodzących z

rozbiórki , poddanych oczyszczeniu , pod względem : kształtu , wymiarów , wyglądu zewnętrznego ,  wad

i uszkodzeń płyt wg punktu 2 SST

- zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech

zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych , wg punktu 2 SST.

- przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy każdorazowym odbiorze dos-

tarczonej partii płyt : kształtu , wymiarów , wyglądu zewnętrznego ,  wad i uszkodzeń płyt wg punktu 2 SST

d)  badania własności piasku i wody określone w normach.

6.3.	Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a)  koryta pod podsypkę  - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)  sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych i porównaniu z dokumentacją projektową - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c)  sprawdzenie ułożenia płyt kamiennych wg wymagań pku 5.5 poprzez zdjęcie w 2 miejscach płyt i spraw-dzenie grubości podsypki.

d)  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin wg punktu 5.6.  przez ich wydłubanie na długości 10m , w 3 dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.

  - Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1  Sprawdzenie równości

Równość należy sprawdzić w 2 losowo wybranych miejscach , w miejscach wątpliwych.  Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 0,8 cm.

6.4.2  Sprawdzenie profili

Sprawdzenie profili poprzecznego i podłużnego sprawdzić za pomocą niwelacji.

Dopuszczalne odchylenie profilu poprzecznego może wynosić -  ± 0,3%.

Dopuszczalne odchylenie profilu poprzecznego może wynosić -  ± 1,5cm.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto, wyko-nana podsypka.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania l m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- ułożenie płyt chodnikowych ,

- wypełnienie spoin piaskiem ,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-06050	Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06711	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw .

3.  PN-B-11111	Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. Żwir i mieszanka

4. PN-B-11113     Kruszywo mineralne.  Kruszywa  naturalne do nawierzchni  drogowych.  Piasek.

5. PN-B-11202:1996  Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45233222-1   ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW – OBRZEŻA Z PŁYT KAMIENNYCH

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-bioru robót związanych z ustawieniem kamiennego  obrzeża chodnikowego dla zadania : „Przebudowa per-goli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2.  Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem ka-miennego obrzeża chodnikowego.

1.4 Określenia podstawowe

    - Obrzeża chodnikowe -  belki  rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami .

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją proje-ktową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót poda-no w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2.	MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji techni-cznej - część ogólna pkt 2.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są  płyty posadzkowe zewnętrzne szlifowane obustronnie z  piaskowca  odpowia-dające wymaganiom PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty posadzkowe zewnę-trzne i wewnętrzne , żwir lub piasek do wykonania ław,

2.3. Oznaczenie  kamiennych obrzeży chodnikowych

Oznaczenie  kamiennego obrzeża chodnikowego

PN-B-11202 Pz-P-szl-Pk- l x b x h

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy .

| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchyłka, mm |
| --- | --- |
| l , h | ±1 |
| B | ±2 |

2.4.3.	Dopuszczalne  odchyłki i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków . Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne odchyłki i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy.

| L.p. | Uszkodzenia | Odmiana szlifowana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skrzywienie , wichrowatość powierzchni mm | niedopuszczalne |
| 2 | Odchyłki kątowe powierzchni stykowych w mm | ±1 |
| 3 | Zmiany materiałowe | Wg PN-B-11200 |
| 4 | Rdzawe plamy | niedopuszczalne |

Dopuszcza się 1 szczerbę na długości 500mm krawędzi płyty o długości 5mm i głębokości 2mm.

2.4.4.	Składowanie

Kamienne obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wy-miarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża oraz przekładek z wełny drzewnej.

2.5. Materiały na podsypkę

Żwir do wykonania podsypki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

3.2.	Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

4.2.	Transport obrzeży

Kamienne obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu .

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3.  Transport pozostałych materiałów

Transport pozostałych materiałów podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5.

5.2.	Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 .

5.3.	Podłoże lub podsypka

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.4.	Ustawienie kamiennych obrzeży chodnikowych

Kamienne obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczal-nym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Należy wypełnić je piaskiem na całą wysokość obrzeża.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do budowy obrzeży z płyt kamiennych :

a)  zaświadczenie producenta płyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych  w zakresie cech zewnętrznych płyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych , wg punktu 2 SST.

b)  przeprowadzone przez Wykonawcę sprawdzenie cech zewnętrznych przy każdorazowym odbiorze dostar-

czonej partii płyt : kształtu , wymiarów , wyglądu zewnętrznego ,  wad i uszkodzeń płyt wg punktu 2 SST

c) badania własności piasku i wody określone w normach.

6.3.	Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a)  koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)  podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki  ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaga-niami pkt 5.3,

c)  ustawienia kamiennego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych od-chyleniach: linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety gór-nej płaszczyzny obrzeża, które może wyno-sić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7.

7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego kamiennego obrzeża chodnikowego.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymagania-mi Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonane koryto, wyko-nana podsypka.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania l m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeży,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-06050	        Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06711	        Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw .

3.  PN-B-11111	        Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

4. PN-B-11113              Kruszywo mineralne.  Kruszywa  naturalne do nawierzchni drogowych.  Piasek.

5. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.   Elementy  nawierzchni  dróg, ulic,  parkingów

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i  obrzeża.

6. PN-B-11202:1996  Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45261100-5  WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. 	WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania : „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-konanie i montaż i powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie rygli R i desek D.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z doku-mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej – część ogólna pkt 1.

2. 	MATERIAŁY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnika-mi biologicznymi za pomocą wysokociśnieniowych metod impregnacji drewna.

Preparaty ochronno-dekoracyjne do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instru-kcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych w punkcie 1.3 niniejszej SST  stosuje się drewno klasy K33

według następujących norm państwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

    - Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

|  | K33 |  |
| --- | --- | --- |
| Zginanie | 33 |  |
| Rozciąganie wzdłuż włókien | 0,75 |  |
| Ściskanie wzdłuż włókien | 24 |  |
| Ściskanie w poprzek włókien | 7 |  |
| Ścinanie wzdłuż włókien | 3 |  |
| Ścinanie w poprzek włókien | 1,5 |  |

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

| Wady | K33 |  |
| --- | --- | --- |
| Sęki w strefie marginalnej | do 1/4 |  |
| Sęki na całym przekroju | do 1/4 |  |
| Skręt włókien | do 7% |  |
| Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) głębokie b) czołowe | 1/3 1/1 |  |
| Zgnilizna niedopuszczalna |  |
| Chodniki owadzie niedopuszczalne |  |
| Szerokość słojów | 4 mm |  |
| Oblina | dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości |  |

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 	30 mm – dla grubości do 38 mm
	10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków 	10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 	6% szerokości

Krzywizna poprzeczna	4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości ele-mentu.

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prosto-padłe, odchylenia w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: 	do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: 	do +3 mm lub do –1mm

– w grubości: 	do +1 mm lub do –1 mm

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm:

-   w grubości: 	+1 mm i –1 mm dla 20% ilości

-   w szerokości:	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:

-   w szerokości:	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

-   w grubości: 	+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.

2.2. Łączniki

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami

- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.3.1. 	Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. 	Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opako-waniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspe-ktora nadzoru inwestorskiego.

Nie przewiduje się uzyskanie z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania.

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor nadzoru inwestor-skiego wpisem do dziennika budowy.

3. 	SPRZĘT

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpo-żarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

4. 	TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. 	Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środ-ków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego  i wymiarów konstrukcji.

5.2. 	Montaż rygli i desek

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

w rozstawie desek D - do 1 cm w osiach rozstawu desek

w długości elementu do 20 mm

w odległości między węzłami do 5 mm

w wysokości do 10 mm.

5.3  Powierzchniowe zabezpieczenie drewna przed czynnikami biologicznymi

5.3.1.  Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.3.2.  Warunki ogólne prowadzenia robót ochronno-dekoracyjnych

Roboty powinny być prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych

- w temperaturze nie niższej niż +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spa-dek temperatury poniżej 0oC,

-     w temperaturze nie wyższej niż 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalo-wane  (nie wyschnięte) należy osłonić.

Roboty ochronno-dekoracyjne należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silni-ków  powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót ochronno-dekoracyjnych mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.3.3.  Wykonanie robót ochronno-dekoracyjnych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ochronno-dekoracyjnych należy sprawdzić zgodność środka z zastosowanym środkiem do impregnacji wysokociśnieniowej.

Prace ochronno-dekoracyjnych należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta , która powinna zawierać:

-    informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go

stosować,

-    sposób przygotowania środka do użycia,

-    sposób nakładania środka , w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agre-gaty ),

-    krotność nakładania środka oraz jej zużycie na 1 m,

-    czas między nakładaniem kolejnych warstw,

-    zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są :

– ilość m3 wykonanej konstrukcji

–  ilość m2 zabezpieczanej powierzchni.

8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej – część ogólna pkt 8.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002                Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001                Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna

okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021                     Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003           Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 	        System oznaczenia części złącznych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5  Demontaż rusztowań

45262120-8  Wznoszenie rusztowań

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót przy  wzno-szeniu i demontażu rusztowań budowlanych dla zadania: „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzes-kich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2.  Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wznoszenie i de-montaż rusztowań ramowych.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi norma-mi oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej - część ogólna.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją proje-ktową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót poda-no w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji  technicznej - część ogólna pkt 2.

Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z dokumentacją  techniczną producenta i wymaganiami norm.

3.  SPRZĘT l NARZĘDZIA

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

4.2.  Transport i składowanie

Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem unierucho-mienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed uszko-dzeniem.

Pomosty, podkłady, deski krawężnikowe, drabinki, rury powinny być ułożone luzem wg rodzaju.

Drobne części rusztowania, jak podstawki, złącza zabezpieczone przed korozją,  po-winny być pakowane w skrzynie lub specjalne pojemniki wyposażone w uchwyty do przenoszenia.

W skrzyni lub pojemniku powinny się znajdować części jednego rodzaju. Masa skrzyni lub pojemnika nie  powinna być większa niż 50kg.

Inne elementy rusztowania zabezpieczone przed korozją nie wymagają opakowań.

Elementy rusztowań należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczających je od opadów  atmo-sferycznych.

5.  MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWANIA

Rusztowania powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta , a osoby  za-trudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpie-czających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusz-towań po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

-  o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,

-  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

-  podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s

-  w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są  mniejsze niż:

*  2 m dla linii NN,

*  5 m dla linii WN do 15 kV

*  10 m dla linii WN do 30 kV

*  15 m dla linii WN powyżej 30 kV;

jeżeli warunki te nie są spełnione - przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia.

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem jego odbioru potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść po-winny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45o w kierun-ku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty

Rusztowania powinny:

-  posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz  do  składowania materiałów,

-  posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń,

-  zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

-  stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego

wysiłku.

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację tech-niczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta ruszto-wania. Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania powinna zawierać :

-  nazwę producenta z danymi teleadresowymi;

-  system rusztowania;

-  zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i niety-powe w którym powinny się znaleźć informacje na temat :

-  dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych;

-  dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego;

-  dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążenia wiatrem ), przy którym eksploatacja rusztowań jest mo-żliwa  bez wykonania dodatkowego projektu technicznego;

-  sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki );

-  informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia;

-  warunki montażu i demontażu rusztowania;

-  schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych;

-  sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;

-  specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania ;

-  wzór protokołu odbioru ;

-  wymagania montażowe i eksploatacyjne

-  zasady montażu i demontażu rusztowania

Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.

6.  KONTROLA RUSZTOWAŃ

Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Rusztowania mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone w instrukcji eksploatacji rusztowania.

W trakcie eksploatacji rusztowania podlega przeglądom:

a)  Przeglądy codzienne

Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. pracowników pra-cujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

-  rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,

-  rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,

-  przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,

-  stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów, w wa-runkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),

-  nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.

b)  Przeglądy dekadowe

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator ru-sztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

c)  Przeglądy doraźne

Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 12 m/s. Czynności sprawdzające są podobne jak  w przeglądzie codziennym i dekadowym.

Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba.  Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów.

Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli rusz-towania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.

Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich ele-mentów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7.

8.  ODBIÓR RUSZTOWAŃ

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna   pkt 8.

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

-  użytkownika rusztowania;

-  przeznaczenie rusztowania;

-  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

-  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;

-  datę przekazania rusztowania do użytkowania;

-  oporność uziomu;

-  terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:

-  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

-  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;

Rusztowania powinny:

- mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

-  mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;

-  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

-  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;

-  mieć poręcz ochronną;

-  mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyj-nego rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a między pionami nie większa niż 40m.

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umie-szcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej ściany.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną.  Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów  nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, których stosowanie nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:

-  sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża,

-  sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne,

-  sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem  dopuszczalnych odchyłek,

-  sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,

-  sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją  montażu lub projektem technicznym rusztowania,

-  sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne,

- sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych należy  sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN,

-  sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności,

-  sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar   odległości,

-  sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrzne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej  - część ogólna  pkt 9.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-78/M-47900/01: 	Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: 	Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: 	Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262310  ZBROJENIE

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-bioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych w technologii monolitycznej  dla za-dania : „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2.  Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:

-    przygotowaniem zbrojenia,

-    montażem zbrojenia,

-    kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne : słupy oraz łuki  pergoli.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 2.

2.1.  Stal zbrojeniowa

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kon-traktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023/06: AIII , gatunku 34GS oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2.  Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-89/H-84023/06 o następujących para-metrach:

-    średnica pręta w mm								6-32

-    granica plastyczności Re (min) w MPa						410

-    wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa					590

-    wytrzymałość charakterystyczna w MPa						490

-    wytrzymałość obliczeniowa w MPa							420

-    wydłużenie (min) w %								16

-    zginanie do kąta 60o 						brak pęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:

-    średnica pręta w mm								5,5-40

-    granica plastyczności Re (min) w MPa						240

-    wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa					370

-    wydłużenie (min) w %								24

-    zginanie do kąta 180o						brak pęknięć i rys w złączu.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na pow. czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

2.1.3.  Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

-    nazwa wytwórcy,

-    oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

-    numer wytopu lub numer partii,

-    wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy  wytopowej,

-    masa partii,

-    rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do  każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

-    znak wytwórcy,

-    średnica nominalna,

-    znak stali,

-    numer wytopu lub numer partii,

-    znak obróbki cieplnej,

2.2.  Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3.  Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dys-tansowe muszą być przymocowane do prętów.

3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powi-nien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i paso-wych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4.  TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5.

5.1.  Przygotowanie zbrojenia

5.2.1.  Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.2.2.  Czyszczenie prętów

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i  błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub  czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mecha-nicznie  bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej  wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.3.  Prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejsco-wego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4.  Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządze-nie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5.  Odgięcia prętów

Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o  średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla  haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę.

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2.  Montaż zbrojenia

5.3.1.  Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świecie prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

-    0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,

-    0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

-    0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,

-    0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,

-    0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2.  Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystanso-wymi. Drut wiązalkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy  średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6.

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją pro-jektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbio-rowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

-    sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

-    sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

-    sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

-    sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

-    próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

-    próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy  pobrać z różnych miejsc kręgu.

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

Usytuowanie prętów;

-    otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia  grubości otuliny,

-    rozstaw prętów w świetle: 10 mm,

-    odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,

-    długość pręta między odgięciami: ±10 mm,

-    miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

-    dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno prze-kraczać   3%,

-    liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym  pręcie,

-    różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

-    różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)  zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez  ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek  montażowych ani drutu wiązałkowego.   Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8.  ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8.

8.1.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.1.  Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  z doku-mentacją projektową i specyfikacją techniczną,

-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

8.2.2.  Zakres robót

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3.  Odbiór końcowy

dbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  w dzien-niku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

-    zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

-    zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

-    rozstawu strzemion,

-    prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

-    zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w specyfikacji technicznej pkt 8.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej        pkt 9.

9.1.  Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

-    zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

-    oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

-    łączenie prętów,

-    montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową  i niniejszą specyfikacją techniczną,

-    wykonanie badań i pomiarów,

-    oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy  i usunięcie ich   poza teren budowy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-ISO 6935-1:1998 		      Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998	       Stal  do zbrojenia betonu.Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 		       Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991		       Pręty żebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998	       Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

PN82/H-93215 			       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251			       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996      Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia  betonu. Gatunki.

PN-H-04408                                      Metale. Technologiczna próba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 	       Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w  temperaturze

otoczenia

PN-B-03264 			       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  Projektowanie.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-    Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,

-    Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262311  BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zwią-zanych z wykonaniem konstrukcji  żelbetowych dla zadania : „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2.  Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych       z wykonywaniem konstrukcji  żelbetowej pergoli.

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

-    przygotowaniem mieszanki betonowej,

-    wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

-    układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

-    pielęgnacją betonu.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a także podanymi poniżej:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przecho-dzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbą cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru inwesto-skiego. Ogólne wymagania doty-czące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 2.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.1.  Składniki mieszanki betonowej

2.1.1.  Cement - wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy :

-    dla betonu klasy B20 - klasa cementu 32,5 NA,

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

-    oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,  PN-EN   196-6;1997,

-    sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

-    początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,

-    koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

-    wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,

-    wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania  w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie

może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

-    cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

-    10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

-    po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4   odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku  betonowania.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

-    zawartość pyłów mineralnych - do 1%,

-    zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,

-    wskaźnik rozkruszenia:

dla grysów granitowych - do 16%,

dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,

-    nasiąkliwość - do 1,2%,

-    mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,

-    mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

-    reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

-    zawartość związków siarki - do 0,1%,

-    zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,

-    zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzor-cowej wg normy  PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

-    do 0,25 mm-14-19%,

-    do 0,50 mm-33-48%,

-    do 1,00 mm -53+76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

-    zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,

-    reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie po-winna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

-    zawartość związków siarki - do 0,2%,

-    zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,

-    zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy  PN-B-06714.26,

-    w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

-    oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,

-    oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,

-    oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego do-tyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,  użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.1 8 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

-    napowietrzającym, uplastyczniającym,

-    przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco-uplastycznia-jących, przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowla-nej oraz posiadać atest producenta.

2.2.  Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:

-    nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

-    mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzym. na ściskanie nie większy niż 20%

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F75); badanie wg normy PN-B-06250,

-    wodoszczelność – W4 ,

-    wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,55.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy naj-mniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwier-dzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbę-dną  urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie po-winna być większa niż 42% przy kru-szywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 -5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

-    400 kg/m3 - dla betonu klas B20 ,

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać:

-    wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

-  wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosf., przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

-    wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu  kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie  PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

-    metodą Ve-Be,

-    metodą stożka opadowego.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie  PN-B-06250 nie mogą przekraczać:

-    ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

-    ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250} trzeba dokonać aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

Na przedmiotowej budowie przewiduje się użycie betonu towarowego.

Do podawania mieszanek należy stosować pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie  większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.

4.  TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w specyfikacji technicznej - część ogólna p.4.

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samo-chodowych (tzw. gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy pompy do betonu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

-    90 min. - przy temperaturze +15oC,

-    70 min. - przy temperaturze +20oC,

-    30 min. - przy temperaturze +30oC.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5.

5.1.  Zalecenia ogólne

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwe-storskiego prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

-    prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

-    prawidłowość wykonania zbrojenia,

-    zgodność rzędnych z projektem,

-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,

-    przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

-    prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,  warstw izolacyjnych, itp.,

-    prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję  (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

-    gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w specyfikacji technicznej wymagania.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

-    ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

-    ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompy do podawania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji  technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

-    w fundamentach i ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając  wibratorami wgłębnymi.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

-    wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie  większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę   poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli  w stanie wibrującym,

-    kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R., gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być być prostopadłe do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu połączenia istniejącej stopy fundamentowej lub  przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC. czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.4.  Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, o powierzchni licowej , bez zagłębień między ziarnami kruszywa,  przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260;

- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie  przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.  Deskowania

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

-    szybkość betonowania,

-    sposób zagęszczania,

-    obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

-    zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

-    zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

-    zapewniać odpowiednią szczelność,

-    zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

-    wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowanie powinno zapewnić gładką , licową powierzchnię betonu.

Deskowania zaleca się wykonywać w postaci uniwersalnych deskowań drobnowymiarowych o ciężarze pojedynczych elementów nie przekraczających 50 kg.

Gniazda w konstrukcji i osadzanie elementów typu  łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie be-tonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż  6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania  i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Nasiąkliwość dopuszcza się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla określenia mrozoodporności betonu natęży pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Dopuszcza się badać mrozoodporność również na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych  o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą specyfikacją techniczną.

Badania powinny obejmować:

-    badanie składników betonu,

-    badanie mieszanki betonowej,

-    badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:

|  | Rodzaj badania | Metoda badania według | Termin lub częstość badania |
| --- | --- | --- | --- |
| Badania składników betonu | 1) Badanie cementu - czasu wiązania - stałość objętości | PN-EN 196-3 j.w. | Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii |
|  | - obecności grudek | PN-EN 196-6 |  |
|  | - wytrzymałości | PN-EN 196-1 |  |
| j. w. | 2) Badanie kruszywa |  | j.w. |
|  | - składu ziarnowego | PN-EN 933-1 |  |
|  | - kształtu ziaren | PN-EN 933-3 |  |
|  | - zawartości pyłów | PN-EN 933-9 |  |
|  | - zawartości zanie- | PN-B-06714/12 |  |
|  | czyszczeń |  |  |
|  | - wilgotności | PN-EN 1097-6 |  |
| j.w. | 3) Badanie wody | PN-B-32250 | Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia |
|  |  |  | zanieczyszczenia |
| j. w. | 4) Badanie dodatków i domieszek | PN-B-06240 i Aprobata Techniczna |  |

| Badanie mieszanki betonowej | Urabialność | PN-B-06250 | Przy rozpoczęciu robót |
| --- | --- | --- | --- |
| j. w. | Konsystencja | j.w. | Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą |
| j.w. | Zawartość powietrza | j.w. | j.w. |
| Badanie betonu | 1 ) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach | j.w. | Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu |
| j.w. | 2) Wytrzymałość na ściskanie - badania nieniszczące | PN-B-06261 PN-B-06262 | W przypadkach technicznie uzasadnionych |
| j.w. | 3) Nasiąkliwość | PN-B-06250 | Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000 m betonu |
| j.w. | 4) Mrozoodporność | j.w. | j.w. |
| j.w. | 5) Przepuszczalność wody | j.w. | j.w. |

6.2.  Tolerancja wykonania

6.2.1.  Wymagania ogólne

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz: specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  z podaniem:

a)   zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b)   innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie,  łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,

c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi  podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budowli powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

6.2.2.  System odniesienia

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i  PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3.  Słupy

-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów  w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów  w planie w stosunku do  słupów sąsiednich nie powinno być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4.  Przekroje

-    Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż;

± 0,04 Ii  lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5.  Powierzchnie i krawędzie

-    Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie  powinny być większe niż:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być  większe niż:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m  nie powinny być większe niż:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny  być większe niż:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm)  powodujące jego skośność (odchylenie od  obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6.  Otwory i wkładki

-    Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7.

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm

8.  ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8.

8.1.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku  budowy o wykonaniu  robót zgodnie z doku-mentacją projektową i specyfikacją techniczną,

-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub  inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3.  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 9.

9.1.  Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzględnia:

-    zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

-    wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

-    oczyszczenie deskowania,

-    przygotowanie i transport mieszanki,

-    ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

-    wykonanie przerw dylatacyjnych,

-    wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie  potrze-nych zakotwień, marek, rur itp.,

-    rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,

-    oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  rozbiór-owych,

-    wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-B-01801      Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i proje-

ktowanie. Materiały.

PN-B-01100	 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 197-1	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

PN-EN 196-1	Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2	Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3	Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6 	Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  	Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2 	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.

PN-EN 480-4 	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.

Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5	Domieszki do betonu,zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w  podczerwieni.

PN-EN 480-8 	Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.

PN-EN 480-10	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlor-

ków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów

w domieszkach.

PN-B-06250 	Beton zwykły.

PN-B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06712 	Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/13	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów  mineralnych.

PN-EN 933-1 	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda

przesiewania.

PN-EN 933-4 	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik

kształtu.

PN-EN 1097-6	  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i

nasiąkliwości.

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250 	 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 	 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-C-04541	 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy

prażeniu oraz substancji rozpuszczonych,  substancji rozpuszczonych mineralnych i sub-

stancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02  Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337

mval/dm3 metodą wersenianową.

PN-C-04566/02	 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siar-

czków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem ohydro-

ksyrtęciobenzoesowym.

PN-C-04566/03	 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru

i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru.

Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową  jodometryczną.

PN-C-04628/02	 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpu-

szczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.

PN-90/M-47850  Deskowania uniwersalne

D-96000 	 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002 	 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-95017	Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

PN-N-02211 	 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

PN-M-47900.00	 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02	 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i  ba-

dania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-03163-1	Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2	Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 	Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

10.2.   Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,

- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu  przez zastosowanie dodatków mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262330-3  ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY BETONU

1. 	Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem napraw konstrukcji żelbetowych dla zadania :  „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-konanie napraw konstrukcji żelbetowych, związanych z przebudową pergoli.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.

2. 	MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST        i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

–  ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobaty techniczne  do tego typu zastosowań.

Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1504-1:2000.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu napraw konstrukcji  żelbetowych  wsporników są  materiały do napraw podłoża i reprofilacji.

Do naprawy konstrukcji żelbetowej pergoli zostaną zastosowane następujące materiały:

–	zaprawy typu PCC (Polimer Cement Concrete),

–	zaprawy szpachlowe.

Materiał naprawczy stosowany do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

3. 	SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem napraw konstrukcji żelbetowych winny być wykonane ręcznie przy uży-ciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych ma-teriałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

4. 	TRANSPORT

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5.

Wykonanie robót powinno być zgodne normą PN-S-10040:1999, SST dotyczącą wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz instrukcjami producenta zastosowanego systemu..

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmo-nogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykona-niem napraw konstrukcji żelbetowych wsporników pergoli.

Wykonawca nie może zlecić wykonywania napraw innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz zgodnie z kartami technicznymi lub aprobatami technicznymi stosowanych materiałów.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%.

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie rusztowań roboczych

Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.

5.2.2. Naprawy powierzchniowe

5.2.2.1. Przygotowanie powierzchni

Skorodowane elementy konstrukcji  żelbetowych powinny być usunięte przez skucie, piaskowanie lub użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna). Stal zbrojeniową należy oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów.

Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, be-ton nie może wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze itd.

Bezpośrednio przed naprawą, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:

–	wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,0 MPa),

–	temperatury podłoża,

–	wilgotności podłoża,

–	szorstkości.

5.2.2.2. Gruntowanie (warstwa szczepna)

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane  za pomocą środków gruntujących, będących elemen-tem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną produ-centa i aprobatą techniczną.

5.2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna być zabezpieczana antykorozyjnie za pomocą środków, będących elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.

5.2.2.4. Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej

Wypełnienie i warstwa wyrównująca powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z kartą techniczną producenta i aprobatą techniczną.

Prace związane z wykonaniem naprawy winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych dla stosowanego materiału.

Przy nakładaniu poszczególnych warstw materiałów naprawczych należy przestrzegać zalecanych przez Producenta sposobów nakładania materiałów naprawczych, stanu podłoża, zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

6.	KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6.

Kontrola robót obejmuje:

–  stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,

–  sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,

–  sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

–  kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni z oce-ną dokładności usunięcia skorodowanych elementów betonowych, dokładności oczyszczenia zbrojenia, uzyskania odpowiedniej szorstkości powierzchni oraz stwierdzeniem braku plam i zabrudzeń),

–  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),

–  kontrolę prawidłowości wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej (wizualna ocena wykonania wypełnienia i warstwy wyrównującej z oceną jednorodności wykonania, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń i odspojeń itp.),

–  oznaczenie przyczepności materiałów naprawczych na odrywanie (wytrzymałość materiałów napraw-czych na odrywanie winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta; określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; wytrzymałość na odrywanie określa się metodami niszczącymi dlatego miejsca po badaniu należy ponownie naprawić),

Kontrola robót powinna być przeprowadzona w oparciu o normy PN-88/B-01807, PN-92/B-01814 lub PN-EN 1542:2000.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Dopuszczalne odchylenia zgodnie z punktem 6.2.5 SST - Kod CPV 45262311  Betonowanie konstrukcji.

7. 	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy konstrukcji  żelbetowej zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. 	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8.

Naprawę konstrukcji żelbetowej uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach technicznych lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 9.

Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 naprawionej powierzchni betonowej, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem Producenta materiałów naprawczych i oceną jakościową na pod-stawie wyników pomiarów i badań.

Cena jednostkowa obejmuje:

– prace przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,

– opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem,

– montaż i demontaż ewentualnych rusztowań,

– montaż i demontaż ewentualnych osłon i zabezpieczeń elementów naprawianych,

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

– przygotowanie materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych,

– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej,

– wykonanie warstwy gruntującej,

– wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej,

– pielęgnacja wykonanych napraw,

– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:

1. 	PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,

wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje.

2. 	PN-S-10040:1999    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania

i badania.

3. 	PN-88/B-01807        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

4. 	PN-92/B-01814        Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  betonowe i żel-

betowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

5. 	PN-EN 1542:2000   Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji  betonowych. Metody ba-

dań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262512-3  Kamieniarskie roboty wykończeniowe

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kamieniarskich robót okładzinowych  dla zadania : „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2.  Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie z pias-kowca kamiennej okładziny ściennej cokołu tarasu.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  pro-jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 2.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z kamienia powinny mieć:

-    Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

-    Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

-    Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-    Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

-    na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez pro-ducenta.

2.2.  Rodzaje materiałów

2.2.1.  Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawar-tym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszech-nego stosowania w budownictwie.

2.2.2.  Płyty kamienne

Płyty  powinny odpowiadać wymaganiom normy  PN-B 11203:1997 -  Materiały kamienne. Elementy kamienne : płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.

2.2.1. Oznaczenie  kamiennych płyt okładzinowych zewnętrznych

Oznaczenie  płyt kamiennych stanowiących okładzinę cokołu tarasu

PN-B-11203 Pz  P szl 1 l x h x30

2.2.2  Właściwości materiału płyt kamiennych z piaskowca

| L.p. | Właściwości | Jedn. miary | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą , co najmniej | MPa | 40 |
| 2 | Wytrzymałość na ściskanie po ba-daniu mrozoodporności , co najmniej | MPa | 32 |
| 3 | Nasiąkliwość zwykła , nie więcej niż | % | 5,0 |
| 4 | Mrozoodporność | 25 cykli | Bez uszkodzeń |

2.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt kamiennych z piaskowca

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy .

| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchyłka, mm |
| --- | --- |
| l , h | ±1 |
| b | ±2 |

2.2.4.	Dopuszczalne  odchyłki i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków . Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne odchyłki i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy.

| L.p. | Uszkodzenia | Odmiana szlifowana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skrzywienie , wichrowatość powierzchni mm | niedopuszczalne |
| 2 | Odchyłki kątowe powierzchni stykowych w mm | ±1 |
| 3 | Zmiany materiałowe | Wg PN-B-11200 |
| 4 | Rdzawe plamy | niedopuszczalne |

2.2.5.  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Z uwagi na lokalizację okładziny należy zastosować wysokoelastyczne kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat techni-cznych lub norm.

2.2.6.  Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania  okładzin to:

-    środki ochrony płytek i spoin,

-    środki do usuwania zanieczyszczeń,

-    środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez produ-centa lub odpowiednie aprobaty techniczne,

2.2.7.  Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budo-wlane, Woda do betonów i zapraw."   Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3.  SPRZĘT l NARZĘDZIA

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3.

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

-    szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

-    szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-    narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt ,

-    pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania  kompozycji klejących,

-    łaty do sprawdzania równości powierzchni,

-    poziomice,

-    mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przy-gotowania kompozycji  klejących,

-    pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

-    gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4.

4.2.  Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamknię-tych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5.

5.2.  Warunki przystąpienia do robót

1)   Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

-  wszystkie roboty konstrukcyjne,

-  roboty malarskie słupów , łuków oraz elementów drewnianych .

2)   Roboty  okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC

i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

3)   Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasło-

necznieniem  i przewiewem.

5.3.  Wykonanie okładzin

5.3.1.  Podłoża pod okładzinę

Podłożem pod okładziny kamienne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

-    ściany betonowe

-    otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i sta-rych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

W przypadku  wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą ce-mentową marki min. M7 lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instru-kcją  producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

-    powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok ,

-    odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kon-trolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie od-chyłek nie większej niż 3 na  długości łaty,

-    odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości  kon-dygnacji,

-    odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin kamiennych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wa-piennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

5.3.2.  Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płyty według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt zgodnie z dokumentacją projektową.

Przed układaniem płyt na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do  usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości dolnej krawędzi mocowanych płyt.  Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się  powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50o. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy dostosowana do grubości warstwy klejącej , zalecanej przez producenta.

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płyt  i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna odpowiadać powierzchni pojedynczej płyty .

Układanie płytek polega na ułożeniu płyty na łacie , dociśnięciu i "mikroruchami" ustawieniu na właści-wym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Płyty zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki  dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki  dystansowe.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

Krawędzie płyt przed spoinowaniem należy zwilżyć  wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się poprzez dokładnie wciśnięcie zaprawy spoinującej  w przestrzenie między płytami.

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić narzędziem i uzyskać porządany kształt spoiny.

Jeżeli  występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płyt.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały – płyty kamienne , kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub dekla-rację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót  okładzinowych.

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, wystę-powania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierun-kach 2-metrową łatę,

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami  podanymi w pkt. 5.3.1. , wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.  Badana w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją pro-jektową. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i gru-bości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających".

6.4.  Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczą-cych wykonanych okładzin a w szczególności:

-    zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

-    jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

-    prawidłowości przygotowania podłoży,

-    jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

-    prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przy-stąpieniem  robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładziny cokołu powinien obejmować:

-   sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt; ułożenie płyt oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać  wizualnie i  porównać z wymaganiami  projektu technicznego oraz wzorcem płyt ,

-  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dłu-gości 2 m  przy-kładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną  powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

-   sprawdzenie związania płyt z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub  innym  podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z pod-kładem,

-  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych     i pomiaru; na do-wolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub gru-bość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin

6.5.1.  Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:

-  cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem ,

-  cała powierzchnia pod płytami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.   przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od-głosu,

-  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

-  dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny (mierzone łatą długości 2 m)  nie po-winno być większe niż 2 mm na długości łaty ,

-    spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7.

7.2.  Zasady obmiarowania

Powierzchnie okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyj-mując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. .

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.  ODBIÓR ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymagania-mi Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - część ogólna  pkt 9.

9.2.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty okładzinowe obejmują:

-    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

-    wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z techno-logii  robót z kosztami zakupu,

-    wartość pracy sprzętu z narzutami,

-    koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

-    podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Normy

PN-B-01080:1984    Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie wg własności

fizyczno-mechanicznych.

PN-B-04101:1985    Materiały kamienne – Oznaczanie nasiąkliwości wodą.

PN-B-04102:1985    Materiały kamienne – Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.

PN-B-04110:1984    Materiały kamienne – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie.

PN-B-04120:1988    Kamień budowlany. Podział , pojęcia podstawowe, nazwy i określenia.

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i

zapraw do spoinowania,

PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw

na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie

i ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)   Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-88/B-32250 	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l  część 4, wydanie Arkady - 1990 r.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45342000-6   WZNOSZENIE OGRODZEŃ

1.     WSTĘP.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-bioru montażu przęseł ogrodzenia stalowego  dla zadania : „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2. _Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu  ogrodzenia stalowego.

l 4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.     MATERIAŁY.

2.1. Zaprawa cementowa

Do wypełnienia gniazd osadzenia  elementów balustrad zastosować zaprawę cementową marki 8 MPa

o konsystencji plastycznej.

  - Przęsła

Do wykonania ogrodzenia wykorzystać przęsła ogrodzeniowe pochodzące z demontażu

Przed przystąpieniem należy wykonać drobne naprawy polegające m. in. na wyprostowaniu elementów które uległy wygięciu , oczyszczeniu z zanieczyszczeń i rdzy.

2.3  Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg SST Roboty malarskie.

2.4.  Składowanie materiałów i konstrukcji

Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 2.

2.5.  Badania na budowie

2.5.1  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5.2.  Każdy element ogrodzenia dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem :

-  jakości wykonania  drobnych napraw z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji ,

-  jakości powłok antykorozyjnych.

2.6. Ślusarka stalowa

2.6.1  Przęsła ogrodzeniowe  należy wbudować po wykonaniu konstrukcji pergoli , kompletnie wykoń-czone wraz z okuciami i powłokami antykorozyjnymi.

2.6.2.  Powierzchnie elementów należy pokryć farbami chlorokauczukowymi zgodnie z SST Roboty ma-larskie.

3.     SPRZĘT.

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4.     TRANSPORT.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5.     WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Przed rozpoczęciem montażu przęseł ogrodzenia należy sprawdzić  prawidłowość wykonania gniazd w słupach .

5.2.  Osadzone elementy powinny być uszczelnione masami uszczelniającymi poliuretanowymi  na styku z powierzchnią betonową  tak aby nie następowało przenikanie i zamarzanie w szczelinach wody opado-wej.

5.3.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST Roboty malarskie.

6.     KONTROLA JAKOŚCI.

6.1.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować : sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.2.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

-  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

-  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-  sprawdzenie uszczelnienia ,

-  sprawdzenie działania części ruchomych,

-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7.     OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót dla  jest ilość m2 balustrady .

8.     ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowa-nie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-80/M-02138.       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200         Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45421160-3   INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

1.     WSTĘP.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki stalowej  dla zadania : „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2. _Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu elementów ślusarskich – elementów montażowych dla elementów drewnianych /rygle , deski/ konstrukcji pergoli .

l 4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-mami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.     MATERIAŁY.

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2. Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg SST Roboty malarskie.

2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji

Ogólne wymagania dotyczące składowania podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 2.

2.5.  Badania na budowie

    - Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

-  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

-  zgodności z projektem,

-  zgodności z atestem wytwórni

-  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

-  jakości powłok antykorozyjnych.

2.6.  Elementy ślusarskie

Połączenia elementów wykonywać jako spawane.   Dopuszczanie błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami chlo-rokauczukowymi zgodnie z SST Roboty malarskie.

3.     SPRZĘT.

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4.     TRANSPORT.

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone

przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5.     WYKONANIE ROBÓT.

5.1.  Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną.

5.2.  Elementy stalowe powinny być trwale zakotwione w elementach konstrukcyjnych budowli.

Kotwy do osadzenia rygli na wspornikach osadzić za pomocą kołków kotwiących 12mm wykonanych ze stali nierdzewnej.

5.3.  Osadzone elementy powinny być uszczelnione masami uszczelniającymi poliuretanowymi  na styku z powierzchnią betonową  i elementami drewnianymi tak aby nie na-stępowało przenikanie i zamarzanie w szczelinach wody opadowej.

5.4.  Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST Roboty malarskie.

6.     KONTROLA JAKOŚCI.

6.1.  Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.  Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

-  sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.  Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

-  sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

-  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-  sprawdzenie uszczelnienia ,

-  sprawdzenie działania części ruchomych,

-  stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7.     OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót dla  jest ilość - kg [kilogram] masy  elementów stalowych.

8.     ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-80/M-02138.       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200         Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430         Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703         Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45442121-1  MALOWANIE BUDOWLI

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-bioru robót malarskich dla zadania :   „Przebudowa pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

1.2.  Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowa-nia  zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) żelbetowych elementów konstrukcyjnych pergoli oraz kotew i ogrodzenia stalowego.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposo-bów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich  zewnętrznych  powierzchni obiektu oraz ich odbiorów.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.

Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np, szpachlówką) na której będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowa-dzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją proje-ktową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  technicznej - część ogólna pkt 1.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji te-chnicznej - część ogólna pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

-    oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową  spe-cyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodar-czego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

-    deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających nie-wielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-czeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

-    oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź  uznano za "regionalny wyrób budowlany",

-    termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2.  Rodzaje materiałów

2.2.2.  Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektu stosować:

- farby mineralne  przeznaczone do wykonania półprzeźroczystych powłok malarskich ,

-      farby chlorokauczukowe

- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania wydajność 6-10 m2/dm3, max.czas schnięcia - 24 h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna wydaj-

ność - 15-16 m2/dm3,max. czas schnięcia - 8 h

- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały - do wygładzania podkładu pod po-włoki chlorokauczukowe,

-      środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3.  Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rozcieńczalniki przewidziane kartami technicznymi dla farb  ,

- rozcieńczalniki do wyrobów chlorokauczukowych ,

-      środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowia-dające  wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.4.  Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008: 2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przy-datności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3.  SPRZĘT l NARZĘDZIA

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 3

3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

-    szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

-    pędzle i wałki,

-    mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania składników farb,

-    agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 4

4.2.  Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach  i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu farb zaleca się używać  samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 5

5.2.  Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

5.3.  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.3.1  Powierzchnia betonowa powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione za-prawą cementową lub specjal-nymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2.   Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.4.  Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1.  Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych

- w temperaturze nie niższej niż +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek  temperatury poniżej 0oC,

-    w temperaturze nie wyższej niż 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie  przewyższyła 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo poma-lowane  (nie wyschnięte) należy osłonić.

Roboty malarskie farbami należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników  powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabez-pieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2.  Wykonanie robót malarskich zewnętrznych

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

-    informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,

-    sposób przygotowania farby do malowania,

-    sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

-    krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m,

-    czas między nakładaniem kolejnych warstw,

-    zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

-    zalecenia w zakresie bhp.

5.5.   Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez oraz farb olejnych

Powłoki  powinny:

a)   równomiernie pokrywać podłoża, bez  plam i odprysków,

b)   nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c)   nie mieć śladów pędzla,

d)   w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 6

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1.  Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

-    dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

-    dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów  przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku  podłoży - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czy-stość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów meta-lowych.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie proto-kołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2.2.  Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

-   czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jedno-stkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

-   terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

-   wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną  w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciekłych , w których widać:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

- kożuch,

- ślady pleśni,

- trwały, nie dający się wymieszać osad,

- nadmierne, utrzymujące się spienienie,

- obce wtrącenia,

- zapach gnilny,

6.3.  Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.4.  Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w za-kresie:

-    zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,

-    jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,

-    jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem  do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5oC i przy wilgotności  względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich powierzchni betonowych obejmuje:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

- sprawdzenie odporności na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepności powłoki,

- sprawdzenie odporności na zmywanie ,

- sprawdzenie elastyczności powłoki.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b)   sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku  wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c)   sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni  wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d)   sprawdzenie odporności  na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;  po-włokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie  zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie  powstaną prześwity podłoża.

e)   sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - część ogólna pkt 7

7.2.  Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię malowania oblicza się w m2w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej  powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie zamalowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna    pkt 8

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.  Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki  badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane pra-widłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru inwestorskiego) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

-    dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania  użytych materiałów  i wyrobów budowlanych,

-    protokoły odbioru podłoży,

-    instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji technicznej, porównać je z wy-maganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości  powłoki malarskiej  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  warto-ści wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wyko-nawcy.

Protokół powinien zawierać:

-    ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

-    ocenę wyników badań,

-    wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówie-

niem.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej - cz. ogólna pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego

etatowej obsługi,

-    ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiają-

cych wykonanie robót  na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

-    zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do malowania,

-    przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, przygotowanie pod-

łoży,

-    próby kolorów,

-    demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które

wymagają  zdemontowania w celu wykonania prac malarskich ,

- wykonanie prac malarskich,

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykony-  wania robót,

-    oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie

niepotrzebnie  zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

-    likwidację stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.  Normy

PN-91/B-10102               Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-C-81608:1998           Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81913:1998           Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002           Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004           Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w  tym wody odzyskanej z procesów

produkcji betonu.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

- Karty informacyjne produktów wydane przez producenta