zlec. UOŒ-2222-36/04                                                                                                          data: III 2005 r

METRYKA   PROJEKTU

Nazwa obiektu i adres:	Remont nawierzchni alejki parkowej w Parku Chrobrego w obszarze zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu

Stadium dokumentacji:	Projekt budowlany

Zamawiaj¹cy:            	Gmina Miasto Brzeg

Projektant:

mgr in¿. arch.

Waldemar Adamski

upr. nr  102/92/OP

Opracowa³:

mgr in¿.

Marcin Czy¿owski

Sprawdzi³:

mgr in¿. arch.

Beata Domiñczyk - £yœniewska

upr. nr 290/94/OP

Zawartoœæ opracowania:

Wg spisu na treœci na stronie 2

Egzemplarz nr

2

Zawartoœæ projektu budowlanego

Czêœæ opisowa

Metryka projektu 							str. nr 1

Spis zawartoœci projektu						str. nr 2

Oœwiadczenie  								str. nr 3

Wykaz uzgodnieñ i za³¹czników:					str. nr 4

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg 	str. nr 5-12

2. Wypis uproszczony z ewidencji gruntów 					str. nr 13-14

3. Oœwiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoœci¹ na cele budowlane  	str. nr 15

4. Uzgodnienie z EnergiaPro Koncern Energetyczny – Zak³ad Energetyczny w Brzegu 	str. nr 16

5. Pismo Powiatowego Zak³adu Uzgadniania Dokumentacji 			str. nr 17

7. Zaktualizowana mapa do celów projektowych 					str. nr 18

8. Geotechniczne badanie gruntu  						str. nr 19-23

6. Pozwolenie Woj. Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac na obszarach

wpisanych do rejestru zabytków 						str. nr 24-25

Opis techniczny 		 						str. nr 26-37

Dokumentacja fotograficzna 							str. nr 38- 44

Czêœæ graficzna:

Rys. nr 1	Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu w skali 1:500				str. nr 45

Rys. nr 2	Plan sytuacyjny –rys. wykonawczy powiêkszenie do skali 1:250			str. nr 46

Rys. nr 3	Profil pod³u¿ny w skali 1:50/500 							str. nr 47

Rys. nr 4	Przekroje poprzeczne nr 1-4 w skali 1:100/100					str. nr 48

Rys. nr 5	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni alejki w skali 1:25				str. nr 49

Rys. nr 6	Przekrój konstrukcyjny schodów nr 1 z barierk¹ w skali 1:25			str. nr 50

Rys. nr 7	Przekrój konstrukcyjny schodów nr 2 i 3 wraz z barierk¹ w skali 1:25		str. nr 51

Rys. nr 8	Elementy m. arch. – kosz na œmieci						str. nr 52

Rys. nr 9	Element odbudowy œcieku skarpowego - przekroje 				str. nr 53

Rys. nr 10	Element odbudowy œcieku skarpowego - prefabrykat œcieku			str. nr 54

Rys. nr 11	Plansza inwentaryzacyjna zadrzewieñ i projektu nasadzeñ w skali 1: 500		str. nr 55

4

Wykaz uzgodnieñ i za³¹czników:

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg

2. Wypis uproszczony z ewidencji gruntów

3. Oœwiadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoœci¹

na cele budowlane

4. Uzgodnienie z EnergiaPro Koncern Energetyczny – Zak³ad Energetyczny w Brzegu

5. Pismo Powiatowego Zak³adu Uzgadniania Dokumentacji

6. Pozwolenie Woj. Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac na obszarach

wpisanych do rejestru zabytków

7. Zaktualizowana mapa do celów projektowych

8. Geotechniczne badanie gruntu

26

Opis techniczny

do projektu budowlanego remontu alejki parkowej

Spis treœci:

1. Podstawa, zakres i przedmiot opracowania

2. Istniej¹cy stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urz¹dzenia budowlane zwi¹zane

z obiektem, uk³ad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, ukszta³towanie terenu

i zieleñ.

3.1 Opis planu sytuacyjnego

3.2 Drogi parkowe

- Konstrukcja nawierzchni

3.3. Elementy m. architektury ogrodowej i wyposa¿enia terenu

- Barierki przy schodach

- Kosze na œmieci

3.4. Istniej¹ce zadrzewienia i nasadzenia uzupe³niaj¹ce

3.5. Ukszta³towanie terenu i œciek skarpowy

3.6. Wytyczne realizacji robót

4. Dane informacyjne czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany jest

wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleñ

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. Dane okreœlaj¹ce wp³yw eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia budowla-

nego znajduj¹cego siê w granicach terenu górniczego

6. Inne dane konieczne wynikaj¹ce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

lub robót budowlanych

7. Informacja BIOZ

8. Dokumentacja fotograficzna stanu istniej¹cego

27

1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

Podstawê opracowania stanowi¹:

umowa z inwestorem nr UOŒ-2222-36/04 z 21-10-2004 r.

mapa do celów projektowych w skali 1:500

wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg

obowi¹zuj¹ce wytyczne i zasady wykonywania dokumentacji i prac rewaloryzacyjnych w zabytkowych za³o¿eniach pa³acowo - ogrodowych wydane przez Zarz¹d Ochrony i Konserwacji Zespo³ów Pa³acowo - Ogrodowych w Warszawie

Studium Historyczno Stylistyczne i Ewidencja Plant Miejskich w Brzegu (w zbiorach WSOZ w Opolu)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu alejki w parku im. B.  Chrobrego stanowi¹cego czêœæ zabytkowych plant miejskich w Brzegu wpisanych do rejestru zabytków pod nr I-243/90. Opracowaniem objêto t³uczniow¹ alejkê stanowi¹c¹ ci¹g pieszy ³¹cz¹cy ulicê B. Chrobrego z ul. Planty która nastêpnie prowadzi do ul. Robotniczej.

Zakres projektu obejmuje:

remont nawierzchni alejki, której nawierzchnia zosta³a uszkodzona przez wody deszczowe

budowê 3 ci¹gów schodów terenowych na odcinkach gdzie spadek pod³u¿ny przekracza 6% z monta¿em barierek

odbudowê zniszczonych skarp w œrodkowym odcinku alejki

wykonanie nasadzeñ z krzewów ¿ywop³otowych

Projektowany zakres prac zlokalizowany jest na dzia³kach – jedn. ewidencyjna Brzeg-Miasto, obrêb Centrum, karta mapy nr 7 - dzia³ki nr 450/1, 450/2, 462/1 . Dzia³ki te stanowi¹ w³asnoœæ gminy Miasto Brzeg i ich administratorem jest Urz¹d Miasta w Brzegu.

28

2. Istniej¹cy stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych

zmian

Bogato udokumentowane powstanie plant miasta Brzegu zwi¹zane jest z likwidacj¹ w okresie XIX w. fortyfikacji miejskich. Planty za³o¿ono w miejscu zburzonego fortu zachowuj¹c bastionowy zarys fortyfikacji oraz ukszta³towanie terenu.  Wg  danych Ÿród³owych park im. B. Chrobrego zwany dawniej Parkiem nad Fos¹ powsta³ w latach 60 –tych XIX wieku , a w latach 40-tych XX wieku rozpoczêto budowê amfiteatru, który oddano do u¿ytku w 1953 roku.

W materia³ach Ÿród³owych podano, i¿ uk³ad alejek dostosowano do rzeŸby terenu, prowadz¹c je po skarpach fosy , a nawierzchniê alejek na zboczach fosy wykonano z kamienia ³amanego. Po œrodku parku, nad rowem dna fosy zbudowano mostek ³¹cz¹cy teren parku z ulic¹.

Objêta opracowaniem alejka to w³aœnie opisana w materia³ach Ÿród³owych droga przebiegaj¹ca zboczami fosy, pokonuj¹ca mostkiem rów na jej dnie.

Obecny stan nawierzchni alejki przedstawiono w dokumentacji fotograficznej ( pkt 8), a na planszy nr 2 oraz na profilu pod³u¿nym podano istniej¹ce rzêdne terenu ustalone w trakcie pomiarów niwelacyjnych wykonanych dla potrzeb projektu.

Nawierzchnia alejki wielokrotnie remontowana, zbudowana jest z gruzu ceglanego, kamienia ³amanego oraz ze ¿wiru, ujêta jest w betonowe obrze¿a 8*30 cm.

Miejscami zachowa³y siê równie¿ elementy betonowego œcieku zbieraj¹cego wody deszczowe, które odprowadzono do rowu na dnie fosy.

Wody deszczowe do rowu odprowadzono z alejki œciekiem skarpowym oraz zarurowanym otworem w betonowym przyczó³ku mostu.

Sp³yw wód deszczowych po nawierzchni z gruzu ceglanego, t³ucznia kamiennego i ¿wiru o znacznych spadkach pod³u¿nych doprowadzi³ do jej zniszczenia oraz erozji fragmentów skarp w œrodkowym - najni¿ej po³o¿onym odcinku alejki.

Stan nawierzchni oraz elementów odwadniaj¹cych zagra¿a dalsz¹ destrukcj¹ skarpy fosy, st¹d te¿ wymagany jest pilny remont alejki.

W ramach projektu przewidziano:

remont nawierzchni alejki z jednoczesnym jej utwardzeniem kostk¹ kamienn¹ i betonow¹

budowê 3 ci¹gów schodów terenowych na odcinkach alejki o spadkach przekraczaj¹cych 6%

budowê barierek ozdobnych przy schodach terenowych

odbudowê i umocnienie zniszczonych fragmentów skarpy w œrodkowym odcinku alejki

odbudowê zniszczonego œcieku skarpowego.

29

3. Projekt zagospodarowania terenu w tym urz¹dzenia budowlane zwi¹zane z

obiektem, uk³ad komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu , ukszta³towanie

terenu i zieleni

3.1 Opis planu sytuacyjnego, funkcji i uk³adu przestrzennego

Projekt remontu nie zak³ada zmian w trasie alejki, korygowana jest jedynie jej szerokoœæ uwzglêdniaj¹ca koniecznoœæ ochrony skarp fosy.

Projektuje siê now¹ nawierzchniê z kostki kamiennej i betonowej oraz na odcinku miêdzy schodami nr 1 i 2 fragment o nawierzchni ¿wirowej.

Uk³ad i przekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawiono na rys. nr 5.

Na odcinkach o spadkach pod³u¿nych przekraczaj¹cych 6% projektuje siê schody terenowe z oporników kamiennych i nawierzchni stopni z kostki kamiennej i betonowej wg. rys. nr 6 i 7.

Pierwotna trasa i funkcja alejki parkowej stanowi¹cej ci¹g pieszy ³¹cz¹cy ul. Robotnicz¹ z ul. Boles³awa Chrobrego pozostaje niezmieniona.

Usytuowanie alejki na planie przedstawiono na rys. nr 1 w skali 1:500 i rysunku wykonawczym nr 2 w skali 1:250.

3.2 Drogi parkowe

Konstrukcja nawierzchni

Projektuje siê now¹ konstrukcjê nawierzchni alejki o uk³adzie warstw:

warstwa œcieralna z kostki granitowej szarej 9/11 cm i kostki betonowej o gruboœci . 8 cm  (bruk lubuski w kolorze czarnym o fakturze p³ukanej)

warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego 0-32,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gruboœci po uwa³owaniu 10 cm

warstwa ods¹czaj¹ca z piasku œrednioziarnistego o gruboœci 10 cm

Powy¿sz¹ nawierzchniê zaprojektowano na schodach terenowych 1,2 i 3 wg uk³adu kolorystycznego podanego na rysunku nr 5.

Na odcinku miêdzy schodami nr 2 i 3 nawierzchniê alejki projektuje siê z jednolitej kostki granitowej 9/11 cm bez wstawek z kostki betonowej.

Profil pod³u¿ny alejki dostosowano do warunków terenowych z wykonaniem 3 odcinków schodów terenowych w miejscach gdzie spadek terenu przekracza³ wymagan¹ dla ci¹gów pieszych wartoœæ 6%. Spadek poprzeczny naw. alejki i schodów - jednostronny 1-2 % - w kierunku œcieku skarpowego.

30

Na odcinku miêdzy schodami nr 1 i 2 zaprojektowano ¿wirow¹ nawierzchniê alejki o konstrukcji zaleconej przez Inwestora dla parków w Brzegu :

warstwa œcieralna z mieszanki o sk³adzie:

- kruszywa naturalne 0-8 mm 80 %

- piasek kopany 0,2 mm 20%

- glinka szamotowa 3-5 kg/ m2 nawierzchni

- posypka 1 cm ze ¿wiru ozdobnego 2-4 mm

warstwa podbudowy z kruszywa ³amanego 0-32,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gruboœci po uwa³owaniu 10 cm

warstwa ods¹czaj¹ca z piasku œrednioziarnistego o gruboœci 10 cm

Na alejce o naw. ¿wirowej nale¿y zastosowaæ spadek poprzeczny 2% daszkowy.

Nawierzchnia alejki jest ujêta w obrze¿a z oporników kamiennych surowo – ³upanych (szerokoœci 12 cm i wys. 25÷28 cm) uk³adane na ³awie betonowej z oporem wg.  rys. nr 5.

Opornik na po³¹czeniach remontowanej alejki z alejkami bocznymi wykonaæ jako wtopiony.

Schody terenowe zaprojektowano równie¿ z opornika kamiennego z nawierzchni¹ stopni z kostki kamiennej i betonowej w kolorystyce i uk³adzie przedstawionym na rysunkach nr 5,6,7.

Spadki oraz rzêdne schodów przedstawiono na profilu pod³u¿nym – rys. nr 3 oraz rysunkach 6 i 7.

Reper roboczy o rzêdnej 139,55 w uk³adzie Kronsztad za³o¿ono na po³udniowym przyczó³ku mostu nad fos¹

Zestawienie odcinków remontowanej alejki

Odcinek

d³ugoœæ w m

szer. w m

pow. w m2

Schody nr 1

(barierka 6,48 +4,32 = 10,8 m

5,00

3,7

19,0

Odcinek miêdzy schodami 1 i 2

o naw. ¿wirowej

17,60

3,7-4,5

92,0

Schody nr 2

(barierka 29,0 mb)

27,00

2,50

73,0

Odcinek miêdzy schodami 2-3

o naw. z kostki kamiennej

64,60

2,50-2,75

170,0

31

Schody nr 3

(barierka 42 mb)

41,60

2,75

114,0

Odcinek miêdzy schodami 3 a chodnikiem

ulicznym o naw. z kostki kamiennej

2,70

2,75-4.0

10,0

Razem

158,5 m

-

478,0 m2

3.3 Elementy ma³ej architektury ogrodowej i wyposa¿enia terenu

Barierki przy schodach terenowych

Projekt przewiduje monta¿ przy schodach terenowych ozdobnych barierek z porêcz¹ u³atwiaj¹c¹ wchodzenie i zabezpieczaj¹c¹ przed upadkiem. Projekt wype³nienia pól barierki o konstrukcji z kszta³towników stalowych w celu ujednolicenia stylu uzgodniono na wniosek Inwestora z projektantem rewaloryzacji parku Centralnego.

Przekroje i widoki barierek przedstawiono na rysunkach nr 6 i 7.

Dla schodów nr 1 projektuje siê barierkê dwustronn¹ o d³ugoœci 6,48 + 4,32 = 10,8 m

Dla schodów nr 2 proj. siê barierkê lewostronn¹ o d³ugoœci 29 mb

Dla schodów nr 3 proj. siê barierkê lewostronn¹ o d³ugoœci 42 mb

Barierki nale¿y wykonaæ w sekcjach o d³ugoœciach podanych na rys. nr 6 i 7 oddzielnie dla ka¿dego ci¹gu schodów ( po pomiarach terenowych).

kosze parkowe

Przy remontowanej alejce projektuje siê zamontowanie 5 sztuk stylizowanych koszy których typ zalecany dla plant miejskich w Brzegu przedstawiono na rysunku nr 8.

3.4 Istniej¹ce zadrzewienia i proj. nasadzenia uzupe³niaj¹ce

Na rysunku nr 11 przedstawiono inwentaryzacjê drzew i krzewów rosn¹cych w s¹siedztwie remontowanej alejki oraz lokalizacjê projektowanych dosadzeñ z liœciastych krzewów ¿ywop³otowych. Projektuje siê wykonanie ¿ywop³otu z m³odych sadzonek o wys. do 40 cm grabu pospolitego ( Carpinus betulus) na d³ugoœci 48 mb w celu umocnienia krawêdzi skarpy i zabezpieczeniu terenu o du¿ym nachyleniu. Sadzonki nale¿y wysadzaæ w 2 rzêdach na przemian w odstêpach co 0,25 m w ³¹cznej iloœci 384 sztuki.

Poni¿ej przedstawiono wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów wraz z opisem ich stanu zdrowotnego na luty 2005 r.

32

Wykaz inwentaryzacyjny

L.p.

Nazwa gatunkowa

( pierœnicy

w cm

( korony

w m

Wysokoœæ

w m

| Uwagi |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1.	Ligustr zwyczajny 	krzewy	1	1	2 sztuki

2.	Œnieguliczka bia³a		krzew	1	1	formowany

Jesion wynios³y 		53	10	15

Grab pospolity 		¿ywop³ot	0,7	1	s³aby z lukami

Œwierk bia³y		11	3	6	s³aby zamieraj¹cy

6	Œnieguliczka bia³a		krzewy	1,5	2	szpaler 14 sztuk

7	Œwierk bia³y		37	7	19

8.	G³óg jednoszyjkowy		12	4	5

9.	Robinia bia³a 		30	7	16	s³aba, zasychaj¹ca

10.	Wi¹z górski		14	3	10

11.	Jesion wynios³y		37	7	20

12.	Grab pospolity		¿ywop³ot	0,7	1

13. 	Choina kanadyjska 		17	5	13	uschniêty wierzcho³ek do wyso-

koœci 5 m

14.     Jod³a sp		31	7	24

15.Kasztanowiec bia³y		41	9	19

16.	Kasztanowiec bia³y		24	7	16

17.	Jesion wynios³y		31	8	22

18.	Jesion wynios³y		135	20	30

19.	Lipa drobnolistna		39	8	19

20.	Buk zwyczajny 		25	6	15

21	Buk zwyczajny		58	10	25

22	Buk zwyczajny		44	10	21

23.	Klon zwyczajny		26	8	19

24.	Klon polny		58	9	22

25.	Klon zwyczajny		56	10	25	na wysokoœci od 0,7 do 2,0 m

powierzchniowa rana 0,3 m2

26.	Lipa drobnolistna		68	10	30	do usuniêcia odnoga œred.30 cm

na wysokoœci 4 m

27.	Klon jawor		58	9	21

28.	Klon zwyczajny		13	5	9

29.	Grab pospolity		9	3	6

30.	Grab pospolity		5	2	4

31.	Olsza czarna		39	8	22

32.	Olsza czarna		59	9	24

33.	Olsza czarna		59	9	24

34	Kasztanowiec bia³y		88	12	25

35.	Klon srebrzysty		24	8	16

36.	Klon polny		42	10	25

37.	Lipa drobnolistna		56	7	12	og³owiona na wysokoœci 11 m

38.	Grab pospolity		43	8	13

39.	Jesion wynios³y		79	10	30

40.	Grab pospolity		39	9	19

41.	Lipa drobnolistna		63	10	30

42.	Grab pospolity		28	8	17

43.	Lipa drobnolistna		35	8	15

44.	Klon jawor		52	10	23

45.	Lipa drobnolistna		10	3	6

46.	Lipa drobnolistna		10	3	6

33

3.5 Ukszta³towanie terenu i œciek skarpowy

a/ odbudowa zniszczonych skarp

Na planie sytuacyjnym zakreskowano teren skarp w dolnym odcinku alejki o powierzchni 162m2+64 m2 = 226 m2 . Na tym zaznaczonym obszarze projektuje siê wykonanie robót ziemnych maj¹cych na celu odbudowê rozmytych górnych odcinków skarpy oraz ukszta³towanie pó³ki o szer. 0,5 m na górze skarpy w celu ochrony nawierzchni alejki.

W tym celu z powierzchni oznaczonej na planie sytuacyjnym nale¿y zebraæ humus i wykonaæ bruzdy w celu zapobie¿enia zsuwaniu siê nasypu.

Nasyp nale¿y wykonaæ z dowo¿onego gruntu nadaj¹cego siê do zagêszczenia.

Na nasyp o gruboœci 0,2-0,8 m o ³¹cznej kubaturze 113 m3 po odpowiednim zagêszczeniu rêcznie i za pomoc¹ lekkiego sprzêtu nale¿y ponownie rozœcieliæ zebrany i zmagazynowany humus.

Po rozœcieleniu humusu na pow. 126 m2 ( na górnych stromych odcinkach skarpy) nale¿y za³o¿yæ trawnik wyprodukowany w rolkach.

Na dolnych odcinkach skarpy o mniejszym spadku trawniki nale¿y za³o¿yæ siewem rêcznie z mieszanki traw cieniolubnych w dawce 0,03 kg/m2.

b/ odbudowa œcieku skarpowego

Projektuje siê sp³yw wód deszczowych miêdzy obrze¿ami nowej nawierzchni alejki i schodów terenowych do zarurowanego otworu w przyczó³ku mostka i œcieku skarpowego.

Istniej¹cy œciek skarpowy przewidziano do odbudowy z nowych elementów wg rysunków nr 9 i 10 na d³ugoœci 7 m. Dno œcieku nale¿y wykonaæ z elementów prefabrykowanych a nara¿one na rozmywanie skarpy œcieku nale¿y umocniæ kostk¹ kamienn¹ uk³adan¹ na podsypce cementowo – piaskowej. Wylot œcieku nie wymaga obudowy z uwagi na istniej¹ce umocnienie kamieniami dna i skarp rowu fosy.

3.6 Wytyczne realizacji robót.

Z uwagi na objêcie obiektu ochron¹ konserwatorsk¹ wszelkie prace nale¿y prowadziæ pod nadzorem konserwatorskim.

Z uwagi na znaczne spadki terenów przyleg³ych prace nale¿y prowadziæ przy ca³kowitym zamkniêciu alejki dla ruchu pieszego.

Urobek z wykopu pod koryto alejki nale¿y wywieŸæ na wysypisko miejskie.

Ustala siê nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ robót:

Wykonanie odbudowy skarp i œcieku ( z za³o¿eniem trawników)

Wykonanie nawierzchni alejki i schodów terenowych

Monta¿ barierek i koszy

Sadzenie krzewów ¿ywop³otowych

34

Oœ alejki nale¿y wytrasowaæ w oparciu o jej obecny przebieg z wierzcho³kami i punktami g³ównymi podanymi na planszy nr 2.

Reper roboczy o rzêdnej 139,55 w uk³adzie Kronsztad za³o¿ono na po³udniowym przyczó³ku mostu nad fos¹

4. Dane informacyjne czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany

jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na postawie

ustaleñ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Park po³o¿ony w obszarze zabytkowych plant miejskich, które s¹ objête ochron¹ konserwatorsk¹ jako zabytkowe za³o¿enie ogrodowe i s¹ wpisane do rejestru zabytków pod nr. I-243/90.

5. Dane okreœlaj¹ce wp³yw eksploatacji górniczej na terenie zamierzenia

budowlanego znajduj¹cego siê w granicach terenu górniczego.

Park nie znajduje siê w granicach wp³ywu eksploatacji górniczej

6. Inne konieczne dane wynikaj¹ce ze specyfiki i charakteru obiektu

budowlanego lub robót budowlanych

Nie wystêpuj¹

35

7. INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. dotycz¹ce ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 126 ).

Obiekt:  remont alejki w parku im. B. Chrobrego w Brzegu

1. Zakres projektowanych robót.

Zakres opracowania obejmuje:

budowê nawierzchni alejki parkowej

roboty ziemne zwi¹zane z umacnianiem skarp

monta¿ elementów ma³ej architektury ogrodowej

sadzenie krzewów liœciastych

zak³adanie trawników przy uprawie rêcznej

2. Kolejnoœæ realizacji poszczególnych obiektów.

Roboty nale¿y realizowaæ w kolejnoœci:

odbudowa i zabezpieczenie skarp

remont nawierzchni alejki

monta¿ elementów m. architektury

sadzenie drzew i krzewów

zak³adanie trawników

3. Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych.

Na terenie parku w granicach projektowanych robót nie wystêpuj¹ obiekty budowlane, objête ochron¹.

4. Elementy zagospodarowania dzia³ki lub terenu mog¹ce stanowiæ  zagro¿enie

bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi.

Miejscem ewentualnego zagro¿enia w trakcie robót mo¿e byæ rejon w³¹czenia alejki parkowej do drogi gminnej – ul. B.Chrobrego

36

5. Przewidywane zagro¿enia w czasie realizacji robót budowlanych-drogowych.

Prowadzone roboty zwi¹zane z budow¹ alejek parkowych spowoduj¹ lokalne utrudnienie komunikacyjne i zwi¹zane z tym zagro¿enie bezpieczeñstwa.

Roboty drogowe nale¿y wykonaæ przy czasowym wygrodzeniu i oznakowaniu czêœci parku gdzie pracowa³ bêdzie sprzêt mechaniczny. Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie jest potrzebny.

Wykopy korytowe nale¿y oznakowaæ w sposób trwa³y.

Roboty ziemne w terenie nieuzbrojonym wykonane bêd¹ przy u¿yciu sprzêtu mechanicznego a w terenie uzbrojonym nale¿y prowadziæ roboty rêcznie wraz z wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania kabli w/n i oœwietleniowego( patrz pismo Rejonu Energetycznego Brzeg).

W przypadku napotkania w czasie robót na uzbrojenie w lokalizacji innej ni¿ podano to na planie sytuacyjnym projektu przerwaæ roboty, powiadomiæ u¿ytkownika sieci i dalsze roboty prowadziæ pod jego nadzorem.

Roboty wykonane w pobli¿u przewodów linii energetycznych w odleg³oœci liniowej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni¿:

- 3,0 m dla linii o napiêciu znamionowym nie przekraczaj¹cym 1 KV nale¿y prowadziæ pod   nadzorem i wg zaleceñ Z.E. z uwagi na wysoki stopieñ zagro¿enia,

- 5,0 m dla linii o napiêciu znamionowym powy¿ej 1 KV lecz nie przekraczaj¹cym 15 KV nale¿y  prowadziæ pod nadzorem i wg zaleceñ Z.E. z uwagi na wysoki stopieñ zagro¿enia.

6. Wskazanie rodzaju prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹-

pieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni przed rozpoczêciem robót zostaæ przeszkoleni w zakresie bezpieczeñstwa i higieny robót z uwzglêdnieniem przewidywanego zakresu robót bran¿owych. Wszystkie roboty zwi¹zane z wykonaniem obiektów i z monta¿em sieci winny byæ prowadzone z zachowaniem przepisów BHP okreœlonych w rozporz¹dzeniu Min. Bud. i Przemys³u Mat. Bud. z 28.03.1972 w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano monta¿owych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 nr 13 poz. 93).

Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na:

-  bezpieczne prowadzenie robót ziemnych,

bezpieczne roz³adowanie i sk³adowanie materia³ów i elementów wielkogabary-

towych,

-  bezpieczne prowadzenie robót przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu do budowy,

transportu i monta¿u,

37

7. Œrodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom

podczas wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego

zagro¿enia.

Najwa¿niejszymi œrodkami technicznymi koniecznymi do zastosowania podczas prac w obiekcie s¹:

-  oznakowanie miejsca robót

-  protokolarne przyjêcie informacji o uzbrojeniu bran¿owym od u¿ytkowników sieci,

-  u¿ywanie w³aœciwych materia³ów i wyrobów zgodnych z dokumentacj¹ techniczn¹

posiadaj¹cych w³aœciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie z ich

przeznaczeniem,

-  zatrudnienie pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi, przeszkolonych w

zakresie  technologicznym i bhp,

-  zapewnienie w³aœciwych technologii do rodzaju robót z zastosowaniem odpowied-

niego sprzêtu i narzêdzi oraz zabezpieczeñ osobistych,

-  zapewniæ bezpieczne przejœcia na budowie z uwzglêdnieniem dojœæ i dojazdów do

placów  budowy obiektów mieszkalnych,

-  ustalenie harmonogramu prac uniemo¿liwiaj¹cego powstanie spiêtrzeñ i nak³adania

siê prac bran¿owych,

-  zabezpieczenie budowy przed dostêpem osób trzecich.

8. Drogi ewakuacyjne.

W przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ dojazd do strefy robót i ewakuacja odbywaæ siê bêdzie ul. B.Chrobrego i ul. Planty.

Opracowa³: