zlec. UOŚ-2222-36/04                                                                                                          data: IV 2005 r

METRYKA   PROJEKTU

Nazwa obiektu i adres:	Remont nawierzchni alejki parkowej w Parku Chrobrego w obszarze zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

Stadium dokumentacji:	P r z e d m i a r     r o b ó t

Zamawiający:            	Gmina Miasto Brzeg

| Opracował: | Edward Król |  |
| --- | --- | --- |

Zawartość opracowania:

Wg spisu na treści na stronie 2

Egzemplarz nr

Zawartość kosztorysu

- Strona tytułowa

- Opis techniczny do kosztorysu

- Tabela elementów scalonych

- Działy kosztorysu

- Przedmiar robót

Opis techniczny do kosztorysu

Opracowanie dotyczy robót związanych z remontem alejki w zabytkowym parku Chrobrego w Brzegu

Projektowany rzeczowy zakres robót obejmuje :

- remont nawierzchni alejki parkowej z budową schodów terenowych o nawierzchni:

- z kostki kamiennej 9/11 cm					289,0 m2

- z kostki betonowej ( bruk lubuski kol. czarny) 			  97,0 m2

- żwirowej 							  92,0m2

- montaż wzdłuż schodów terenowych barierki z elementów kutych	81,8mb

- odbudowę zniszczonej skarpy 						226,0 m2

- odbudowę ścieku skarpowego z elementów prefabrykowanych		  7,0 mb

- zakup i zamontowanie koszy na śmieci					   5 sztuk

- wykonanie nasadzeń z krzewów liściastych żywopłotowych		384 sztuk

Kosztorys opracowano na podstawie:

- Projektu Budowlanego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz. U. Nr 202 poz 2072

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 Dz. U Nr 130 poz 1389 z 8.06.2004

- Katalogów KNNR i KNR.

Alejka - Park Chrobrego

Działy przedmiaru

| Lp. | Nazwa działu | Pozycja | Pozycja |
| --- | --- | --- | --- |
| . |  | Od | Do |
| Park Chrobrego w Brzegu |
| 1 | Roboty rozbiórkowe | 1 | 4 |
| 2 | Odbudowa zniszczonej skarpy | 5 | 12 |
| 3 | Roboty ziemne alejek i schodów terenowych | 13 | 19 |
| 4 | Oporniki kamienne i ławy | 20 | 22 |
| 5 | Roboty nawierzchniowe alejek i schodów terenowych | 23 | 28 |
| 6 | Mała architektura | 29 | 35 |
| 7 | Ściek skarpowy | 36 | 44 |
| 8 | Nasadzenia | 44 | 45 |

Alejka - Park Chrobrego

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa | Specyfikacja Nr | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Park Chrobrego w Brzegu |
| 1 | Roboty rozbiórkowe |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0814-02 | D – 01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8 x 30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  |  | 316,0 | m | 316,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 316,0 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0108-19 | D – 01.02.04 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych obrzeży betonowych na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  |  | 316,0*0,08*0,3*1,4 | m3 | 10,6 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10,6 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | D – 01.02.04 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki obrzeży za dalsze 4 km | m3 |  |  |
|  |  |  | 10,6 | m3 | 10,6 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 10,6 |
| 4 d.1 | Kalkulacja indywidualna | D – 01.02.04 | Opłata za wysypisko | m3 |  |  |
|  |  |  | 10,6/1,4*2,6 | m3 | 19,7 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 19,7 |
| 2 | Odbudowa zniszczonej skarpy |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0125-01 | D – 01.02.02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm i z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  |  | 226,0 | m2 | 226,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 226,0 |
| 6 d.2 | KNR 2-01 0124-03 | D – 01.03.01 | Ręczne wykonanie stopni na skarpach nasypów o szerokości do 5 m kategoria gruntu I ÷ III | m2 |  |  |
|  |  |  | 226,0 | m2 | 226,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 226,0 |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0236-03 | D – 01.03.01 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kategorii I ÷ III | m3 |  |  |
|  |  |  | 113,0 | m3 | 113,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 113,0 |
| 8 d.2 | Kalkulacja indywidualna | D – 01.03.01 | Dopłata za zakup i dostarczenie gruntu nadającego się do zagęszczenia do wykonania skarp | m3 |  |  |
|  |  |  | 113,0 | m3 | 113,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 113,0 |
| 9 d.2 | KNR 2-21 0218-04 | D – 09.03.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 | m3 |  |  |
|  |  |  | 33,9 | m3 | 33,9 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 33,9 |
| 10 d.2 | KNR 2-21 0401-01 | D – 09.03.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kategorii I ÷ II bez nawożenia | m2 |  |  |
|  |  |  | 100,0 | m2 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100,0 |
| 11 d.2 | Kalkulacja indywidualna | D – 09.03.01 | Wykonanie trawnika rozwijanego z rolki z przybiciem szpilkami do podłoża | m2 |  |  |
|  |  |  | 126,0 | m2 | 126,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 126,0 |
| 12 d.2 | KNR 2-21 0702-02 | D – 09.03.01 | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach | m2 |  |  |
|  |  |  | 100,0 | m2 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 100,0 |
| 3 | Roboty ziemne alejek i schodów terenowych |
| 13 d.3 | KNR 2-01 0119-04 | D – 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa alejek w terenie pagórkowatym | km |  |  |
|  |  |  | 0,2 | km | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 0,2 |
| 14 d.3 | KNR 2-31 0101-01 | D – 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości alejek w gruncie kategorii I ÷ IV głębokości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 478,0 | m2 | 478,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 478,0 |
| 15 d.3 | KNR 2-31 0101-02 | D – 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości alejek w gruncie kategorii I ÷ IV dodatek za dalsze 10 cm głębokości | m2 |  |  |
|  |  |  | 478,0 | m2 | 478,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 478,0 |
| 16 d.3 | KNR 2-01 0212-04 | D – 02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kategorii IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km odwóz ziemi z koryta | m3 |  |  |
|  |  |  | 478,0*0,3 | m3 | 143,4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 143,4 |
| 17 d.3 | KNR 2-01 0214-04 | D – 02.01.01 | Nakłady uzupełniające za dalsze 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kategorii III ÷ IV | m3 |  |  |
|  |  |  | 143,4 | m3 | 143,4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 143,4 |
| 18 d.3 | Kalkulacja indywidualna | D – 02.01.01 | Opłata za wysypisko | m3 |  |  |
|  |  |  | 143,4*1,6 | m3 | 229,4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 229,4 |
| 19 d.3 | KNR 5-10 0303-03 | D – 01.03.02 | Układanie rur ochronnych AROT PS dwudzielnych o średnicy 160 mm w wykopie (rezerwa) | m |  |  |
|  |  |  | 5,0 | m | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,0 |
| 4 | Oporniki kamienne i ławy |
| 20 d.4 | KNR 2-31 0402-01 | D – 08.01.02 | Ława pod oporniki na schodach terenowych z pospółki | m3 |  |  |
|  |  |  | 97,0*0,25*0,1 | m3 | 2,4 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 2,4 |
| 21 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | D – 08.01.02 | Ława pod oporniki betonowa z oporem z betonu klasy B 10 | m3 |  |  |
|  |  |  | 277,0*0,05 | m3 | 13,8 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 13,8 |
| 22 d.4 | KNR 2-31 0404-03 | D – 08.01.02 | Oporniki kamienne surowo łupane wymiarach 12 × 28 cm na podsypce | m |  |  |
|  |  |  | 277,0+97,0 | m | 374,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 374,0 |
| 5 | Roboty nawierzchniowe alejek i schodów terenowych |
| 23 d.5 | KNR 2-31 0103-04 | D – 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I ÷ IV | m2 |  |  |
|  |  |  | 478,0 | m2 | 478,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 478,0 |
| 24 d.5 | KNR 2-31 0104-07 | D – 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 478,0 | m2 | 478,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 478,0 |
| 25 d.5 | KNNR 6 0113-02 | D – 04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 ÷ 31,5 wg. PN-B/11112 stabilizowanego mechanicznie do Is = 1,0 wg. PN-S-06102;1997 o grubości 10 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 478,0 | m2 | 478,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 478,0 |
| 26 d.5 | KNR 2-31 0302-05 | D – 05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  |  | 289,0 | m2 | 289,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 289,0 |
| 27 d.5 | KNR 0-11 0317-03 | D – 05.03.231 | Nawierzchnie z kostki betonowej bruk lubuski o fakturze płukanej o grubości 8 cm w kolorze czarnym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 |  |  |
|  |  |  | 97,0 | m2 | 97,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 97,0 |
| 28 d.5 | KNR 2-31 0202-05 | D – 05.01.03 | Nawierzchnia żwirowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0 ÷ 8 mm 80%; piasku kopanego 0 ÷ 2 mm 20%; glinki szamotowej 0 ÷ 5 kg/m2 nawierzchni; posypka 1 cm ze żwiru ozdobnego 0 ÷ 4 mm rozścielana ręcznie grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 92,0 | m2 | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 92,0 |
| 6 | Mała architektura |
| 29 d.6 | KNR 2-01 0312-10 | D – 02.01.01 | Wykopanie dołów pod fundamenty o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m kategoria gruntu III doły na fundamenty pod balustrady i kosze na odpadki | dół. |  |  |
|  |  |  | 58,0 | dół. | 58,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 58,0 |
| 30 d.6 | KNR 2-01 0301-02 | D – 02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi kategoria gruntu III odwóz ziemi z wykopów pod fundamenty | m3 |  |  |
|  |  |  | 0,35*0,35*0,8*58 | m3 | 5,7 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,7 |
| 31 d.6 | KNR 2-01 0214-04 | D – 02.01.01 | Nakłady uzupełniające za dalsze 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kategorii III ÷ IV | m3 |  |  |
|  |  |  | 5,7 | m3 | 5,7 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,7 |
| 32 d.6 | Kalkulacja indywidualna | D – 02.01.01 | Opłata za wysypisko | m3 |  |  |
|  |  |  | 5,7*1,6 | m3 | 9,1 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 9,1 |
| 33 d.6 | KNR 2-02 0201-01 |  | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m pod balustrady i kosze na odpadki z betonu klasy B 10 | m3 |  |  |
|  |  |  | 0,35*0,35*0,80*58 | m3 | 5,7 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,7 |
| 34 d.6 | Kalkulacja indywidualna |  | Dostawa i montaż koszy na odpadki na gotowych fundamentach | szt |  |  |
|  |  |  | 4,0 | szt | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 5,0 |
| 35 d.6 | KNR 2-02 1207-01 |  | Balustrady schodowe ażurowe kute | m |  |  |
|  |  |  | 10,8+29,0+42,0 | m | 81,8 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 81,8 |
| 7 | Ściek skarpowy |
| 36 d.8 | KNR 2-01 0125-01 | D – 01.02.02 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm i z przerzutem | m2 |  |  |
|  |  |  | 7,0*1,0 | m2 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,0 |
| 37 d.8 | KNR 2-01 0301-02 | D – 02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi kategoria gruntu III odwóz ziemi z wykopów pod ściek | m3 |  |  |
|  |  |  | 7,0*0,5*0,3 | m3 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,0 |
| 38 d.8 | KNR 2-01 0214-04 | D – 02.01.01 | Nakłady uzupełniające za dalsze 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kategorii III ÷ IV | m3 |  |  |
|  |  |  | 1,0 | m3 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,0 |
| 39 d.8 | Kalkulacja indywidualna | D – 02.01.01 | Opłata za wysypisko | m3 |  |  |
|  |  |  | 1,0*1,6 | m3 | 1,6 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,6 |
| 40 d.8 | KNR 2-31 0105-05 | D – 04.02.01 | Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem ręcznym grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |  |  |
|  |  |  | 3,5 | m2 | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 3,5 |
| 41 d.8 | KNR 2-01 0515-02 | D – 08.05.01 | Ułożenie ścieku skarpowego o grubości 15 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m |  |  |
|  |  |  | 7,0 | m | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7,0 |
| 42 d.8 | KNR 2-01 0512-04 | D – 06.01.01 | Brukowanie skarp wokół ścieku skarpowego na podsypce z pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 |  |  |
|  |  |  | 7,0*0,6 | m2 | 4,2 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 4,2 |
| 43 d.8 | KNR 2-21 0218-04 | D – 09.03.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 z obsianiem trawą | m3 |  |  |
|  |  |  | 7,0*0,15 | m3 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 1,0 |
| 8 | Nasadzenia |
| 44 d.7 | KNR 2-21 0331-05 | D – 09.03.01 | Sadzenie krzewów żywopłotowych w doły 0,3 × 0,3 m w gruncie kategorii III z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną materiał roślinny młody | szt. |  |  |
|  |  |  | 384,0 | szt. | 384,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 384,0 |
| 45 d.7 | KNR 2-21 0701-02 | D – 09.03.01 | Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych | szt. |  |  |
|  |  |  | 384,0 | szt. | 384,0 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 384,0 |