SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SPIS  TREŚCI

| DZIAŁ | KODY CPV | NR SPECYFIKACJI | NAZWA SPECYFIKACJI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPA |  |  |  |  |
| KLASA |  |  |  |  |
| Dział 45 | 45000000-7 | ST.00.00 | Wymagania ogólne | 2 |
| Dział 45 | 45432114-6 | ST.01.01 | Roboty w zakresie podłóg | 16 |
| Dział 45 | 45421134-2 | ST.02.01 | Instalowanie drzwi drewnianych | 18 |
| Dział 45 | 45410000-4 | ST.02.02 | Roboty tynkarskie | 20 |
| Dział 45 | 45311000-0 | ST.03.01 | Roboty elektryczne | 22 |
| Dział 45 | 45442100-8 | ST.04.01 | Roboty malarskie | 26 |

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Dział 45 | 45000000-7 | ST.00.00 | Wymagania ogólne | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

1.WSTĘP

1.1. PRZEDEMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 	ogólne dotyczące wykonania o odbioru robót związanych z realizacją zadań na podstawie projektu modernizacji instalacji oraz przedmiaru robótko wykonania  w Publicznym Przedszkolu w Brzegu ul. Zielona nr 23.

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1.2.1. Inwestor : Urząd Miasta Brzeg ul. Robotnicza nr 12

1.2.2. Inni uczestnicy:

- Wykonawca:  wyłoniony w przetargu

- Zarządzający realizacją umowy

- Użytkownik obiektu

1..3.ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH ST

- remont podłogi - demontaż

- remont podłogi – montaż

- malowanie pomieszczeń

- montaż – wstawienie drzwi przeciwpożarowych

- wymiana instalacji elektrycznej

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a/ budynki wraz  z instalacjami

b/ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami

1.4.2. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające

na przebudowie, montażu, remoncie  lub rozbiórce obiektu budowlanego

1.4.3. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących

bieżącej konserwacji.

1.4.4. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o

ocenie zgodności, wytworzony w  celu  wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu

stanowiącym integralną całość użytkową.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

1.4.6.Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru

nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Odpowiedniej zgodności  - należy przez to rozumieć zgodność wykonania robót

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót

budowlanych.

1.4.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.10. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar)

1.4.11. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego  jednostkę.

1.4.12. Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i

odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie

zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi

przepisami prawnymi.

1.4.13. Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą  techniczną.

1.4.14. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.15. Skróty- symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte w

opracowaniu:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- CPV - Wspólny Słownik Zamówień

- PN - Polska Norma

- BN - Branżowa Norma

- ZN - Zakładowa Norma

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceń Inspektora nadzoru.

1.5.1.Zmawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacją projektową.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywane roboty koordynowane powinny być na bieżąco z kierownikiem budowy lub zarządcą obiektu.

1.5.2. Zgodność Robót z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Zamawiającego stanowią

część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i

dostarczone materiały będą zgodne ze ST. Dane określone w ST będą uważane za wartości

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w

pełni zgodne ze ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz pomieszczeń

przekazanych pod roboty i na cele własne Wykonawcy w okresie realizacji prac, aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, znaki

ostrzegawcze, w miarę zaistniałych potrzeb dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne

do ochronyr. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania

Robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności Zamawiającego i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem instalacji wewnętrznych pyłami łub substancjami toksycznymi,

b)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)   możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy w pomieszczeniach biurowych Zamawiającego, przekazanych Wykonawcy na

czas realizacji prac oraz w pomieszczeniach magazynach oraz w maszynach, urządzeniach

i pojazdach.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. .Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Do robót nie

mogą być użyte materiały odpadowe.

1.5.7.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o

zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i

warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz

dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z

wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w

cenach jednostkowych robót.

1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń (sanitarne, telekomunikacyjne,

komputerowe, klimatyzacyjne) funkcjonujących w budynku Zamawiającego. Wykonawca

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane

w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń oraz powiadomić o takiej potrzebie

Zamawiającego. Powiadomi również Zamawiającego o fakcie przypadkowego uszkodzenia

tych instalacji, będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane

przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń funkcjonujących w budynku

Zamawiającego.

1.5.9.  Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w

jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą na nie wpływać.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do robót

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła

wytwarzania i zamawiania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii

(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowa składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcę.

2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co

najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Materiały

i urządzenia zastosowane w specyfikacji technicznej, po uzgodnieniu z Inspektorem można

zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonale

poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań

wynikających z odpowiednich przepisów.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST a w przypadku braku takich ustaleń powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

4. TRANSPORT

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drodze publicznej oraz podjeździe do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one

tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić

wykonanie robót zgodnie z Umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów łub badań Wykonawca powiadomi

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.4.  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i

robót ze ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat

zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi

Specyfikacji Technicznej. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Dziennik budowy zapewnia i prowadzi Zamawiający. Zapisy w Dzienniku

Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i

Inspektora. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,,

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

6.9.  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

-zgłoszenie realizacji zadania remontowego,

-protokoły przekazania Terenu Budowy,

-protokoły odbioru robót,

-protokoły narad i ustaleń,

-rejestr obmiarów,

-korespondencja dot. budowy.

6.10.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy przechowywane przez Zamawiającego. Wszelkie dokumenty budowy

będą zawsze dostępne dla Wykonawcy.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

7. ODBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST w

jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru

co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru

Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w

Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione

według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu rozliczeń lub w innym czasie określonym

w umowie.

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały

okres trwania robót.

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru

Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.   ODBIÓR  ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi wstępnemu

d) odbiorowi końcowemu.

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

Umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3

dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy /lub pismem/ i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o

przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru

robót dokonuje Inspektor.

8.3.  Odbiór wstępny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych łub robót

uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustała

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne

obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach

Umownych.

8.4.  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót".

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1.  Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY PODSTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I ROZPORZĄDZENIA

10.1.  Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi i farbami

emulsyjnymi. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo- kartonowe.

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-79/H-S7070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów

metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi.

PN-IEC 60364-6-61 badania i pomiary instalacji elektrycznej pomontażowe

PN-91/E-05009/01  Inst. Elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagania

PN-92/E-05009/41 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa.

Oraz inne normy związane z wykonywanymi robotami.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

10.2 Rozporządzenia

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz.452 ze zm.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360 ze zm.

Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 776.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm.  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. z dnia 10 maja

2003 r. Nr.80, poz.717 ze zm.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1138 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2004 r. nr 109 poz. 1156 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i Higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr. 121, poz.

139 ze zm.)

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

1490.

UWAGA: Obowiązują wszystkie aktualne normy, również nie wymienione powyżej.

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU O AKTUALNE

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

| Dział 45 | 45432114-6 | ST.01.01 | Roboty w zakresie podłóg |
| --- | --- | --- | --- |

1. Wstęp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, dotyczących robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w zadaniu pod nazwą: wymiana  instalacji  elektrycznej, roboty malarskie, remont podłóg i montaż drzwi  przeciwpożarowych EI 30 w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu ul. Zielona nr 23

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem robót wymiany podłóg drewnianych :

- demontażu wykładzin,

- demontażu płyt podłogowych oraz desek podłogowych

- rozbiórce izolacji – szlakowej

- demontażu sufitu wraz z tynkiem, trzciną i deskowaniem

- demontażu instalacji elektrycznej na suficie

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogólne

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne.

2. Materiały

– Rigistil F 530 system specjalnych profili metalowych i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin sufitów podwieszanych z użyciem płyt gipsowokartonowych Rigips

– izol akustyczna do 40dB, wsp pochłaniania dźwięku do 0,3 W/m2K, EI 60,

-  płyta drewno podobna OSB 4  gr. 22 mm, wodoodporna, czterostronnie frezowana pióro i wpust

- wykładzina podłogowej – Homogeniczna PCW,  jednowarstwowa z winylu –(TARKETT)  -gr 2 mm, warstwa użytkowa 2 mm, ciężar właściwy 3000 g/m2, ścieralność - </= 0,15 mm Grupa P

3. Sprzęt

Do rozbiórki może być używany dowolny sprzęt

Montaż wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu i rynnami . Przewozony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesunięciem.

5. Składowanie

Wyroby należy przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Wyroby należy ustawiać lub układać tak, aby nie przeszkadzały w swobodnym dostępie do

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

6. Wykonanie robót

6.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

-  miejsce robót oznakować zgodnie wymogami BHP

-  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną – oświetlenie

-  przygotować miejsce tymczasowego składowania materiałów

6.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 /Dz.U.Nr 47 poz.401/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

Roboty wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieźć do utylizacji.

7. Obmiar robót.

Jednostkami odbioru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. oraz  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzeniu prac w naturze.

8. Odbiór robót.

– sprawdzić zgodności wykonanych robót ze ST

– sprawdzić atest producenta materiałów

– sprawdzić poprawność montażu – poziomy, piony, dopuszczalne tolerancje przy wykonanych podłogach oraz sufitach

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

– dokładności ułożenia wełny mineralnej ,

-  montażu stelaża pod płyty G-K

9. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- kontrola dokumentów potwierdzających utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami

-  zgodność wykonania robót ze specyfikacja techniczną.

10. Podstawa płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”

Pkt. 9

- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.6 i odebrane przez Inspektora nadzoru

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

| Dział 45 | 45421134-2 | ST.02.01 | Instalowanie drzwi drewnianych |
| --- | --- | --- | --- |

1. Wstęp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, dotyczących robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w zadaniu pod nazwą: wymiana  instalacji  elektrycznej, roboty malarskie, remont podłóg i montaż drzwi  przeciwpożarowych EI 30 w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu ul. Zielona nr 23

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie demontażu istniejącej stolarki, montażu, stolarki drzwiowej przeciwpożarowych  klasa EI30 /minut/

- montaż ościeżnic drzwiowych

- przymurowanie ścianek od ościeżnicy

- demontaż starych drzwi

- wykonanie tynków na ościeżach

- montaż nadproży L-19 po dwie sztuki na otwór

- zamontowanie drzwi wraz z okuciami – szyldy

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogólne

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne.

2. Materiały

– drzwi przeciwpożarowe EI30 /30 minut/ wraz z ościeżnicą, kompletnie wykończoną wraz z

okuciami i powłokami  malarskimi

- okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami

– nadproża  żelbetowe typ  L19

3. Sprzęt

Do rozbiórki może być używany dowolny sprzęt

Montaż wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Każdą partię wyrobu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

5. Wykonanie robót

5.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża należy naprawić ościeże.

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

W przygotowane i sprawdzone ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach.

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.

Zabrania się używania materiałów szkodliwych dla zdrowia ludzi.

5.3. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murarskich.

6. Wykonanie robót

6.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

-  miejsce robót oznakować zgodnie wymogami BHP

-  przygotować miejsce tymczasowego składowania materiałów

6.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 /Dz.U.Nr 47 poz.401/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

Roboty wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieźć do utylizacji.

7. Obmiar robót.

Jednostkami odbioru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. oraz  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzeniu prac w naturze.

8. Odbiór robót.

– sprawdzić zgodności wykonanych robót ze ST

– sprawdzić atest producenta materiałów

– sprawdzić poprawność montażu – poziomy, piony, dopuszczalne tolerancje przy montażu stolarki drzwiowej.

9. Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

- kontrola dokumentów potwierdzających utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami

-  zgodność wykonania robót ze specyfikacja techniczną.

10. Podstawa płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”

Pkt. 9

- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.9 i odebrane przez Inspektora nadzoru

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

| Dział 45 | 45410000-4 | ST.02.02 | Roboty tynkarskie |
| --- | --- | --- | --- |

1. Wstęp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, dotyczących robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w zadaniu pod nazwą: wymiana  instalacji  elektrycznej, roboty malarskie, remont podłóg i montaż drzwi  przeciwpożarowych EI 30 w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu ul. Zielona nr 23

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robót objętych ST

- Tynki zwykłe których  dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub

kształtującą   formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub

mechanicznie do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające normą lub aprobatą

techniczną .

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-1 01 00 p.3. „Roboty tynkowe.

Tynki zwykłe Wymagania  i badania przy odbiorze”

-  Przy wykonaniu tynków  zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-1-

100 p. 3.1.1.

- Podłożą  w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane  zgodnie z wymaganiami

normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogólne

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-B 00.00 Wymagania ogólne.

2. Materiały

– Ogólne wymagania  dotyczące materiałów ich pozyskiwania  i składowania podano w ST.00.00   –  Zaprawa do wykonania tynków zwykłych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe „ lub aprobatom technicznym.

-  Woda  - do przygotowania zaprawy i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiał budowlany. Woda do betonu i zapraw”

-  Piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”

2.1. Zaprawa budowlana

-  marka i  skład  zaprawy powinien być zgodny z normą PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe” oraz norma PN-B-19701 /1997 „Cementy powszechnego użytku”

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

3. Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu podano w ST.00.00- „Wymagania ogólne” pkt.3

4. Transport

- Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu podano w ST.00.00- „Wymagania ogólne” pkt.4

5. Wykonanie robót

- Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu podano w ST.00.00- „Wymagania ogólne” pkt.5

6. Przygotowanie podłoża

- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100

6.1. Wykonanie  tynków zwykłych.

Przy wykonywaniu tynków zwykłych  zależy przestrzegać  zasad podanych w normach :  PN-70/B-10100,

7. Obmiar robót.

Jednostkami odbioru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. oraz  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzeniu prac w naturze.

8. Odbiór robót.

– sprawdzić zgodności wykonanych robót ze ST

– sprawdzić atest producenta materiałów

– sprawdzić poprawność montażu – poziomy, piony, dopuszczalne tolerancje przy wykonanych tynków zwykłych.

9. Odbiór końcowy.

-  zgodność wykonania robót ze specyfikacja techniczną.

10. Podstawa płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”

Pkt. 9

- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.6 i odebrane przez Inspektora nadzoru

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

| Dział 45 | 45311000-0 | ST.03.01 | Roboty elektryczne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, dotyczących robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w zadaniu pod nazwą: wymiana  instalacji  elektrycznej, roboty malarskie, remont podłóg i montaż drzwi  przeciwpożarowych EI 30 w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu ul. Zielona nr 23

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji zadania.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie:

- zakup materiałów do wykonania robót

- transport materiałów na miejsce wbudowania

- składowanie materiałów

- wyznaczenie miejsc montażu osprzętu i tras przewodów

- przygotowanie podłoża pod montaż osprzętu i przewodów

- ułożenie przewodów

- montaż orurowania

- montaż osprzętu

- montaż opraw oświetleniowych

- montaż połączeń wyrównawczych

- badania i pomiary

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST.OO.OO. .Wymagania ogólne" oraz aktualnymi katalogami i .Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych. opracowanych przez Instytut Energetyki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.OO.OO kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.OO.OO "Wymagania ogólne" .

Materiały użyte przy wykonawstwie podane zostały w projekcie budowlanym. Dopuszcza się stosowanie innego osprzętu elektrycznego lecz analogiczne pod względem jakości.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem, przewidzianym w nakładach rzeczowych kosztorysu i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt pod względem typu i ilości powinien odpowiadać wymaganiom ST.OO.OO "Wymagania ogólne"

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.OO.OO "Wymagania ogólne". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów, elementów konstrukcji niezbędnych do wykonania budowy instalacji i urządzeń elektrycznych. Przewożone na środkach transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.OO.OO "Wymagania ogólne". Wykonawca zgłosi z wyprzedzeniem Inwestorowi '0 wejściu na budowę. Jednocześnie przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszelkie warunki w jakich będą wykonywane roboty dotyczące przebudowy i budowy instalacji elektrycznych.

Zakres wykonywania robót obejmuje m.in.:

- przygotowanie podłoża do montażu przewodów i osprzętu instalacyjnego

- montaż orurowania

- montaż przewodów -elektrycznych

- montaż osprzętu

- montaż opraw oświetleniowych

- badania i pomiary

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości materiałów:

Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody, powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki. Badania i pomiary pomontażowe.

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciągłości żył, a także zgodności faz na odbiornikach. jak również pomiary rezystancji i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnie oraz innych urządzeń.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STOI Wymagania ogólne"

Wszystkie wyniki badań i pomiarów oraz atesty winny być dołączone do odbioru technicznego wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne".

Jednostka obmiaru jest:	.

m - ułożenia przewodów,

m - ułożenia orurowania,

szt. - montażu osprzętu tablic rozdzielczych,

szt. - montażu opraw oświetleniowych

szt. - montażu gniazd wtykowych, łącznikowi, odgałężników m - montażu drabinek i korytek,

m - montażu złączy i wsporników.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

8. ODBiÓR ROBÓT

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu dokonać wg zasad odbioru robót. które podano w ST 'Wymagania ogólne". Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, -,

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót.

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,

- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób monta:żowych,

- Protokoły z przeszkolenia pracowników Użytkownika,

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

-: Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,

- DTR-ki urządzeń w języku polskim.

- Instrukcje eksploatacji odbieranej instalacji oraz zainstalowanych na stale urządzeń elektrycznych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa należy wykonać zakres robót wymieniony w p

1.3. niniejszej ST .

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

Transport materiałów na miejsce wbudowania,

Wykonanie robót montażowych,

- Wykonanie połączeń urządzeń,

- Wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich niezbędnych badań,

- Próby montażowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-91/E5091            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-91/E-05009/02   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia

PN-91/E-05009/03   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólnych

charakterystyk

009/03           .

PN-92/E-05009/41   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-91/E-05009/42   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

PN-91/E-05009/43   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-92/E-05009/45   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia.

PN-93/E-05009/46   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie.

PN-92/E-05009/47   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca

bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed prądem

elektrycznym

PN-93/E-05009/51   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

Wyposażenie elektrycznego. Postanowienia wspólne.	.

PN-93/E-05009/53   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-92/E-05009/54   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Uziemienia i

przewody ochronne

PN-92/E-05009/56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż

wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

| Dział 45 | 45442100-8 | ST.04.01 | Roboty malarskie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, dotyczących robót wykończeniowych, które zostaną wykonane w zadaniu pod nazwą: wymiana  instalacji  elektrycznej, roboty malarskie, remont podłóg i montaż drzwi  przeciwpożarowych EI 30 w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu ul. Zielona nr 23

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.

- Malowanie tynków

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Spoiwa bezwodne.

2.2.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

2.4.Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C.S1901 :2002

- wydajność - 6-8 m2/dm3

- czas schnięcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-S1901/2002

- wydajność - 6-10 m2/dm3

2.4.4. Tapeta z włókna szklanego – ognioodporna, szerokość rolki 1,0 m – koloru naturalnej bieli.

2.4.5. Klej do tapet – dyspersyjny wg normy  DIN  53 217  wartość 1g/cm3. Zużycie 0,2-0,4 kg/m2

2.4.6. Farba dyspersyjna do malowania tapet- norma DIN 53 778 – jakoś. Wydajność 0,35-0,45 l/m2

2.5. Środki gruntujące

2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectw

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w

stosunku 1 :3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

2.5.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno

być stosowane w postaci roztworu wodnego 3+5%	.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury. Jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), - całkowitemu ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.	.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1 :3+5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.3. Wykonanie powłok malarskich

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne. przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita. bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń. smug. plam i śladów pędzla.

5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem. bez smug, .zacieków. uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

5.4. Tapetowanie .

5.4.1. Przy tapetowaniu tapetą z włókna szklanego należy podłoże winno być trwałe, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin i wykwitów i powłok antyadhezyjnych. Nie stosować na zawilgocone i zabrudzone powierzchnie .

Powierzchnie pod układanie tapety można zagruntować w zależności od podłoża – stanu tynku.

Do klejenia pety z włókna szklanego używamy klej dyspersyjny np. ( Sto Tex  Coll ).

Temperatura układania tapety min. +5 °C.

6.KONTROLA  JAKOŚCI

6.1.Powierzchnie do malowan

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni.	.

- sprawdzenie wsiąkliwości.

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża.

- sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach.

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

6.2.3. Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia. sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny. to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBIAMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża. przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBiÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża. polegające na próbie poderwania ostrym

narzędziem powłoki ód podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych.

PUBLICZNE   PRZEDSZKOLE  NR 3

BRZEG  UL.  ZIELONA  23