O G Ł O S Z E N I E

O  ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Remont drogi wewnętrznej ul. Armii Krajowej – ul. K. Wyszyńskiego w Brzegu”

- Opis przedmiotu zamówienia: kod według CPV:  45 233120-6, 45112710-5, 45. 231300-8,

- Przedmiotem zamówienia jest: „Remont  drogi wewnętrznej ul. Armii Krajowej – ul. K. Wyszyńskiego w Brzegu”

- W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania nawierzchni jezdni drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm w kolorze szarym,

- wykonanie nawierzchni placu postojowego z płyt ażurowych betonowych o grubości 10 cm,

- wykonanie zieleni drogowej,

- wykonanie regulacji pionowej urządzeń infrastruktury technicznej,

W zakres remontu drogi wewnętrznej wchodzi wykonanie następujących elementów:

- wzmocnienie podłoża za pomocą procesu stabilizacji mechanicznej istniejącego gruntu w warunkach wilgotności optymalnej aż do osiągnięcia Is = 1,00 o powierzchni 295,00 m 2

- jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kl. 50 grubości 8 cm koloru szarego o powierzchni – 295,00 m 2

- chodnik (dojście do budynków) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kl. 50 grubości 6 cm koloru szarego o powierzchni – 35,00 m2

- plac postojowy z płyt ażurowych betonowych grubości 10 cm o powierzchni – 295,00 m2

- zieleń drogowa (trawnik dywanowy) o powierzchni – 341 m2

- regulacja pionowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej – 5 szt.

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony drzewostanu na terenie budowy tj. drzew nr 1 i 4 w trakcie prowadzonych robót budowlanych za wyjątkiem drzew przewidzianych do wycinki (nr 2 i 3).

Całość będących przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi bez udziału podwykonawców. Całość robót będących przedmiotem postępowania  Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i narzędzi i sprzętu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania zaplecza budowy wraz z przyłączami i dostawą mediów na koszt własny na terenie udostępnionym przez Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii stosownych umów na wywóz i składowanie gruzu i innych odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych z terenu budowy.

W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej (ulice, chodniki, dojazdy do posesji) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych,

- właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych,

- zlokalizowanych w okolicach bram wjazdowych stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów opuszczających teren budowy,

- umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich.

Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, sztuką budowlana, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienie tych warunków.

        - Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

          - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

          - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

          - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

          - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

        - Opis oceny spełnienia warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt.11 ogłoszenia oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

6. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# 7. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:

- Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena     – 100%

- Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

# C min

An = -----------   x 100 pkt

# C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty

        - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

# 8.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.

- Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w biurze podawczym, na parterze w budynku „A”, do dnia 22 maja 2007 roku, do godz. 8.30.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22 maja 2007 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, na I-piętrze w budynku „A” w pokoju nr 105.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu kopert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

9. Termin związania ofertą.

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.brzeg.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu  przy ul. Robotniczej 12 pok. nr 1B (budynek B parter). Zamawiający prześle s.i.w.z. Wykonawcy pocztą na jego pisemny wniosek. Wnioski należy przesyłać faksem na nr: 77/404 70 56 lub 77/ 416 99 52.

11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

          - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 1 do oferty,

          - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – na zał. nr 2 do oferty,

          - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia     z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na zał. nr 3 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie.

          - oświadczenie Wykonawcy, że pracami i czynnościami stanowiącymi przedmiot zamówienia kierować będzie  osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej na zał. nr 4 do oferty.

Do oświadczenia należy dołączyć:

- czytelną kserokopię w/w uprawnień budowlanych potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców podpisujących ofertę, oraz

- czytelną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców podpisujących ofertę.

          - oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje on wykwalifikowanym personelem pomocniczym w tym specjalistami w zakresie drogowym, posiadającym wymagane prawem uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia, na zał. nr 5 do oferty.

          - Kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót,

          - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

          - Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert (W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę łączną Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez te podmioty polisy wystawionej łącznie na te podmioty),

          - Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ust. 1 lit. g  składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie organu wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie występujące:

- zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- ofertę wraz dokumentami wskazanymi w pkt. 7 ust. 1 lit b, f, n składa pełnomocnik, o którym mowa wyżej, w imieniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 7 ust. 1 lit. a, g,  powinny być złożone przez każdy podmiot.

- dokumenty wskazane w pkt. 7 ust. 1 lit c, d, e, f, h i mogą być złożone przez któregokolwiek z podmiotów występujących wspólnie

- W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 11 maja 2007 roku

a okres 11  dni, tj. do dnia 22 maja  2007  roku.