METRYKA PROJEKTU

TEMAT : 	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ulicy Starobrzeskiej w Brzegu – etap I.

Aneks i aktualizacja załącznika nr. 1 do projektu

budowlanego – wykonawczego kanalizacji deszczowej z roku 2006.

OBIEKT :		Kompleks produkcyjno – usługowy (teren po JAR).

LOKALIZACJA :	Brzeg, ul. Starobrzeska

INWESTOR :	Gmina Miasto Brzeg

BRANŻA :		Sanitarna

AUTOR PROJEKTU : 	Ryszard Borkowski

Zam. 49-304 Brzeg

ul. M. Konopnickiej Nr. 41

Tel. 0774111315

Upr. do projektu 52/95/Op

Autor :

Zawartość opracowania :

w/g spisu zawartości.

Brzeg, maj 2007r.

SPIS  ZAWARTOŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA :

- Inwestor.

- Nazwa Inwestycji.

- Podstawa opracowania.

- Zakres opracowania.

- Opracowania związane.

- Zakres rzeczowy projektowanych obiektów.

- Zagospodarowanie terenu.

- Opis projektowanego rozwiązania.

- Charakterystyka techniczna obiektów.

- Technologia wykonywania robót.

- Roboty zabezpieczające i pomocnicze.

- Roboty drogowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

- Uwagi końcowe.

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA :

Rys. nr 1-	Plan orientacyjny

Rys. nr 2-	Plan sytuacyjno – wysokościowy				sk. 1: 500

Rys. nr 3-	Profil podłużny kanalizacji deszczowej – na odcinku

od studzienki Sd4 do studzienki Sd0 				sk. 1 : 500/100

Rys. nr 4-	Zestawienie wpustów deszczowych

Rys. nr 5-	Studzienka rewizyjna		Ø 1200

Rys. nr 6-	Wpust uliczny

Rys. nr 7-	Rury i kształtki PCV. kanalizacyjne

Rys. nr 8-	Rury i kształtki PCV. kanalizacyjne

OPIS TECHNICZNY

do aneksu i aktualizacji P.T. kanalizacji deszczowej dla budowy drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu – etap I.

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Inwestor.

Urząd Miasta w Brzegu.

- Nazwa Inwestycji.

Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu – etap I – branża wod. – kan.

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie inwestora.

  - Plany sytuacyjno – wysokościowe sk. 1 : 500

  - Projekt przebudowy drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu – branża wod. – kan. – opracowany przez SoftGis S.C. Wrocław ul. Parkowa 25.

  - Wizja w terenie.

  - Uzgodnienia z inwestorem.

- Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem :

- Budowę kanalizacji ogólnospławnej nowoprojektowanej drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej na odcinku od zaprojektowanej studzienki oznaczonej na projekcie drogi jako Sd4 do projektowanej studzienki oznaczonej jako Sd0

- Podłączenie wpustów deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, które oznaczono jako Wp01 i Wp02

- Zmiana obecnie zaprojektowanej kanalizacji na odcinku od studzienki Sd3 do studzienki Sd4 z Ø0,300 PCV na Ø200 PCV

- 2 –

- Opracowania związane.

- P.T. cz. Drogowa

- P.T. cz. wod. – kan.

- Zakres rzeczowy projektowanych obiektów.

6. 1.	Kanalizacja deszczowa

- Przewód kanalizacyjny	Ø 0.20		1 = 67,5m

- Studzienki rewizyjne		Ø1200		1 szt.

- Wpusty deszczowe				2 szt.

- Zagospodarowanie terenu.

Stan istniejący w chwili obecnej – kompleks przemysłowo – usługowy nie posiada utwardzonej nawierzchni i nie posiada odwodnienia.

Posiada następujące uzbrojenie:

- Kanalizację sanitarną

- Kable elektryczne n/n

- Kable telekomunikacyjne

- Słupy oświetleniowe

Istniejąca nawierzchnia – żwirowa.

- Opis projektowanego rozwiązania.

Niniejsze opracowanie określa sposób i zakres prac, jakie należy wykonać w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej w projektowanej drodze dojazdowej. W celu odprowadzenia wód opadowych.

W związku z budową drogi przewidziano w tym opracowaniu jej odwodnienie za pomocą dodatkowych (w stosunku do projektu zasadniczego) 2-ch wpustów deszczowych Wp01 i Wp02. Włączenie wpustów do projektowanej studzienki Sd0. Niniejsze opracowanie dotyczy drogi zlokalizowanej na działce nr. 960/34.

- 3 –

- Charakterystyka techniczna obiektów.

9. 1. 	Kanalizacja deszczowa

Kanały

Kanalizację deszczową na odcinku od Sd4 do Sd0 zaprojektowano z rur PVC klasy S (SNB) DN 0,20m łączonych na kielichy i uszczelki (produkcji np. Wavin, Metalplast – Buk Sp. Z.O.O., Magaplast Sp. Z.O.O.).

Obiekty na kanale

Dla zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji projektowanej kanalizacji deszczowej przewidziano studzienkę połączeniową z kręgów betonowych Ø 1200 z przykryciem płytą żelbetową Ø 1400

9.1.1. Studzienka kanalizacyjna.

Zaprojektowana studzienkę połączeniową o średnicy Ø 1200/1100m.

Studzienkę wykonać z kręgów betonowych, którą posadowić na dnie betonowym z przykryciem włazem żeliwnym typu ciężkiego. Studzienkę wyposażyć w stopnie włazowe, ściany studni zabezpieczyć od zewnątrz poprzez pomalowanie bityzolem R+2p.

9.1.2. Wpusty uliczne

Odbiór wód deszczowych z terenu objętego opracowaniem przewidziano za pośrednictwem dwóch wpustów ulicznych z osadnikiem, w którym gromadzony będzie piasek. Połączenie wpustów ze studzienką wykonać z rur kanalizacyjnych Ø0,15 z  PVC. Przyjęto uliczne żeliwne wraz ze studzienką osadnikową TEGRA 600 o średnicy Ø0,60 z PP, produkcji Wagin Metaplast Sp. Z.O.O.

- Technologia wykonywania robót.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem ścian wykopów. Na pozostałych odcinkach – wykopy szeroprzestrzenne ze skarpami, wykonywać mechanicznie. Składowanie urobku – obok wykopu.

Kanał ułożyć na 15cm podsypce z piasku, z obsypką 30cm ponad wierzch rury.

- 4 –

- Roboty zabezpieczające i pomocnicze.

W miejscach przejść pieszych i pojazdów kołowych zamontować należy kładki piesze i przejazdowe.

Istniejące uzbrojenie podziemne w czasie wykonywania robót podwiesić w rynnach drewnianych.

- Roboty drogowe.

W pasie robót należy rozebrać, a po wykonaniu zasypki odtworzyć istniejącą nawierzchnię.

Po wykonaniu robót drogowych należy dokonać regulacji wysokościowej istniejących studzienek kanalizacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z następującymi normami :

- PN – 92 / B – 10735	- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN – 62 / 8271. 04	- Roboty wodociągowe i kanalizacyjne.

Wpusty deszczowe. Warunki techniczne wykonania.

- BN – 83 / 8836. 02	- Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN – 74 / C – 89200	- Przewody z tworzyw sztucznych.

- Instrukcja wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z PCW – oprac. „WAVIN” – BUK i „GAMRAT” Jasło.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych      t. II –  „Instalacje sanitarne i przemysłowe

- Uwagi końcowe.

  - Roboty budowlane w opracowanym fragmencie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami bhp oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

- 5 –

  - Zastosować się do opisu technicznego projektu branży wod. – kan. Opracowanego przez SoftGis S.S. w odniesieniu do punktów 2.6. „Wykonawstwo sieci” oraz do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powyższe opracowanie jest integralną częścią niniejszego opracowania.

  - Do montażu użyć materiałów posiadających ważne certyfikaty i badania – materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

  - Montaż rurociągów i wpustów podwórzowych i studzienki wykonać zgodnie z wytycznymi producentów wymienionych materiałów.

  - Po ułożeniu rurociągów dokonać pomiarów geodezyjnych.

Opracował :