Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x				            publikacja obowiązkowa	x

Dostawy	         				publikacja nieobowiązkowa

Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

| Nazwa: Burmistrz Miasta Brzegu |
| --- |
| Adres pocztowy: Urząd Miasta ul. Robotnicza 12 |
| Miejscowość: Brzeg | Kod pocztowy: 49-300 | Województwo: Opolskie |
| Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Anna Jabłońska Józef Czernik | Tel.: 077 404 70 55 077 416 80 31 |
| E-mail: bzp@brzeg.pl | Fax: 077 416 99 52 |
| Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres zamawiającego (URL): www.bip.brzeg.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL): |
| Więcej informacji można uzyskać pod adresem: |
|  | x jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów Inny: proszę wypełnić załącznik A.I |
| Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: |
|  | x jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów Inny: proszę wypełnić załącznik A.II |
| Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: |
|  | X jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów Inny: proszę wypełnić załącznik A.III |

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

| Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa X Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Państwowa szkoła wyższa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): | X Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): |
| --- | --- |

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających tak nie x

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

| II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – Usługowego przy ul. Starobrzeskiej – etap I w Brzegu. |
| --- |
| II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi) |
| (a) Roboty budowlane X | (b) Dostawy | (c) Usługi |
| Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego | X | Kupno Dzierżawa Najem Leasing Inne |  | Kategoria usług: nr (( |
| Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych ul. Starobrzeska – Brzeg | Główne miejsce realizacji dostawy | Główne miejsce świadczenia usług |
| II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej |

| II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) |
| --- |
| Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Maksymalna liczba ((( wykonawców planowanej umowy ramowej | Umowa ramowa z jednym wykonawcą |
| Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: (( lub miesiącach: ((( |
| Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe): Wartość bez VAT: Waluta lub zakres: między a Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia): |
| II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem umowy jest „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu przemysłowo – usługowego przy ul. Starobrzeskiej – etap I w Brzegu” . W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonania nawierzchni jezdni, parkingów i wjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym (kształt dwuteowy) wykonania nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej typu „Starobruk” grubości 6 cm w kolorze czarnym, wykonania demontażu i ponownym montażu 2 szt. latarni oświetlenia ulicznego, wykonania sieci kanalizacji deszczowej (wraz z przewiertami pod garażami) ze studniami rewizyjnymi, przykanalikami i studzienkami ściekowymi ulicznymi, wykonania regulacji pionowej istniejących włazów studni kanalizacji sanitarnej wykonania zieleni drogowej Rodzaj robót: wykonanie odcinka 130 m drogi dojazdowej (I etap realizacji) od ulicy Starobrzeskiej na teren kompleksu przemysłowo – usługowego. Należy wybudować odcinek jezdni i parkingów, nawierzchnia z kostki betonowej brukowej dwuteowej koloru szarego oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej brukowej prostokątnej typu „Starobruk” koloru czarnego, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, wykonanie regulacji pionowej istniejących włazów kanałowych, wykonanie demontażu i ponownym ustawieniu słupów oświetleniowych oraz wykonanie zieleni drogowej. Zakres robót: w zakres budowy drogi dojazdowej wchodzi wykonanie następujących elementów: wymiana gruntu warstwą piasku gr. 30 cm z zagęszczeniem mechanicznym pod jezdniami i wjazdami na powierzchni – 1.138,40 m2, wymiana gruntu warstwą piasku gr. 55 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni – 93,07 m2, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm pod jezdnią i wjazdami na powierzchni – 1.138,40 m2, podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25 cm pod jezdnią i parkingami na powierzchni – 1.139,67 m2, jezdnia, parkingi i wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru szarego, dwuteowej gr. 8 cm na powierzchni – 1.139,67 m2, wymiana gruntu warstwą piasku o gr. 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym pod chodnikami na powierzchni – 220,64 m2, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru czarnego prostokątne typu „Starobruk” gr. 6 cm na powierzchni – 208,26 m2, wykonanie zieleni drogowej – trawniki na powierzchni – 426,71 m2, regulacja pionowa włazów istniejącej kanalizacji sanitarnej – 6 szt. demontaż słupów oświetleniowych i ponowne ich ustawienie na nowej wysokości – 2szt. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 400 mm – 103,00 m, sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 300 mm – 65,50 m, przykanaliki z rur PVC o średnicy 200 mmm – 109,00 m, przewierty pod garażami rurami o średnicy 406,4 x 10,0 mm – 18,50 m, przewierty pod garażami rurami o średnicy 508,0 x 11,0 mm – 25,00 m, demontaż rurociągu z rur betonowych o średnicy 300 mm – 49,00 m, studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm – 7 szt., studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 6 szt. Zamawiający przekaże Wykonawcy branżowe projekty budowlane – wykonawcze na wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy. W przypadku opóźnienia w przekazaniu obiektu w stosunku do terminu określonego w ust. 2 wzoru umowy, termin wykonania robót ulega przedłużeniu o ilość dni odpowiadających ilości dni opóźnienia. Całość robót, będących przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. Całość robót określonym przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy narzędzi i sprzętu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować zaplecze budowy wraz z przyłączeniem i dostawą mediów na własny koszt na terenie udostępnionym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy dla pracowników i osób postronnych zgodnie z przepisami bhp i ppoż. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z powstałymi w trakcie procesu budowlanego odpadami w sposób określony w ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Przed wystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii stosownych umów na wywóz i składowanie gruzu i innych odpadów budowlanych oraz odpadów komunalnych z terenu budowy. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do: prowadzenia prac przy funkcjonującej infrastrukturze miejskiej (ulice, chodniki, dojazdy do posesji) przy pełnym obciążeniu ruchem pojazdów i pieszych, właściwego zabezpieczenia terenów przyległych przed uciążliwością prac budowlanych, zlokalizowania w okolicach bram wjazdowych stanowiska do usuwania zabrudzeń z kół pojazdów opuszczających teren budowy, umożliwienia dostępu na sąsiadujące z terenem budowy posesje służbom technicznym, służbom oczyszczania miasta, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu oraz innym służbom miejskim. |
| II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie dotyczy |
| II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
|  | Słownik główny | Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) |
| Główny przedmiot | 45233120-6 | ((((-( ((((-( |
| Dodatkowe przedmioty | 45232130-2 | ((((-( ((((-( ((((-( ((((-( ((((-( ((((-( ((((-( ((((-( |
| II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie x |
| II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie x |

II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres Powyżej 60.000 euro

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Pożądany x Wymagany Okres w miesiącach: 4 lub dniach: (( lub data rozpoczęcia ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) lub zakończenia ((/((/(((( (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 9.470,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt zł)

III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy): W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców analizując treść złożonej oferty , uwzględniając w szczególności zgodność załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń z wymogami przedstawionymi w SIWZ oraz z ustawą Prawo zamówień publicznych Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 1 do oferty, oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – na zał. nr 2 do oferty, wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – Zamawiający przyjmuje, że będą to roboty w zakresie budowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową o wartości powyżej 300.000,00 zł – w wykazie należy ująć co najmniej dwa takie zadania – na zał. nr 3 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na zał. nr 4 do oferty, w wykazie należy ująć specjalistów w zakresie drogowym i zakresie instalacji sanitarnych, kierownika budowy – wymagane uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej, minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami, kierownik robót sanitarnych – wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, oświadczenie w sprawie podjęcia obowiązków przez kierownika budowy na zał. nr 5 do oferty, do oświadczenia należy dołączyć: czytelną kserokopię uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności drogowej, czytelną kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, oświadczenie w sprawie podjęcia obowiązków przez kierownika robót sanitarnych na zał. nr 6 do oferty, do oświadczenia należy dołączyć: czytelną kserokopię w/w uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, czytelną kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiarów robót, aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 250.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik dokument potwierdzający złożenie wymaganego wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

| IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia |
| --- |
| Przetarg nieograniczony x |  |
| Przetarg ograniczony |  |
| Negocjacje z ogłoszeniem |  |
| Dialog konkurencyjny |  |
| IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców ((( lub minimalna liczba ((( / maksymalna liczba ((( |

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

| IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) |
| --- |
| Najniższa cena x lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie |
| Kryteria 1. 2. 3. 4. 5. | Znaczenie | Kryteria 6. 7. 8. 9. 10. | Znaczenie |
| IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie x |
| Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona |

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.brzeg.pl

Opłata (o ile dotyczy) Waluta: Warunki i sposób płatności:

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data: 18/06/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 9.30

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV x Inne:

IV.3.5) Termin związania ofertą Do : ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Data: 18/06/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10.00 Miejsce Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ tak nie x Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18/05/2007 (dd/mm/rrrr)