### PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR

### BUDOWLANY

mgr inż. Barbara Wojciechowska

49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 077-411-11-53

M E T R Y K A    P R O J E K T U

| OBIEKT | Pergola przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. |
| --- | --- |
| TEMAT ZADANIA | Projekt przebudowy pergoli |
| ZAKRES DOKUMENTACJI | Projekt rozbiórki | tom 1 |
| ADRES | Brzeg ul. Plac Zamkowy , działki nr 89 AM4 i 90/1 AM4 obręb Centrum |
| INWESTOR | Gmina Miasto Brzeg 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12 |
| STADIUM | Projekt budowlano-wykonawczy |
| BRANŻA | Budowlana |
| PROJEKTANT /branża konstrukcyjna/ | mgr inż. Barbara Wojciechowska | Upr. 257/92/Op |
| DATA OPRACOWANIA | Listopad 2005 |

EGZEMPLARZ NR :

SPIS  TREŚCI:

|  |  | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny projektu rozbiórki | 3 |
| 2 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 9 |
| 3 | Rysunki: |  |
|  | 1/R | Szkic usytuowania obiektu |  |
|  | 2/R | Widok i rzut pergoli |  |
|  | 3/R | Schemat stemplowania elementów pergoli |  |

UWAGA :

Niniejsza dokumentacja stanowi tom 1 zadania „Przebudowa pergoli” i obejmuje zakres „Projekt rozbiórki”.

Wszystkie uzgodnienia , pozwolenia i opinie wymagane przepisami szczegółowymi zawarte są  w tomie 2 – „Projekt przebudowy”

# OPIS TECHNICZNY PROJEKTUROZBIÓRKI

1.0   WSTĘP

1.1  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  pergola usytuowana  przed  południowym skrzydłem zamku książąt brzeskich w Brzegu  położonym w  centrum miasta przy Placu Zamkowym.

1.2  Cel i zakres opracowania

Celem pracowania jest:

- określenie zakresu robót ,

- określenie technologii wykonania robót

- określenie bezpiecznych metod wykonania robót ,

- podanie niezbędnych rozwiązań projektowych .

1.3  Podstawa opracowania

Umowa  z Inwestorem  nr UOŚ-2222-17/05  dnia  16.08.2005r.

1.4  Wykorzystane materiały

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

- dokumentacja projektowa pn „Remont pergoli przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu” opracowana w styczniu 2005r. przez autora niniejszego opracowania ,

- projekt techniczny pn „Obiekty architektury ogrodowej – Brzeg – Zamek” autorstwa mgr inż. K.Gołdy  opracowany w grudniu 1974r. ,

- wizje lokalne przeprowadzone w miesiącu sierpniu i wrześniu 2005r. ,

- notatka służbowa z dnia 10.10.2005r. ,

- wytyczne do remontu pergoli z dnia 10.02.2005r. ,

- własna dokumentacja fotograficzna ,

2.0   OPIS TECHNICZNY BUDOWLI

2.1  Opis ogólny

Obiektem będącym przedmiotem opracowania jest żelbetowa pergola stanowiąca ele-ment  architektoniczny  ogrodu górnego usytuowanego przy ścianie wschodniej zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Z uwagi na konstrukcję w budowli można wyróżnić 2 części /rys. 2/  :

-   część I – pergola 1 usytuowana jest bezpośrednio przy wschodniej ścianie zamku.

Jej konstrukcję stanowi rząd słupów wraz z zamocowanymi w nich łukami i opartych na łu-kach , belkami podłużnymi , tworzące układ arkadowy w osi B oraz belka podłużna wsparta na osadzonych  w ścianie południowej zamku  wspornikach w osi A.

Na belkach podłużnych oparte zostały prostopadle ułożone wolnopodparte belki drewniane - deski.

Część I pergoli usytuowana na działce nr 89 AM4 stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg.  Wsporniki osadzone są w ścianie Zamku położonego na działce nr 85 AM4.

-   część II -  pergola 2 stanowi krzywoliniowy , arkadowy układ słupów , łuków i belki podłu-żnej , usytuowany w osi A' stanowiącej przedłużenie osi A.

Jej konstrukcję stanowi rząd słupów wraz z zamocowanymi w nich łukami i opartych na łu-kach , belkami podłużnymi , tworzące układ arkadowy w osi A’.

Na  belkach podłużnych zamocowano dwuwspornikowe belki drewniane deski.

Część II  pergoli usytuowana jest  w osi A'  na działkach nr 89 AM4 stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg oraz nr 90/1 AM4 stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża w Brzegu.

Przy budowli wykonano nasadzenia w postaci krzewów ozdobnych glicynii /sweet/ oraz su-chodrzewu /Lonicera/.

Na podstawie oględzin w terenie stwierdzono co następuje:

- krzewy glicynii rosną przy słupach : S3 /1 szt./ , S4 /2 szt./ , S5 /2 szt./ , S6 /1 szt./, S7 /2 szt./ , S8 /2 szt./ , S9 /1 szt./ , S11 /1 szt./ , S12 /1 szt./ ,

- krzewy suchodrzewu rosną przy słupach  S2 i S10 ,

- krzewy porastające konstrukcję tworzą mocno rozwiniętą formę , gęsto oplatając słu-py łuki oraz belki podłużne ,

- przy pergoli pojedynczej w osi A' nie wykonano nasadzeń.

Usytuowanie elementów konstrukcyjnych oraz układ osi pokazano na rysunku nr 1.

Teren  na którym zlokalizowano pergolę jest płaski.

2.2  Opis  stanu technicznego

Stan techniczny pergoli jest zły.  Z powodu niskiej jakości betonu , niewłaściwego wyko-nawstwa oraz w wyniku zachodzących zmian w strukturze betonu następuje permanentny proces niszczenia  konstrukcji .  Najbardziej widocznym przejawem  występujących uszko-dzeń jest odpadanie otuliny betonowej prętów zbrojeniowych , co grozi niebezpieczeństwem utraty zdrowia a nawet życia  dla istot przebywających pod konstrukcją.

Z uwagi na zły stan techniczny obiektu , w styczniu 2005 , zostało wykonane opracowa-nie projektowo-kosztorysowe , które obejmowało ocenę stanu technicznego , projekt remontu oraz wyliczenie przewidywanych  kosztów  remontu pergoli.

W wyniku analizy kosztowej remontu stwierdzono , iż koszt remontu kapitalnego  przekra-cza wartość odtworzenia przedmiotowej konstrukcji co uzasadnia rezygnację  z jego przepro-wadzenia  na rzecz  rozbiórki i odtworzenia budowli.

Na podstawie analizy niniejszych opracowań  Inwestor – Gmina Miasto Brzeg  podjął de-cyzję o rozbiórce  budowli , która stanowić będzie  I-wszy etap  przebudowy pergoli.

W dniu 10.10.2005 w trakcie wizji lokalnej na obiekcie , przy udziale przedstawiciela WUOZ  , dokonano ustaleń  uzgadniających rozbiórkę i warunki odtworzenia budowli.

3.0  Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót  rozbiórkowych

3.1  Wstęp

Na podstawie  dokonanych konsultacji oraz uzgodnień  z Inwestorem i przedstawicielem WUOZ , wykonanych prac przedprojektowych związanych z zaprojektowaniem „nowej” per-goli, zaprojektowano wykonanie  rozbiórki wszystkich elementów pergoli za wyjątkiem wspor-ników osadzonych w ścianie zamku oraz stóp fundamentowych.

Z uwagi na otoczenie zaprojektowano wykonanie rozbiórki w sposób ręczny.

3.2  Zakres  robót przygotowawczych i zabezpieczających

Zakres robót przygotowawczych i zabezpieczających obejmuje:

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem 8 okien i krat okiennych zamku  poprzez osłonięcie ich pełnymi blatami z  desek lub sklejki ,

- demontaż 5 szt. ławek ozdobnych

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem 3 szt. rur spustowych poprzez wykonanie obudowy z desek ,

- wycięcie roślinności porastającej pergolę krzewów glicynii – 13 szt , krzewów sucho-drzewu – 2 szt. ,

- zabezpieczenie figury na postumencie , krzewów żywotnika i krzewów bukszpanu na terenie ogródka  /dz. Nr 89/ oraz krzewów bukszpanu na terenie ogrodu przyzamkowego /dz. Nr 90/1/.

Zabezpieczenie krzewów przy pergoli 2 wykonać poprzez ustawienie pomiędzy słupami

żelbetowymi pergoli, tymczasowo ,  „koziołków” murarskich na których należy ułożyć pełne

blaty w rzucie przykrywającym krzewy i osłonięcie ich siatką rusztowaniową do poziomu

gruntu.

Figurę na postumencie oraz krzewy żywotnika zabezpieczyć poprzez wykonanie ekranów

osłonowych od strony pergoli w postaci płaszczyzn pełnych mocowanych do drewnianych

słupów wbitych w grunt.

Przewidywana wysokość ekranów ok. 3,0 m.

Krzewy usytuowane przy pergoli 1 zabezpieczyć poprzez ułożenie na nich , na całej długo-

ści pergoli 1 , siatki rusztowaniowej o szerokości ok. 6,0 m.

- rozbiórka ręczna przy słupach S12, S13 i S15 niewielkich powierzchni nawierzchni z kostki kamiennej oraz krótkich odcinków krawężnika kamiennego.

3.3  Zakres i sposób prowadzenia robót   rozbiórkowych

3.3.1  Rozbiórka nawierzchni chodnika.

Z uwagi na możliwość uszkodzenia w trakcie wykonywania robót zalecam rozbiórkę płytek chodnika oraz wykopanie obrzeży wokół słupów  co uchroni je przed prawdopodobnym usz-kodzeniem  spadającymi kawałkami betonu.

Rozbiórkę nawierzchni wykonać w sposób ręczny.

3.3.2  Demontaż  ogrodzenia stalowego.

Przęsła stalowego ogrodzenia  wbudowanego pomiędzy słupami pergoli w osi A’  należy wykuć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.3.3  Rozbiórka  desek

Deski  należy zdemontować  poprzez obcięcie elementów kotwiących i demontaż ręczny.

3.3.4  Rozbiórka rygli w osi „A”

Rozbiórkę rygli w osi „A” /rys. nr 2/  wykonać w  sposób ręczny z użyciem elektronarzędzi: młotków udarowych oraz narzędzi ręcznych : ciężkich młotów , łomów , przecinaków.

W celu bezpiecznego  wykonania robót rozbiórkowych należy  rygle  podstemplować w sposób przedstawiony na rysunku nr 3.

Prace  rozbiórkowe wykonać z rusztowania.

Rozbiórkę prowadzić poprzez ostrożne , równomiernie pomiędzy oczepami, skuwając beton „warstwami” od  części górnej do dolnej przekroju żelbetowego , nie uszkadzając betonu nad stemplami , zbrojenia oraz wsporników.

Po wykonaniu ww. zakresu należy usunąć beton nad stemplami , w taki sam sposób a nastę-pnie odciąć zbrojenie.

Beton rozbiórkowy załadować na środek transportowy i wywieźć na wysypisko natomiast  zbrojenie do skupu złomu.

Uwaga:  Rozbiórkę rygli przyściennych wykonać wyłącznie pomiędzy licami bocznymi wspor-

ników, nie uszkadzając  wsporników.

3.3.5  Rozbiórka rygli w osiach  „A’” i  „B”

Rozbiórkę rygli w osiach „A’” i  „B” /rys. nr 2/ wykonać w sposób ręczny z użyciem elektro-narzędzi: młotków udarowych oraz narzędzi ręcznych: ciężkich młotów, łomów , przecinaków.

W celu bezpiecznego  wykonania robót rozbiórkowych należy  rygle  podstemplować w sposób przedstawiony na rysunku nr 3.

Prace  rozbiórkowe wykonać z rusztowania.

Rozbiórkę prowadzić poprzez ostrożne , równomiernie pomiędzy oczepami skuwając beton „warstwami” od  części górnej do dolnej przekroju żelbetowego , nie uszkadzając betonu nad stemplami , zbrojenia oraz wsporników.

Po  wykonaniu ww. zakresu należy usunąć beton nad stemplami , w taki sam sposób a na-stępnie odciąć zbrojenie.

Beton rozbiórkowy załadować na środek transportowy i wywieźć na wysypisko natomiast  zbrojenie do skupu złomu.

Uwaga:  Przed przystąpieniem do rozbiórki rygli w osiach „A’” i  „B”  należy słupy usztywnić

zastrzałami podłużnymi.

3.3.6  Rozbiórka łuków  w osiach „A’” i „B”

Rozbiórkę łuków  w osiach  „A’” i „B” /rys. nr 2/  wykonać w  sposób  ręczny z użyciem elektronarzędzi : młotków udarowych oraz narzędzi ręcznych : ciężkich młotów , łomów , przecinaków.

Rozbiórkę łuków można wykonać po wykonaniu rozbiórki wszystkich  rygli.

Demontaż zastrzałów podłużnych wykonać po rozbiórce łuków.

W celu bezpiecznego  wykonania robót rozbiórkowych należy  rygle  podstemplować w sposób przedstawiony na rysunku nr 3.

Prace  rozbiórkowe wykonać z rusztowania.

Rozbiórkę prowadzić poprzez ostrożne , równomiernie pomiędzy oczepami skuwając beton „warstwami” od  części górnej do dolnej przekroju żelbetowego , nie uszkadzając betonu nad stemplami oraz zbrojenia .

Po  wykonaniu ww. zakresu należy usunąć beton nad stemplami , w taki sam sposób a na-stępnie odciąć zbrojenie.

Beton rozbiórkowy załadować na środek transportowy i wywieźć na wysypisko natomiast  zbrojenie do skupu złomu.

3.3.7  Rozbiórka  słupów

Rozbiórkę słupów wykonać  w sposób ręczny z użyciem elektronarzędzi : młotków udaro-wych oraz narzędzi ręcznych : ciężkich młotów , łomów , przecinaków.

Rozbiórkę górnej części słupów wykonać z rusztowania  rozbijając stopniowo beton  od góry słupa do jego styku ze stopą fundamentową.

Istniejące zbrojenie słupa obciąć na poziomie 1,0 m powyżej góry stopy.

W trakcie rozbiórki  niezbędne będzie wykonanie rozkopu o głębokości ok.20-35 cm , który po wykonaniu rozbiórki dolnej części słupa należy zabezpieczyć przed wodą opadową.

Beton rozbiórkowy załadować na środek transportowy i wywieźć na wysypisko natomiast  zbrojenie do skupu złomu.

3.4    Kolejność wykonywania  rozbiórki elementów konstrukcyjnych

3.4.1    Rozbiórka  desek

3.4.2    Rozbiórka rygli w osiach A , A’ i B .

    - Rozbiórka łuków w osiach A , A’ i B .

    - Rozbiórka ręczna słupów.

4.0   Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

Zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane z dnia 7  lipca 1994r.  /Tekst  jednolity: Dz.U. z  2000r. Nr 106, poz. 1126  wraz  z  późniejszymi  zmianami  /artykuł  20.u.1.p.1b.  dla  objętych  zakresem projektu robót rozpatrzono  konieczność  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia 23 czerwca 2003r.         w  sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczeństwa   i ochrony  zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/  stwierdzono , że  dla  specyfiki  projektowanych  robót   jest  wymagane sporządzenie planu bioz.

5.0  Opis  sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Wszelkie  roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   (Dz. U. 2003 r. Nr 47 , poz. 401.)

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne zabezpieczenia takie jak :

- ogrodzenie  terenu  robót  rozbiórkowych  ogrodzeniem stałym o  wysokości  co najmniej 1,5m ,

- oświetlenie terenu rozbiórki w porze nocnej ,

- oznakowanie terenu rozbiórki  tablicami  ostrzegawczymi .

Pracownicy  zatrudnieni przy  robotach rozbiórkowych muszą zostać dokładnie zapoznani  z  zakresem robót , kolejnością wykonywania robót  oraz  bezpiecznym sposobem  ich wyko-nania.

Pracownicy winni  zostać  zaopatrzeni w komplet  potrzebnych narzędzi oraz odzież  roboczą , hełmy , okulary  i  rękawice ochronne,  a ponadto z uwagi na  możliwość upadku z wysoko-ści w sprzęt ochrony osobistej.

Sprzęt ochrony osobistej pracowników  powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania , konserwacji i przechowywania.

W celu zapewnienia jak najwygodniejszej pozycji w trakcie wykonywania  robót rozbiórko-wych zalecam zastosowanie rusztowania systemowego o wysokości pomostu górnego na wysokości ok.  4,70 – 4,80 m powyżej poziomu terenu.

Zabrania się bezwzględnie wykonywania robót rozbiórkowych podczas wiatru

o szybkości powyżej 10 m/s.

6.0  Uwagi końcowe

W bezpośredniej bliskości  wykonywanych robót rozbiórkowych znajdują się podzie-

mne sieci instalacyjne oraz naziemne obiekty , które mogą ulec uszkodzeniu w przypadku niewłaściwego wykonywania robót.

Tymi  obiektami są :

- sieć eNN , kanalizacja deszczowa oraz studzienki kanalizacyjne i  wpust uliczny.

- szafka energetyczna zlokalizowana na działce 84/4 w pobliżu wschodniego narożnika zamku ,

- fontanna w ogrodzie przyzamkowym ,

- figura na postumencie oraz szafka zlokalizowane na działce nr  90/1 AM4 usytuowane w  bezpośredniej bliskości północno-zachodniego narożnika budynku Parafii Rzym-sko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża w Brzegu.

Opracowała :

| TEMAT | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca robót rozbiórkowych |
| --- | --- |
| OBIEKT | Pergola przy zamku książąt brzeskich – Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu |
| INWESTOR | Gmina Miasto Brzeg Brzeg ul. Robotnicza 12 |
| PROJEKTANT | mgr inż. Barbara Wojciechowska zam. Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 |
| DATA OPRACOWANIA | listopad 2005 |

# OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach polegających na rozbiórce budowli – pergoli żelbetowej.

- Dane  ogólne

  - Obiekt :  Budowla ogrodowa – pergola

  - Adres :    Brzeg ul. Plac Zamkowy

  - Lokalizacja : działki nr 89 , 85 , 90/1 AM4 obręb Centrum

  - Inwestor : Gmina Miasto Brzeg  -  Brzeg ul. Robotnicza 12

- Podstawa opracowania

  - Projekt budowlany na roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budowli – pergoli.

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane /Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 , z późn. Zm./ - art. 21a ust. 4.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Warunki techniczne , normy.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ze względu na specyfikę robót budowlanych  polegających na rozbiórce budowli – pergoli .

- Opis usytuowania obiektu

Pergola usytuowana jest  przy wschodniej ścianie zamku książąt brzeskich – Muzeum

Piastów Brzeskich w Brzegu ul. Plac Zamkowy.

- Techniczna charakterystyka budowli

Konstrukcja żelbetowa o układzie arkadowym , której elementami nośnymi są:

monolityczne stopy fundamentowe , słupy , łuki oraz belki  oraz drewniane deski.

- Zakres robót dla całego zamierzenia

Zakres robót :

- zabezpieczenie okien , krat i rur spustowych zamku ,

- wycięcie roślinności ,

- rozbiórka chodnika ,

- rozbiórka pergoli ,

- wywóz gruzu i uporządkowanie terenu.

- Wykaz  istniejących obiektów budowlanych

  - Budynek Muzeum Piastów Śląskich

  - Pergola

  - Ławki kamienno-drewniane

  - Droga dojazdowa do ogrodu

  - Szafka złącza energetycznego

  - Szafka przyłącza gazowego przy budynku parafialnym ,

  - Figura na postumencie

  - Fontanna w ogrodzie przyzamkowym.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu  , które mogą  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące  elementy zagospodarowania  terenu  które mogą  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.:

  - Pergola

  - Szafka złącza energetycznego ,

  - Szafka przyłącza gazowego przy budynku parafialnym ,

Istniejące  elementy zagospodarowania  terenu  stwarzają warunki do obsługi transportowej budowy oraz zorganizowania placu budowy.

- Wskazanie  przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji robót.

Podczas realizacji robót  rozbiórkowych występują zagrożenia  wynikające

z możliwości upadku pracownika z wysokości powyżej 5,0 m lub upadku narzędzi , elementów rozbieranej konstrukcji.

Najbardziej prawdopodobne zagrożenia w trakcie wykonywania robót to :

- podrażnienia błon śluzowych ,

- uszkodzenia głowy ,

- upadek z wysokości ,

- uszkodzenia rąk i nóg ,

- porażenie prądem przez niesprawne urządzenia elektryczne bądź  brak zabezpiecze-nia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami  mecha-nicznymi.

Wymienione wyżej zagrożenia  występują przy wykonywaniu robót rozbiórkowych , transpor-cie gruzu na placu budowy oraz prac załadunkowych.

- Wskazanie sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót  instruktaż  pracowników  przeprowadzić

instruktaż pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury    z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz. 401/.

Szkolenie winno być przeprowadzone  przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.  Pracownicy winni wysłuchać szkolenia i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych adekwatnych dla warunków przedmiotowej budowy.

- Wskazanie  środków  technicznych i organizacyjnych , zapobiegających  nie-

bezpieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót  budowlanych w strefach szcze-gólnego zagrożenia  zdrowia  lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających  bezpie-czną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

11.1  Środki  techniczne

11.1.1  Rusztowania

Montaż , odbiór i eksploatację Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lu-tego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowla-nych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz. 401/  powinny  być  wykonane zgodnie z dokumentacją pro-ducenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z ele-mentów poddanych przez producenta badaniom na zgodność  z wymaganiami konstrukcyj-nymi i materiałowymi , określonymi w kryteriach oceny  wyrobów pod względem bezpieczeń-stwa.

Montaż , eksploatacja i demontaż rusztowań powinny być wykonywane zgodnie instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu  rusztowań powinny  posiadać  wymagane uprawnienia.

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika bu-dowy lub uprawnioną osobę.

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokóle odbioru te-chnicznego zawierającym wszystkie istotne informacje dotyczące wykonanego rusztowania.

Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie  z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny :

-  posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty

oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

-  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń ,

-  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy ,

-  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku ,

-  posiadać poręcz ochronną o której mowa w par. 15 ust. 2 [2.3] ,

-  posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym , ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę

niebezpieczną , wynoszącą w poziomie 6,0 m.

Zrzucanie elementów demontowanych  rusztowań jest zabronione.

11.2   Środki  organizacyjne

    - Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć                i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia.

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia poża-rowego lub wybuhowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urzą-dzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub ma-szyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetyczny-mi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,

- 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Budowlane urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sy-gnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy za-bezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeń-ństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

    - Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na placu budowy.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

11.2.3  Nadzór

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-kresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

- niewłaściwe polecenia przełożonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy ergonomii,

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekar-skich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

- niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

- wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-znaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie praco-wników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwią-zanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-niem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpie-cznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i ucią-żliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia dzia-łań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidu-alnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indy-widualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

- Podstawowe dane o sposobie prowadzenia robót

Roboty należy prowadzić z zachowaniem staranności i przestrzeganiem  zasad bezpie-czeństwa i higieny pracy , określonymi w :

12.1  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa         i higieny pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych /Dz.U.  2003r. Nr 47 , poz. 401/.

  - Rozporządzeniem Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy . /Dz.U. 1997r. Nr 129 , poz. 844/.

  - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- Tom I – Budownictwo ogólne

- Tom V – Instalacje elektryczne.

Opracowała :