Załącznik do umowy nr …………………….

1.

| Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem sztuk: 18 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| Procesor | Procesor rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 1.8GHz i częstotliwości magistrali FSB min 800MHz, pamięć cache min. 1MB Lub równoważny wg testów przeprowadzonych przez Oferenta |
| Chipset płyty głównej | Płyta główna obsługująca procesor oznaczona w sposób trwały logo producenta komputera |
| Pamięć RAM | 1024MB DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz) w dwóch modułach, 4 gniazda DIMM, możliwość rozbudowy do 4 GB |
| Gniazda Rozszerzeń | 1X PCI Express x16, 1x PCI-Express x1, 2 x PCI |
| Porty | Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście słuchawek, dostępne z tyłu obudowy: 4x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x DVI, wyjście audio, wejście audio, RJ-45 |
| HDD | Min. 80 GB, SATAII, 7200 rpm |
| Wnęki rozszerzeń | Min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z zewnątrz, 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy |
| Napędy | DVD+/-RW Dual Layer, wewnętrzny napęd FDD 1.44MB |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, min. zgodna z AC’97, głośnik wewnątrz obudowy |
| Karta graficzna | PCI-Express x 16, obsługująca min 128 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią RAM komputera (w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na pamięć video, rozdzielczość min. 1280x1024 @85Hz |
| Karta sieciowa | Zintegrowana, 10/100/1000 (RJ-45) |
| Klawiatura | PS2, układ klawiszy US–international, oznaczona logo producenta komputera |
| Mysz | PS2 optyczna z rolką, oznaczona logo producenta komputera, podkładka |
| Obudowa | MidiTower, fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie. Beznarzędziowe otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń. |
| Bezpieczeństwo | Możliwość startu systemu z urządzeń USB, możliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub USB Disk-On-Key (oraz ich wczytania), możliwość blokowania zapisu i odczytu na dyskietkę, port LPT, porty szeregowe i porty USB, hasło DriveLock |
| Zasilacz | Min. 350W |
| Głośność | Poniżej 26 dB, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 lub równoważną; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |
| Zarządzanie | Obsługa standardów SMBIOS, Wake-on-LAN, ASF 2.0, WMI, PXE oraz agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie, inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny - dołączyć do oferty. Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym |
| System operacyjny | MS Windows XP Professional PL z SP2, system preinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami |
| Oprogramowanie | Program antywirusowy z roczną aktualizacją |
| Dokumentacja techniczna | Do każdego zestawu |
| Monitor | LCD 17” 1280 x 1024 piksele 800:1 320 cd/m² 160/160 5ms 2x1w |
| Gwarancja | 36 miesięcy u klienta |

2.

| Notebok 15.4” sztuk: 3 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| Procesor | Procesor rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 1.8GHz lub równoważny wg testów przeprowadzonych przez Oferenta |
| Ekran | LCD 15,4 cali błyszczący (glare) Nominalna rozdzielczość 1280 x 800 pikseli |
| Pamięć RAM | 1024 MB DDR2 możliwość rozszerzenia do 2 048 MB |
| Typ zastosowanej pamięci | RAM DDR2 (667 MHz) |
| Dysk twardy | 120 GB Serial ATA |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW DL |
| Karta graficzna | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 lub równoważna |
| Złącza: | wyjście video [tv-out] wyjście D-Sub |
| Czas pracy na baterii | 4 godz. |
| Karta dźwiękowa | wejście mikrofonu wejście liniowe stereo |
| Czytnik kart pamięci | SD MS-Pro MMC Memory Stick |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11a/b/g modem analogowy Bluetooth LAN 100 Mbps |
| Interfejsy | interfejsy FireWire 4x USB |
| Wyposażenie | Głośniki Wbudowany mikrofon Mysz z rolką |
| Torba |  |
| Zainstalowany system operacyjny wraz z nośnikiem | Microsoft Windows Vista Business |
| Oprogramowanie | Program antywirusowy z roczną aktualizacją |
| Gwarancja | 24 miesiące |

3.

| Notebook 12,1” sztuk: 2 |
| --- |
| Procesor | Procesor rodziny x86 dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 1.8 GHz lub równoważny wg testów przeprowadzonych przez Oferenta |
| Ekran | LCD 12,1 cali, błyszczący (glare) nominalna rozdzielczość LCD 1280 x 800 pikseli |
| Pamięci RAM | 1 024 MB DDR2 możliwość rozszerzenia do 2 048 MB |
| Dysk twardy | 120 GB Serial ATA |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW DL |
| Karta graficzna | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 lub równoważna |
| Złącza | wyjście video [tv-out] wyjście DVI wyjście D-Sub RJ-11 RJ-45 S/PDIF (współdzielone z wyjściem słuchawkowym) |
| Czas pracy na baterii | 4 godz. |
| Karta dźwiękowa | wejście mikrofonu wejście liniowe stereo |
| czytnik kart pamięci | SD MS-Pro MMC Memory Stick |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11a/b/g modem analogowy LAN 100 Mbps Bluetooth |
| Interfejsy | ExpressCard 4x USB FireWire (IEEE 1394) |
| Wyposażenie dodatkowe | Torba Mysz z rolką |
| Zainstalowany system operacyjny wraz z nośnikiem | Microsoft Windows Vista Business |
| Oprogramowanie | Program antywirusowy z roczną aktualizacją |
| Gwarancja | 24 miesiące |

4.

| Drukarka laserowa mono Sztuk: 1 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| Nominalna prędkość druku | 26 str./min. |
| Rozdzielczość w pionie | 1 200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie | 1 200 dpi |
| Normatywny cykl pracy | 15 000 str./mies. |
| Gramatura papieru | 60 - 178 g/m² |
| Pojemność podajnika papieru | 250 szt. |
| Zainstalowana pamięć | 32 mb |
| Maks. Pojemność pamięć | 288 mb |
| Maks. Rozmiar nośnika | A4 |
| Złącza zewnętrzne | Hi-Speed USB (ckompatybilność ze specyfikacją USB 2.0) port |
| Obsługiwane języki | Hp pcl 6, hp pcl 5e |
| Emulacje języków | HP Postscript Level 3 |
| Druk dwustronny [dupleks] | Tak |
| Praca w sieci [serwer wydruku] | Nie |
| Dołączony kabel do drukarki USB |
| Gwarancja producenta 1 rok |

5.

| Drukarka laserowa, wielofunkcyjna Sztuk: 10 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| Technologia druku: | Laserowa |
| Maks. Rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 1200 dpi |
| Maks. Szybkość druku mono | 18 str./min. |
| Gramatura papieru | 75 - 90 g/m² |
| Praca w sieci [serwer druku] | Tak |
| Typ skanera | Kolorowy |
| Rozdzielczość skanera | 600 x 600 dpi |
| Głębia koloru | 24 bit |
| Obszar skanowania | 216 x 381 mm |
| Rozdzielczość kopiarki | 600 x 600 dpi |
| Funkcje specjalne kopiarki liczba kopii | 1-99 |
| Interfejs | Usb 2.0 |
| Ethernet | 10/100 Mbps |
| Inne cechy | Adf (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 30 arkuszy Podajnik na 150 arkuszy Tacka odbiorcza na 100 arkuszy |
| Obsługiwane języki drukarek | Hp pcl 6, hp pcl 5e |
| Emulacje: | Postscript level 3 |
| Ram | 64 mb |
| Normatywne obciążenie | 7 000 str./mies. |
| Dołączony kabel do drukarki USB |
| Gwarancja producenta 1 rok |

6.

| Drukarka laserowa – kolorowa sztuk:1 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| nominalna prędkość druku mono | 12 str./min. |
| nominalna prędkość druku kolor | 10 str./min. |
| rozdzielczość w pionie mono | 600 dpi |
| rozdzielczość w poziomie mono | 600 dpi |
| rozdzielczość w pionie kolor | 600 dpi |
| rozdzielczość w poziomie kolor | 600 dpi |
| normatywny cykl pracy | 35 000 str./mies. |
| pojemność podajnika papieru | 250 szt. |
| maks. rozmiar nośnika | A4 |
| zainstalowana pamięć | 64 MB |
| złącza zewnętrzne | USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps |
| obsługiwane języki | PostScript v3 HP PCL 6 HP PCL 5e |
| zainstalowane opcje | dupleks (moduł druku dwustronnego) |
| Podajnik papieru | Min.250 arkuszy |
| Tacka odbiorcza | Min. 125 arkuszy |
| w zestawie | przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD toner magenta, toner yellow, toner black, toner cyan |
| Dołączony kabel do drukarki USB |
| Gwarancja producenta 1 rok |

7.

| Drukarka laserowa wielofunkcyjna, kolorowa typu sztuk: 1 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| nominalna prędkość druku mono | 19 str./min. |
| nominalna prędkość druku kolor | 4 str./min. |
| rozdzielczość w pionie mono | 600 dpi |
| rozdzielczość w poziomie mono | 600 dpi |
| rozdzielczość w pionie kolor | 600 dpi |
| normatywny cykl pracy | 30 000 str./mies. |
| pojemność podajnika papieru | 125 szt. |
| maks. pojemność podajników | 375 szt.maks. |
| rozmiar nośnika | A4 |
| złącza zewnętrzne | USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps |
| w zestawie | przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD toner magenta, toner yellow, toner black, toner cyan |
| Dołączony kabel do drukarki USB |  |
| Gwarancja producenta 1 rok |  |

8.

| Projektor sztuk: 1 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| Rozdzielczość | ekranu1024 x 768 pikseli |
| Jasność | 2 000 ANSI lum. |
| Kontrast | 600:1 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Obiektyw | 1.7–2.07, f= 18.9–22.7 mm F |
| Przekątna obrazu | 0,5 - 7,62 m |
| Obsługiwane systemy | SECAM PAL60 PAL-N PAL PAL-M NTSC 4.43 NTSC |
| Złącza (wejścia): | 2 x D-sub 15-pin, 2 x RCA (audio LR), 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video), 1 x Mini DIN (PC control), 1 x RCA (wideo), 1 x stereo mini-jack |
| Złącza (wyjścia): | 1 x D-sub 15-pin, 1 x stereo mini-jack |
| Głośniki | 1 Wat |
| Moc lampy | 200 W |
| Czas pracy lampy | 3 000 godz. |
| Pilot |  |

9.

| Monitor LCD 17” sztuk: 51 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| Ekran | LCD 17” |
| rozdzielczość nominalna | 1280 x 1024 piksele |
| Kontrast | 800:1 |
| Jasność | 320 cd/m² |
| Kąty widzenia | 160/160 |
| Czas reakcji | 5ms |
| Głośniki | 2x1w |

10.

| Monitor LCD 20” sztuk: 1 |
| --- |
| Opis | Parametry minimalne |
| Ekran | LCD 20” |
| rozdzielczość nominalna | 1600 x 1200 piksele |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 320 cd/m² |
| Kąty widzenia | 178/178 |
| Czas reakcji | 8ms |
| Głośniki | 2x1w |
| ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |

11.

| Oprogramowanie: |
| --- |
| Opis | Ilość |
| OEM Microsoft Office SBE 2007 PL | 18 sztuk |
| OEM Microsoft Office PRO 2007 PL | 5 sztuk |

Z uwagi na istniejące aplikacje biurowe w Urzędzie Miasta oraz spójność danych Zamawiający przy oprogramowaniu typu Office oraz Windows nie dopuszcza ofert równoważnych