Dokumentacja projektowa rewaloryzacji

Parku Centralnego

w Brzegu

- Opis techniczny -

#### Inwestor

### Gmina Miasto Brzeg

49-300 Brzeg

ul. Robotnicza 12

Wykonawca

Firma Ekoart – Adam Zawadzki

ul. W.Pola 2 lok.13; 40-596 Katowice

tel. 0601 94 51 59

tel/fax (022)321 65 93

Luty 2005'

SPIS TREŚCI:	   	strona

1. Podstawa opracowania .........................................................		4

2. Przedmiot opracowania ........................................................ 	4

2.1 Cel i zakres opracowania..................................................................	4

2.2 Dane ogólne....................................................................................	4

3. Dane historyczne............................................................	5

3.1 Rys historyczny parku.......................................................................	5

3.2  Parki polskie z epoki założenia w Brzegu

– ogólna charakterystyka (XIX/XX wiek)..........................................	6

4. Kompozycja przestrzenna parku .........................................	8

5. Warunki przyrodniczo – glebowe...................................	9

6 . Stan istniejący szaty roślinnej.............................................	10

6.1 Opis stanu istniejącego szaty roślinnej................................................	10

6.2  Projekt gospodarki drzewostanem.....................................................	15

7. Projekt zagospodarowania terenu.................................	22

  - Założenia ogólne..........................................................................	22

  - Ustalenia szczegółowe..................................................................	23

  - Wykaz roślin projektowanych........................................................	24

  - Runo parkowe.............................................................................	25

  - Łąka kwietna...............................................................................	25

8. Prace ogrodnicze.............................................................	27

8.1 Opis materiału roślinnego..................................................................	27

8.2 Dodatkowe materiały i substancje......................................................	28

8.3 Transport i przechowywanie roślin.....................................................	28

8.4 Przygotowanie terenu pod obsadzenia...............................................   29

8.4.1 Metoda pracy......................................................................	29

8.4.2 Przygotowanie dołów do sadzenia drzew i dużych krzewów....	29

8.5 Sadzenie  drzew  i krzewów..............................................................   30

8.5.1 Terminy sadzenia................................................................   30

8.5.2 Ogólne uwagi.....................................................................    30

8.5.3 Warunki podczas sadzenia...................................................  	30

## 8.5.4 Umiejscowienie roślin..........................................................  	30

## 8.5.5 Sadzenie drzew .................................................................   	31

8.5.6 Uzupełnienie ubytków w alei lipowej....................................	31

8.5.7 Sadzenie krzewów  i bylin...................................................   	32

8.5.8 Wysiew łąki kwietnej..........................................................   	32

9. Wskazania pielęgnacyjne..............................................	34

9.1 Pielęgnacja drzew...........................................................................	35

9.2 Pielęgnacja krzewów ......................................................................   	35

9.3 Pielęgnacja bylin – roślin okrywowych..............................................   	36

9.4 Pielęgnacja trawników....................................................................    	36

9.4.1 Renowacja trawników........................................................    	36

9.4.2 Koszenie i aeracja..............................................................    	37

9.4.3 Nawożenie i nawadnianie...................................................   	38

9.5 Pielęgnacja łąki kwietnej................................................................     	38

10. Nawierzchnie..............................................................    	40

10.1 Projekt rewaloryzacji układu nawierzchni.......................................    	40

11. Układ wodny...............................................................  	41

11.1 Stan istniejący obiektów wodnych.................................................   	41

11.2 Zalecenia dotyczące rewaloryzacji obiektów wodnych....................   	41

12. Projekt rewaloryzacji elementów małej architektury

12.1 Zalecenia dotyczące rewaloryzacji małej architektury.....................      43

13. Prognoza dotycząca utrzymania i konserwacji parku

13.1 Program działań wieloletnich........................................................      45

- Podstawa opracowania

- umowa nr OR.IV/UOŚ/342-20/04

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 obejmująca zlecony teren;

- Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu;

- Przedmiot opracowania

2. 1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu rewaloryzacji Parku Centralnego w Brzegu.

Zakres projektu obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji stanu zachowania parku (w tym: opis historyczny obiektu, warunki przyrodnicze, charakterystyka układu kompozycyjnego parku)

- wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej;

- wykonanie projektu gospodarki drzewostanem ze wskazaniem drzew i krzewów do usunięcia oraz zalecenia dotyczące wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych;

- wykonanie projektu rewaloryzacji zieleni;

- wykonanie projektu rewaloryzacji elementów małej architektury;

- wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznych oświetlenia parkowego;

- wykonanie przedmiaru robót;

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

2.2 Dane ogólne

Teren opracowania obejmuje Park Centralny w Brzegu o powierzchni całkowitej 6,053 ha. Park stanowi część Plant powiązanych ze sobą w układ terenów zieleni otaczających część zurbanizowaną miasta Brzeg. Park został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 243/90.

Granice: Park Centralny w Brzegu ciągnie się wzdłuż dawnych umocnień bastionowych i znajduje się w kwartale ulic: Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Piastowskiej i Jana Pawła II.

Podział i bilans powierzchniowy parku:

Powierzchnia ogółem: 60 052 m, w tym:

- staw Łabędzi – 3 092 m

- staw Piastowski – 1 443 m

- trawniki; runo parkowe – 17 905m

- 	ścieżki, alejki – 37518 m

3. Dane historyczne

  - Rys historyczny parku

Źródła historyczne jako czas powstania parku wskazują datę po 1807 roku, wówczas zaczęto zagospodarowywać teren po zburzonych po zdobyciu miasta przez wojska napoleońskie fortyfikacjach. W 1812r. teren dawnej twierdzy stał się własnością miasta i od tego czasu rozpoczęto prace nad zagospodarowaniem nowo powstałych obszarów. Część z nich postanowiono przeznaczyć pod zabudowę, natomiast pozostały teren postanowiono przekształcić w planty.

Od 1818r. zaczęto planować utworzenie terenów parkowych. Jednym z pierwszych elementów historycznego założenia parkowego było utworzenie w 1819r. promenady. Poprowadzono ją po zewnętrznej stronie fosy, powtarzając tym samym linię dawnego narysu umocnień bastionowych. Promenada ta jest tożsama z istniejącą obecnie aleją lipową. Pierwsze plany, na których widoczny jest przebieg promenady pochodzą z roku 1823. Kolejnym etapem było utworzenie terenów wypoczynkowych we wszystkich narożnikach dawnych umocnień fortyfikacyjnych. Zmiany te są widoczne na planie miasta z 1860 roku.  W 1838 roku opublikowano widok ukazujący promenadę ok. 1825 roku. W podpisie zawiera on nazwisko radcy wojennego Bergela – osoby zasłużonej dla powstania promenady. Jego pamięć uczczono nadając nazwę parku Bergel-Promenade . Zamiennie stosowano również nazwę Bergel-Anlage.

Następnym etapem było rozbudowanie promenady i stworzenie zarysów obecnego założenia parkowego, co wynika z projektów modernizacji i powiększenia miasta z 1866-1868 roku.

Ostateczny kształt parku widoczny jest na planie miasta Brzegu z 1896 roku.

W części spacerowej parku, znajdującej się po przeciwnej niż fosa stronie promenady wytyczone zostały alejki. Utworzyły one regularny układ komunikacyjny „koniczynkę” połączoną dwoma symetrycznymi drogami z okrągłym placykiem. W jego części centralnej znajdowało się źródło. Dalej drogi tworzą układ elipsoidalnych pętli. Poniżej promenady utworzono równoległą do niej drogę parkową.

Szeroką fosę znajdującą się pomiędzy Bramą Nyską a Bramą Małujowicką zmieniono w wąski kanał o kształcie linii prostej. Kanał od strony Bramy Nyskiej rozszerzono w staw z nieregularną linią brzegową. Od strony Bramy Małujowickiej utworzono duży staw, zwany obecnie Stawem Łabędzim.

Część południową plant ostatecznie zagospodarowano na przełomie XIX i XXw. Park wzbogacony został wtedy o fontannę z figurą  ‘Łabędź z Bratem Ledy’ rzeźbiarza Kallide, którą umieszczono na okrągłym placyku, na projekcie określonym jako ‘źródło’.  Od tego miejsca rozciągała się oś widokowa, zaznaczona w dalszej części rzeźbą usytuowaną na obszernym parterze gazonowym. Była to rzeźba z brązu ‘Pijącej dziewczyny’ - dzieło rzeźbiarza Wiktora Seifferta.

Na planach z roku 1933 przedstawiających park nie ma wprowadzonych znaczących zmian. Stan ten utrzymywał się aż do roku 1945. Natomiast po roku 1945 układ przestrzenny parku stał się mniej czytelny, wszystkie rzeźby i fontanna zostały zlikwidowane. W latach 70-tych, na parterze gazonowym wykonano piaskownicę. W latach 80-tych wykonano rekonstrukcję fontanny ‘Łabędź z Bratem Ledy’.

3.2 Parki polskie z epoki założenia w Brzegu – ogólna charakterystyka  (XIX/XX wiek)

XIX wiek sprzyja powstawaniu miejskich założeń ogrodowych. Wówczas powstają: parki, planty, bulwary, skwery, ogrody dziecięce i parki zdrojowe.

W pierwszej połowie stulecia powstają parki o charakterze spacerowo-wypoczynkowym. Lokalizowane są zazwyczaj na obrzeżach miast, przy głównych ciągach komunikacyjnych, często w powiązaniu z dolinami rzek. W kompozycjach parkowych wykorzystywano naturalne źródła, stawy, bagna, starorzecza, strumienie, jeziora i rzeki. Często wzbogacano stawy o sztuczne wyspy obsadzane drzewami i krzewami, gdyż panowała zasada, że nie powinno się ogarniać wzrokiem pełnego zarysu stawu. Na dużych stawach powstawały przystanie z łódkami, barkami, gondolami.

Geometryczne baseny i kanały barokowe zastąpiono nowymi formami o nieregularnych kształtach. Niezwykle atrakcyjne były tzw. rzeki angielskie - wydłużone stawy kształtowane w formie rzeki. Powstawały w obniżeniach terenu i u podnóża zboczy. Miały nierównoległe brzegi, skręty w postaci serpentyn, a początek i zakończenie serpentyn maskowano rozrzeźbieniem terenu,  grupami drzew i krzewów.

Potokom i strumieniom nadawano swobodną formę wzbogacając je o zatoki, nowe odnogi. Gdy tylko istniała możliwość pojawiały się wodospady - wysokie i szerokie, wśród głazów i kamieni. Źródła miały formę rustykalną.

Pierwsze założenia parkowe cechuje mało zróżnicowany program użytkowy i skromne wyposażenie. Brak również wyraźnych powiązań kompozycyjnych z otaczającym krajobrazem. Niektóre  ogrody publiczne powstawały na miejscu innych, istniejących już założeń ogrodowych (np. na terenie dawnych ogrodów biskupich, przyklasztornych etc.)

W pierwszej połowie XIX wieku w parkach wprowadzono krajobrazowo-geometryczny układ przestrzenny. Część geometryczna stanowiła osnowę całości założenia parkowego, od którego odchodziła sieć dróg swobodnie wijących się w części krajobrazowej. Od połowy XIX wieku drogi kształtowano według pewnej hierarchii ważności: podstawą była szeroka obwodnica łącząca główne miejsca widokowe i obiekty architektoniczne, prowadzona zwykle po obrzeżach parku. Do niej nawiązywano sieć bocznych dróg - węższych i bardziej kameralnych. Wszystkie drogi miały płynny przebieg oparty na odcinkach elips i kół, o łagodnych zmianach kierunku i krzywizn. W dojrzałych ogrodach krajobrazowych unikano zbyt krętych dróg, które były charakterystyczne w początkach rozwoju tych ogrodów. Drogi łączono pod kątem ostrym, maskując skrzyżowania grupami krzewów. Tylko drogi do jazdy konnej miały najczęściej formę tradycyjnej alei. Preferowano rozbieżny układ dróg eliminujący wrażenie możliwości ponownego spotkania się dróg. Każda droga i ścieżka parkowa musiała prowadzić do konkretnego celu. Mogły to być punkty widokowe, kameralne place wypoczynkowe (gabinety ogrodowe) na planie koła w otoczeniu grup lub masywów roślin, pawilony ogrodowe i altany na zakończeniach rozgałęzień dróg, etc.

Łąki kwietne były częścią dużych założeń parkowych. Kształtowano je nieregularnie, miękko, łącząc z przyległym lasem lub gajem. Występowały w dolinach rzek, na obrzeżach dolin, w obniżeniach terenu wśród pól i lasów. Łąki wzbogacano umiejętnie dobranymi kwiatami.

Druga połowa stulecia to okres powstawania parków o jednolitych układach krajobrazowych. Często w ich tworzeniu wykorzystywano zróżnicowanie terenu, istniejące stare zadrzewienia i układy wodne (stawy, rzeki, strumienie). Do parków krajobrazowych wprowadzano rozwiązania geometryczne w postaci parterów akcentujących wejścia bądź ważne kompozycyjnie miejsca. Partery kwiatowe towarzyszyły ogrodom krajobrazowym przez cały XIX wiek. Miały kształt regularny, symetryczny, nawiązujący do parterów renesansowych i barokowych.

W połowie XIX wieku pojawiły się w ogrodach kobierce kwietne, ornamenty kwiatowe zaspokajały potrzebę wprowadzenia kolorów do parku. Kwietniki dywanowe obsadzane niskimi roślinami miały często kształt palmety, muszli, medalionu, wici, kwiatów, gałęzi.

Z upodobaniem tworzono długie aleje, głównie grabowe, które zamykały park z jednej lub z dwóch stron. Aleje te były ciemne i posępne. Taki efekt uzyskiwano przez cięcie koron drzew tak, by splatały się nad głową spacerującego tworząc tunel.

Ważnym elementem dużych ogrodów krajobrazowych był program sportowy i rozrywkowy. Obejmował place do gier i zabaw, boiska gimnastyczne dla dzieci, korty tenisowe, place do gry w krokieta.

Kolejnym rodzajem ogrodów publicznych były planty. Powstały na miejscu dawnych fortyfikacji miejskich. Stanowiły zazwyczaj pierścień zieleni otaczający mury obronne z alejami parkowymi, przy których urządzano miejsca wypoczynkowe. Wznoszono altany, kioski, wznoszono pomniki. Planty były dostępne zarówno dla mieszkańców miasta wewnętrznego jak i strefy zewnętrznej, przyległej. Główne przykłady tego typu założeń to: Planty Krakowskie, planty we Wrocławiu, Toruniu, Łęczycy.

W miastach powstawały bulwary i skwery. Bulwary były zakładane wzdłuż tras komunikacji kołowej. Skwery powstawały między zabudową miejską, ozdabiane były pomnikami lub fontannami.

Wiek XIX to czas powstawania pierwszych ogrodów dla dzieci. W Krakowie powstał pierwszy tego typu ogród założony przez Henryka Jordana. Przeznaczony dla dzieci i młodzieży do gier, zabaw i wypoczynku na wolnym powietrzu.

W XIX wieku rozwinęła się idea parków zdrojowych. Powstają na terenach podgórskich i nizinnych. W powiązaniu ze źródłami wód mineralnych, pijalniami lub domami zdrojowymi.  Cechą charakterystyczną parków zdrojowych były aleje i deptaki po których spacerowali i wypoczywali kuracjusze.

- Kompozycja przestrzenna parku

Układ przestrzenny parku nawiązuje do położenia dawnych umocnień obronnych. Obecnie przebieg nieistniejącego  już narysu bastionowego podkreśla lipowa aleja. W parku wyraźnie zaznacza się podział na część zorganizowaną z wyznaczonymi alejkami, ozdobnymi nasadzeniami roślinnymi i pielęgnowanymi płaszczyznami trawnika oraz część o charakterze naturalnym, obejmująca teren nie zasypanej fosy z roślinnością charakterystyczną dla terenów podmokłych. W części zorganizowanej (spacerowej) elementami charakterystycznymi są: fontanna z figurą ‘Łabędź z Bratem Ledy’ oraz gazonowy parter. Wokół nich poprowadzone są alejki żwirowe.

Reprezentacyjnym wnętrzem parkowym jest parter gazonowy, otoczony grupami drzew. Biegnąca przez park aleja lipowa stanowi ważną oś kompozycyjną parku. Przestrzenne wnętrza parkowe tworzy dawna fosa z rozbudowanym układem wodnym, Pierwsza część wypełniona wodą, otoczona ścianą drzew, tworzy Staw Łabędzi. Druga to długa dolina, otoczona skarpami ze starodrzewem. Na jej dnie płynie wąski zarośnięty strumień (rów), który wpada do Stawu Piastowskiego.

# 5. Warunki przyrodniczo- glebowe

W Brzegu dominuje klimat przejściowy. Charakteryzuje się łagodnymi zimami oraz dużą zmiennością temperatur podczas lata. W lecie po upalnych dniach następują nagle okresy chłodne ze znacznymi opadami.

Grubość warstwy próchnicznej na terenie parku jest zróżnicowana. Średnia grubość wynosi 20cm, przy czym na terenach położonych wzdłuż strumienia jest grubsza niż w pozostałej części parku.

Rzeźba terenu Parku jest zróżnicowana. Charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi skarpami wzdłuż stawów i strumienia (rowu) oraz płaskim terenem leżącym powyżej fosy.

Na terenie parku generalnie występują zbiorowiska atropogeniczne (charakterystyczne dla dużych parków, ogrodów), bezpośrednio związane z działalnością człowieka. Najmniejszy wpływ człowieka charakteryzuje tereny dawnej fosy, występują tam licznie olsze (Alnus glutinosa) typowe dla zbiorowiska łęgów olszowych (Circaeo-Alnetum). Zbiorowiska te występują zazwyczaj na torfach i zabagnionych madach. Dłuższe przebywanie na terenie tego zbiorowiska jest niekorzystne ze względu na znaczne obciążenie akcji serca. Elementami dyskomfortowymi są: duża wilgotność powietrza, przy małej jego ruchliwosci, wysokie stężenie substancji lotnych, masowe pojawianie się uciążliwych owadów. Mimo małej przydatności rekreacyjnej, obszar ten stanowi istotny czynnik wzbogacający krajobraz parku.

- Stan istniejący szaty roślinnej

6.1 Opis stanu istniejącego szaty roślinnej

W granicach opracowania zinwentaryzowano 997 sztuk drzew i 410 szt. krzewów. Przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna wykazała, że zdrowotność drzew jest dobra. W parku rośnie wiele drzew rzadko spotykanych na terenie kraju min. Celtis occidentalis (Wiązowiec zachodni), Magnolia kobus (Magnolia japońska), Pterocarya fraxinifolia (Skrzydłorzech kaukazki), Miłorząb japoński (Gingko biloba), Taxodium distichum (Cypryśnik błotny) oraz formy drzewiaste Taxus baccata (Cis pospolity), Chamaecyparis pisifera (Cyprysik groszkowy) i Cornus mas (Dereń jadalny). Uwagę zwracają także duże rozmiary drzew. Część z nich posiada wymiary pomnikowe.

Warstwa dolna (podszyt, runo) w części parkowej reprezentowana jest zarówno przez krzewy (min.Symphoricarpos albus, Cotoneaster lucidus, Ligustrum vulgare, Philadelphus coronarius) jak i pnącza (Hedera helix). Znajduje się tu również duża grupa samosiejek, które należy usunąć, aby zachować czytelność wnętrz parkowych.

Na terenie parku znajdują się 3 drzewa wpisane do rejestru zabytków jako pomniki przyrody ożywionej, są to:

- Quercus robur (Dąb szypułkowy) nr 64 – obwód pnia 420 cm

- Quercus robur (Dąb szypułkowy) nr 234 – obwód pnia 458 cm

- Fagus sylvatica ‘Pendula’ (Buk pospolity odm. zwisająca) nr 354 – obwód pnia

284 cm

Na terenie parku znajduje się 51 drzew o wymiarach pomnikowych wg. kwalifikacji obowiązującej obecnie w lasach, nie wpisanych do rejestru zabytków, są to:

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 23 – obwód pnia 138/106/204 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 34 – obwód pnia 227 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 41 – obwód pnia 121/76/106/161 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 48 – obwód pnia 174/137 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

-	Acer campestre (Klon polny) nr 53 – obwód pnia 145/163 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 54 – obwód pnia 95/192 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

-	Acer campestre (Klon polny) nr 55 – obwód pnia 320 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 65 – obwód pnia 214 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer platanoides (Klon pospolity) nr 122 – obwód pnia 255 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 135 – obwód pnia 341 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 156 – obwód pnia 175 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 161 – obwód pnia 111/105/169 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Carpinus betulus (Grab pospolity) nr 175 – obwód pnia 281/192 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 200cm)

- Acer platanoides (Klon pospolity) nr 193 – obwód pnia 249 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 215 – obwód pnia 387 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Acer platanoides (Klon pospolity) nr 232 – obwód pnia 320 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- Acer platanoides (Klon pospolity) nr 264 – obwód pnia 347 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 332 – obwód pnia 354 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

- Platanus xhispanica (Platan klonolistny) nr 359 – obwód pnia 401cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 300cm)

- Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 375 – obwód pnia 351 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

- Acer platanoides (Klon pospolity) nr 408 – obwód pnia 252 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 443 – obwód pnia 326 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

- Acer platanoides (Klon pospolity) nr 505 – obwód pnia 250 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 512 – obwód pnia 272 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 522 – obwód pnia 235 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P.Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 538 – obwód pnia 283 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Gingko biloba (Miłorząb dwuklapowy) nr 548 – obwód pnia 189 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 150cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 554 – obwód pnia 246 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 556 – obwód pnia 189 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Carpinus betulus (Grab pospolity) nr 604 – obwód pnia 252 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 200cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 611 – obwód pnia 229 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) nr 663 – obwód pnia 295 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 250cm)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 665 – obwód pnia 234 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Fraxinus excelsior (Jesion wyniosły) nr 666 – obwód pnia 264 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 250cm)

- Salix alba (Wierzba biała) nr 688 – obwód pnia 459 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

- Prunus avium (Czereśnia ptasia) nr 715 – obwód pnia 146 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 100cm)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 797 – obwód pnia 240 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 799 – obwód pnia 320 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 802 –obwód pnia 186/222/196/275 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 803 – obwód pnia 252 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 810 – obwód pnia 235 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- Tilia cordata (Lipa drobnolistna) nr 841 – obwód pnia 334 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 310cm)

- Acer platanoides (Klon pospolity) nr 862 – obwód pnia 237 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 220cm)

- Platanus xhispanica (Platan klonilistny) nr 951 – obwód pnia 336 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 300cm)

- 	Acer campestre (Klon polny) nr 983 – obwód pnia 300 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 160cm)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1025 – obwód pnia 235 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1067 – obwód pnia 246 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1118 – obwód pnia 243 cm (wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1119 – obwód pnia 240 cm (wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1121 – obwód pnia 230 cm (wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

- 	Alnus glutinosa (Olsza czarna) nr 1137 – obwód pnia 247 cm

(wymiar kwalifikujący do ochrony – 225cm, wg kwalifikacji P. Rucińskiego (1998r.)

6.2 Projekt gospodarki drzewostanem

Do usunięcia przeznaczono krzewy, drzewa lub przewodniki suche, zamierające lub rosnące w zbyt dużym zwarciu.

Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia:

| L.p. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | wys. (m.) | średnica korony (m.) | obwód pnia (cm.) | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | 1.8 | 2 |  | 2 szt. Stare, połamane - do usunięcia |
| 10 | Pseudotsuga menziesi | Daglezja zielona | 12 | 4 | 71 | Sucha - do usunięcia |
| 33 | Acer campestre | Klon polny | 15 | 4 | 130 | Zamierający - do usunięcia |
| 36 | Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | 0.7 | 0.4 |  | Żywopłot - do usunięcia |
| 62 | Syringa sp. | Lilak | 4 | 4 |  | Liczne odrosty do usunięcia |
| 63 | Syringa sp. | Lilak | 4 | 3.5 |  | Liczne odrosty; pokrzxywiony - do usunięcia |
| 71 | Syringa sp. | Lilak | 3-4 | 4 |  | 2szt. do usunięcia, rosną na parterze gazonowym |
| 74 | Syringa sp. | Lilak | 3 | 4 |  | Forma drzewiasta, pojedynczy pień - do usunięcia, rosnie na parterze gazonowym |
| 76 | Syringa sp. | Lilak | 4 | 5 |  | Forma drzewiasta, pojedynczy pień - do usunięcia, rosnie na parterze gazonowym |
| 86 | Picea pungens 'Glauca' | Świerk kłujący f.sina | 8 | 4 | 72 | Suchy - do usunięcia |
| 87 | Syringa sp. | Lilak | 4 | 5 |  | Forma drzewiasta - do usunięcia, rosnie na parterze gazonowym |
| 88 | Syringa sp. | Lilak | 4 | 4 |  | Forma drzewiasta - do usunięcia, rosnie na parterze gazonowym |
| 89 | Syringa sp. | Lilak | 4 | 4 |  | Forma krzewiasta, liczne odrosty - do usunięcia, rośnie na parterze gazonowym |
| 102 | Crataegus | Głóg | 2 | 1 | 4-7 | samosiejka - do usunięcia |
| 120 | Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | 4 | 3 |  | Do usunięcia, rośnie na parterze gazonowym |
| 121 | Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | 4 | 3 |  | Do usunięcia, rośnie na parterze gazonowym |
| 125 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 4 | 1 | 22 | Sucha - do usunięcia |
| 197 | Picea abies | Świerk pospolity | 7 | 3 | 45 | Suchy - do usunięcia |
| 219 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 7 | 4 | 53 | Sucha - do usunięcia |
| 225 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 8 | 3 | 33 | Sucha - do usunięcia |
| 227 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 8 | 3 | 50 | Zamierająca - do usunięcia |
| 228 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 8 | 2 | 36 | Sucha - do usunięcia |
| 246 | Syringa sp. | Lilak | 5 | 2 |  | Do usunięcia |
| 247 | Pterocarya fraxinifolia | Skrzydłorzech kaukaski | 3 | 1 | 14 | Zamierający, połamany do usunięcia |
| 262 | Rhus typhina | Sumak octowiec | 4.5 | 4 | 34/38 | Suchy - do usunięcia |
| 270 | Sorbaria sorbifolia | Tawlina jarzębolistna | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |  | Grupa - 6m2; do usunięcia |
| 271 | Malus sp. | Jabłoń | 4 | 1.5 | 16 | Połamana, do usunięcia |
| 287 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 10 | 7 | 110 | Zamierający, do usunięcia |
| 299 | Acer platanoides | Klon pospolity | 6 | 3 | 22 | Samosiejka - do usunięcia |
| 300 | Grupa: Ribes rubrum Philadelphus coronarius | Porzeczka pospolita Jaśminowiec wonny | 1.5-2 1-2 | 2 1-2 |  | Ribes rubrum 4szt. Philadelphus coronarius 3 szt. - do usunięcia Samosiejki Acer platanoides i Robinia pseudoacacia |
| 305 | Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | 3.5 | 3 |  | Stary, pochylony - do usunięcia |
| 315 | Robinia pseudoacacia | Robinia biała | 9 | 4 | 35 | Posusz do 5%, pokrzywiona - do usunięcia |
| 317 | Robinia pseudoacacia | Robinia biała | 7 | 5 | 41 | Pokrzywiona - do usunięcia |
| 326 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 10 | 5 | 139 | Zamierająca, bez wierzchołka–do usunięcia |
| 356 | Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | 1 | 0.5 |  | Do usunięcia |
| 384 | Cotinus coggygria | Perukowiec podolski | 2 | 2 |  | Połamany - do usunięcia |
| 423 | Juniperus sabina | Jałowiec sabiński | do 2 | do 3 |  | Do usunięcia |
| 439 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 4 | 4 | 32 | Pochylona - do usunięcia; dosadzić nowe drzewo |
| 440 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 5 | 5 | 51 | Pokrzywiona - do usunięcia; dosadzić nowe drzewo |
| 474 | Malus domestica | Jabłoń domowa | 6 | 5 | 48 | Do usunięcia |
| 477 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 3 | 2 | 19 | Do usunięcia |
| 494 | Acer platanoides | Klon pospolity | 6 | 4 | 38 | Rośnie przy ogrodzeniu - do usunięcia |
| 501 | Robinia pseudoacacia | Robinia biała | 6 | 4 | 29/26 | Do usunięcia |
| 540 | Thuja occidentalis | Żywotnik zachodni | 7 | 4 | 56 | Suchy - do usunięcia |
| 542 | Picea abies | Świerk pospolity | 5 | 3 | 78 | Złamany przewodnik - do usunięcia |
| 566 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 5 | 4 | 43 | Pokrzywiona, brak przewodnika-do sunięcia |
| 569 | Sambucus nigra | Bez czarny | 4 | 4 |  | Grupa 13m2 dodatkowo samosiejka Acer platanoides - całość do usunięcia |
| 570 | Sambucus nigra | Bez czarny | 2 | 3 |  | Do usunięcia |
| 574 | Acer platanoides | Klon pospolity | 2-5 | 1-3 | 4-34 | Grupa samosiejek 9m2 - do usunięcia |
| 587 | Acer platanoides | Klon pospolity | 2 | 0.5 | 23 | Suchy, połamany - do usunięcia |
| 588 | Acer platanoides | Klon pospolity | 7 | 5 | 44 | Pokrzywiony - do usunięcia |
| 597 | Prunus padus | Czeremcha pospolita | 3 | 3 |  | Forma krzewiasta, połamana - do usunięcia |
| 607 | Grupa: Robinia pseudoacacia Sambucus nigra | Robinia biała Bez czarny | 2.5-5 | 2-4 | 16-29 | Robinia pseudoacacia 2szt. Sambucus nigra 1szt. Pokrzywione - do usunięcia |
| 608 | Sambucus nigra | Bez czarny | 3-4 | 3 |  | 3 szt. Mniejszy Sambucus nigra do usunięcia |
| 612 | Sambucus nigra | Bez czarny | 2 | 2 |  | Stare - do usunięcia |
| 614 | Grupa: Acer pseudoplatanus Robinia pseudoacacia Sambucus nigra Tilia cordata | Klon jawor Robinia biała Bez czarny Lipa drobnolistna | 4-8 7 2 5 | 3 3 3 2 | 16-40 26-34 23 | Acer pseudoplatanus 2 szt.- do usunięcia, duze zwarcie Robinia pseudoacacia 3 szt.- do usunięcia, duze zwarcie Sambucus nigra 1 szt. do usunięcia, duze zwarcie Tilia cordata 1 szt. |
| 615 | Grupa: Fraxinus excelsior Crataegus xmedia Sambucus nigra | Jesion wyniosły Głóg pośredni Bez czarny | 7 5 2 | 2 4 1 | 38 34/25 | Fraxinus excelsior 1 szt.- do usunięcia, pokrzywiony, duże zwarcie Crataegus xmedia 1 szt. - brak uwag Sambucus nigra 2 szt. -do usunięcia |
| 619 | Grupa: Sambucus nigra Acer platanoides Cornus mas | Bez czarny Klon pospolity Dereń jadalny | 3 2 6 | 3 2 6 |  | Sambucus nigra 1 szt.- do usunięcia Acer platanoides 1szt. - do usunięcia, pokrzywiony, połamany Cornus mas 1 szt. - brak uwag |
| 630 | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosły | 9 | 3 | 48/69 | Suchy- do usunięcia |
| 631 | Grupa: Sambucus nigra Carpinus betulus | Bez czarny Grab pospolity | 2-3 4 | 2 3 |  | Sambucus nigra 2 szt.- do usunięcia, pokrzywiony, połamany Carpinus betulus 1 szt. forma krzewiasta |
| 632 | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosły | 9 | 4 | 62 | Sęki; pokrzywiony -do usunięcia |
| 633 | Acer platanoides | Klon pospolity | 9 | 5 | 63 | Rośnie pod drzewem nr 634 - do usunięcia |
| 639 | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosły | 8 | 6 | 87 | Rośnie pod drzewem nr 639 - do usunięcia |
| 642 | Grupa: Sambucus nigra Acer platanoides Fraxinus excelsior | Bez czarny Klon pospolity Jesion wyniosły | 1-3 2-6 2-6 | 1-3 1-3 1-3 | 4-40 | Powierzchnia 99m2 Sambucus nigra 14szt. - do usunięcia Acer platanoides -samosiejki zostaje 50% Fraxinus excelsior - samosiejki, zostaje 50% |
| 653 | Acer campestre | Klon polny | 8 | 5 | 52 | Do usunięcia; rany na pniu, pokrzywiony; rośnie blisko drzewa nr 652 |
| 676 | Prunus domestica subsp. syriaca | Śliwa domowa, lubaszka | 3 | 5 | 47 | Obwód pnia mierzony przy odziomku; złamany - do usunięcia |
| 678 | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosły | 14 | 6 | 71 | Do usunięcia- ociera się o drzewo nr 679 |
| 687 | Grupa: Sambucus nigra Acer platanoides Fraxinus excelsior | Bez czarny Klon pospolity Jesion wyniosły |  |  |  | Zwarcie 50% 342m2- grupa do usunięcia Sambucus nigra 50% Acer platanoides 30% Fraxinus excelsior 20% |
| 694 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 10 | 3 | 58 | Suchy - do usunięcia |
| 699 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 9 | 4 | 70 | Zamierający - do usunięcia |
| 706 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 7 | 4 | 41 | Suchy - do usunięcia |
| 712 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 10 | 3 | 42 | Zamierający, brak kory przy odziomku na 3/4 obwodu |
| 713 | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 6 | 2 | 32 | Zamierający - do usunięcia |
| 723 | Alnus glutinosa | Olsza czarna | 13 | 6 | 110 | Zamierająca - do usunięcia |
| 727 | Alnus glutinosa | Olsza czarna | 9 | 1 | 42 | Sucha - do usunięcia |
| 762 | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosły | 5 | 4 | 20 | Pokrzywiony, pochylony - do usunięcia |
| 768 | Sambucus nigra | Bez czarny | 1-4 | 1-3 |  | Grupa 11 szt. - do usunięcia |
| 770 | Alnus glutinosa | Olsza czarna | 7 | 1 | 24 | Sucha - do usunięcia |
| 779 | Grupa: Sambucus nigra Acer platanoides | Bez czarny Klon pospolity | 1-5 | 1-3 |  | Zwarcie 80% - grupa do usunięcia pow.187m2 |
| 788 | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 7 | 4 | 58 | Rośnie pod koronami drzew, pokrzywiona - do usunięcia |
| 805 | Grupa: Acer platanoides Sambucus nigra | Klon pospolity Bez czarny | 2.5-5 | 2-4 |  | Do usunięcia; pow. 42m2 - samosiejki |
| 823 | Robinia pseudoacacia | Robinia biała | 6 | 4 | 26 | Duże zwarcie - do usunięcia |
| 824 | Robinia pseudoacacia | Robinia biała | 6 | 4 | 23 | Duże zwarcie - do usunięcia |
| 877 | Robinia pseudoacacia | Robinia biała | 17 | 8 | 293 | Zamierająca - do usunięcia |
| 981 | Grupa: Symphoricarpos albus Sambucus nigra Forsythia xintermedia Fraxinus excelsior Tilia cordata | Śnieguliczka biała Bez czarny Forsycja pośrednia Jesion wyniosły Lipa drobnolistna | 0.5-1.5 3-4 2 1-6 5 | 0.5-0.5 3 3 1-3 3 7 | 25 19 | Symphoricarpos albus 6szt. - do usunięcia Sambucus nigra 3 szt. - do usunięcia Forsythia xintermedia 4szt. – do usunięcia Fraxinus excelsior -samosiejka do usunięcia Tilia cordata -samosiejka do usunięcia |
| 991 | Picea abies | Świerk pospolity | 17 | 7 | 168 | Sucha - do usunięcia |
| 992 | Taxus baccata | Cis pospolity | 9 | 8 | 49 | Mocno pochylony - do usunięcia, wrasta w drzewo nr 990 |
| 999 | Picea pungens | Świerk kłujący | 5 | 3 | 35 | Suchy - do usunięcia |
| 1062 | Alnus glutinosa | Olsza czarna | 15 | 1 | 187 | Sucha - do usunięcia |
| 1126 | Acer platanoides | Klon pospolity | 10 | 5 | 85 | Suchy - do usunięcia |
| 1135 | Acer pseudoplatanus | Klon jawor | 8 | 8 | 87 | Porośnięty bluszczem, lekko pochylony, pokrzywiony, rośnie pod koroną drzewa nr 1136 - do usunięcia – zbyt duże zwarcie |

Do pielęgnacji przewidziano drzewa posiadające posusz, sporadycznie wymagające korekty korony bądź usunięcia zagrażających konarów. W ramach pielęgnacji należy również zabezpieczyć dziuple i rany, które bezwzględnie powinny być zasmarowane preparatem impregnującym.

Część krzewów ze względu na zły stan zdrowotny wymaga cięć odmładzających i formujących, bądź całkowitej wymiany.

Do przesadzenia przewidziano Rhododendron cartawbiense (Różanecznik katawbijski) 2 szt. , gdyż rosną na parterze gazonowym.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono graficznie na planszy inwentaryzacyjnej oraz w części opisowej (wykaz w załączeniu).

7. Projekt zagospodarowania terenu

7.1 Założenia ogólne

Podczas rewaloryzacji Parku Centralnego zostało założone, iż należy w jak największym stopniu wykorzystać i podkreślić istniejące już walory parku.

W projekcie parku w Brzegu przyjęto następujące założenia:

- wzbogacenie oraz stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego;

- wydobycie jak największej ilości walorów, jakie oferuje istniejący już stary i bogaty drzewostan, adaptacja istniejących wnętrz parkowych i utworzenie nowych. Dzięki czemu uzyskujemy prostą i przejrzystą przestrzeń parkową.

- odtworzenie wartościowych rozwiązań występujących w parku (np. uzupełnienie starej alei lipowej);

- renowacja trawników, założenie łąk kwietnych i wzbogacenie runa parkowego;

- adaptacja układu wodnego;

- modernizacja istniejącej komunikacji poprzez adaptację głównych ciągów pieszych (z uwzględnieniem zmiany nawierzchni)

- zachowanie bogatej rzeźby terenu;

- wzbogacenie parku o elementy, które były charakterystyczne dla wybitnych założeń ogrodowych z minionych epok (np. gazonowy parter barokowy);

7.2 Ustalenia szczegółowe

Do obsadzeń wybrano rośliny dekoracyjne, które dobrze rosną w warunkach miejskich parków.

Na terenie parku Centralnego proponuje się:

- wprowadzić pojedyncze egzemplarze drzew (Salix fragilis ‘Bullata’, Malus xpurpurea)

- wprowadzić kompozycje krzewów (dominują gatunki o kwiatach białych - Viburnum carcephallum, Deutzia gracilis, Philadelphus coronarius, Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ w celu rozświetlenia cienistego parku; gatunki o kolorowych pędach szczególnie dekoracyjne podczas zimy – Cornus alba ”Sibirica”; gatunki o ciekawych  i pachnących kwiatach – Rosa sp., Magnolia  x soulangiana, Rhododendron catawbiense; gatunki o kwiatach wcześnie kwitnących – Hamamelis x intermedia );

- wprowadzić kompozycje bylin (jako kobierzec kwiatowy na płaszczyźnie parteru gazonowego oraz przy zbiornikach wodnych);

- wprowadzić w runie parkowym ozdobne rośliny okrywowe i pnącza znoszące częściowe lub pełne zacienienie (min. Hepatica nobilis, Vinca minor, Viola odorata, Galium odoratum i Hedera helix);

- wprowadzić łąki kwietne;

- wprowadzić w runie parkowym połacie roślin cebulowych (Crocus sp.);

7.3 Wykaz roślin projektowanych

| L.p | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Rozstaw (m)lub ilość szt./m2 | Ilość sztuk | odczyn gleby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malus x purpurea‘Royalti’ | jabłoń purpurowa | - | 19 | obojętny |
| 2 | Pseudotsuga menziesii | daglezja zielona | - | 4 | obojętny |
| 3 | Salix fragilis ‘Bullata’ | wierzba krucha odm. kulista | - | 23 | obojętny |
| 4 | Tilia platyphyllos | Lipa szerokolistna | - | 80 | obojętny |
| 5 | Cotoneaster dammeri ‘Major’ | irga Dammera | 0.35x0.35 | 119 | obojętny |
| 6 | Cotoneaster horizontalis | irga pozioma | 0.7x0.7 | 531 | obojętny |
| 7 | Cornus alba ‘Sibirica’ | dereń biały odm. syberyjska | 1,0x1,0 | 341 | obojętny |
| 8 | Viburnum carcephallum | kalina carcephallum | - | 61 | obojętny |
| 9 | Magnolia xsoulangiana ‘Speciosa’ | magnolia Soulange’a odm. okazała | - | 4 | lekko kwaśny (ph=5-6) |
| 10 | Deutzia gracilis | żylistek okazały | 0.7x0.7 | 303 | obojętny |
| L.p | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Rozstaw (m)lub ilość szt./m2 | Ilość sztuk | odczyn gleby |
| 11 | Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’ | Różanecznik katawbijski | 1.5x1.5 | 61 | kwaśny |
| 12 | Hamamelis xintermedia | oczar pośredni | - | 9 | lekko kwaśny (ph=5-6) |
| 13 | Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ | tawuła norweska | 0.7x0.7 | 342 | obojętny |
| 14 | Rosa ‘Ingrid Bergman’ | róża wielokwiatowa | 7 szt. | 108 | obojętny |
| 15 | Rosa ‘Katia’ | róża wielokwiatowa | 7 szt. | 112 | obojętny |
| 16 | Hedera helix ‘Thorndale’ | bluszcz pospolity | 3 szt. | 6300 | obojętny |
| 17 | Partenocissus tricuspidata | Winobluszcz trójklapowy | - | 17 | obojętny |
| 18 | Vinca minor | Barwinek posoplity | 7 szt. | 13132 | obojętny |
| 19 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | 1.0x1.0 | 186 | obojętny |
| 20 | Salvia nemorosa | szałwia omszona | 9 szt. | 252 | obojętny |
| 21 | Stachys byzantina | czyściec wełnisty | 12 szt. | 679 | obojętny |
| 22 | Narcissus pseudonarcissus | narcyz trąbkowy | 25 szt. | 294 | obojętny |
| 23 | Sedum spectabile ‘Brillant’ | rozchodnik okazały | 9 szt. | 448 | obojętny |
| 24 | Artemisia schmidtiana | bylica Schmidta | 9 szt. | 720 | obojętny |
| 25 | Brunnera macrophylla | brunera wielkolistna | 4 szt. | 2224 | obojętny |
| 26 | Polistychum setiferum | paprotnik szczecinkozębny | 5 szt. | 3100 | obojętny |
| 27 | Hosta sieboldiana ‘Elegans’ | funkia Siebolda | 5 szt. | 85 | obojętny |
| 28 | Hemerocalis x hybrida | liliowiec ogrodowy | 5 szt. | 148 | obojętny |
| 29 | Convalaria majalis | konwalia majowa | 7 szt. | 1568 | obojętny |
| 30 | Hepatica nobilis | przylaszczka pospolita | 7 szt. | 21063 | obojętny |
| 31 | Polygonatum vulgare | kokoryczka pospolita | 5 szt. | 3665 | obojętny |
| 32 | Galium odoratum | przytulia wonna | 7 szt. | 10689 | obojętny |
| 33 | Viola odorata | fiołek wonny | 7 szt. | 12691 | obojętny |
| 34 | Ligularia dentata | języczka pomarańczowa | 3 szt. | 642 | obojętny |
| 35 | Crocus sp. | Krokus botaniczny | 18 szt. | 2700 | obojętny |

7.4 Runo parkowe

Runo parkowe zostało wzbogacone o rośliny wyróżniające się walorami zdobniczymi podczas całego okresu wegetacyjnego (kształt i barwa liści, kolor kwiatów). Roślinność rozmieszczona została nieregularnie połaciami w celu wzmocnienia efektów plastycznych (jednorodne plamy barwne). Wybrana kolorystyka - biel z akcentami fioletowymi i różowymi służy rozjaśnieniu półmroku panującego pod okapem drzew.

Efekt wczesnowiosenny, przed pełnym rozwinięciem ulistnienia drzew daje przede wszystkim Hepatica nobilis (Przylaszczka pospolita) tworząca fioletowo-niebieskie, niekiedy różowe łany drobnych kwiatów - trzon kompozycji runa parkowego.

Późniejszy efekt wiosenny i wczesnoletni dają gatunki roślin pachnących: Galium odoratum (Przytulia wonna) oraz Convalaria majalis (Konwalia majowa)

Efekt letni dają:  Viola odorata  (Fiołek wonny) oraz Polygonatum vulgare

(Kokoryczka pospolita).

Runo parkowe zostało urozmaicone przez paproć Polistychum setiferum (Paprotnik szczecinkozębny) i Brunnere macrophylle (Brunera wielkolistna).

W celu uzupełnienia runa parkowego zaproponowane została Hedera helix (Bluszcz pospolity) oraz  Vinca minor (Barwinek pospolity).

7.5 Łąka kwietna

Na terenie parku zaproponowana została mieszanka - POLSKA ŁĄKA KWIETNA, o następującym składzie:

Złocień zwyczajny Leucanthemum vulgare 17,5

Jaskier ostry Ranunculus acris 16,3

Brodawnik zwyczajny Leontodon hispidus 8,2

Świerzbnica polna Knautia arvensis 5,8

Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi 5,8

Mniszek lekarski Taraxacum officinale 5,8

Jaskier rozłogowy Ranunculus repens 4,7

Szczaw zwyczajny Rumex acetosa 3,5

Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis 3,5

Koniczyna łąkowa Trifolium pratense 2,3

Koniczyna biała Trifolium repens 2,3

Marchew dzika Daucus carota 2,3

Kosmatka polna Luzula campestris 2,3

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus 2,3

Brodawnik jesienny Leontodon autumnalis 2,3

Krwawnik pospolity Achillea millefolium 2,3

Mak polny Papaver rhoeas 2,3

Chaber łąkowy Centaurea jacea 2,0

Przytulia właściwa Galium verum 1,8

Kminek zwyczajny Carum carvi 1,8

Jaskier różnolistny Ranunculus auricomus 1,3

Szelężnik mniejszy Rhinanthus minor 1,2

Chaber austriacki Centaurea phrygia 1,2

Wyka brudnożółta Vicia grandiflora 0,6

Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis 0,4

Głowienka pospolita Prunella vulgaris 0,1

Firma preferencyjna:

Łukasz Łuczaj, Rzepnik 20A, 38-473 Łęki Strzyżowskie

tel. (0 – 13) 4385792

8. Prace ogrodnicze

# 8.1 Opis materiału roślinnego

Parametry sadzonych drzew:

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być prosty,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

  - Dodatkowe materiały i substancje

Nawozy - należy stosować nawozy wolno rozkładające się odpowiednie dla posadzonych roślin.

Kora - korę (dobrze przekompostowaną) stosuje się do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roślin. Kora musi być wolna od szkodników, chorób i chwastów, nie zanieczyszczona metalami ciężkimi i o średnim rozdrobnieniu . Korę stosujemy jedynie w miejscach nasadzeń krzewów. Powierzchnia do korowania wynosi 1213m, grubość warstwy 3cm.

Podłoże do uprawy gleby - Należy używać substratu na bazie materiałów organicznych dobrze przekopostowanego o  pH około 7 , chyba że rośliny zawarte w specyfikacji  mają wyraźnie odmienne wymagania glebowe np. różaneczniki (tabela – wykaz roślin projektowanych – punkt 7.3).

## 8.3 Transport i przechowywanie roślin

Już w szkółce i podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów roślin przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania należy oczyścić 
i rany zabezpieczyć, na koszt wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznięciem, wodą stagnującą w obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.

Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie.

- rośliny kopane z bryłą korzeniową - drzewa rosnące w polu powinny być wykopane z odpowiedniej wielkości bryłą korzeniową. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

- rośliny kopane z gołym korzeniem - powinny być to rośliny przynajmniej dwukrotnie przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze ukształtowanym systemem korzeniowym. Rośliny należy wykopać tak, by zachować strukturę systemu korzeniowego (również drobne korzenie). Korzenie muszą być zabezpieczone od momentu wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemrożeniem poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem.

- rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.

8.4 Przygotowanie terenu pod obsadzenia

8.4.1 Metoda pracy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa

8.4.2 Przygotowanie dołów do sadzenia drzew i dużych krzewów

Rozmiar dołu musi być dostosowany do poszczególnych roślin. Dół ma być przynajmniej 300mm głębszy od wysokości bryły korzeniowej i przynajmniej 200mm szerszy od promienia bryły korzeniowej.

W przypadku sadzenia roślin z gołym korzeniu dół powinien być wystarczająco obszerny, by nie zaginać mocno korzeni. Po wykopaniu dołu należy spulchnić jego dno na głębokość 300mm. Zwięzłe i zbite ściany dołu należy również spulchniać.

8.5 Sadzenie  drzew  i krzewów

## 8.5.1 Terminy sadzenia

Krzewy kopane z gruntu- sadzimy wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią. Krzewy liściaste sadzimy po utracie liści, iglaste po zdrewnieniu młodych pędów.

Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały rok z wyjątkiem czasu, gdy grunt jest zmarznięty.

8.5.2 Ogólne uwagi

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał roślinny był właściwie zapakowany w szkółce i nie przesechł podczas transportu.

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

- rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania

- wszystkie inne rośliny powinny być zadołowane lub ich korzenie powinny być obsypane substratem i przechowywane w ocienionym miejscu.

8.5.3 Warunki podczas sadzenia

Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie należy wstrzymać, jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak: mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp.

## 8.5.4 Umiejscowienie roślin

Rośliny rozmieszcza się na podstawie projektu nasadzeń roślin dołączonych do opisu. Powinny być one rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami.

## 8.5.5 Sadzenie drzew

Drzewa należy sadzić na takiej samej głębokości jakiej rosły w szkółce przed wysadzeniem. Uszkodzone części korzeni należy usuwać cięcia większe niż 30mm należy zabezpieczyć fungicydem.

Dół na bryłę drzewa wypełniamy mieszanką gruntu i substratu. Część substratu wsypujemy do dołu zaś resztę mieszamy z wykopana gleba i wsypujemy do dołu jako wypełnienie .Dół  po umieszczeniu w nim rośliny należy zapełnić warstwami  stale je zagęszczając tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Wymieszana ziemia będąca wypełnieniem dołu powinna być stopniowo zalewana wodą tak aby wyeliminować puste przestrzenie w glebie. Po posadzeniu należy staranie podlać drzewa i dostarczyć wolno rozkładającego nawozu w ilości 100 g na drzewo (lub według zaleceń producenta nawozu).

Drzewa zabezpieczamy za pomocą drewnianych pali o grubości stosownej do drzewa zaleca się średnice 8cm i długość 2,5m,pale zabezpieczamy przed wbiciem preparatem ochronnym, pale wbijamy poza bryłą tak, aby nie uszkodzić korzeni następnie taśmą przywiązujemy drzewa do pali

Na każde drzewo przewiduje się 3 pale mocujące.

Powierzchnię pod drzewami należy pokryć warstwą kory.

8.5.6 Uzupełnienie ubytków w alei lipowej

Drzewa w alei lipowej znajdującej się na terenie Parku Centralnego wymagają uzupełnienia. Aby osiągnąć odpowiedni efekt nasadzeń należy zastosować drzewa o obwodzie pnia min. 20-25 cm.

Sadzenie mniejszych roślin nie zapewni dobrych efektów, gdyż młode drzewa nie mają możliwości rozwoju – łatwo się deformują i często zasychają.

W celu wykonania uzupełnienia alei należy zapewnić nowo posadzonym roślinom odpowiedni dostęp światła. W tym wypadku należy wykonać cięcia korygujące sąsiadujących drzew w odległości nie mniejszej niż 1- 1,5m od osi sadzonego drzewa. Należy również częściowo ograniczyć konkurencję korzeniową powstającą przez nadmierne przerastanie gleby przez korzenie drzew sąsiadujących.

Wyznaczenie miejsc sadzenia roślin powinno odbywać się wg następującej zasady: w przypadku sadzenia drzew w lukach między drzewami, odległość sadzenia należy wyznaczać mierząc odległość między kolejnymi istniejącymi lipami (ich środkiem symetrii) i dzieląc przez ilość dosadzanych lip w luce dodając 1, czyli np. jeżeli dosadzamy dwa drzewa w luce o długości 12m, to należy podzielić tą długość przez 3. W wyniku podziału otrzymamy odległość 4m.

8.5.7 Sadzenie krzewów i bylin

Krzewy powinny być sadzone z bryłą korzeniową, wielkość pojemników z krzewami C 1,5.

Dołki należy wykonywać tak aby można było w nich umieścić swobodnie bryłę 
z kontenera lub korzenie umieszczonej w nich rośliny nie zaginały się. Dołki, po umieszczeniu w nich roślin, wypełniamy substratem.

Rośliny sadzimy na takiej samej głębokości jak rosły w szkółce. Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć.

Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy starannie podlać krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający się nawóz w ilości 25g na każdy krzew (lub według wskazań na nawozach).

Minimalna wielkość pojemników z bylinami P9. Pod nasadzenia bylinowe wskazana jest całkowita powierzchniowa wymiana ziemi. Jedynie w miejscach, gdzie jest duże zwarcie korzeni lub w przypadku dużego spadku terenu np. na skarpie, rośliny należy sadzić w doły wielkości 20x20cm.

8.5.8 Wysiew łąki kwietnej

Łąkę najłatwiej założyć jest na terenie pozbawionym rośliności i odchwaszczonym. Nie powinno się wysiewać mieszanki nasion na istniejący trawnik, ponieważ niektóre gatunki dobrze kiełkują nawet w trawie. Najlepiej jednak łąkę założyć od nowa albo wycinać w darni kółka o średnicy 1-2 m i wsiewać mieszankę w takie kółka. W ten sposób możemy też wzbogacić istniejącą łąkę o nowe gatunki. Mieszankę wysiewamy z gęstością półtora grama na m.

Przed zaoraniem można wcześniejszą roślinność spryskać Roundupem lub innym herbicydem szybko rozkładającym się. Po kilku dniach teren można zaorać i zbronować lub przygotować ręcznie przekopując łopatą i motyką. Ważne aby glebę bardzo starannie rozdrobnić, w celu zapewnienia dobrych warunków do kiełkowania nasion. Po przygotowaniu gleby najlepiej odczekać ok. 2-3 tygodnie, aby wykiełkowały nasiona chwastów wydobytych na powierzchnię przy przygotowaniu gleby, które niszczymy Roundupem lub wyrywamy. Po tym zabiegu dopiero wysiewamy nasiona. Alternatywą jest wysiew nasion w glebę pozbawioną nasion chwastów termicznie. Chwasty ogranicza też skoszenie kiełkującej łąki gdy osiągnie ona 10 cm, ustawiając ostrze kosiarki na najwyższym położeniu (ok. 5 cm).

Z reguły nie stosujemy nawożenia. W wypadku bardzo żyznych gleb ogrodowych i innych miejsc intensywnie wcześniej nawożonych wskazane jest nawet usunięcie części warstwy próchniczej. Nawożenie wskazane jest tylko w wypadku gleb piaszczystych o małej zawartości próchnicy, natomiast najważniejsze jest podlewanie w okresie suszy.

Gatunki łąkowe mają różnorodne wymagania co do kiełkowania – jedne kiełkują szybko bez spoczynku, inne wymagają niższej lub wyższej temperatury, a nieliczne gatunki muszą przejść okres spoczynku w zimnej i wilgotnej glebie. Dlatego też kiełkowanie łąki jest nierównomierne, a czas wysiewu mało ważny o ile zapewnimy wysoką wilgotność gleby w pierwszych miesiącach. Stosuje się różne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-kwiecień), późna jesień (październik-listopad), wreszcie okres letni (na początku kiełkuje część nasion, reszta wiosną, przy wysiewie letnim szczególnie ważne jest podlewanie).

Do wysiewu najlepiej zmieszać nasiona z trocinami lub piaskiem (kilkadziesiąt g nasion na jedno wiaderko), aby zapewnić równomierność obsiewu. Zalecana gęstość siewu nasion tj. 1-2 g na 1 m2. jest ok. 20 % niższa niż gęstość siewu traw na trawnik. Dzieje się tak bo w wypadku trawnika zależy nam na uzyskaniu szybko zwartej poduchy traw, a nasiona traw są tanie. Przy zakładaniu łąki kwietnej zależy nam, aby wszystkie gatunki w mieszance miały dużo miejsca do wzrostu. Jeśli wysiejemy je za gęsto najsilniejsze gatunki mogą przytłumić te rozwijające się trochę wolniej. Pojedynczy kwiat dwuliścienny zajmuje poza tym więcej miejsca niż kępka trawy.

9. Prace pielęgnacyjne

Pielęgnacja roślin jest szczególnie ważna zaraz po posadzeniu, kiedy rośliny przeżywają szok poprzesadzeniowy. Konieczne jest wtedy dość intensywne podlewanie roślin, szczególnie gdy jest to okres letni. Najlepszą porą do podlewania jest wczesny ranek lub wieczór, gdyż w czasie upalnej pogody podlewanie zimną wodą może u niektórych roślin spowodować tzw. szok termiczny. Uniknie się również pozostawiania kropel wody na liściach, które przy pełnym słońcu mogą spowodować oparzenia.

##### Ważne jest również niedopuszczenie do zagłuszenia roślin przez chwasty, które konkurują w dostępie do światła i wody. W miarę możliwości należy je usuwać przed wytworzeniem nasion, aby zapobiec ich zbyt szybkiemu rozmnożeniu.

##### Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest odpowiednie i systematyczne nawożenie, gdyż rośliny czerpiąc z gleby wodę wraz ze składnikami pokarmowymi po pewnym czasie ją wyjaławiają. Dlatego też należy rośliny corocznie nawozić, najlepiej wieloskładnikowymi nawozami mineralnymi bądź nawozem organicznym (kompostem). Ilość oraz skład nawozu zależy od rośliny, obecnie na rynku jest wiele mieszanek nawozowych przeznaczonych ściśle dla danej grupy roślin.

W przypadku zamierania roślin należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak:

- Niekorzystny dla roślin odczyn pH gleby, który po kilku latach w skutek działania kwaśnych deszczy może ulec zmianie (obniżeniu)

- Zasolenie gleby (zwłaszcza przy ciągach komunikacyjnych)

- Infekcje wirusowe oraz grzybowe, żery owadów

- Bardzo silne mrozy oraz przymrozki (szkodliwe głównie dla roślin zimozielonych oraz gatunków obcych)

- Zbyt silne zanieczyszczenie powietrza

  - Pielęgnacja drzew

U roślin istniejących wymagających pielęgnacji należy w przypadku złamań dociąć kikut gałęzi, czyli wykonać tzw. cięcie wyrównujące, które powinno być poprowadzone bardzo blisko pnia głównego jednak w takiej odległości, aby nie uszkodzić jego nasady. Następnie należy rany o średnicy do 10 cm zasmarować w całości preparatem impregnacyjnym o właściwościach pobudzających rozwój kallusa (np. funaben3 lub santar). Przy ranach o średnicy większej niż 10 cm zewnętrzną część rany (czyli tam gdzie będzie wytwarzała się tkanka zabliźniająca) należy zabezpieczyć funabenem 3 lub santarem, natomiast wnętrze rany środkiem impregnującym np. imprexemW.

Przy otarciach pielęgnacja i leczenie polega na wygładzeniu i uformowaniu powierzchni rany w postaci podłużnej (takie ukształtowanie rany powoduje jej szybsze gojenie), a następnie zasmarowaniu jej santarem lub funabenem 3.

Usuwanie suszu powinno się wykonać poprzez przycięcie suchych konarów jak najbliżej pnia głównego nie uszkadzając jednak wytwarzającego się przy pniu kallusa (tkanki zabliźniającej).

9.2 Pielęgnacja krzewów

Podlewać należy przez cały okres wegetacyjny, nie można dopuścić do przesuszenia. Krzewy zimozielone należy podlewać obficie przed okresem zimowym, jak też w miesiącach zimowych podczas ociepleń i suszy.

Nawozić należy na przełomie marca i kwietnia (nie wcześniej niż 8 miesięcy po posadzeniu) nawozem o stosunku N:P:K = 15:15:15 w ilości 50g na roślinę na duże krzewy soliterowe, dla krzewów mniejszych 60g/m2 (chyba, że producent zaleca inaczej) lub odpowiednio 40g na roślinę dla krzewów dużych i 25g na roślinę dla krzewów małych wolno rozkładającego się nawoz.

Krzewy należy ręczne odchwaszczać, minimum 5 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, poprzez motykowanie lub wykopywanie tak, by zminimalizować utratę substratu i kory z powierzchniowej warstwy podłoża. Ubytki kory należy niezwłocznie uzupełniać. W zależności od gatunku krzewy wymagają cięć pielęgnacyjnych dla poprawy struktury i zwiększenia kwitnienia w następnym sezonie.

9.3 Pielęgnacja bylin

Podlewać należy przez cały okres wegetacyjny nie dopuszczając do przesuszenia. Krzewinki zimozielone należy podlewać obficie przed okresem zimowym, jak też w miesiącach zimowych podczas ociepleń i suszy.

Nawozić należy na przełomie marca i kwietnia (nie wcześniej niż 8 miesięcy po posadzeniu) najlepiej wolno rozkładającym się nawozem w odpowiedniej dawce

Rabaty należy ręczne odchwaszczać, min. 5 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, poprzez motykowanie lub wykopywanie, tak, by zminimalizować utratę substratu i kory z powierzchniowej warstwy podłoża.

Regularnie należy usuwać uszkodzone liście i zbędne części roślin - przekwitłe kwiatostany. W wypadku nadmiernego rozrastania się któregoś gatunku należy redukować jego zasięg, tak by nie stanowił konkurencji i zagrożenia dla innych gatunków

9.4. Pielęgnacja trawników

9.4.1 Renowacja trawników

W przypadku trawników należy przyjąć całkowitą renowację. Do renowacji należy przystąpić po opadach deszczu, najlepiej wczesną wiosną, zaraz po skoszeniu i dokładnym wygrabieniu trawy. Należy w tym wypadku wykonać aerację powierzchniową, polegającą na przecięciu, wydrapaniu i usunięciu ściółki. Zabieg ten powinien być przeprowadzony krzyżowo 4-krotnie. Następnie należy przeprowadzić aerację wgłębną najlepiej aeratorem rurkowym. Liczba otworów na 1m2 w zależności od stopnia zadarnienia powinna wynosić od 280 do 500. Po wykonanej aeracji należy wykonać podsiew traw mieszankami regeneracyjnymi z przewagą traw szybko rosnących, o składzie dostosowanym do warunków oświetleniowych (w tym wypadku trzeba zamówić specjalną mieszankę u producenta). Po wysiewie traw należy rozsiać wieloskładnikowy nawóz wolno przyswajalny oraz rozsypać piasek w ilości 0,5 m3 na 100m2. Następnie trzeba przeprowadzić włókowanie gęstą i ciężką włóką siatkową lub łańcuchową oraz wyrównać powierzchnię wałem. W razie braku opadów odnawiany trawnik powinno się podlewać przez 10-14 dni, co umożliwi pobieranie nawozów oraz kiełkowanie i wzrost dosianych traw. Po tym okresie należy rozpocząć systematyczne koszenie trawnika przynajmniej dwa razy w miesiącu.

    - Koszenie i aeracja

Wysokość koszenia trawy powinna wynosi 3-5 cm, przy czym w okresie długotrwałej suszy zaleca się utrzymanie wyższej trawy, co powoduje lepsze ocienienie powierzchni gleby. Każde kolejne koszenie powinno następować, kiedy trawa odrośnie o 4-6 cm.

Odpowiada to orientacyjnie okresowi 7-10 dni. Dlatego najlepsze rezultaty daje koszenie w odstępach tygodniowych. Koszenie w większych odstępach czasu może spowodować pojawienie się dużej ilości chwastów, wyleganie i zagniatanie trawy, co jest przyczyną pojawienia się w tych miejscach żółtych plam na trawniku. Zaniedbanie koszenia przez dłuższy okres czasu może doprowadzić do nieodwracalnych przemian a przede wszystkim do utrwalenia niepożądanych gatunków chwastów. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października)

Koszenie zbyt wysokiej trawy powoduje bardzo nierównomierny wzrost użytych w mieszance traw, co może doprowadzić również do niepożądanego składu gatunkowego i obniżenia wartości trawnika. Trawa po skoszeniu może pozostawać na trawniku (jeżeli jest odpowiednio krótka) lub może być usuwana i kompostowana.

Gleba pod trawnikiem zwykle już po roku ulega osiadaniu i zagęszczeniu, co w znacznym stopniu ogranicza dostęp powietrza do korzeni traw. Ponieważ normalne spulchnianie nie jest możliwe, należy zastosować aerację powierzchniową, która polega na płytkim spulchnieniu gleby poprzez rozdrobnienie i usunięcie nadmiernie zbitej warstwy ściółki.

Do wykonania tego zabiegu używa się specjalnie zbudowanych grabi o podciętych zębach. Jeżeli ściółka jest na tyle gruba i zbita, że jej ręczne wygrabienie staje się bardzo trudne używa się wówczas specjalnych maszyn o ostrzach przecinających i wydrapujących ściółkę.

Zabieg ten powinien być zawsze stosowany po wiosennym wygrabieniu trawnika i jeszcze raz w ciągu sezonu (czyli ok. 2 razy w roku)

    - Nawożenie i nawadnianie

Coroczne nawożenie trawnika powinno zapewnić przede wszystkim dostateczne ilości azotu. Przyjmuje się, że zapotrzebowanie trawnika na azot waha się w granicach 02-0,4 kg czystego składnika na 10m2.

Do corocznego nawożenia pogłównego zaleca się mieszankę 12:6:4 NPK w ilości 1,2 kg na 10m2 lub mieszankę 20:10:5 w ilości 0,8 kg na 10m2. Ilość ta może być dostarczona w dwóch dawkach.

Połowę dawki wysiewa się wcześnie na wiosnę przed rozpoczęciem wegetacji, resztę zaś wczesną jesienią (koniec września lub początek października).

Nawóz należy wysiewać tylko wówczas, kiedy trawa jest zupełnie sucha. Po wysiewie trawę należy obficie podlać, unika się przez to jej poparzenia.

Od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

  - Pielęgnacja łąki kwietnej

Aby zapobiec inwazji roślinności leśnej i zaroślowej łąka musi być koszona. Poszczególne gatunki łąkowe różnie reagują na koszenie. Tradycyjnie użytkowane łąki kośne zwykle koszone są dwa razy do roku, czasem trzy razy lub raz w roku lub tylko raz na dwa lata.

Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak największej ilości gatunków najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na początku lata (czerwiec - lipiec). Częstsze koszenie ułatwia chodzenie po łące ale ogranicza ilość gatunków kwitnących latem. Niektóre niskie gatunki łąkowe występujące nawet na łąkach koszonych raz w roku (głowienka, mniszek, stokrotka) preferują częste koszenie np. raz w miesiącu, co ogranicza wzrost wyższych gatunków. Ogólna reguła jest taka, że większe gatunki łąkowe (chaber łąkowy i austriacki, świerzbnica polna, kozibród, przytulia właściwa i biała itp.) rozwijają się najlepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na dwa lata), a niższe gatunki lepiej rosną na łąkach koszonych często. Nigdy nie należy kosić łąki wcześniej niż w czerwcu, ponieważ istnieje duża grupa bardzo ozdobnych gatunków kwitnących w maju i czerwcu, które wyginęłyby stopniowo, jeśli zostaną skoszone za wcześnie.

Bardzo ważne jest, aby zostawić skoszoną trawę na łące, żeby mogły wyschnąć i wysypać się nasiona zawiązane przez rośliny. Po kilku dniach siano należy usunąć.

Większość gatunków łąkowych jest wieloletnia. Niektóre z gatunków kwitną już w pierwszym roku, inne po 2-3 latach. Nieliczne gatunki łąkowe są dwuletnie (kwitną w drugim roku i obumierają wydając nasiona – kminek, marchew dzika), a jedynie szelężnik jest jednorocznym gatunkiem.

W większości przypadków łąki nie nawozić. W uboższej glebie kwiaty będą niższe, ale większość gatunków rosła będzie z podobną prędkością. W zbyt żyznej ziemi kilka najsilniej rosnących gatunków zwykle zagłusza te wolniej rosnące. W dawnych czasach łąki kośne były zwykle nie nawożone. Stracony azot uzyskiwany jest z powietrza przez rośliny motylkowe, a inne składniki wydobywane z głębszych warstw ziemi przez korzenie. Oczywiście takie użytkowanie prowadzi do częściowego wyjałowienia gleby, ale po pierwsze pojedyncze koszenie zabiera mało składników odżywczych, po drugie to właśnie wyjałowione łąki są często najbogatsze w gatunki! Bezpiecznym sposobem nawożenia jest palenie ususzonego siana po skoszeniu łąki i rozrzucenie popiołu po łące. Dla suchych i piaszczystych gleb początkowe jednokrotne nawożenie jest wskazane, najlepiej w połączeniu z dodaniem gliny i wapna oraz z silnym podlewaniem.

Łąki występują na glebach o różnej żyzności, w zależności od gleby inne gatunki uzyskają dominację na łące, efekt na glebie ogrodowej jest więc bardzo trudny do przewidzenia. Najlepsze rezultaty dają gleby gliniaste o małej zawartości próchnicy.

W pierwszym roku zakwitną niektóre gatunki, większość gatunków zakwitnie w drugim roku w pierwszym jedynie przygotowując się do kwitnienia i produkując rozety liści.

10. Nawierzchnie

10.2 Projekt rewaloryzacji układu komunikacyjnego

Najważniejsze działania związane z rewaloryzacją układu dróg w parku dotyczą przede wszystkim: usunięcia zniekształceń - wyprofilowanie alejek oraz wyznaczenie tras przeznaczonych do ruchu rowerowego.

Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej i ziemnej na nawierzchnie żwirową z obrzeżami kamiennymi.

Nawierzchnia powinna być wykonana w oparciu o szczegółowe instrukcje zawarte 
na rysunkach wykonawczych stanowiących załącznik do opisu technicznego.

Należy zwrócić szczególną uwagę na skoordynowanie prac z układaniem instalacji elektrycznej.

Nawierzchnia żwirowa z kamiennymi obrzeżami

Do wykonania obrzeży kamiennych należy stosować kostkę granitową, szarą

9-11cm.

Nawierzchnia układana wg rysunku nr 8

Ściek brukowy

Do wykonania ścieku brukowego  należy stosować kostkę granitową szarą

9-11cm. Ściek brukowy układany wg rysunku nr 9

11. Układ wodny

11.1 Stan istniejący obiektów wodnych

Staw Łabędzi – powierzchnia 3092m; długość 124m; szerokość średnio 25m (maksymalnie 29m, minimalnie 20m). Brzegi stawu obudowane są kamiennym murem oporowym. Wysokość murków wynosi 1.2m od poziomu dna stawu. Dno stawu utwardzone zostało płytami drogowymi.

Poziom lustra wody utrzymywany jest za pomocą dwóch zastawek szandorowych umieszczonych na obustronnym odpływie zestawu. Zlokalizowane są one pod ulicą Armii Krajowej i w kierunku do Stawu Piastowskiego.

Na osi stawu od strony ul. Armii Krajowej znajduje się czynna fontanna, z zamkniętym obiegiem wody.

Staw Piastowski - powierzchnia 1443m; długość 170m; szerokość średnio 10m (max. 14m, min. 3m). Podłużny staw, przedzielony kładką z niewielką wyspą. Brzegi stawu zabezpieczone faszyną, wymagają odbudowy. Dno stawu jest zamulone, zarośnięte roślinnością wodną. Staw Piastowski połączony jest rowem ze stawem Łabędzim.

Odcinek rowu łączący staw Piastowski ze stawem Łabędzim – długość 210 mb; płytki rów, o szerokości ok. 60cm i głębokości ok. 60 cm.

11.2 Zalecenia dotyczące rewaloryzacji obiektów wodnych

Zarówno Staw Łabędzi jak i Staw Piastowski wymagają prac renowacyjnych. Brzegi Stawu Piastowskiego i rowu zabezpieczone płotkami faszynowymi są zniszczone. Znajdująca się fontanna z zamkniętym obiegiem wody na osi Stawu Łabędzi wymaga prac modernizacyjnych (zaleca się rozpisanie konkursu na nowy wizerunek fontanny).

Wskazania:

- Należy oczyścić zamulony pas przybrzeżny oraz koryto strumienia z warstwy rozkładających się liści i śmieci

- Należy wymienić istniejące płotki faszynowe znajdujące się wzdłuż stawu Piastowskiego oraz wzdłuż strumienia na nowe umocnienie biotechniczne wg. rysunku zamieszczonego poniżej; rozstaw pali co 60 cm, długość 150 –200 cm; faszyna – gałęzie drzew lub krzewów o grubości do 7 cm i długości do 6-7m.

W przypadku rzeźby Brat Ledy z Łabędziem należy zwrócić uwagę na rodzaj objawów korozji (patynowienia). Podstawowym zadaniem jest stwierdzenie, czy dany przedmiot uległ korozji chlorkowej czy też nie.

Zupełnie niegroźnym objawem korozji miedzi i jej stopów jest tworzenie się nalotów malachitowej barwy, zwanych patyną szlachetną. Tworzą ją dobrze związane z podłożem związki: zasadowy węglan i siarczan miedziowy. Patyna szlachetna jest produktem pożądanym, gdyż jej warstewka jest dla podłoża nieszkodliwa, a nawet chroni je przed dalszą korozją. Dlatego też patyny szlachetnej nie usuwamy nigdy, wręcz przeciwnie - wytwarzamy ją czasem sztucznie na wyrobach nowych bądź odnawianych.

Drugim rodzajem korozji miedzi i jej stopów jest korozja tlenkowa. Tlenki tworzą naloty barwy - zależnie od składu - ceglastej, czerwonej lub czarnej. Tlenki miedzi nie byłyby w zasadzie szkodliwe, gdyby nie ich szczególna właściwość sprzyjania działaniu chlorków, powodujących trzeci, najgroźniejszy dla miedzi rodzaj korozji, zwany trądem brązu. Początkowo w obecności jonów chloru powstaje chlorek miedziawy CuCl o barwie szarobrunatnej. Pod wpływem wilgoci i tlenu z powietrza lub też tlenku miedziowego powstają dwa związk: chlorek miedziowy CuCl2 oraz zasadowy chlorek miedzowy CuCl2 x 3 Cu(OH)2. Chlorek zasadowy o barwie zielonej nie jest specjalnie groźny. Natomiast chlorek obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie, w zetknięciu z miedzią, rozkłada się na tlenek miedziowy CuO oraz kwas solny (roztwór HCl).  Kwas solny z kolei atakuje metaliczną miedź, powstaje chlorek miedziawy CuCl i cały cykl się powtarza. W rezultacie niewielka ilość chlorków wywołuje groźną w następstwach, gdyż podlegającej lawinowej autokatalizie korozję, czyli trąd brązu. Korozja tlenkowa, czyli trąd brązu musi być więc zwalczana bardzo energicznie.

Metody usuwania korozji tlenkowej

1. Jeżeli próba na zawartość chlorków dała wynik pozytywny, przedmiot można uratować, o ile proces korozji chlorkowej nie zaszedł zbyt daleko. Kuracja polega na elektrochemicznym wymyciu i związaniu jonów chloru, zawartych w produktach korozji miedzi. W tym celu prowadzi się długotrwałą elektrolizę w czystej wodzie. Ratowany przedmiot stanowi katodę (podłączany jest do ujemnego [-] bieguna ), zaś anodą (+) jest blaszka ołowiana. Do zbiornika wlewa się czystą wodę i załącza napięcie stałe, po czym ustawia się je tak, aby między elektrodami wynosiło ono około 2 - 3 V. Już po kilku minutach zaczyna płynąć bardzo słaby prąd - aniony chlorkowe Cl opuszczają czyszczony przedmiot, przechodzą do ołowianej anody i tam zostają związane w trudno rozpuszczalny chlorek ołowiawy. Elektrolityczna kuracja musi trwać 3 - 4 doby.

2. Chemiczna metoda usuwania chlorków polega na umieszczeniu ratowanego przedmiotu na 8 - 10 dni w zbiorniku wypełnionym 5% wodnym roztworem kwaśnego węglanu sodowego NaHCO3, czyli sody oczyszczonej.

3. Jest jeszcze inna, niestety bardzo kosztowna, kuracja polegająca na przykładaniu do "chorych" miejsc wyrobów z brązu kompresu ze sproszkowanego srebra lub tlenku srebra. Oczywiście taki sposób czyszczenia można zastosować tylko po stwierdzeniu, że trąd brązu występuje ściśle lokalnie.

Niezależnie od metody usuwania chlorków tak uratowany przedmiot gotuje się dwukrotnie w wodzie destylowanej, dokładnie suszy i konserwuje. a następnie pokrywa go ochronną warstewką lakieru bądź roztworu wosku.

12. Projekt rewaloryzacji elementów małej architektury

Najważniejsze działania związane z rewaloryzacją elementów małej architektury w parku, dotyczą przede wszystkim:

- wprowadzenie i modernizacja schodów terenowych (rys. nr 8; 9; 10; 11)

- modernizacja mostka (wg. rys. nr 18)

- wymiany urządzeń zabawowych (wg. rys. nr 14;15;24;25;26)

- wymiany ławek  (wg. rys. nr 21)

- wymiany koszy na śmieci (wg. rys. nr 19)

- wymiany latarni (wg. rys. nr 20)

- ustawienia tablic informacyjnych (5 szt. przy głównych wejściach do parku) (wg. załącznika graficznego w skali 1:1 oraz rys.7)

- wykonanie barierek przy zejściach do Stawu Łabędziego (wg. rys. nr 16;17)

Elementy małej architektury powinny być wykonane w oparciu o szczegółowe instrukcje zawarte na rysunkach wykonawczych stanowiących załącznik do opisu technicznego.

Marki preferencyjne:

Latarnie, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne

P.P.H.U. FAMPRA Sp. z o.o.

Ul. Pułaskiego 5

46-200 Kluczbork

Zabawki na placu zabaw

Miasto i Rekreacja S.J.

Ul. Dereniowa 4

02-776 Warszawa

13. Prognoza dotycząca utrzymania i konserwacji parku

13.1 Program działań wieloletnich

1 rok – zaleca się :

- przeprowadzenie gospodarki drzewostanem;

2 rok – zaleca się:

- wykonanie modernizacji oświetlenia parku;

3 rok – zaleca się:

- wykonanie modernizacji nawierzchni i małej architektury;

- złożenie zamówienia na kolejny rok na  rośliny w renomowanej szkółce roślin;

4 rok – zaleca się:

- wykonanie nasadzeń roślinnych;

Załączniki:

- Inwentaryzacja zieleni Parku Centralnego  1:500 – rys. nr 1 (część graficzna)

- Inwentaryzacja zieleni na terenie Parku Centralnego w Brzegu (część tekstowa)

- Inwentaryzacja nawierzchni i DFA skala 1:500 – rys. nr 2

- Projekt zieleni skala 1:500 – rys. nr 3

- Projekt modernizacji nawierzchni i DFA skala 1:500 – rys. nr 4

- Projekt rewaloryzacji alei lipowych skala 1:500 – rys. nr 5

- Projekt rewaloryzacji parteru gazonowego skala 1:500 – rys. nr 6

- Wzór tablicy informacyjnej skala 1:1 – rys. nr 7

- Schody terenowe – detal 1 – rys. nr 8

- Schody terenowe – detal 2 – rys. nr 9

- Schody terenowe – detal 3 – rys. nr 10

- Schody terenowe – detal 4 – rys. nr 11

- Nawierzchnia parkowa - przekrój – rys. nr 12

- Sposób łączenia naw. asfaltowej ze żwirową – rys. nr 13

- Plac zabaw – wersja 1 – rys. nr 14

- Plac zabaw – wersja 2 – rys. nr 15

- Balustrada 1 – rys. nr 16

- Balustrada 2 – rys. nr 17

- Mostek parkowy – rys. nr 18

- Latarnia parkowa – wzór – rys. nr 19

- Kosz na śmieci – wzór – rys. nr 20

- Latarnia parkowa - wzór – rys. nr 21

- Ławka parkowa – wzór - rys. nr 22

- Tablica informacyjna - wzór – rys. nr 23

- Zestaw Hags 606 210 – rys. nr 24

- Zestaw Hags 608 217RD – rys. nr 25

- Hags – bujawka 121 687 – rys. nr 26