Brzeg, dnia 21 listopada 2007 roku

OR.IV-341–1–50/2007

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art.38 ust.1 oraz ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie dokonując modyfikacji zapisów s. i. w. z.

Pytanie nr 1:

W Specyfikacji Technicznej przedstawione są parametry techniczne trawy syntetycznej wymagane przez Zamawiającego, które odzwierciedlają oczekiwania jakościowe nawierzchni. Czy Zamawiający dopuści trawę syntetyczną o parametrach spełniających wymogi ST, ale z wyższą gęstością 39 900 pęczków/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza trawę syntetyczną o gęstości 39.900 pęczków/m2 przy zachowaniu reszty parametrów określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 2:

Czy do oferty należy załączyć kartę techniczną trawy syntetycznej, aby umożliwić porównanie jej parametrów z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga dokumentów pozwalających na  porównanie parametrów trawy syntetycznej z wymaganiami specyfikacji. Dokument potwierdzający spełnienie parametrów będzie wymagany przy odbiorze robót budowlanych oraz będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru robót.

Pytanie nr 3:

Istotnym elementem świadczącym o trwałości nawierzchni sportowych są ich parametry wytrzymałościowe. Proszę o określenie granicznych parametrów wytrzymałościowych nawierzchni, oraz czy do ofert konieczne będzie załączenie jakiegokolwiek dokumentu uprawnionej jednostki certyfikującej potwierdzającego ich wartości.

Odpowiedź:

Minimalne wymagane parametry wytrzymałościowe trawy syntetycznej określa się następująco:

- wytrzymałość na rozciąganie równe lub większe od 25N/mm2

- wydłużenie względne przy zerwaniu równe lub większe od 20%

- wytrzymałość na rozdzieranie równe lub większe od 100N.

Dokument uprawnionej jednostki certyfikującej będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru końcowego robót i nie jest konieczne jego dołączanie do oferty.

Pytanie nr 4:

Czy do składanych ofert należy załączyć imienną autoryzację producenta nawierzchni sportowej uprawniającej do jej sprzedaży i montażu?

Odpowiedź:

Do ofert nie należy dołączać imiennej autoryzacji producenta nawierzchni sportowej upoważniającą do jej sprzedaży i montażu na wskazanym obiekcie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty certyfikatu dowolnej federacji sportowej na nawierzchnię sportową, jako gwarant jakości nawierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby do oferty dołączono certyfikat dowolnej federacji sportowej na nawierzchnię sportową, jako gwarant jakości nawierzchni.

Pytanie nr 6:

Czy prace związane z montażem trawy syntetycznej mogą być zlecone innemu wykonawcy, czy też oferent w przypadku wygrania przetargu będzie zobowiązany wykonać je samodzielnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie części prac przy pomocy podwykonawców. W pkt.16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w §9 wzoru umowy określono zasady postępowania w takim przypadku. W przypadku gdy wykonawca zakłada wykorzystanie podwykonawców do wykonania określonego zakresu robót budowlanych w ofercie należy podać informacje dot. Podwykonawcy i zakresu robót wykonywanych przez niego. Informacje te zostaną ujęte w § 9 umowy w przypadku wygrania przetargu przed danego wykonawcę.

Pytanie nr 7:

Zamawiający wskazuje w Specyfikacji technicznej dotyczącej sztucznej trawy, że:

- wymagana gęstość pęczków trawy to 22.000 szt./m2 +/- 10%

- ciężar włókna to 6.600 dtex +/- 5%

Czy ze względu na przeznaczenie boiska Zamawiający dopuści do oferowania sztuczną trawę o lepszych, niż wyspecyfikowano, parametrach, a mianowicie:

- gęstość pęczków:  44.100 szt./m2

- ciężar włókna: 8.800 dtex.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do oferowania sztucznej trawy o gęstości pęczków: 44.100 szt./m2 i ciężarze włókna: 8.800dtex. Dopuszczalna maksymalna gęstość  oferowanej sztucznej trawy to 39.900 pęczków/m2 przy zachowaniu reszty parametrów określonych w specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 8:

Ponadto, czy przy wymaganych parametrach j/w oraz wymaganej wysokości włókna, nie zaszła pomyłka przy określeniu masy włókien na 1 m2? Z doświadczenia wykonawcy wynika, że przy gęstości 22.000 pęczków/m2, wysokości włókna 15 mm oraz ciężarze włókna 6.600 dtex, trawa syntetyczna nie uzyskuje masy runa o wysokiej wartości 1.800 g/m2. Prosimy o wprowadzenie korekty do wymagań dotyczących sztucznej trawy w zakresie masy włókien.

Odpowiedź:

Przy wskazanych w Specyfikacji technicznej parametrach dotyczących sztucznej trawy Zamawiający wprowadza korektę  dot. ciężaru włókna – jako wartość minimalną należy przyjąć 1000 g/m2.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom  stanowią integralną część s. i. w. z. i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem