Brzeg, dnia 22 listopada 2007 roku

OR.IV-341–1–50/2007

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art.38 ust.1 oraz ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednocześnie dokonując modyfikacji zapisów s. i. w. z.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w  SSTWiORB  „Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych” 2.4 sztuczna trawa określił jaka trawa syntetyczna jest wymagana  do zaoferowania, podając jej konkretne parametry i nazwę nawierzchni TG 6 15 Limonta Sport.

Czy w celu przeprowadzenia postępowania z zachowaniem konkurencyjności, która jest jednym z ważniejszych elementów zamówień publicznych przeprowadzanych w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający dopuści  zaoferowanie trawy syntetycznej o lepszych parametrach tj.:

| Lp. | Wymagania techniczne (minimalne) | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj włókna 100 % Polypropylene | Bez zmian |
| 2. | Wysokość włókna (mm) 15 ± 10 % | 15 |
| 3. | Gęstość: 22.000 pęczków ± 10 % | 44.100 |
| 4. | Gęstość: 39.900 ± 10% włosów | 88.200 |
| 5. | DTEX: 6.600 Dtex ± 10% | 8.800 |
| 6. | Struktura: fibrillated | Bez zmian |
| 7. | Grubość włókna (µm) 60 ± 10% | 65 |
| 8. | Ciężar włókna: 1800 (gr/m2) | 2.580 |
| 9. | Waga (gr/m):120 | 134 |
| 10. | Drugie podłoże: Latex: 1.000 gr/m2 | Związek latexu i styrenu – butadienu 1.000 gr/m2 |
| 11. | Przepuszczalność wody l/m2 /h: 35-40 | 60 l/m2 /min |

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do oferowania trawy syntetycznej o podanych wyżej parametrach. Dopuszcza się oferowanie sztucznej trawy o innej nazwie niż podana w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o maksymalnej gęstość 39.900 pęczków/m2  przy zachowaniu reszty parametrów określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści trawę syntetyczną o większej gęstości tj. min 44 000 pęczków/m2

oraz o masie włókna min. 1 100 g/m2 , która charakteryzuje się zdecydowanie lepszymi warunkami użytkowania biorąc pod uwagę wysokość włosa tj. 15 mm. Tak krótka trawa syntetyczna na boisku wielofunkcyjnym powinna posiadać większą gęstość, gdyż wówczas zwiększają się jej walory użytkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do oferowania trawy syntetycznej o podanych wyżej parametrach.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom  stanowią integralną część s. i. w. z. i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem