Brzeg, dnia 07 kwietnia 2008 r.

OR.IV-341-1-9/08

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI 								 		SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 									WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

Budowa łącznika ulic Łokietka – Trzech Kotwic w Brzegu – etap II

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do s.i.w.z.:

Pytanie nr 1

Realizacja przedsięwzięcia polega na ułożeniu nowej nawierzchni jezdni, wykonaniu chodnika i wjazdów na posesje z kostki brukowej. W zakres budowy drogi wchodzi ponadto budowa kanalizacji odwadniającej, zamknięcie sieci wodociągowej łączący etap I z etapem II, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa i zabezpieczenie linii energetycznej śr/n, n/n i sieci teletechnicznej. Zakres robót : budowa łącznika pomiędzy ulicami Łokietka i Trzech Kotwic – etap II w tym: - jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej – 520, 50 m 2 , powierzchnia krawężników betonowych – 21, 30  m 2, powierzchnia chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej – 156, 92 m 2,   budowa kanalizacji odwadniającej- mb, sieć wodociągowa rurociąg PVC 160 mm – 117, 70 mb, przyłącza wodociągowe rury PE 32 mm – 49, 50 mb.

W przedmiarze robót dotyczących robót drogowych jak sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji odwadniającej brak jest odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych.

Pytanie, czy nie należy dodać następujących pozycji kosztorysowych do przedmiaru robót?

- Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm KNNR 6 805 04 mb

(117,70 +49,50)x1 = 167, 2 m2

- Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm KNNR 6 307 04

(117,70 +49,50)x1 = 167, 2 m2

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym każdy z Wykonawców powinien ująć dodatkowo dwie pozycje:

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm – 167, 2 m 2

- ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm – 167, 2 m 2

Są to roboty niezbędne  do wykonania odcinka wodociągu, który wychodzi poza zakres branży drogowej.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom oraz zmiany s. i. w. z  stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem: