Załącznik Nr 1 do umowy

Przedmiot zamówienia

I. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

następującego zakresu prac:

- Wykonania ciągów komunikacyjnych pieszych  - chodników do budynków mieszkalnych na wskazanym przez zamawiającego terenie wraz z  krawężnikami.

- Wykonanie dojazdów do kontenerów na śmieci oraz dojazdów do posesji wraz z miejscami parkingowymi z płyt wielootworowych żelbetowych na terenach wskazanych przez zamawiającego.

II. Szczegółowy zakres wymagań dla wykonania ciągów komunikacyjnych -

chodników.

1. Chodniki powinny być wykonane z płytek betonowych o wymiarach 50 x 50 cm

lub 30 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą

cementową.

- Krawężniki powinny być betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

III. Szczegółowy zakres wymagań dla wykonania dojazdów do kontenerów na

odpady komunalne oraz dojazdów do posesji wraz z miejscami parkingowymi.

- Dojazdy i miejsca parkingowe powinny być wykonane z płyt wielootworowych żelbetowych drogowych o wymiarach  100 x 75 x 12 cm.

- Miejsce posadowienia płyt powinno być wykorytowane wypełnione warstwą tłucznia – kamień łamany o uziarnieniu od 31,5 mm do 63 mm i zagęszczony do grubości warstwy 8 cm. Na warstwie tłucznia wysypać należy warstwę piasku stabilizowanego cementem o grubości 6 cm.