Systemy i Sieci Komputerowe

mgr inż. Marek Nowakowicz

46-166 Ligota Książęca 44

Metryka projektu

| Nazwa i adres obiektu | Urząd Miasta BRZEG Ul. Robotnicza 12 45-300 Brzeg |
| --- | --- |
| Stadium dokumentu | Projekt wykonawczy: SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU MIATSA BRZEG |
| Inwestor | URZĄD MIASTA BRZEG |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |
| OPRACOWANIE |  |  |

Projektant: mgr inż. Janusz Winiarski

Maj 2008

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

I	ZAKRES OPRACOWANIA

- Temat opracowania

- Cel projektu

- Podstawa opracowania

II	OPIS TECHNICZNY

- Rodzaj ochrony

- Wykaz i charakterystyka urządzeń

2.1 Punkty kamerowe

2.2 Rejestrator cyfrowy

2.3 Zestawienie elementów

- Zasilanie systemu

- Opis techniczny systemu, wskazówki montażowe

4.1 Budynek „A”

4.2 Budynek „B”

- Uwagi końcowe

III	RYSUNKI

- Schemat blokowy systemu

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „A”

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „B”

I  ZAKRES OPRACOWANIA

- Temat opracowania

Zadaniem niniejszego projektu jest:

- opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania systemu telewizji dozorowej Urzędu Miasta w Brzegu,

- wypracowanie optymalnej koncepcji technicznej i ekonomicznej spełniającej uzgodnione warunki i wymagania,

- kompletacja urządzeń systemu telewizji dozorowej, elementów i materiałów instalacyjnych oraz ich montaż.

- Cel projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania projektu technicznego jest wypracowanie koncepcji instalacji systemu wizyjnego obejmującego monitoring Urzędu Miasta  w Brzegu oraz miejsc parkingowych przylegających do budynku.

Instalacja monitoringu w obiekcie ma  na celu poprawienie bezpieczeństwa pracowników i petentów urzędu poprzez oddziaływanie prewencyjne oraz zapewnienie materiału pomocniczego przy ustalaniu sprawców ewentualnych przestępstw i wykroczeń.

Projekt powinien pomóc w rozwiązaniu problemu ochrony mienia i osób na osiedlu przed zagrożeniami, w sposób dostosowany do warunków terenowych i budowlanych, optymalny pod względem technicznym i ekonomicznym, adekwatnym do warunków i założeń techniczno - normatywnych.

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej projektowanego obiektu;

- uzgodnienia z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą inwestycji;

- specyfikacja techniczna:

- PN-EN 50132-7:2002 – Systemy dozorowe CCTV  stosowane w zabezpieczeniach „Część 7 – wytyczne stosowania”

- ekspertyza i analiza zagrożenia na obiekcie;

- wytyczne producenta optiVa;

- obowiązujące normy i przepisy budowy;

- umowa  nr ......................................................

II OPIS TECHNICZNY

- Rodzaj ochrony

Przyjęto system telewizji dozorowej oparty na kamerach kolorowych, z nagrywaniem obrazu na twardym dysku rejestratora cyfrowego, wyposażonego w kartę Ethernet, umożliwiającą opcjonalnie zdalny podgląd obrazu z kamer na uprawnionym komputerze,  przez służby ochrony.

System ten będzie miał znaczenie głównie prewencyjne – widoczne kamery będą działać odstraszająco na ewentualnych sprawców działań przestępczych lub wykroczeń.

W przypadku jednak zaistnienia takich działań, analiza zapisanego obrazu pozwoli później na dokładne odtworzenie zdarzenia i pomoże w identyfikacji jego sprawców.

Nadzorem wizyjnym zostaną objęte newralgiczne strefy z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Są to:

- K1 – wejście do budynku „A” od strony parkingu

- K2, K3, K4 – parking budynku „A”

- K5 – wejście do budynku „A” od strony „Wydziału Komunikacji”

- K6 – wejście główne budynek „A”

- K7, K8, K10, K11 – parking budynku „B”

- K9 – wejście główne do budynku „B”

- K12 – wejście boczne do budynku „B”

Obraz ze wszystkich kamer będzie nagrywany na twardych dyskach cyfrowego rejestratora wizji, zamontowanego w pomieszczeniu monitoringu Straży Miejskiej.

- Wykaz i charakterystyka urządzeń

2.1 Punkty Kamerowe

Ze względu na wymóg dobrej jakości obrazu w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennych warunkach oświetlenia sceny, w tym również częstego jej niedoświetlenia, punkty kamerowe będą wyposażone w kamery dualne dzień/ noc o wysokiej czułości i rozdzielczości.

Kamery będą wyposażone w superjasne obiektywy 1/3”, o zmiennej ogniskowej 2,8 - 12 mm oraz 3,5 – 8 mm, w zależności od lokalizacji i wymagane w związku z tym pola widzenia, z automatycznie regulowaną prądowo (DC) przysłoną.

Wykaz zastosowanych kamer i obiektywów zaznaczonych na tabeli numer 1.

Tab. 1.

| Typ kamery | Obiektyw |
| --- | --- |
| K1 Dualna dzień/noc | ognisk. 3,5-8 mm |
| K2 Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K3 Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K4 Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K5 Dualna dzień/noc | ognisk. 3,5-8 mm |
| K6 Dualna dzień/noc | ognisk. 3,5-8 mm |
| K7 Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K8 Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K9 Dualna dzień/noc | ognisk. 3,5-8 mm |
| K10Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K11Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K12Dualna dzień/noc | ognisk. 3,5-8 mm |

Kamery zostaną zamontowane w obudowie hermetycznej IP65 typu TSH 113CE/230.

2.2 Rejestrator cyfrowy

Obraz z wszystkich kamer będzie kierowany na 16-wejściowy multiplekser/rejestrator cyfrowy typu firmy optiVa. Rejestrator ten jest wysokiej klasy urządzeniem dedykowanym do rejestracji sygnałów wizyjnych z 16-tu kamer.

Zapisuje obraz z rozdzielczością 550 TVL, zatem nie nastąpi pogorszenie jakości obrazu z dobranych kamer wysokiej rozdzielczości. Obsługa i programowanie funkcji rejestratora realizowana jest poprzez wygodne menu ekranowe w języku polskim. Zapis obrazu z kamer odbywa się na wewnętrznych dyskach twardych IDE. W obudowie urządzenia przewidziano miejsce dla instalacji dwóch dysków. Zostaną w nim zamontowane 2 dyski o pojemności 500 GB.

Zapis danych może odbywać się w sposób liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamięci) lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzeń). Możliwa jest ponadto regulacja poziomu kompresji (8 poziomów) i regulacja ilości zapisywanych w ciągu sekundy klatek obrazu. Funkcje zapisu, podglądu i odtwarzania obrazów mogą być realizowane jednocześnie (Triplex). Urządzenie wyposażono w funkcje programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji inicjowanej wykryciem zmian w obrazie. Dzięki wbudowanemu złączu Ethernet możliwe jest podłączenie rejestratora do sieci. Pobór mocy plasuje się na poziomie ok. 40W.

2.3 Zestawienie elementów

| L.p. | Nazwa urządzenia/materiału | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | rejestrator cyfrowy VODVR3116 | optiVa | 1 |
| 2. | dysk twardy 500GB | seagate | 2 |
| 3. | kamera kolorowa VJDN 3320HQ | optiVa | 12 |
| 4. | obiektyw VD 28120DS | optiVa | 7 |
| 5. | obiektyw VD 3580D | optiVa | 5 |
| 6. | monitor VOML 19A VGA | optiVa | 1 |
| 7. | Obudowa TSH 113CE/230 | optiVa | 12 |
| 8. | Nadajnik/odbiornik transmisji po skrętce VOSP 4 | optiVa | 4 |

- Zasilanie systemu

Punkty kamerowe z budynku „A” i „B” zostaną zasilone napięciem zmiennym 230 V z rozdzielni umiejscowionej I piętrze w segmencie A (pomieszczenie Centralnego Punktu Dystrybucyjnego) Rejestrator oraz monitor zasilone będą z obwodu dedykowanej sieci komputerowej w pomieszczeniu monitoringu Straży Miejskiej.

Z doprowadzonego do punktu kamerowego napięcia 230V AC bezpośrednio zasilane będą grzałka obudowy.

Zabezpieczenia zasilań kamer należy odpowiednio oznakować i opisać.

W projektowanym systemie,  nie przewiduje się urządzeń do zasilania rezerwowego.

- Opis techniczny instalacji, wskazówki montażowe

4.1 Budynek „A”

Instalację sygnałową pomiędzy kamerami a rejestratorem, wykonać kablem współosiowym typu RG6,  o impedancji 75ohm. Połączenia kabli sygnałowych z poszczególnymi urządzeniami wykonać za pomocą wtyków BNC 75ohm, zaciskanych.

Zasilanie kamer wykonać przewodem OMY 3 x 1.5.

Trasę kablową w pomieszczeniach biurowych wykonać podtynkowo. W korytarzach „głównych ciągach komunikacyjnych” instalację CCTV układać w korytach dzielonych rozdzielając wizję od zasilania kamer.

Kamery montować w obudowie hermetycznej na wysokości powyżej 5m. Wprowadzone przewody zabezpieczyć rurami karbowanymi. Po zamontowaniu starannie dobrać optymalny plan obserwacji i ustawić ostrość obrazu każdej kamery.

4.2 Budynek „B”

Instalację sygnałową pomiędzy kamerami a nadajnikami transmisji , wykonać kablem współosiowym typu RG6,  o impedancji 75ohm. Połączenia kabli sygnałowych z poszczególnymi urządzeniami wykonać za pomocą wtyków BNC 75ohm, zaciskanych. Połączenie nadajników i odbiorników budynków „A” i „B wykonać przewodem 2 x UTP kat. 6 zgodnie ze schematem blokowym rys. 1.

Połączenia kabli sygnałowych z poszczególnymi urządzeniami wykonać za pomocą końcówek RJ 45 .

Zasilanie kamer wykonać przewodem OMY 3 x 1.5.

Trasę kablową w pomieszczeniach biurowych wykonać podtynkowo. W korytarzach „głównych ciągach komunikacyjnych” instalację CCTV układać w korytach dzielonych rozdzielając wizję od zasilania kamer.

Kamery montować w obudowie hermetycznej na wysokości powyżej 5m. Wprowadzone przewody zabezpieczyć rurami karbowanymi. Po zamontowaniu starannie dobrać optymalny plan obserwacji i ustawić ostrość obrazu każdej kamery.

- Uwagi końcowe.

Wykonawstwo robót należy przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym, normami technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP.

RYSUNKI

- Schemat blokowy systemu

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „A”

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „B”

UWAGA!

Niniejsze opracowanie należy traktować jako poufne – podlegające przepisom o ochronie tajemnicy służbowej. Wykonawca nie odpowiada za skutki wynikłe z ujawnienia opracowania przez użytkownika!