KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 450.00 | m2 m2 | 450.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 3 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawążnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III i IV 312 | m m | 312.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 312.000 |
| 3 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła 312*0.3*0.3 | m3 m3 | 28.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.080 |
| 4 | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 20cm 450.00*0.20 | m3 m3 | 90.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.000 |
| 5 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3cm grubość warstwy po zagęszczeniu 450.00 | m2 m2 | 450.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |
| 6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 312.00 | m m | 312.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 312.000 |
| 7 | KNR 0-11 0316-06 | Nawierzchnie z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 80mm typu 150 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 450.00 | m2 m2 | 450.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 450.000 |

Sporządził: G. Nyczaj