Załącznik nr 1 do wzoru umowy dla pakietu nr 1

Dane techniczne dla pakietu nr 1

      - Dostawa, instalacja  80 kompletów okien wraz dostawą i instalacją parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy

      - Uzupełnienie tynków ościeży zewnętrznych i wewnętrznych wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi

      - Wywóz wszystkich odpadów powstałych przy wykonaniu tego zadania.

      - Dane techniczne okien :

- kolor biały, wykonane z tworzywa PCV

- wszystkie skrzydła rozwieralne, przy czym w każdym komplecie jedno skrzydło uchylne, z nawiewnikami powietrza w pomieszczeniach kuchni i łazienki, profile ram skrzydeł min. 5–cio komorowe, o przenikalności ciepła max. K0= 1,35 [W/(m2 K)]

- okna szklone szkłem komorowym o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,1[W/(m2K)] z powłoką niskoemisyjną

- okucia obwiedniowe jednorodne

Zaleca się, aby wykonawca pobrał z natury szczegółowe wymiary oraz stronę otwierania okien, w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.

| L.p. | Adres | Pakiet nr 1 | Ilość okien |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kościuszki 8/16 |  | 3 |
| 2. | Trzech Kotwic 3B/2 |  | 2 |
| 3. | Rybacka 23/4 |  | 3 |
| 4. | Grobli 7/2 |  | 4 |
| 5. | Łokietka 17/7 |  | 2 |
| 6. | Łokietka 18/1 |  | 5 |
| 7. | Piastowska 13/7-8 |  | 3 |
| 8. | Ofiar Katynia 44A / 8A | 3 |
| 9. | Ofiar Katynia 7/5 |  | 3 |
| 10. | Ofiar Katynia 17/4 |  | 4 |
| 11. | Ofiar Katynia 45/5 |  | 3 |
| 12. | Ofiar Katynia 7/7 |  | 1 |
| 13. | Ofiar Katynia 19/3 |  | 5 |
| 14. | Jerzego 5/8 |  | 3 |
| 15. | Jerzego 9/16 |  | 2 |
| 16. | Jerzego 1/7 |  | 1 |
| 17. | Jerzego 8 / 8A |  | 2 |
| 18. | Jerzego 2 / 2 |  | 2 |
| 19. | Mickiewicza 4/3 |  | 4 |
| 20. | Szkolna 34/4 |  | 3 |
| 21. | Starobrzeska 35/1 |  | 4 |
| 22. | Starobrzeska 35/2 |  | 1 |
| 23. | Starobrzeska 16/5 |  | 3 |
| 24. | Robotnicza 9/20 |  | 4 |
| 25. | Robotnicza 3/6B |  | 5 |
| 26 | Armii Krajowej 28/3 |  | 4 |
| 27. | Jerzego 5/10 |  | 1 |
|  |  | Razem | 80 |