Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

OR.IV.341-1-25/09

Brzeg dn.30.07.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

"Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące zapytania do siwz

Pytanie 1

W dniu 28.07.2009 umieściliście Państwo na stronie modyfikację SIWZ  (7 plików), w czterech plikach znajdują się poprawione wymagania co do nawierzchni sztucznych zawierające sprzeczne informacje, a mianowicie:

w dwóch dokumentach jest:

„wysokość całkowita nawierzchni: min. 30mm - max 42mm”,

„konstrukcja osnowy: dwuwarstwowa – wykonana z tkanego PP lub PE, pokryta lateksem”

# a w dwóch

# „wysokość całkowita nawierzchni: min. 37mm - max 42mm”,

„osnowa: wzmocniona włókniną szklaną min. 140gr/m² lub tkaniną poliestrową o gramaturze min. 260gr/m², pokrycie lateksem min 1000gr/m²”

Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Odpowiedź

W dniu 28.07.09 r. Zamawiający decyzjami Komisji Przetargowej dokonał 2 czynności :

- modyfikacji siwz w następstwie powtórzenia czynności w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestów wprowadzając zapis do siwz:

Dokumenty niezbędne dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia potwierdzona przez niego za zgodność z   oryginałem

-	atest higieniczny na oferowana nawierzchnie

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	certyfikat FIFA dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych

-	parametry podbudowy dynamicznej załączone poniżej. Obecnie preferowana podbudowa dynamiczna to warstwa prefabrykowanej maty z pianki polietylenowej gr. min. 8mm o strukturze komórek zamkniętych z drenażowymi otworami perforacyjnymi.

# Wymagania minimalne parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna o następujących parametrach:

# -	wysokość całkowita nawierzchni: min. 37mm - max 42mm,

-	gęstość: ilość splotów/m² min. 17 500, ilość włókien/m² min. 560 000,

-	kolor nawierzchni: zielony,

-	linie: wklejone w nawierzchnię - białe lub żółte.

# -	ciężar całkowity: min. 3 400 gr/m²,

-	rodzaj włókna: polietylenowo - poliamidowe lub poliamidowe, 100% włókien monofilowych, włókna proste i skręcone lub skręcone, Dtex: min. 11 800,

-	osnowa: wzmocniona włókniną szklaną min. 140gr/m² lub tkaniną poliestrową o gramaturze min. 260gr/m², pokrycie lateksem min 1000gr/m²

-	wypełnienie: nie wymagane

Wymagania dotyczące warstwa dynamicznej np. CONIPUR ET

Elastyczna podbudowa dynamiczna tego typu stosowana jest pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowych i traw syntetycznych jako substytut betonu i asfaltu. Wymaga podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy układarki mas poliuretanowych. Dokładność wykonania warstwy dynamicznej tego typu zbliżona jest do układania asfaltu; obie warstwy muszą być ułożone maksymalnie równo, aby uniknąć kosztów związanych z równaniem nierówności.

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita | 35mm |
| 3 | Skład: - granulat gumowy - kruszywo kwarcowe - suszone ogniwo połączone lepiszczem poliuretanowym | 1-5mm 3-5mm |
| 6 | Masa powierzchniowa nawierzchni - granulat gumowy - kruszywo kwarcowe - lepiszcze | 11,50 kg/ m2 29 kg/m2 2,3 kg/m2 |

3.	Dokumenty niezbędne dla nawierzchni poliuretanowej lekkoatletycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia  potwierdzona przez niego za zgodność z  oryginałem

-	atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	certyfikat IAAF dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych

Wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej np. Conipur M

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową dwuwarstwową, odporną na obuwie z kolcami o następujących minimalnych parametrach:

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita | 14mm |
| 7 | Twardość według metody Shore'a (Sh.A) | ≥40 |
| 8 | Przyczepność do podkładu: (MPa | ≥ 0,8 |
| 9 | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie mokrym | ≥ 0,30 ≥ 0,30 |
| 10 | Odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki, (mm2) - stan powierzchni po badaniu | ≥450 bez zmian |
| 11 | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy, (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,30 bez zmian |
| 12 | Wygląd zewnętrzny nawierzchni | Nawierzchnia o jednolitej barwie z równomiernie rozłożoną i trwale zespolona posypką z granulatu EPDM lub równoważne |
| 13 | Mrozoodporność oceniona: - przyrostem masy, (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,30 bez zmian |
| 14 | Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu, (nr skali szarej) | ≥4 |

Własności użytkowe nawierzchni:

- bezspoinowość

- antypoślizgowość

- elastyczność

- odporność na starzenie i promieniowanie UV

- minimalne koszty eksploatacji

- estetyczny wygląd

- do użytkowania w obuwiu z kolcami

Nawierzchnia jw. wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą dł. 2m nie powinny być większe niż 8mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejona (plamy należy usunąć). Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków. Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się warstwy górnej. Alternatywnym podłożem jest też podbudowa elastyczna np. CONIPUR ET, która jest mieszaniną granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubości 35mm.

Modyfikacja ta jest zgodna z rozstrzygnięciem protestów dokonanym w dniu 17.07.2009r.

- następnie dokonał modyfikacji w zakresie wprowadzonych w dniu 28.07.2009r. wymagań dla nawierzchni sztucznych, zmieniając zapisy w siwz:

Dokumenty niezbędne dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia potwierdzona przez niego za zgodność z oryginałem

-	atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	parametry podbudowy dynamicznej zamieszczone poniżej. Obecnie preferowana podbudowa dynamiczna to warstwa prefabrykowanej maty z pianki polietylenowej gr. min. 8mm o strukturze komórek zamkniętych z drenażowymi otworami perforacyjnymi.

# Wymagania minimalne, parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna o następujących parametrach:

# -	wysokość całkowita nawierzchni: min. 30mm - max 42mm,

-	gęstość: ilość splotów/m² min. 17 500, ilość włókien/m² min. 560 000,

-	kolor nawierzchni: zielony,

-	linie: wklejone w nawierzchnię - białe lub żółte.

# -	ciężar całkowity: min. 3 400 gr/m²,

-	rodzaj włókna: polietylenowo lub poliamidowe, lub ich mieszaniny, 100% włókien monofilowych, włókna proste i skręcone lub skręcone, Dtex: min. 11 800,

-	konstrukcja osnowy: dwuwarstwowa – wykonana z tkanego PP lub PE, pokryta lateksem

-	wypełnienie: nie wymagane

Wymagania wprowadzone drugą modyfikacją siwz w dniu 28.07.2009r. są wiążące dla nawierzchni sztucznych.

Pytanie 2

W zmodyfikowanym SIWZ z dn. 28.07.2009 jest napisane:

„i co najmniej 2 obiekty sportowe, z których jeden musi posiadać w zakresie realizację boiska trawiastego o wymiarach min. 50m x 100m, a drugi musi posiadać w swoim zakresie realizację boiska z trawą sztuczną o wymiarach min. 50m x 100m, oba zadania o wartości 10.000.000,-zł każde”

Prosimy o informację czy ma być to kwota netto czy brutto.

Odpowiedź

Oba zadania mają mieć wartość min.10.000.000,00 zł Brutto.

Pytanie 3

Wobec nieudostępnienia Oferentom przez Zamawiającego kosztorysu do wypełnienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiarów przez Oferentów w następujący sposób:

- Oferent z przedmiarów przygotuje kosztorys w sposób, jaki uzna za stosowny,

- Oferent wpisze w przygotowanym przez siebie kosztorysie poprawione ilości z przedmiarów, które są sprzeczne z opisami i rysunkami, oraz dopisze (dostawi), brakujące pozycje, celem ujęcia w kosztorysie wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej.

Podstawę do podjęcia takich działań daje Oferentom zapis w SIWZ, punkt „12 Opis sposobu obliczenia ceny” podpunkt 3

„Podstawą do określenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. W przypadku nie ujęcia w kosztorysie ofertowym wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej Zamawiający uzna, że Wykonawca ujął te roboty w ogólnej cenie ofertowej”

oraz odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7 z dn. 22.07.2009

„Reasumując powyższe proszę w kosztorysie ofertowym ująć wszelkie roboty niezbędne do wykonania zadania”.

Odpowiedź

Wykonawca może zmodyfikować przedmiar robót (który stanowi element pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego) ujmujący wszelkie roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu umowy - a wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dotychczasowych wyjaśnień udzielonych przez zamawiającego na jego stronie internetowej.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców. 					Z poważaniem

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Brzegu

Wojciech Huczyński