ZAŁĄCZNIK 2

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W PAWILONIE SZATNIOWYM:

| Nr pom | Nazwa pomieszczenia | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Ilość | Parametry elektryczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1/1 | Magazyn sprzętu | centrala wentylacyjna podwieszana Airbox S40-08F | Rosenberg | 1 | U=230/400V, f=50 Hz, I=1,9A, P=0,75kW |
| 1/2 | WC przy pom. administratora | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 2 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
|  |  | Kurtyna powietrzna Windbox S 1000 E | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW |
| 1/3 | WC przy szatni trenerów | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/5 | WC przy sali masażu | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/7 | WC przy szatni sędziów | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/9 | WC przy sali masażu | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/11 | WC przy szatni trenerów | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/12 | Korytarz | Kurtyna powietrzna Windbox S 2000 E | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW |
| 1/13 | Korytarz | Kurtyna powietrzna Windbox S 2000 E | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW |
| 1/14 | Korytarz | Kurtyna powietrzna Windbox S 2000 E | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW |
| 1/16 | Pom.pomocnicze | wentylator łazienkowy Silent 100 | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW |
| 1/17 | Pom.pomocnicze | wentylator łazienkowy Silent 100 | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW |
| 1/18 | Korytarz | Wentylator kanałowy EKAE 225-4 | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=2,20A, P=0,49kW |
| 1/19 | WC mężczyzn | Wentylator kanałowy R200 | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW |
|  |  | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/20 | WC kobiet | Wentylator kanałowy R150L | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=0,47A, P=0,11kW |
|  |  | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/23 | WC kobiet | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/24 | Hol | Kurtyna powietrzna Windbox S 1000 E | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=1,66A, P=0,37kW |
| 1/26 | WC mężczyzn | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU KLUBOWYM:

| Nr pom | Nazwa pomieszczenia | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Ilość | Parametry elektryczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1/1 | Hol reprezentacyjny | Kurtyna powietrzna Windbox S2000E | Rosenberg | 2 | U=230V, f=50Hz, I=3,32A, P=0,74kW |
| 1/2 | Sala wielofunkcyjna | Jednostka naścienna MS-GA60VB | Mitsubishi Electric | 2 | U=230V, f=50Hz, |
| 1/2A | Zaplecze sali | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/4A | Łazienka | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/7A | Łazienka | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/8 | Komunikacja | centrala wentylacyjna podwieszana Airbox S40-10F | Rosenberg | 1 | U=230/400V, f=50 Hz, I=4,6A, P=2,2kW |
|  |  | Wentylator kanałowy R200 | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW |
|  |  | Wentylator kanałowy EKAE 280-4 | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=5,65A, P=1,25kW |
| 1/9 | Komunikacja | centrala wentylacyjna podwieszana Airbox S40-10F | Rosenberg | 1 | U=230/400V, f=50 Hz, I=4,6A, P=2,2kW |
|  |  | Wentylator kanałowy EKAE 280-4 | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=5,65A, P=1,25kW |
| 1/11 | Pom. porządkowe | wentylator łazienkowy Silent 100 | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW |
| 1/12 | WC zawodników | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/13 | Magazyn sprzętu | wentylator łazienkowy Silent 100 | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW |
| 1/15A | WC/umywalnia | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/16B | WC/umywalnia | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/19A | Gabinet lekarza | wentylator łazienkowy Silent 100 | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW |
| 1/19B | WC/umywalnia | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/21B | WC/umywalnia | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/22A | WC/umywalnia | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/24 | Magazyn sprzętu | wentylator łazienkowy Silent 100 | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW |
| 1/25 | WC zawodników | wentylator łazienkowy Silent 300Plus | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,029kW |
| 1/26 | WCN | wentylator łazienkowy Silent 100 | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW |
| 1/27 | WCM | Wentylator kanałowy R200L | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=0,7A, P=0,16kW |
|  |  | Wentylator kanałowy R150L | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=0,47A, P=0,11kW |
| 1/28 | Pom. techniczne | Wentylator kanałowy R200L | Rosenberg | 1 | U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW |
|  |  | wentylator łazienkowy Silent 100 | Venture Industries | 1 | U=230V, f=50 Hz, P=0,008kW |
| 1/29 | Pom. techniczne | centrala wentylacyjna podwieszana Airbox S40-10F | Rosenberg | 1 | U=230/400V, f=50 Hz, I=3,2A, P=1,85kW |
|  |  | centrala wentylacyjna stacjonarna Airbox S40-10F | Rosenberg | 1 | U=230/400V, f=50 Hz, I=2,0A, P=0,75kW |
| dach | - | Jednostka zewnętrzna MU-GA60VB | Mitsubishi Electric | 2 |  |
| dach | - | Agregat skraplający | Mitsubishi Electric | 1 |  |
| dach | - | centrala wentylacyjna dachowa Airbox S40-07Q | Rosenberg | 1 | U=230/400V, f=50 Hz, I=2,0A, P=0,75kW |

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W WC POD TRYBUNAMI:

| Nr pom | Nazwa pomieszczenia | Nazwa urządzenia/typ | Producent | Ilość | Parametry elektryczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | WC | Wentylator kanałowy R200 | Rosenberg | 2 | U=230V, f=50Hz, I=0,50A, P=0,12kW |
| - | WC | Nagrzewnica kanałowa elektryczna DH-200/60 | Venture Industries | 2 | U=3(400V, f=50Hz, P=6,0kW |
| - | WC | Wentylator kanałowy R250L | Rosenberg | 2 | U=V, f=50Hz, I=0,165A, P=0,7kW |