OR.IV.341-1-25/09

Brzeg dn. 28.07.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

"Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzeg –.działając w oparciu o art. 38 ust. 4 a ustawy pzp dokonuje decyzją Komisji Przetargowej z dnia 28.07.2009r. modyfikacji siwz w zakresie przedmiotu zamówienia:

Dokumenty niezbędne dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia potwierdzona przez niego za zgodność z oryginałem

-	atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	parametry podbudowy dynamicznej zamieszczone poniżej. Obecnie preferowana podbudowa dynamiczna to warstwa prefabrykowanej maty z pianki polietylenowej gr. min. 8mm o strukturze komórek zamkniętych z drenażowymi otworami perforacyjnymi.

# Wymagania minimalne, parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna o następujących parametrach:

# -	wysokość całkowita nawierzchni: min. 30mm - max 42mm,

-	gęstość: ilość splotów/m² min. 17 500, ilość włókien/m² min. 560 000,

-	kolor nawierzchni: zielony,

-	linie: wklejone w nawierzchnię - białe lub żółte.

# -	ciężar całkowity: min. 3 400 gr/m²,

-	rodzaj włókna: polietylenowo lub poliamidowe, lub ich mieszaniny, 100% włókien monofilowych, włókna proste i skręcone lub skręcone, Dtex: min. 11 800,

-	konstrukcja osnowy: dwuwarstwowa – wykonana z tkanego PP lub PE, pokryta lateksem

-	wypełnienie: nie wymagane

Z poważnieniem

Burmistrz Miasta Brzegu

Wojciech Huczyński