OR.IV.341-1-25/09

Brzeg dn. 06.11.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

"Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzeg – działając w oparciu o art. 183 ust. 5 pkt 2) w zw. z art. 183 ust. 6 ustawy  Prawo zamówień publicznych po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - w dniu 22.10.2009 r. w drodze wyroku KIO (KIO/UZP 1294/09) odrzucającego odwołanie wniesione dnia 31 sierpnia 2009 r.  przez Polcourt S.A, ul. Generała Zajączka 11, lok. C, 01-510 Warszawa, informuje że decyzją Komisji Przetargowej z dnia  6 listopada 2009 r. dokonuje czynności polegającej na zmianie zapisów siwz w zakresie:

  - w pkt 17 pkt 1 siwz następujący zapis:

Dokumenty niezbędne dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia potwierdzona przez niego za zgodność z   oryginałem

-	atest higieniczny na oferowana nawierzchnie

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	certyfikat FIFA dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych

-	parametry podbudowy dynamicznej załączone poniżej. Obecnie preferowana podbudowa dynamiczna to warstwa prefabrykowanej maty z pianki polietylenowej gr. min. 8mm o strukturze komórek zamkniętych z drenażowymi otworami perforacyjnymi.

# Wymagania minimalne parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna o następujących parametrach:

# -	wysokość całkowita nawierzchni: min. 37mm - max 42mm,

-	gęstość: ilość splotów/m² min. 17 500, ilość włókien/m² min. 560 000,

-	kolor nawierzchni: zielony,

-	linie: wklejone w nawierzchnię - białe lub żółte.

# -	ciężar całkowity: min. 3 400 gr/m²,

-	rodzaj włókna: polietylenowo - poliamidowe lub poliamidowe, 100% włókien monofilowych, włókna proste i skręcone lub skręcone, Dtex: min. 11 800,

-	osnowa: wzmocniona włókniną szklaną min. 140gr/m² lub tkaniną poliestrową o gramaturze min. 260gr/m², pokrycie lateksem min 1000gr/m²

-	wypełnienie: nie wymagane

Wymagania dotyczące warstwa dynamicznej np. CONIPUR ET

Elastyczna podbudowa dynamiczna tego typu stosowana jest pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowych i traw syntetycznych jako substytut betonu i asfaltu. Wymaga podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy układarki mas poliuretanowych. Dokładność wykonania warstwy dynamicznej tego typu zbliżona jest do układania asfaltu; obie warstwy muszą być ułożone maksymalnie równo, aby uniknąć kosztów związanych z równaniem nierówności.

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita | 35mm |
| 3 | Skład: - granulat gumowy - kruszywo kwarcowe - suszone ogniwo połączone lepiszczem poliuretanowym | 1-5mm 3-5mm |
| 6 | Masa powierzchniowa nawierzchni - granulat gumowy - kruszywo kwarcowe - lepiszcze | 11,50 kg/ m2 29 kg/m2 2,3 kg/m2 |

3.	Dokumenty niezbędne dla nawierzchni poliuretanowej lekkoatletycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia  potwierdzona przez niego za zgodność z  oryginałem

-	atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	certyfikat IAAF dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych

Wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej np. Conipur M

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową dwuwarstwową, odporną na obuwie z kolcami o następujących minimalnych parametrach:

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita | 14mm |
| 7 | Twardość według metody Shore'a (Sh.A) | ≥40 |
| 8 | Przyczepność do podkładu: (MPa | ≥ 0,8 |
| 9 | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie mokrym | ≥ 0,30 ≥ 0,30 |
| 10 | Odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki, (mm2) - stan powierzchni po badaniu | ≥450 bez zmian |
| 11 | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy, (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,30 bez zmian |
| 12 | Wygląd zewnętrzny nawierzchni | Nawierzchnia o jednolitej barwie z równomiernie rozłożoną i trwale zespolona posypką z granulatu EPDM lub równoważne |
| 13 | Mrozoodporność oceniona: - przyrostem masy, (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,30 bez zmian |
| 14 | Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu, (nr skali szarej) | ≥4 |

Własności użytkowe nawierzchni:

- bezspoinowość

- antypoślizgowość

- elastyczność

- odporność na starzenie i promieniowanie UV

- minimalne koszty eksploatacji

- estetyczny wygląd

- do użytkowania w obuwiu z kolcami

Nawierzchnia jw. wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą dł. 2m nie powinny być większe niż 8mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejona (plamy należy usunąć). Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków. Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się warstwy górnej. Alternatywnym podłożem jest też podbudowa elastyczna np. CONIPUR ET, która jest mieszaniną granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubości 35mm.

Dokonana w ten sposób zmiana zapisów siwz jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brzeg.pl.

Jednocześnie w oparciu o art. 12 a ust. 2 ppkt 1) ustawy pzp zmianie ulegają terminy :

- składania ofert z dnia 23 listopada 2009 r godz. 10.30 na dzień  30 listopada 2009r. godz. 10.30

- otwarcia ofert z dnia 23 listopada 2009 r godz. 11.00 na dzień  30 listopada 2009r. godz. 11.00

- wniesienia wadium z dnia 23 listopada 2009r. godz. 10.30 na dzień 30 listopada 2009r. do godz. 10.30

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

Wojciech Huczyński