OR.IV.341-1-25/09

Brzeg dn. 17.08.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

"Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące zapytania do siwz jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonując modyfikacji siwz  w niżej podanym zakresie.

Pytanie 1

Zamawiający w dniu 27.07.2009r. zamieścił przedmiary robót uzupełnione o podstawy wyceny. Jednakże np. w przedmiarach "Elementy do konkurencji technicznych na stadionie" nowy zamieszczony przedmiar ma 26 pozycji, natomiast pierwotny 55 pozycji. Czy w związku z powyższym należy wyceniać tylko te pozycje zgodnie z przedmiarem z dnia 27.07.2009r. ??

Odpowiedź

W kosztorysie ofertowym należy przyjać do wyceny przedmiar z 26 pozycjami.

Pytanie 2

Zamawiający w dniu 6.08.2009r. udzielił odpowiedzi dotyczącej maszyn do eksploatacji i utrzymania nawierzchni boisk. Wykonawca, który wygra przetarg uzgodni z zamawiającym szczegóły techniczne zamawianych maszyn. Prosimy o uszczegółowienie rodzaju oraz danych technicznych wymienionych maszyn. Rozbieżność cenowa kompletu pomiędzy zestawem najgorszej jakości a sprzętem specjalistycznym jest nawet 200 tys. zł. Jednocześnie prosimy o uściślenie jakim ciągnikiem dysponuje Zamawiający, by zakupiony sprzęt był kompatybilny z obecnym.

Odpowiedź

ZESTAWIENIE MASZYN DO UTRZYMYWANIA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W BRZEGU

| nazwa maszyny | opis maszyny |
| --- | --- |
| Kosiarka wrzecionowa pchana | szerokość koszenia 50-80 cm, cylinder koszący o 6-7 ostrzach, wysokość koszenia 2-50 mm, kosz na trawę, silnik o mocy 5-10 KM |
| Kosiarka wrzecionowa przystosowana do współpracy z ciągnikiem | napęd hydrauliczny, trzy jednostki koszące z głowicami o 6 ostrzach, szerokość robocza 180-220 cm |
| Zestaw szczotek do zamontowania za ciągnikiem | przeczesywanie trawy po topdressingu + konserwacja sztucznej trawy, szerokość robocza 180-240 cm |
| Aerator/skaryfikator do współpracy z ciągnikiem | szerokość robocza 130-180 cm, trójkątne noże pozwalające na nacinanie darni do głębokości 20 cm |
| Wertykulator przystosowany do współpracy z ciągnikiem | wertykulator do szybkiego i wydajnego usuwania tzw. filcu z trawnika, szerokość robocza 150-200 cm |
| Piaskarka do topdressingu przystosowana do współpracy z ciągnikiem | samozaładowcza, sterowana hydraulicznie, szerokość robocza 120-150 cm, ładowność 750-1500 kg |
| Rozsiewacz do montażu na traktorze | pojemność 200-250 l, 1 tarcza rozsiewająca, szerokość rozrzutu 10-20 cm |
| Przyczepa o ładowności ok. 1,5t, z wywrotem trzystronnym | ładowność ok. 1500 kg, zdejmowane burty, możliwość trójstronnego wywrotu |
| Dmuchawa do liści i zanieczyszczeń | napędzana poprzez wałek WOM ciągnika, wysokowydajna dmuchawa z napędem paskowym średnica wiatraka 80-100 cm |
| Odśnieżarka wirnikowa do zamontowania na traktorze | szerokość robocza 120-140 cm, dwa wirniki, grubość usuwanej warstwy śnieżnej 30-40 cm |
| Siewnik ręczny do trawy | siewnik do niedużych powierzchni - szer. robocza 50-60 cm, pojemność zbiornika na nasiona 10-15l |

INFORMACJA NA TEMAT CIĄGNIKA UŻYWANEGO PRZEZ MOSiR

marka: PRONAR

typ: MTZ 320A

długość: 3420 mm

szerokość: 1565 mm

masa własna: 1820 kg, w tym na oś przednią:973 kg, tylną:847 kg

dopuszczalna masa całkowita (z maszyną): 3000 kg

dopuszczalna masa przyczepy:3500 kg (z hamulcem), 750 kg (bez hamulca)

max. moc silnika: 24,6 kW (33,5 KM)

TUZ tylny, udźwig podnośnika w odległości 610 mm od końcówek cięgieł

dolnych: 750 kg

Z poważaniem

z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Stanisław Kowalczyk