Systemy i Sieci Komputerowe

mgr inż. Marek Nowakowicz

46-166 Ligota Książęca 44

Metryka projektu

| Nazwa i adres obiektu | Urząd Miasta BRZEG Ul. Robotnicza 12 45-300 Brzeg |
| --- | --- |
| Stadium dokumentu | Projekt wykonawczy: SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU MIATSA BRZEG ROZBUDOWA |
| Inwestor | URZĄD MIASTA BRZEG |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |
| OPRACOWANIE |  |  |

Projektant: mgr inż. Janusz Winiarski

Maj 2009

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

I	ZAKRES OPRACOWANIA

- Temat opracowania

- Cel projektu

- Podstawa opracowania

II	OPIS TECHNICZNY

- Rodzaj ochrony

- Wykaz i charakterystyka urządzeń

2.1 Punkty kamerowe

2.2 Rejestrator cyfrowy

2.3 Zestawienie elementów

- Zasilanie systemu

- Opis techniczny systemu, wskazówki montażowe

4.1 Budynek „A”

4.2 Budynek „B”

- Uwagi końcowe

III	RYSUNKI

- Schemat blokowy systemu

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „A”

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „B”

I  ZAKRES OPRACOWANIA

- Temat opracowania

Zadaniem niniejszego projektu jest:

- opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania systemu telewizji dozorowej Urzędu Miasta w Brzegu,

- wypracowanie optymalnej koncepcji technicznej i ekonomicznej spełniającej uzgodnione warunki i wymagania,

- kompletacja urządzeń systemu telewizji dozorowej, elementów i materiałów instalacyjnych oraz ich montaż.

- Cel projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania projektu technicznego jest wypracowanie koncepcji instalacji systemu wizyjnego obejmującego monitoring Urzędu Miasta  w Brzegu oraz miejsc parkingowych przylegających do budynku.

Instalacja monitoringu w obiekcie ma  na celu poprawienie bezpieczeństwa pracowników i petentów urzędu poprzez oddziaływanie prewencyjne oraz zapewnienie materiału pomocniczego przy ustalaniu sprawców ewentualnych przestępstw i wykroczeń.

Projekt powinien pomóc w rozwiązaniu problemu ochrony mienia i osób na osiedlu przed zagrożeniami, w sposób dostosowany do warunków terenowych i budowlanych, optymalny pod względem technicznym i ekonomicznym, adekwatnym do warunków i założeń techniczno - normatywnych.

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej projektowanego obiektu;

- uzgodnienia z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą inwestycji;

- specyfikacja techniczna:

- PN-EN 50132-7:2002 – Systemy dozorowe CCTV  stosowane w zabezpieczeniach „Część 7 – wytyczne stosowania”

- ekspertyza i analiza zagrożenia na obiekcie;

- wytyczne producenta optiVa;

- obowiązujące normy i przepisy budowy;

- umowa  nr ......................................................

II OPIS TECHNICZNY

- Rodzaj ochrony

Przyjęto system telewizji dozorowej oparty na kamerach kolorowych, z nagrywaniem obrazu na twardym dysku rejestratora cyfrowego, wyposażonego w kartę Ethernet, umożliwiającą opcjonalnie zdalny podgląd obrazu z kamer na uprawnionym komputerze,  przez służby ochrony.

System ten będzie miał znaczenie głównie prewencyjne – widoczne kamery będą działać odstraszająco na ewentualnych sprawców działań przestępczych lub wykroczeń.

W przypadku jednak zaistnienia takich działań, analiza zapisanego obrazu pozwoli później na dokładne odtworzenie zdarzenia i pomoże w identyfikacji jego sprawców.

Nadzorem wizyjnym zostaną objęte newralgiczne strefy z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Są to:

- K13 – wejście do budynku „A” od strony ul. Robotniczej

- K14 -  wejście do budynku „A” od strony parku (pom. gospodarcze)

- K15 – wejście do budynku „A” od strony Policji

- K 16 – Punkt Kasowy

Obraz ze wszystkich kamer będzie nagrywany na twardych dyskach cyfrowego rejestratora wizji, zamontowanego w pomieszczeniu monitoringu Straży Miejskiej.

- Wykaz i charakterystyka urządzeń

2.1 Punkty Kamerowe

Ze względu na wymóg dobrej jakości obrazu w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennych warunkach oświetlenia sceny, w tym również częstego jej niedoświetlenia, punkty kamerowe będą wyposażone w kamery dualne dzień/ noc o wysokiej czułości i rozdzielczości.

Kamery będą wyposażone w superjasne obiektywy 1/3”, o zmiennej ogniskowej 2,8 - 12 mm oraz 3,5 – 8 mm, w zależności od lokalizacji i wymagane w związku z tym pola widzenia, z automatycznie regulowaną prądowo (DC) przysłoną.

Wykaz zastosowanych kamer i obiektywów zaznaczonych na tabeli numer 1.

Tab. 1.

| Typ kamery | Obiektyw |
| --- | --- |
| K13 Dualna dzień/noc | ognisk. 3,5-8 mm |
| K14 Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K15 Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |
| K16 Dualna dzień/noc | ognisk. 2,8-12 mm |

Kamery zostaną zamontowane w obudowie hermetycznej IP65 typu TSH 113CE/230.

2.2 Rejestrator cyfrowy

Obraz z wszystkich kamer będzie kierowany na 16-wejściowy multiplekser/rejestrator cyfrowy typu firmy optiVa. Rejestrator został zainstalowany w ramach zrealizowanego zadania i nie jest elementem bieżącego zadania.  Należy jedynie dołączyć do niego nowo  instalowane kamery.

2.3 Zestawienie elementów

| L.p. | Nazwa urządzenia/materiału | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Kamera kolorowa VJDN 3320HQ | optiVa | 4 |
| 4. | obiektyw VD 28120DS | optiVa | 3 |
| 5. | obiektyw VD 3580D | optiVa | 1 |
| 7. | Obudowa TSH 113CE/230 | optiVa | 4 |
| 8. | Nadajnik/odbiornik transmisji po skrętce VOSP 4 | optiVa | 4 |

- Zasilanie systemu

Punkty kamerowe z budynku „A” i „B” zostaną zasilone napięciem zmiennym 230 V z rozdzielni umiejscowionej I piętrze w segmencie A (pomieszczenie Centralnego Punktu Dystrybucyjnego) Rejestrator oraz monitor zasilone będą z obwodu dedykowanej sieci komputerowej w pomieszczeniu monitoringu Straży Miejskiej.

Z doprowadzonego do punktu kamerowego napięcia 230V AC bezpośrednio zasilane będą grzałka obudowy.

Zabezpieczenia zasilań kamer należy odpowiednio oznakować i opisać.

W projektowanym systemie,  nie przewiduje się urządzeń do zasilania rezerwowego.

- Opis techniczny instalacji, wskazówki montażowe

4.1 Budynek „A”

Instalację sygnałową pomiędzy kamerami a rejestratorem, wykonać kablem współosiowym typu RG6,  o impedancji 75ohm. Połączenia kabli sygnałowych z poszczególnymi urządzeniami wykonać za pomocą wtyków BNC 75ohm, zaciskanych.

Zasilanie kamer wykonać przewodem OMY 3 x 1.5.

Trasę kablową w pomieszczeniach biurowych wykonać podtynkowo. W korytarzach „głównych ciągach komunikacyjnych” instalację CCTV układać w korytach dzielonych rozdzielając wizję od zasilania kamer.

Kamery montować w obudowie hermetycznej na wysokości powyżej 5m. Wprowadzone przewody zabezpieczyć rurami karbowanymi. Po zamontowaniu starannie dobrać optymalny plan obserwacji i ustawić ostrość obrazu każdej kamery.

4.2 Budynek „B”

Instalację sygnałową pomiędzy kamerami a nadajnikami transmisji , wykonać kablem współosiowym typu RG6,  o impedancji 75ohm. Połączenia kabli sygnałowych z poszczególnymi urządzeniami wykonać za pomocą wtyków BNC 75ohm, zaciskanych. Połączenie nadajników i odbiorników budynków „A” i „B wykonać przewodem 2 x UTP kat. 6 zgodnie ze schematem blokowym rys. 1.

Połączenia kabli sygnałowych z poszczególnymi urządzeniami wykonać za pomocą końcówek RJ 45 .

Zasilanie kamer wykonać przewodem OMY 3 x 1.5.

Trasę kablową w pomieszczeniach biurowych wykonać podtynkowo. W korytarzach „głównych ciągach komunikacyjnych” instalację CCTV układać w korytach dzielonych rozdzielając wizję od zasilania kamer.

Kamery montować w obudowie hermetycznej na wysokości powyżej 5m. Wprowadzone przewody zabezpieczyć rurami karbowanymi. Po zamontowaniu starannie dobrać optymalny plan obserwacji i ustawić ostrość obrazu każdej kamery.

- Uwagi końcowe.

Wykonawstwo robót należy przeprowadzić zgodnie z projektem wykonawczym, normami technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP.

RYSUNKI

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „A”

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „B”

- Rozmieszczenie elementów systemu CCTV budynek „B” I piętro

UWAGA!

Niniejsze opracowanie należy traktować jako poufne – podlegające przepisom o ochronie tajemnicy służbowej. Wykonawca nie odpowiada za skutki wynikłe z ujawnienia opracowania przez użytkownika!