PROJEKT BUDOWLANY

Temat opracowania       	   :   Projekt techniczny remontu kolektora

burzowego w ul. Górnośląskiej o średnicy 300 mm.

Lokalizacja               		   :   Brzeg ul. Górnośląska

Inwestor                   		   :   Gmina Miasto Brzeg

ul. Robotnicza Nr 12

Branża                    	               :   Sanitarna

Projektant                    	               :   Ryszard Borkowski

zam. 49-304 Brzeg ul. M.Konopnickiej Nr 41

Uprawnienia do projektowania 52/95/Op

Tel: 0774111315

Podstawowe dane

techniczne                   	               :   Długość odcinka (kolektor) 206 m.

Oświadczenie:

1.  Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

2.  Oświadczam, że wszystkie kserokopie dokumentów dołączonych do niniejszego opracowanie są zgodne z oryginałem.

Projektant  :

…………………………

Ryszard Borkowski

(Upr. bud. Nr 52/95/Op)

Zawartość opracowania:

wg spisu zawartości

SPIS ZAWARTOŚCI

I      Część opisowa:

1.0.   Dane ogólne.

  - Podstawa opracowania..

  - Zakres i cel opracowania.

  - Opis stanu istniejącego.

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.0.   Dane ogólne.

2.1.   Usytuowanie i zagłębienie kanałów stan projektowany.

2.2.   Materiały i łączenie rur.

2.3.   Obiekty na sieci.

2.3.1.  Studzienki kanalizacyjne.

2.3.2.  Wpusty uliczne.

2.4.   Wykonawstwo sieci.

2.4.1.  Trasowanie.

2.4.2.  Prowadzenie robót ziemnych wykopy.

2.4.3.  Montaż i odbudowa kanałów.

2.4.4.  Zasypka wykopów.

2.5.   Próba szczelności.

3.0.   Uwagi końcowe.

II    Część rysunkowa:

- Mapa rozwiązań projektowych  skala 1:500.

- Profil podłużny kan. deszczowej  skala 1:500/100.

- Skrzyżowanie kanalizacji z kablami.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu kolektora burzowego (polegającym na jego wymianie) w ulicy Górnośląskiej w Brzegu o średnicy 300 mm.

I.     Część opisowa

1.0  DANE OGÓLNE

1.1.  Podstawa opracowania i podstawy formalno-prawne.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

- zlecenia Gminy Miasta Brzeg L. dz. IM-7034-3-5-1/10 z dnia 31.05.2010 r.

- ustaleń z inwestorem i użytkownikiem kanalizacji

- mapy geodezyjnej w skali 1:500 z naniesioną siecią

- materiały i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej

- literatura, normy i normatywy.

1.2.  Zakres i cel opracowania.

W zakres niniejszego projektu wchodzi sieć kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia nawierzchni utwardzonej tj. ulicy Górnośląskiej, którą w związku z awarią należy wymienić na nową po śladzie.

1.3.  Opis stanu istniejącego.

W chwili obecnej w ulicy Górnośląskiej w Brzegu ułożona jest sieć kanalizacji sanitarnej zbierającą wody opadowe z ulicy Górnośląskiej i częściowo Katowickiej za pośrednictwem istniejących wpustów ulicznych.

Kanalizacja wykonana w latach międzywojennych z rur betonowych na skutek długotrwałego użytkowania uległa wyeksploatowaniu, nastąpiło jej załamanie w kilku miejscach.

Wyeksploatowaniu uległy również istniejące na trasie kanalizacji studnia rewizyjna.

Stan techniczny przedmiotowej sieci wraz z uzbrojeniem jest zły.

W tej sytuacji inwestor i jednocześnie użytkownik sieci kanalizacji deszczowej zdecydował o jej wymianie w całości łącznie z wymianą studni.

Długość sieci do wymiany – 206 mb – kanał z rur betonowych Ø300 mm.

Ilość studni do wymiany – 5 szt. Ø1200 mm betonowe.

2.0  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

2.1.  Usytuowanie i zagłębienie kanałów stan projektowany

W związku ze złym stanem technicznym istniejącego kanału deszczowej oraz jego uzbrojenia (studnie) zaprojektowano nowy kanał w ulicy Górnośląskiej. Zaprojektowano również wymianę istniejących na trasie studzienek kanalizacyjnych.

Projektowany kanał poprowadzono po trasie istniejącego, po uprzednim jego zdemontowaniu i posadzono na głeokościach1.89 (studnia D1 początkowa), 4.79 (studnia D6 końcowa).

Z uwagi na trudności z ustaleniem rzędnych przebiegu sieci przyjęto, że rurociągi i kable położone na następujących głębokościach:

- kanalizacja sanitarna wg rzędnych

- kanalizacja deszczowa jw.

- wodociąg – 1.60

- gaz – 1.00

- kable energetyczne, telefon – 0.60–0.80

2.2.  Materiał i łączenie rur.

Kanalizację deszczowa zaprojektowano z rur betonowych WiPRO łączonych na uszczelkę gumowa.

Całkowita długość projektowanego kanału wynosi – 206 mb.

2.3.  Obiekty na sieci.

2.3.1.  Studzienki kanalizacyjne

Na ciągu kanalizacji deszczowej zaprojektowano 5 szt. studzienek rewizyjnych o średnicy 1200 mm oznaczonych jako D1, D2, D3, D4, D5.

Studzienki wykonać z kręgów betonowych posadowionych na betonowym dnie.

Połączenia kręgów dokładnie wyspoinować zaprawą cementowa. Przykrycie studzienek włazami żeliwnymi typu ciężkiego. Od zewnątrz ściany studzienek pomalować bitizolem R+2P. Lokalizację projektowanych studni i ich rzędne przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym i profilu podłużnym.

2.3.2.  Wpusty uliczne.

Odbiór wód opadowych z terenu ulicy Górnośląskiej przewidziano za pośrednictwem istniejących wpustów ulicznych. Wpusty oznaczone jako W-1, W-2, W-3 i W-4 włączyć do projektowanego kanału zbierającego wody opadowe na pośrednictwem trójników. Wpusty oznaczone jako W-5 i W-6 włączyć do projektowanej studni oznaczonej jako D5. Do studni należy włączyć istniejące kanału z kierunku ulic Katowickiej (studnie D1 i D2) oraz z ulicy Grudziądzkiej (studnia D3)

2.4.  Wykonawstwo sieci

2.4.1.  Trasowanie

Projektuje się wykonanie nowej kanalizacji po śladzie w miejsce kanalizacji istniejącej.

Nie mniej jednak trasa winna być wytyczona przez uprawnioną firmę geodezyjną. Trasę sieci należy przeniwelować. W trakcie wykonawstwa należy wykonywać niwelację kontrolną przewodów, które są układane celem uzyskania projektowanych spadków.

2.4.2.  Prowadzenie robót ziemnych wykopy.

Wykopy pod przewody i studnie wykonywać koparką, a w miejscach kolizji ręcznie pod nadzorem użytkowników występujących uzbrojeń podziemnych.

Wykopy o ścianach pionowych umacniać palami szalunkowymi. Ziemię odkładać wzdłuż wykopu nadmiar wywieść poza teren robót.

Pas robót ziemnych należy zagrodzić przed dostępem osób trzecich i oznakować tablicami ostrzegawczymi o treści „GŁĘBOKIE WYKOPY”. Tablice należy umocować w miejscach widocznych na ogrodzeniu pasa robót. Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego miejsca prowadzonych robót oznakować znakami drogowymi zgodnymi z Kodeksem Drogowym.

W miejscach przejść dla pieszych nad wykopem ustawić kładki wyposażone w poręcze. Wykopy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 i

PN-EN 1610.

2.4.3.  Montaż i obudowa kanałów.

Wykopy pod rurociągi projektowane wykonywać na głębokości około 20 cm większą od rzędnych wyszczególnionych na profilu rzędnych dna kanału. Rurociągi układać na podłożu z kruszywa o uziarnieniu 2-40 mm z zagęszczeniem o grubości 150 mm.

Obsypkę kanału wykonać do wysokości 20 cm gruntem sypkim z jednoczesnym zagęszczaniem przy użyciu lekkiego sprzętu.

Rurociągi betonowe łączone za pośrednictwem uszczelek przed opuszczeniem do wykopu należy poddać kontroli czy nie posiadają widocznych uszkodzeń.

Rury należy oczyścić. Rury transportować do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Przewody układać na wcześniej przygotowanym i wyprofilowanym podłożu. Minimalne odległości pionowe od pozostałego uzbrojenia przy skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem – 10 cm.

Nawierzchnię asfaltową (po wykonaniu prac związanych z ułożeniem nowej sieci kanalizacji deszczowej) należy odtworzyć.

2.4.4.  Zasypywanie wykopów.

Zasypanie wykopów należy wykonać w trzech etapach:

a)  wykonanie warstwy z wyłączeniem miejsc połączeniowych,

b)  po wykonaniu próby szczelności,

c)  zasypanie w całości do powierzchni terenu.

Do zasypania wykopów należy użyć piasku bez kamieni, gruzu czy zbryleń lub korzeni. Pierwszą warstwę do wysokości 30 cm powyżej górnej części rurociągu wykonywać warstwowo 15-20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem uzyskując stopień zagęszczenia CF 0,15. Pozostałą część zasypać gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem lekkim sprzętem.

2.5.  Próba szczelności

Po przesypaniu rurociągu zasypką wykonać próbę szczelności.

Przed próbą wszystkie złącza winne być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.

Próba polega na zdaniu rurociągów i sprawdzeniu wzrokowym miejsc połączeń.

3.0  UWAGI KOŃCOWE

  - Do wykonania projektowanej kanalizacji użyć materiałów posiadających certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

  - Wykonanie prac powierzyć osobom posiadającym stosowne przygotowanie zawodowe.

  - Prace wykonać zgodnie z projektem sztuką budowlaną, warunkami BHP, oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót.

  - W trakcie montażu rurociągów studzienek prowadzić zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentów.

  - Zezwala się wykonawcy zaproponować inny rodzaj materiałów i sposób wykonania pod warunkiem jednak, że te zastosowania zapewnią, co najmniej taką samą jakość wykonania.

Projektant:

………………………………

Ryszard Borkowski   Upr. bud. 52/95/Op

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

TEMAT :                    Projekt kanalizacji deszczowej Ø300 mm

(wymiana)

LOKALIZACJA:       Brzeg, ul. Górnośląska

INWESTOR:              Gmina Miasto Brzeg

ul. Robotnicza Nr 12

BRANŻA:                   Sanitarna

PROJEKTANT:         Ryszard Borkowski

Upr. bud. 52/95/Op

1.4.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.4.1.  Zakres robót.

W zakres robót części instalacyjnej wchodzi wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm

Kolejność wykonywania:

- nie dotyczy.

1.4.2.  Wykaz istniejących obiektów.

Ul. Górnośląska pas drogowy dwukierunkowy.

1.4.3.  Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi.

Nie występują.

1.4.4.  Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót.

Możliwość osuwania się ziemi ze ścian wykopu i przysypania robotników.

Możliwość wpadnięcia osób postronnych do wykopów.

Roboty prowadzone w pobliżu zamieszkałych posesji.

Roboty prowadzone w pasie drogowym.

1.4.5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu zadania mogą wystąpić prace zaliczane do szczególnie niebezpiecznych.

a)  część rurociągów będzie przebiegało w wykopach o głębokości większej niż 3,0 m

Sposób zabezpieczenia ścian wykopów – rozkop lub szalunki – wg kierownika budowy.

b)  roboty prowadzone w pobliżu zamieszkałych posesji – należy wygrodzić teren

prowadzonych robót

c)  roboty w pasie drogowym – organizacja ruchu zastępczego.

1.4.6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- bariery i taśmy ochronne

- wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za kierowanie ruchem i

nadzorowaniem prac

- oświetlenie wykopu w porze wieczornej

Przestrzeganie ogólnych warunków bhp wskazanych w opisach dla poszczególnych rodzajów uzbrojenia.

Teren prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Należy ograniczyć ruch środków transportowych.

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład prowadzący roboty remontowe zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

Należy oznakować miejsce prowadzenia robót.

Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnie proszkowe, koce gaśnicze).

Prowadzić roboty w sposób zapewniający utrzymanie dróg w sposób umożliwiający ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzenia robót.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.

Dz. U. nr 151, poz. 1256 realizacja planowanej inwestycji nie wymaga sporządzenia „planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Sporządził:

………………………………

Ryszard Borkowski   Upr. bud. 52/95/Op