OR.IV.271.1.5.2011

Brzeg dn. 24.03.2011r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

„Termomodernizacja budynków Przedszkoli nr 2,3,4,5,6,7,10,11 – w części dotyczącej termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola nr 3.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzegu, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r., Dz. U, Nr 113, poz.759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące zapytania do siwz, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji siwz  w niżej podanym zakresie:

Pytanie 1

Dotyczy poz. przedmiaru nr 19 i opisu technicznego punkt 8.4:

- brak rysunku do drzwi,

- czy mają być drzwi pełne czy z szybą,

- czy ma być zamontowany samozamykacz,

- w części otwierania drzwi pochwyt stalowy z obu stron lub z jednej,

- czy klamka z obu stron czy z jednej od zewnątrz do wewnątrz gałka,

- czy szyba u góry oraz panel dolny z pełnym ociepleniem,

- ilość zamków w drzwiach,

- oraz czy jeden z zamków może być z zapadką kulkową ?

Odpowiedź

Zaplanowano drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej, ocieplane (współczynnik izolacyjności max 2,6 W (m2xK) ), dwuskrzydłowe o szerokości 120 cm ( 90 + 30 ) wys. 200 cm, o jednym nie blokowanym skrzydle szer. 90 cm, w kolorystyce maksymalnie zbliżonej do koloru A (6540 ).

Każde ze skrzydeł należy wyposażyć w :

- samozamykacz,

- przeszklenie szybą bezpieczną P2,

- dwa atestowane zamki,

- klamki z szyldami przystosowanymi do zamontowania domofonu,

Drzwi należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem, który Zamawiający zamieścił na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl

W pozycji  17- tej przedmiaru robót należy wycenić – wykucie z muru i wstawianie nowych okien  z PCV z szybami bezpiecznymi P2 - 4.476 m2

Do przedmiaru robót dodaje się poz. nr 66 i 67 którą należy ująć w kosztorysie ofertowym o następującej treści:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | KNR 4-01 0305-08 analogia | Rozebranie płyt dachowych żelbetowych gr. 15 cm ( 1,70*0,75*0,15 )*33 | m3 | 0,574 |  |
|  |  |  |  |  | 0,574 |
| 67. | KNR 4-01 0320-03 analogia | Osadzenie systemowych daszków ochronnych zewnętrznych nad drzwiami zewnętrznymi ( 1,50*0,60) * 3 | m 2 | 2,700 |  |
|  |  |  |  |  | 2,700 |

Pytanie 2.

Proszę udostępnić przedmiar na „Termomodernizację przedszkoli Nr 2 i 3 „ w rozszerzeniu ATH.

Odpowiedź.

Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia przedmiaru w rozszerzeniu ATH.

Zamawiający przypomina iż w/w zmiany siwz  stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

Burmistrz Miasta Brzeg

Wojciech Huczyński