Załącznik do wzoru umowy

Zamówienie p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem”.

„Szczegółowy opis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

- 2 serwery o parametrach minimalnych:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy osiągający w teście wynik 4580 pkt. Wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Możliwość zastosowania drugiego procesora |  |
| Obudowa | Obudowa rakowa, wysokość obudowy 1U |  |
| Dyski | 4 dyski 300GB 6G SAS prędkość 10K 2.5 calowe |  |
| Zasilacz | dwa zasilacze o mocy nie więcej niż 460W każdy o sprawności 94% |  |
| Pamięć | 8GB pamięci PC3-10600R, dostępne 18 gniazd pamięci DIMM, możliwość rozszerzenia do 384GB |  |
| Karty sieciowe | 2 karty sieciowe NC382i 1GbE z 4 portami wielofunkcyjnymi dedykowane złącze karty zarządzającej |  |
| RAID | funkcja RAID 0/1/1+0/5/5+0 |  |
| Obudowa | wbudowane porty: Serial 1, Video 1, Network RJ-45 4, zarządzanie management port 1, SD slot 1 wewnętrzny, USB 2.0 Ports 4: 2 z tyłu, 1 z przodu, 1 wewnętrzny |  |
| Gwarancja | 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu |  |

- 1 serwer o parametrach minimalnych:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy osiągający w teście wynik 3380 pkt. Wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Możliwość zastosowania drugiego procesora |  |
| Obudowa | Obudowa rakowa, wysokość obudowy 1U |  |
| Dyski | 4 dyski 250GB 3G SATA 5.4K 2.5calowe |  |
| Zasilacz | dwa zasilacze o mocy nie więcej niż 460W każdy o sprawności 94% |  |
| Pamięć | 4GB pamięci PC3-10600R, dostępne 18 gniazd pamięci DIMM, możliwość rozszerzenia do 384GB |  |
| Karty sieciowe | 2 karty sieciowe NC382i 1GbE z 4 portami wielofunkcyjnymi dedykowane złącze karty zarządzającej |  |
| RAID | funkcja RAID 0/1/1+0 |  |
| Obudowa | wbudowane porty: Serial 1, Video 1, Network RJ-45 4, zarządzanie management port 1, SD slot 1 wewnętrzny, USB 2.0 Ports 4: 2 z tyłu, 1 z przodu, 1 wewnętrzny |  |
| Gwarancja | 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu |  |

- 2 skanery o parametrach minimalnych:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Producent | FUJITSU lub równoważny |  |
| Model | Fi-6140 lub równoważny |  |
| Typ skanera | szczelinowy |  |
| Rozdz. optyczna w pionie | Min 600 dpi |  |
| Rozdz. optyczna w pionie | Min 600 dpi |  |
| szerokość skanowania | Min 216 mm |  |
| długość skanowania | Min 867 mm |  |
| Interfejs | -USB 2.0 - SCSI |  |
| Waga | Max. 4,2 kg |  |
| Ultradźwiękowe wykrywanie podwójnych wciągnięć papieru | Tak |  |
| Prędkość skanowania (kolor) | 40 str/min |  |
| Skanowanie dwustronne (duplex) | TAK |  |
| Możliwość skanowania plastikowych kart o grubości min 1,4mm | TAK |  |
| automatyczny podajnik papieru: | min 50 arkuszy |  |
| prędkość skanowania (mono): | Min 60/120 str./min. |  |
| Kabel połączeniowy | Komplet kabli umożliwiający podłączenie i pracę urządzenia |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- 6 skanerów o parametrach minimalnych:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Typ skanera | Szczelinowy |  |
| rozdz. optyczna w pionie | 600dpi |  |
| rozdz. optyczna w poziomie | 600dpi |  |
| Głębia koloru: | 48 bit |  |
| Prędkość skanowania | Do 25 str./min i 50 obrazów/min (200 dpi, w czerni, w skali szarości, w kolorze) |  |
| przyciski szybkiego dostępu | Tak |  |
| ADF | pojemność: 50 arkuszy |  |
| Złącza | USB 2.0 |  |
| Duplex | Tak |  |
| Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): | 216 x 864 mm |  |
| Panel sterowania | Panel przedni: 2-wierszowy wyświetlacz LCD z przyciskami strzałki w górę i w dół, przyciski OK (wybierz) i Back (cofnij),przyciski simplex/duplex, przycisk Cancel (anuluj), przycisk Tools (narzędzia) |  |
| Kabel połączeniowy | Komplet kabli umożliwiający podłączenie i pracę urządzenia |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

- 7 skanerów o parametrach minimalnych:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Typ skanera | Płaski |  |
| Rozdzielczość skanowania | 4800x9600 dpi |  |
| Głębia koloru: | 48 bit |  |
| Układ optyczny | CCD |  |
| przyciski szybkiego dostępu | Tak |  |
| Złącza | USB 2.0 |  |
| Przystawka do slajdów | Tak |  |
| Kabel połączeniowy | Komplet kabli umożliwiający podłączenie i pracę urządzenia |  |
| Gwarancja | miesięcy |  |

- 4 komputery o parametrach minimalnych:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Procesor | procesor klasy x86 posiadający dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, o częstotliwości taktowania min. 3,1GHz i pamięci cache L2 min 6MB |  |
| Chipset | rekomendowany przez producenta procesora |  |
| Pamięć | 4 GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) Maksymalna pojemność pamięci: 8GB |  |
| Płyta główna | Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, |  |
| Dysk twardy | 250GB SATA II 7200rpm |  |
| Obudowa | Obudowa USDT pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie. Wymiary max.: 66 x 251.5 x 254 mm. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi, możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Waga nie więcej niż 3,5kg |  |
| Karta graficzna | zintegrowana z płytą główną ze współdzieloną pamięcią zgodna ze standardem DIRECTX 10.0, |  |
| Karta muzyczna | zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio |  |
| Karta sieciowa | zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan. |  |
| Napęd fdd | Brak |  |
| Napęd optyczny | umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD |  |
| Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Klawiatura Mysz Zasilacz | 10 x USB ( 4 x Przód, 6 x Tył) 1 x COM (Tył) 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x microphone & headphone (Przód) |  |
|  | klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port ps2 |  |
|  | przewodowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu ps2 |  |
|  | zasilacz max 140W Active zewnętrzny umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności 89% |  |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Microsoft Windows 7 Professional 32 PL Pakiet Office Home and Business Edition 2010 PL |  |
| Gwarancja | 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu |  |

- 4 monitory LCD o parametrach minimalnych:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| Klasa produktu | Monitor LCD / LCD-TV / LED |  |
| Format ekranu monitora | panoramiczny |  |
| Przekątna ekran | 19 cali |  |
| Wielkość plamki | 0,284 mm |  |
| Typ panela LCD | TFT TN |  |
| Technologia podświetlenia | CCFL |  |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1440 x 900 pikseli |  |
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz; |  |
| Widoczny obszar ekranu | 408 x 255 mm |  |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 24-83 kHz; |  |
| Częstotliwość odchylenia pionowego | 50-76 Hz |  |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms; |  |
| Jasność | 250 cd/m2; |  |
| Kontrast | 1000:1; |  |
| Kąt widzenia poziomy | 160 stopni; |  |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni; |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |  |
| Certyfikaty | TCO-03, ISO 9241-3,7,8, CISPR, VCCI, CSA, UL, GS mark, TUV, GEEA/Energy Label, CE, FCC-B, EPA Energy Star, EN 60950, CUL, EPEAT Silver; |  |
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak; |  |
| Złącza wejściowe | 15-stykowe D-Sub |  |
| Wbudowany zasilacz | Tak; |  |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak; |  |
| Montaż na ścianie (VESA) | 100 x 100 mm; |  |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

- Drukarka o parametrach minimalnych:

| Element | Minimalne wymagania | Parametry oferowane: (rzeczywiste parametry techniczne oferowanego sprzętu wraz z danymi odnośnie producenta, nazwy i typu urządzenia) |
| --- | --- | --- |
| nominalna prędkość druku: | 33 str./min. |  |
| rozdzielczość w pionie | 1200 dpi |  |
| rozdzielczość w poziomie: | 1200 dpi |  |
| normatywny cykl pracy: | 50000 str./mies. |  |
| gramatura papieru: | 60 - 163 g/m² |  |
| maks. pojemność podajników: | 800 szt. |  |
| zainstalowana pamięć: | 128 MB |  |
| maks. pojemność pamięć: | 320 MB |  |
| prędkość procesora: | 600 MHz |  |
| maks. rozmiar nośnika: | A4 |  |
| złącza zewnętrzne: | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |  |
| obsługiwane języki: | PostScript v3, HP PCL 6, HP PCL 5c |  |
| druk dwustronny [dupleks]: | TAK |  |
| Kabel połączeniowy | Komplet kabli umożliwiający podłączenie i pracę urządzenia |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy |  |

Należy podać typ i model oferowanego sprzętu oraz parametry oferowane.

…………………………………………

Data, podpis i pieczęć Wykonawcy