Załącznik nr 3

do umowy nr ……………..

z dnia………………………

ZASADY ORAZ TECHNOLOGIE LETNIEGO I ZIMOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI JEZDNI I CHODNIKÓW DRÓG  POŁOŻONYCH NA OBSZARZE  STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

I. OCZYSZCZANIE JEZDNI I CHODNIKÓW W SEZONIE LETNIM

l. Oczyszczanie jezdni w okresie letnim

1.1. Oczyszczanie jezdni w okresie letnim wykonywane jest w technologii letniej.

1.2. Technologia letnia w przypadku jezdni obejmuje wykonywanie następujących czynności:

- usuwanie z jezdni występujących na niej zanieczyszczeń przy pomocy samojezdnych

zamiatarek mechanicznych,

- doczyszczanie ręczne w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego,

- odchwaszczanie powierzchni jezdni wraz z rynsztokami,

- zmywanie jezdni w celu obniżenia temperatury przy użyciu samojezdnych polewarek w sytuacji gdy temperatura powietrza przekracza 30°C w okresie przez trzy kolejne dni,

- oczyszczanie dopływu do krat ściekowych i ścieków przykrawężnikowych.

UWAGA! Koszty wody zużytej do zmywania i polewania jezdni ponosi Wykonawca prac.

2. Oczyszczanie chodników w okresie letnim

2.1. Oczyszczanie chodników w okresie letnim wykonywane jest w technologii letniej:

2.2. Technologia letnia w przypadku chodników obejmuje wykonywanie następujących czynności:

- usuwanie z chodnika występujących na nim zanieczyszczeń przy pomocy lekkiego

sprzętu specjalistycznego nie powodującego uszkodzeń nawierzchni chodnika,

- ręczne oczyszczanie chodników,

- doczyszczanie ręczne miejsc niedostępnych dla sprzętu mechanicznego,

- odchwaszczanie powierzchni chodników, ze szczególnym uwzględnieniem okolic znaków drogowych, słupków, słupów ogłoszeniowych itp.

- Częstotliwość prowadzonych prac oczyszczania jezdni  i chodników w sezonie letnim

  - Oczyszczanie w technologii letniej jezdni i chodników na obszarze SPP  (za wyjątkiem jezdni i chodników określonych w pkt.3.3.) wykonywane jest w systemie stałej czystości gdzie częstotliwość prac ustala się na 1 raz w tygodniu.

  - Częstotliwość prac związanych z oczyszczaniem letnim nawierzchni jezdni i chodników zwiększona do 7 razy w tygodniu (codziennie): Chopina, Długa, Jabłkowa, Jezuitów, Kościelna, Lekarska, Mleczna, Nowy Rynek, Panieńska, Plater, Polska, Reja, Rynek, Staromiejska, Wojska Polskiego, Zmkowa, Plac Zamkowy.

II. OCZYSZCZANIE JEZDNI I CHODNIKÓW W SEZONIE ZIMOWYM

l. Terminologia

Śliskość zimowa to zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na jezdni lub chodniku warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości śniegowej.

Gołoledź jest to cienka warstwa lodu (ok. 1 mm) powstała na powierzchni drogi na skutek zamarznięcia deszczu, mżawki lub mgły roszącej.

Lodowica jest to pokrywa lodowa o grubości od kilku milimetrów do kilku centymetrów, powstała na skutek zamarznięcia na drodze wody pochodzącej z roztopionego śniegu, lodu lub intensywnego opadu deszczu.

Zlodowacenie lub śliskość pośniegowa tworzy się z nieusuniętego z drogi śniegu i zmiennych warunków atmosferycznych - śnieg zostaje ubity, jego górna warstwa lodowacieje.

2. Zasady ogólne

W okresie zimowym oczyszczanie jezdni i chodników dróg gminnych obejmuje:

- oczyszczanie w technologii zimowej,

- oczyszczanie w technologii zamiennej,

. 	.

c)   oczyszczanie pozimowe.

2.1. Oczyszczanie w technologii zimowej

2.1.1. Technologię zimową stosuje się w dniach gdy:

- występuje temperatura poniżej +2°C i opady śniegu,

- zalega warstwa śniegu,

- występuje śliskość zimowa.

2.1.2. Oczyszczanie jezdni i chodników w technologii zimowej polega na:

- usuwaniu śniegu z jezdni i chodników dla utrzymania przejezdności i przejścia na części lub całości pasa drogowego w zależności od wielkości opadów,

- zabezpieczeniu jezdni i chodników przed śliskością zimową,

- likwidowaniu śliskości zimowej.

2.1.3. Prace ujęte w punkcie 2.1.2. należy wykonywać:

- na jezdniach - w sposób mechaniczny (przy czym w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych należy stosować doczyszczanie ręczne) lub gdy mechaniczne sprzątanie jest uniemożliwione - ręcznie.

- na chodnikach - w sposób mechaniczny przy użyciu lekkiego sprzętu specjalistycznego lub w sposób ręczny.

2.2. Oczyszczanie w technologii zamiennej

2.2.1. Technologię zamienną stosuje się w dniach, gdy nie występują warunki opisane w punkcie 2.1.1. Zasadniczo technologia ta jest nieco zmodyfikowaną technologią letnią,

2.2.2. Mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zamiennej polega na usuwaniu z jezdni przy pomocy samojezdnych zamiatarek, występujących na niej zanieczyszczeń i piasku z "akcji zimowej", oraz na oczyszczaniu rejonu wpustów ulicznych w taki sposób, aby możliwy był swobodny spływ wody. W przypadku gdy mechaniczne oczyszczanie jest niemożliwe należy stosować oczyszczanie ręczne. Zabronione jest bez zgody Zamawiającego, zmywanie jezdni wodą, chyba, że wymaga tego sytuacja szczególna (prace interwencyjne) i nie zagrozi to bezpieczeństwu ruchu.

2.2.3. Oczyszczanie chodników w technologii zamiennej polega na mechanicznym (przy użyciu lekkiego sprzętu specjalistycznego) lub ręcznym usuwaniu zanieczyszczeń oraz piasku z "akcji zimowej".

2.3. Oczyszczanie pozimowe

2.3.1. Oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu piasku stosowanego w czasie akcji zimowej wraz z oczyszczaniem rejonu wpustów ulicznych.

2.3.2. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować oczyszczanie po zimowe na obszarach podlegających jego oczyszczaniu zimowemu. Prace te należy wykonać po zakończeniu prowadzenia prac w sezonie zimowym, nie później niż do końca kwietnia danego roku.

3. Standardy zimowego utrzymania jezdni i chodników

3.1. Obszary zlecone do zimowego utrzymania dzieli się na dwie kategorie (kat. I i II).

- Do kat. I zalicza się jezdnie dróg gminnych wymienionych w załączniku nr 1 oraz chodniki określone w załączniku nr 3.

- Do kat. II zalicza się jezdnie pozostałych ulic dróg gminnych zleconych do zimowego utrzymania wymienionych w załączniku nr 2.

3.2. Obowiązują następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac:

- w zakresie zapobiegania powstawania śliskości na jezdniach zaliczonych do kat.

I - rozpoczęcie prac zapobiegawczych przed prognozowanym terminem powstania warunków atmosferycznych powodujących śliskość,

- w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu na jezdniach dróg gminnych zaliczonych do kat. I - rozpoczęcie prac niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu lub bezpośrednio po zaistnieniu śliskości,

- w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu z chodników rozpoczęcie prac w terminie jak w przypadku dróg kat. I.

3.3. Oczyszczanie w technologii zimowej wykonywane jest w systemie ciągłym zakładającym bieżące likwidowanie negatywnych skutków zimy na jezdniach i chodnikach.

3.4. Oczyszczanie w technologii zamiennej nawierzchni jezdni i chodników określonych załącznikami nr 1, 2 i 3 (za wyjątkiem jezdni i chodników określonych w pkt.3.5) wykonywane jest w systemie stałej czystości gdzie częstotliwość prac ustala się minimum na 1 raz w tygodniu.

3.5. Częstotliwość prac związanych z oczyszczaniem zamiennym nawierzchni jezdni i chodników zwiększona do 7 razy w tygodniu (codziennie): Chopina, Długa, Jabłkowa, Jezuitów, Kościelna, Lekarska, Mleczna, Nowy Rynek, Panieńska, Plater, Polska, Reja, Rynek, Staromiejska, Wojska Polskiego, Zamkowa, Plac Zamkowy.

4. Zasady szczegółowe

4.1. Szczegółowe zasady oczyszczania jezdni w technologii zimowej

4.1.1. Zapobieganie śliskości jezdni polega na pokryciu nawierzchni jezdni środkami chemicznymi (sól wilgotna lub solanka) przy użyciu specjalistycznego sprzętu do rozsypywania lub zraszania w celu niedopuszczenia do przymarznięcia śniegu do nawierzchni.

4.1.2. Likwidacja śliskości i zwiększenie szorstkości jezdni polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy lub zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych takich jak czysta sól, lub solanka używana w mieszankach piaskowo-solnych.

4.1.3. Rozprowadzenia środków chemicznych lub mieszanek piaskowo solnych na nawierzchni jezdni należy dokonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego. Każda przygotowana partia mieszanki powinna składać się z następujących komponentów:

- piasek o granulacji do 2 mm dostosowanego do uszorstniania nawierzchni jezdni, nie dopuszcza się do stosowania piasku zawierającego frakcje żwirowe,

- sól posiadająca atest potwierdzony badaniami laboratoryjnymi,

UWAGA: skład każdej mieszanki stosowanej w okresie zimowym powinien być potwierdzony badaniami laboratoryjnymi, które należy archiwizować i okazywać na żądanie Zamawiającego.

4.1.4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na składzie w sposób ciągły taką ilość materiałów uszorstniających oraz środków topiących, która gwarantuje ciągłość prowadzenia akcji zimowej na jezdniach i chodnikach.

4.1.5. Usuwanie śniegu z jezdni polega na oczyszczaniu nawierzchni jezdni ze śniegu poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową za pomocą pługów śnieżnych lub, w przypadkach gdzie stosowanie tej technologii jest niemożliwe, za pomocą zgarniaczy i szufli.

4.1.6. Przy mechanicznym odśnieżaniu ulic w trakcie intensywnych opadów śniegu dopuszcza się odśnieżanie tylko części jezdni szerokości 5 m. Mechaniczne odśnieżanie skrzyżowań winno odbywać się na powierzchni gwarantującej bezpieczny ruch pojazdów. Po ustaniu opadów śniegu należy doczyścić całą powierzchnię jezdni.

Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwić spływu wody do wpustów ulicznych. Należy na bieżąco utrzymywać drożność krat, wpustów ulicznych i ścieków przykrawężnikowych.

4.1.7. Przejścia dla pieszych i skrzyżowania dróg po odśnieżeniu mechanicznym musza być  odśnieżone ręcznie w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych oraz uszorstnione przy użyciu odpowiednich materiałów uszorstniających.

UWAGA: Zabrania się polewania jezdni wodą w dniach z temperaturą równą bądź niższą od 0°C, chyba że wymaga tego sytuacja szczególna (prace interwencyjne).

4.2. Szczegółowe zasady oczyszczania chodników w technologii zimowej

4.2.1. Zabezpieczenie chodników  przed śliskością polega na mechanicznym lub ręcznym posypywaniu ich piaskiem, ZABRANIA SIĘ stosowania SOLI do zimowego utrzymania chodników z wyjątkiem likwidowania lodowicy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

4.2.2. Do mechanicznego usuwania śniegu stosuje się specjalistyczne pojazdy, a do usuwania ręcznego - zgarniacze, szufle i siekacze.

Odśnieżanie połączone z uszorstnianiem powinno zachodzić na szerokości umożliwiającej dwukierunkowy ruch pieszych.

Sprzęt specjalistyczny do mechanicznego czyszczenia nie może powodować uszkodzenia nawierzchni chodników.

Ręczne usuwanie śniegu odbywa się poprzez zgarnianie go do krawędzi chodnika.

4.2.3. Ręczne skuwanie lodu lub grubo ubitego śniegu należy wykonywać w przypadku gdy nastąpiło jego odspojenie od podłoża pod wpływem temperatury.

4.2.4. Wywóz pryzmowanego na chodniku śniegu następować będzie na bieżąco.

UWAGA: Zabrania się składowania piasku stosowanego do uszorstniania nawierzchni podczas zimowego utrzymania chodników luzem na trawnikach lub chodnikach. Piasek powinien być składowany w zamkniętych pojemnikach przystosowanych do przechowywania piasku.

III. OPRÓŻNIANIE I MYCIE KOSZY ULICZNYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wymaganego prawem zezwolenia na odbieranie odpadów od właściciela nieruchomości.

2. Opróżnianie koszy polega na:

- codziennym (w razie potrzeby), usunięciu z nich śmieci, zebraniu nieczystości wokół kosza wysypanych w trakcie wykonywania czynności opróżniania,

- oczyszczaniu, dezynfekcji i myciu koszy, nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- wywozie nieczystości sprzętem przystosowanym do ich transportu.

3. Opróżnianie koszy powinno odbywać się codziennie jednokrotnie (do godz.1000)

4. Opróżnianie koszy może odbywać się mechanicznie lub ręcznie. Do opróżniania mechanicznego należy używać sprzętu typu "odkurzacz”.

5. Lokalizację koszy przeznaczonych do opróżniania i mycia określa załącznik nr 4.

IV. PRACE INTERWENCYJNE

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii na zbieranie i wywóz padłych zwierząt.

- Prace interwencyjne polegają na usuwaniu padłych zwierząt, powalonych drzew, gałęzi, szkła, oleju i innych zanieczyszczeń mogących wystąpić w pasie drogowym w wyniku działania sił przyrody, zdarzeń lub wypadków drogowych.

- Prace wymienione w punkcie 2 Wykonawca wykonuje na podstawie samodzielnie podjętych informacji lub po dokonanym przez Zamawiającego lub też inne służby jak Policja, Straż Miejska, zgłoszeniu telefonicznym lub za pomocą faksu. Wykonawca przystępuje do podjęcia prac interwencyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznego lub za pomocą faksu.

- Wykonawca pełni całodobowe dyżury pod wskazanym przez siebie numerem telefonu. O każdorazowej zmianie numeru Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego.

- Wykonawca przedkładać będzie pisemnie potwierdzenie wykonania prac interwencyjnych na drogach, wskazując źródło dyspozycji tj. Policję, Straż Miejską oraz dzień i godzinę, rodzaj wykonywanych prac i sprawcę zanieczyszczenia drogowego.

- Wykonawca własnym staraniem ustalać będzie sprawców zdarzeń na drogach, o których mowa w niniejszym punkcie poprzez kontakt ze służbami publicznymi - Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną.