Brzeg, dnia 02 marca 2012r.

OR.IV.271.1.10.2012

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

# KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie

Gminy Miasto Brzeg” w części dotyczącej termomodernizacji budynku Ratusza.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniach 27 i 28 lutego br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokonuje następujących zmian oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie, z jakiego drewna należy wykonać okna?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Stolarkę okienną  należy wykonać z drewna trójwarstwowo klejonego „meranti” o gęstości objętościowej min. 450kg/m³.

Pytanie nr 2:

Które i jakie okna należy wykonać z szybami nieprzepuszczalnymi promieni UV?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Okna z szybami nieprzepuszczalnymi promieni UV należy wykonać w Sali Rajców z uwagi na ochronę znajdujących się tam eksponatów, zgodnie z przedmiarem robót poz. 4 symbol okna O- 5, w ilości 3 sztuk.

Pytanie nr 3:

W jaki sposób należy wykonać szyby zewnętrzne z siatką ołowianą. Czy siatka ma być tylko z jednej zewnętrznej strony, czy też z dwóch stron szyby zewnętrznej (tak zaleca producent)

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Siatkę ołowianą (tzw. szprosy ołowiane naklejane) należy nakleić z dwóch stron szyby zewnętrznej.

Pytanie nr 4:

Czy inwestor dopuszcza malowanie okien mechaniczne (ciśnieniowe- pistoletem)?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Inwestor dopuszcza malowanie stolarki okiennej mechanicznie. Drewno malowane od wewnątrz lazurem – ciemny brąz, a z zewnątrz kolor o symbolu NCS S 3560-Y90R.

Pytanie nr 5:

W opisie podane jest, że w oknach parteru i I piętra należy zamontować nawiewniki. Ani na rysunkach, ani w przedmiarze nie ma montażu nawiewników.

Proszę o odpowiedź, w których oknach oraz jakiego rodzaju montować nawiewniki powietrza. Nie mówi się nic o oknach w pom. piwnicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Okna o podanych poniżej symbolach i odpowiadających im ilościach należy  wycenić łącznie z nawiewnikami:

O-1 – 7 sztuk,

O-2 – 7 sztuk

O-3 – 8 sztuk

O-4 – 13 sztuk

O-5 – 19 sztuk

O-6 – 6 sztuk

O-7 – 4 sztuk

O-8 – 6 sztuk

O-9 – 2 sztuki

O-10 – 5 sztuk

O-12 – 4 sztuki

O-16 – 8 sztuk

O-18 – 4 sztuki

O-19 – 1 sztuka

O-20 -  6 sztuk

O-21 -  7 sztuki

O-22 -  2 sztuki

Należy montować nawiewniki ciśnieniowe o wydajności ok 30m³/h, wyposażone w samoczynnie działający regulator przepływu (reagujący na różnicę ciśnień), ale dodatkowo umożliwiający ręczną regulację do zamknięcia włącznie. Montaż nawiewnika w górnej ramie okna, po jednej sztuce na okno. W powyższym wykazie ujęte są również okna piwniczne.

Pytanie nr 6:

Dokumentacja zakłada demontaż i ponowny montaż wewnętrznych drewnianych parapetów. Czy należy wykonać ich renowację?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W ogłoszeniu o zamówieniu podano i SIWZ, że drewniane wewnętrzne parapety należy ostrożnie zdemontować, poddać renowacji i ponownie zamontować.

Pytanie nr 7:

Mówi się w dokumentacji o montażu imitacji wiatrownic (po dwie dla każdej kwatery).

Proszę określić jak mają one wyglądać, z czego je wykonać oraz określić sposób montażu

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Po wnikliwej i szczegółowej analizie wielkości przeszkleń okiennych Inwestor rezygnuje z montażu imitacji wiatrownic.

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie z jakiego gatunku drewna ma być wykonana stolarka okienna, a także czy ma być to drewno lite czy klejonka łączona na mikrowczepy?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Odpowiedź została udzielona powyżej.

Pytanie nr 9:

Proszę o podanie szczegółowego rysunku: „zewnętrznej siatki ołowianej imitującej szklenie w ołowiu”, który poda wymiary charakterystyczne (grubość, długość boku, kąty sześciokąta itp.). Czy „siatka ołowiana” ma mieć takie same wymiary we wszystkich typach okien?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający odstępuje od zaproponowanego w dokumentacji projektowej wzoru szprosów ołowianych w postaci „ plastra miodu”, szprosy ołowiane należy wykonać w kształcie „rombu”. Technika wykonania i trwałość wykonanej siatki zadecydowała o zmianie wzoru. Siatka ołowiana formująca wzór na szkle powinna mieć takie same lub zbliżone wymiary. Nie dopuszcza się aby w danej grupie okien o takim samym symbolu występowały różne wzory.

Pytanie nr10:

Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie w jakich typach okien ma być zastosowana ”zewnętrzna siatka ołowiana imitująca szklenie w ołowiu”.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Siatka ołowiana (tzw. szprosy ołowiane naklejane) występuje we wszystkich typach okien.

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie parametrów technicznych nawiewników, załączenie rysunków pokazujących szczegóły montażu oraz podaniem w jakich typach okien mają być zamontowane.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Odpowiedź została udzielona powyżej

Pytanie nr 12:

Proszę o podanie sytemu mocowania elementów ozdobnych na ślemieniu.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Ślemię należy wykonać z elementem ozdobnym łącznie, jako gotowy wyrób.

Pytanie nr 13:

Proszę o jednoznaczne określenie, które drzwi zewnętrzne są przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Przedmiotem zamówienia jest 9 sztuk drzwi zewnętrznych, które nie są pod ścisłą ochroną konserwatorską. Drzwi do renowacji będą wskazane przez Inwestora przy przekazaniu placu budowy.

Pytanie nr 14:

Zamawiający załączył do dokumentów opublikowanych na stronie internetowej: „Studium  konserwatorskie elewacji oraz stolarek okiennych Ratusza w Brzegu”. Prosimy o podanie statusu tego dokumentu.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

„Studium konserwatorskie elewacji oraz stolarek okiennych Ratusza w Brzegu” opracowane przez Pracownię dokumentacji i konserwacji zabytków Pana Jerzego Skarbka zostało dołączone jako pomocnicze do przygotowania oferty przez wykonawcę do przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w budynku Ratusza. Zostało wykonane na zlecenie Gminy Miasto Brzeg, zawarte są w  nim wytyczne na podstawie, których został opracowany  projekt wymiany stolarki okiennej w budynku Ratusza.

Pytanie nr 15:

W związku z remontem łazienek zrealizowanym przez Zamawiającego w 2011r. prosimy o informację czy zakres prac dotyczy także tych wyremontowanych pomieszczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zakres prac w wyremontowanych pomieszczeniach w 2011r. dotyczy wymiany stolarki okiennej.

Ponadto, w zestawieniu stolarki okiennej drewnianej na rys. nr 7.4/A w projekcie budowlanym wymiany stolarki okiennej i remoncie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku Ratusza Miejskiego w Brzegu oraz w przedmiarze robót poz. 15 zmienia się ilość okien o symbolu   O-20 z ilości sztuk 5 na ilość sztuk 6 (pomieszczenie piwnic – sztuk 4). Zmienia się również ilość okien o symbolu O-12 i wymiarze 82x136cm z ilości sztuk 2 na ilość sztuk 6. Łączna ilość okien o symbolu O-12 wyniesie 20 szt. a nie jak dotychczas 16szt.

Na podstawie art. 12a ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża się terminy:

- składania ofert z dnia 6 marca 2012r. do godz. 10.30. na dzień 9 marca 2012r. do godz. 10.30.

- otwarcia ofert z dnia 6 marca 2012r. o godz. 11.00. na dzień 9 marca 2012r. o godz. 11.00.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w zmiany stanowią integralną część siwz  
i wiążą Wykonawców.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Stanisław Kowalczyk