SPECYFIKACJA ŁODZI I PRZYCZEPY

- Motorowa łódź hybrydowa (RIB)

Kategoria projektowa łodzi: C – Przybrzeżna

Certyfikat CE

Zarejestrowana na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

  - Kadłub:

Materiał: laminat P-S

Kształt przekroju: głębokie V

Kolor kadłuba: szary (standardowy)

Długość całkowita: min. 4,85 m, maks. 5,50 m

Szerokość całkowita: min. 2,15 m, maks. 2,40 m

Długość pokładu: min. 2,65 m, maks. 4,00 m

Szerokość pokładu: min. 0,95 m, maks 1,15 m

Ładowność: od 1000 kg do 1100 kg

Dopuszczalna liczba osób na pokładzie: min. 8

Kil na całej długości okuty płaskownikiem ze stali nierdzewnej

Pokład samoodpływowy i przeciwpoślizgowy

Naniesione znaki identyfikujące (numer rejestracyjny łodzi) zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Konsola:

Wykonana z LPS

Przesunięta w kierunku dziobu z owiewką i wysokim oparciem dla 1 sternika

Zalaminowana szczelnie do pokładu

Handrelingi wokół owiewki zapewniające bezpieczne przemieszczanie się po łodzi

2 fustrapy (uchwyty do trzymania stóp)  dla sternika

  - Tuba pneumatyczna:

Materiał: tkanina gumowana Hypalon min. 1600 dtex lub tkanina o równoważnych parametrach

Kolor: w kolorze kadłuba

Komory: co najmniej 5 niezależnych

Średnica tuby: 0,5 m

Łaty antypoślizgowe na całej długości tuby

  - Instalacje:

Instalacja paliwowa, w tym zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 50 l i wskaźnikiem poziomu paliwa na konsoli kierowniczej, wlew paliwa zamykany na klucz

Wodoszczelna instalacja elektryczna 12V wraz z akumulatorem bezobsługowym i 2 dodatkowymi gniazdami na konsoli kierowniczej oraz tablica bezpiecznikową automatyczną z opisami

Główny wyłącznik prądu

Oświetlenie nawigacyjne

Sygnał dźwiękowy

Układ hydraulicznego sterowania silnikiem

  - Wyposażenie dodatkowe:

Kanapa rufowa, pokład słoneczny, stelaż na środki ratownicze, maszt, co najmniej 3 schowki, pompa zęzowa, echosonda, nawigacja GPS (wodoszczelna, z mapą drogową i siecią dróg śródlądowych Polski),  kotwica gumowana z liną (min. 20 mb), cumy, pokrowiec na łódź, gaśnica, pompka ręczna lub nożna do tuby, kapoki w liczbie takiej jak maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie, koło ratunkowe.

  - Silnik:

Zaburtowy

Spalinowy, czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa

Moc maksymalna: min. 75 KM, maks. 100 KM

Zdalne sterowanie (manetka wraz z kompletem cięgien)

Komplet zegarów i wskaźników, w tym prędkościomierz i obrotomierz

Kompletna instalacja paliwowa

- Przyczepa do przewozu zamawianej łodzi:

Jednoosiowa

Rama ocynkowana

Dostosowana do ciężaru łodzi

Wyposażenie przyczepy: rolki kilowe i najazdowa, dziobnica z wciągarką ręczną, zaczep kulowy, podpory wzdłużne typu sanie, zdejmowana, regulowana belka świetlna.

Przyczepa powinna być zarejestrowana na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

Łódź oraz przyczepa powinny posiadać trwałe oznaczenie informujące o zakupieniu ich w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej zgodnie z aktualną wersją Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013